## Slide 1
总 复 习

## Slide 2
考试题型(闭卷)
1、选择题（2分×12=24分）
例—下列总线仲裁方法中，会发生断链现象的是( )方式
A.链式查询 B.计数器定时查询 C.独立请求
例—若X＝-1011，Y＝+1101的机器数为8位，求[X]原、[X]移、[X+Y]补。
3、计算题（7分×3=21分）
例—简述冯·诺依曼计算机中存储程序工作方式的基本思想
4、简答题（5分×3=15分）
例1—用1K×4位SRAM芯片构成2K×8位存储模块，画出存储模块内部的芯片连接图，及连接CPU时其CS#的逻辑表达式 ←第3章课件P42
例2—P182例5.2，写出R1←(R2)+M[(R3)]执行阶段的μOPCmd序列
5、应用题（13分＋12分=25分）
2、判断题（1分×15=15分）
例—同样长度的补码比原码多表示一个数。( )

## Slide 3
※复习建议：
思路—优先建立整机概念，基于需求理解部件组成
方法—教材、课件同步看，通过做题巩固、查漏，
注意知识点融合
※课程考核的相关问题：
考核目标—基本概念、基本原理
考核范围—课件未讲的不考，标×的不考
重 要 性：层次有 、 、紫色文字、黑色文字
掌握程度：级别有☆、◇、△
考核方法—概念理解、原理解释、量化分析、简单应用/设计
(闭卷考试时，场景会给出的[不需要背])
组成
组成
工作原理
工作原理
… … …
部件1需求
部件n需求
ISA约定
验证
计算机模型
硬件结构
工作过程
软件组成
硬件控制

## Slide 4
第1章 计算机系统概述
一、计算机硬件组成
1.冯·诺依曼计算机 ☆建立整机概念(软硬件模型)
硬件结构(含存储器结构)，软件组成(含指令组成、执行顺序[～指令类型])，
工作方式(预先存放到MEM中、自动/逐条取指令并执行)
取指令
分析指令
执行指令
计算指令地址
指令地址
2.硬件的结构与组成 ☆理解硬件结构、掌握基本概念
基本结构(2点改进)，部件组成(功能/组成)，部件互连(连接/传输)
CPU
主存
I/O接口1
…
I/O设备1
I/O接口n(DMA)
I/O设备n
磁盘适配器
辅存(如HD)
主存控制器
BIU
主要内容：计算机硬件组成(含模型)，工作过程，性能指标

## Slide 5
※知识点融合： (复习时应能回答)
①为什么存储器≥主存+辅存？主存-辅存间关系及其原因？
(提高性能、降低成本) (层次结构，局部性)
②硬件结构以存储器为中心的目标？基本实现技术？
(运算与I/O并行) (缓冲技术＋DMA技术)
③运算器的功能取决于什么？为什么要设置GPRs？
(指令系统的运算需求) (避免频繁访问MEM)
④主存容量能否改变？对主存引脚、CPU地址引脚有什么要求？
(能) (增加片选引脚) (=最大容量地址位数)
⑤控制器由哪些基本部件组成？设置原因各是什么？
(PC/IR/ID/时序信号/控制信号) (循环/多步骤/二进制/时间控制/操作控制)
⑥部件为什么采用总线方式互连？为什么要设置I/O接口？
(提高应用可扩展性) (I/O操作标准化、提高部件通用性)
⑦总线上的部件如何标识？相对于CPU，部件操作有哪些类型？
(按地址) (4种，部件通过地址再识别[Cmd/Data/State])
⑧MEM与外设如何区分？对总线信号的要求？
(统一编址、独立编址) (2种OP信号、4种OP信号)
⑨总线操作有哪些基本步骤？为什么？
(仲裁/地址/数据/结束) (多主设备/按地址标识/传送/资源共用)
⑩程序MEM与主存的关系？程序执行时如何访问主存？
(编址单位相同、地址空间不同) (按程序地址访问=地址变换+按主存地址访问)

## Slide 6
二、计算机的层次结构 △了解组成的任务
层次结构，软件与硬件(性能/成本)，结构与组成(设计与逻辑实现)
三、计算机的工作过程
1.计算机的工作方式 ☆理解工作方式的实现方案
程序执行顺序的表示(指令地址序列)，下条指令地址的形成(2种)，
程序的执行机制(循环的指令执行过程、循环处理与执行过程重叠)
2.程序执行的实现
PC←计算结果
执行指令
PC←(PC)＋“1”
取指令
分析指令
执行的准备(装入/置PC)，
执行的实现(3段式操作)
(需求：按逻辑地址访问主存)
4
PC
主存
ID
＋“1”
地址计算部件
功能部件
转移时
IR
主存/外设/GPRs
MMU
用什么地址表示？
Notes: 指令地址用程序MEM地址表示

## Slide 7
四、计算机的性能指标
1.硬件的技术指标 ☆掌握概念、关联知识点
2.系统的性能指标 ☆熟练运用
机器字长、CPU主频、存储容量(CPU可寻址空间、主存地址位数)
响应时间T响应＝TCPU＋T等待，TCPU＝IN×CPI×TC
吞 吐 率TP＝∑IN(任务i)÷TCPU(所有任务)
〖例〗PPT1.P34例2
*总体要求：①理解硬件组成(结构、部件、互连)
②理解工作过程(执行机制、准备及操作过程)
③理解性能组成(关联软硬件)
4
※知识点融合：机器字长与哪些部件有关？
CPU主频、CPI与指令执行过程的关联？
(ALU/GPRs等) (TC=max{T基本μOP}，CPI=步数μOP序列[同步]=T μOP序列/TC[联合])
1-35

## Slide 8
第2章 数据的表示与运算
一、数据的编码
1.数制转换 ☆熟练运用
2.机器数编码 ☆熟练运用
3.十进制数编码 △了解8421码
4.字符及字符串编码 △了解编码类型
5.校验码
原码、补码、移码的定义、特性、相互转换
冗余检验思想(检错及纠错的原理) ◇掌握
奇偶校验码的编码原理及方法、检验方法及能力 ◇掌握
海明校验码的编码原理及方法、检验方法及能力 △了解
(CRC不考)
主要内容：数据编码，数据表示，定点运算组织，运算器组成

## Slide 9
二、数据的表示
1.数据的表示方法 △理解相互关系
2.整数的表示 ☆深入理解、熟练运用
3.实数的表示 ☆深入理解、熟练运用
4.非数值数据的表示 ◇掌握运算实现方法
表示方法(进制/格式/编码)， 数据的表示(表示方法+数据长度)
表示与运算关系(结构-组成)，数据的运算需求(运算规则+溢出处理)
定点表示法，整数的表示，整数的类型转换(位扩展/截断)
(有几种长度、有符号数默认用补码表示) └→逻辑实现
浮点表示法，浮点数的规格化，实数的表示(IEEE 754标准)
逻辑数的表示方法，运算规则、实现方法
字符的表示方法，运算规则、实现方法 ←设置ZF/SF等的原因
(扩展至有符号数的关系运算)

## Slide 10
三、定点数的运算
1.加减运算 ☆熟练运用、掌握实现方法
2.移位运算 ◇熟练运用
3.乘法运算 △理解方法、不考计算(易错)
补码/无符号加减的运算规则、逻辑实现、溢出判断
(原码运算不考) └→CF/OF的形成
〖例〗PPT2.P62例5
逻辑移位/算术移位的运算规则、溢出判断 (不考逻辑实现[复杂])
机器乘法实现思路(◇)，
无符号/原码乘法的运算规则、溢出判断 (不考逻辑实现/控制流程)
四、浮点数的运算 △理解方法、不考计算
浮点加减运算的运算步骤
2-62
2-60

## Slide 11
五、运算器的组成
1.ALU的组成 ◇理解原理(多功能部件)
功能(算术常为加减)、接口(数据/控制/标志)、组成(组合逻辑)
2.运算器的组成 ◇理解原理、关联数据通路
功能(运算+存放)、部件组成(2类)、部件互连(总线/点点)
└─ALU/FPU+GPRs/PSR→┘ └←数据通路的一部分
(取决于ISA)
*总体要求：
①掌握数据的编码方法(数值数据、逻辑数及字符)
②理解数据如何表示(表示方法、数据类型表示)
③掌握数据如何运算(运算规则、溢出判断、逻辑实现)
④了解运算器如何组织(部件组成、互连方法、操作控制)
8
9

## Slide 12
第3章 存储系统
一、存储系统概述 ◇理解原理
技术指标，访问局部性，层次结构组织、工作过程(层次+变换+访问)
主要内容：层次结构，RAM基础，主存设计，Cache原理，虚存概念
二、RAM基础
1.SRAM ☆掌握原理、熟练运用
存储元组成与操作，芯片的组成、引脚组织、读写时序
2.DRAM ◇理解原理
存储元组成与操作，芯片的引脚组织、组成、读写时序、刷新
3.ROM ×不考
3-8
3-14
CPU
主存
I/O接口1
…
I/O设备1
I/O接口n(DMA)
I/O设备n
磁盘适配器
辅存(如HD)
主存控制器
BIU
Cache
MMU
Addr程序MEM→MMU→Addr主存或异常，程序MEM→Cache→主存→辅存
4

## Slide 13
三、主存
1.主存的组成 △理解概念
组成(ROM+RAM)、参数来源 (主存单元长度＝min{数据表示长度})
2.主存的逻辑设计 ☆综合应用
3.主存与CPU的连接 ☆综合应用
4.提高访存速度的技术 ◇掌握概念、理解原理[分析性能]
基于RAM芯片的容量扩展(位/字/字位)
CPU的MEM接口，主存信号线与CPU引脚的连接
〖例〗PPT3.P42例(主存设计与连接)
增强型MEM(SDRAM、DDR SDRAM)的工作原理，突发传送模式；
多体交叉MEM(交叉/并行方式)的结构、工作原理
(双端口MEM不考)
※知识点融合：主存如何与总线连接？
3-42

## Slide 14
四、Cache
1.Cache的基本原理 ☆深入理解
2.Cache的地址映射方式 ☆掌握原理、可分析性能
3.Cache的替换算法 △理解原理
4.Cache的写策略 △理解原理
性能，存储空间管理(交换单位/交换管理/硬件组织)，工作流程
直接、全相联、组相联的映射规则、标记选定、地址变换
〖例〗PPT3.P67~P74例1~例4，自行比较、汇总
RAND、FIFO、LRU算法的思想、实现方法、硬件需求
全写法、写回法的思想、性能、工作流程、硬件需求
五、虚拟存储器 △了解概念
存储管理概念，VM的组成、工作过程，地址变换步骤
*总体要求：①可设计主存、将主存连接到CPU或总线
②掌握Cache的组成与工作原理 (缓冲机制的原理)
12
3-61
3-74

## Slide 15
第4章 指令系统
一、指令系统组成 ☆掌握信息约定方法
指令功能—数据操作(OP/存结果)、指令地址计算(2类)
指令格式—组成(2段)→需约定信息(OP/格式、源/目/指令地址)，
性能(2点)→信息的表示方法(显式/隐式)，
显式信息的编码(OP编码、地址编码)，指令字长
主要内容：指令功能、指令格式，OPD存放方式，寻址方式
二、OPD的存放方式 ◇理解概念
存放部件 | 存放方法 |  | 数据地址 | 长度表示
REG | REG全部、REG低端/部分REG |  | REG编号 | OP码指明
MEM | 端序(大/小) | 对齐(是/否) | 最小单元地址 | 
指令REG | 端序(同MEM) | 对齐(否) |  | 
4-17
2-57
Notes: 指令信息的约定方法：先确定表示方式（哪些显式、哪些隐式），再进行编码（仅显式信息）

## Slide 16
三、寻址方式
1.指令寻址方式 ☆掌握概念、理解原理
2.数据寻址方式 ☆掌握概念、理解原理
寻址类型(顺序/跳跃)，寻址方式(隐含/直接/相对等)，
寻址方式的识别(译码时)
地址码组成(方式位+地址参数)，寻址方式的识别(译码时)，
寻址方式(立即/REG/直接/REG间接/基址/变址/隐含)的地址形成方法
〖例〗PPT4.P30例2，P34例3(理解指令系统组成)
四、指令系统发展 △了解概念
*总体要求：①理解指令中信息的约定方法(信息→格式及编码)
②理解数据在部件中的存放方法(方法→数据地址)
③理解寻址方式的地址形成方法(地址码←地址)
(说明：指令系统不需要背，考试时会给出)
4-34
Notes: 寻址方式通过操作码、寻址方式位来识别，通过相关部件来实现

## Slide 17
第5章 中央处理器
主要内容：CPU组成与工作流程，数据通路组织，控制单元组成，
异常及中断处理，指令流水线概念
一、CPU组成与工作流程 ☆深入理解
（需求：按存储程序工作方式执行程序[指令∈指令系统]）
功能、组成，工作流程，工作原理(CU控制/DP实现)，
指令的执行过程(步骤及操作) ←面向实现的工作流程细化
5-16
中断机构
PC
IR
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
MDR
MAR
总线逻辑
数据通路结构
BIU
CU
MMU
ALU
…
…
指令部件
请求
响应
状态寄存器
寄存器组
主存
主存控制器
I/O接口1
I/O设备1
I/O接口n
I/O设备n
…
12
Notes: CPU工作原理—CU循环地产生工作流程所需的μOP控制信号，控制DataPath实现工作流程约定的操作

## Slide 18
二、数据通路的组织
1.数据通路的组成 ☆深入理解、熟练运用
2.数据通路的设计 △理解概念、了解设计流程
通路组成(部件+互连) ←电路的组成要求
部件组成(取指+执行)，
通路结构(连接需求/传送特性)，端口连接(端口连接+连线结构)
μOP及其控制(组成要求、μOPCmd)
指令执行过程的组织(指令功能+通路→μOPCmd序列) ←电路的控制要求
〖例〗教材P180例5.1及例5.2，注意各种寻址方式的实现
单/多周期DP特征，DP设计方法，单/多周期DP的设计(×)
5-50

## Slide 19
三、控制器的组成
1.控制器的基本结构 ◇理解原理
(需求：实现CPU工作流程的状态转换图[指令周期+中断响应周期])
组成(3个部件)，工作原理(循环产生μOPCmd)，类型(2种)
2.时序信号的形成 ◇理解原理
时序系统组织(信号个数/序列组成、基于状态转换图)，
时序电路组成(定时逻辑＋定序逻辑)，定时方式(3种、基于μOP)
[CLK→CP→节拍及脉冲序列]
3. μOP控制信号的形成 △了解功能
引脚信号(4种)、内部逻辑(状态转换图的状态实现)
4.硬布线控制器的设计 △了解设计流程(视作例题)
5.微程序控制器的设计 △了解原理
μOPCmd的产生方法，CU组成、工作原理 (共理解3张图)
5-73
5-53
5-60
5-61

## Slide 20
四、异常及中断的处理
1.基本概念 ◇掌握概念
异常及中断的分类、处理时机、返回方式
2.处理过程 ◇理解原理
处理过程(3段)，响应的任务(3点→5点)及实现方法
3.中断机构的组成 △了解基本结构及功能实现
五、指令流水线技术 △掌握概念、理解原理
工作原理、组成要求、性能、分类 (不考冒险处理)
*总体要求：①理解CPU的组成、工作流程及工作原理(基于CPU功能)
②能够组织指令的执行过程(基于DP及ISA)
③理解CU的组成(基于状态转换图)及工作原理
④理解异常/中断的概念及响应过程
⑤了解指令流水线的工作原理及组成要求
5-84

## Slide 21
第6章 总线及互连
1.基本概念 ☆掌握概念
分类、特性(4点)、性能指标，操作过程 (连接/步骤)
2.总线仲裁 ◇理解原理 (第1步的组织)
集中式仲裁(3种)的仲裁线连接、仲裁时机、仲裁方法、特点
3.总线传输 △了解 (后3步的组织)
总线事务类型，总线传输过程(传输协议的组成)
4.总线定时 ◇理解原理 (每步时长的组织)
3种定时方式的定时原理、联络方式、特点
5.总线结构 △了解
总线标准(×)，总线结构，总线接口单元的类型、功能
*总体要求：掌握基本概念，理解总线操作的组织方法
6-46

## Slide 22
第7章 输入输出系统
主要内容：I/O系统组成，磁盘组成，I/O接口，传送控制方式组织
一、I/O系统组成
1.I/O系统组成 △了解软/硬件关系
I/O的性能(I/O所占CPU时间)，硬件组成，软件组成
2.外设与主机的联系 ☆理解I/O的过程及硬件组织
3.I/O的传送控制方式 ☆理解I/O的软件组织
连接方式(I/O过程、I/O指令格式)，编址方式(软硬件需求、特点)，
目标设备识别(目标从设备判断)，联络方式(3种[基于数据传送方式])
4种方式的I/O功能、传送控制原理、I/O所占CPU时间
(查询方式有独占查询、定时查询2种类型)
〖例〗第7章PPT的P35例、P60例
7-10
7-12
7-35
7-60

## Slide 23
四、I/O控制方式
1.程序直接控制I/O方式 ◇理解控制流程→硬件组织
程序查询方式—I/O控制流程，I/O接口组织(端口/支持操作)
直接传送方式—I/O控制流程，I/O接口组织(端口/支持操作)
2.程序中断I/O方式
三、I/O接口 △了解概念
功能、I/O端口类型，组成、工作原理，访问方法
◇理解中断过程→软/硬件组织
I/O控制流程，中断的类型，
I/O接口组织，中断源识别(连接/判优)，中断控制器(×)，
中断系统举例(理解软/硬件协同)，多重中断及中断屏蔽(×)
二、外部设备 △了解磁盘组成、可分析性能
输入/设备的组成、工作原理(×)，
磁盘的结构、工作原理、性能指标
7-48

## Slide 24
3.DMA I/O方式 △了解DMA的传送过程
I/O功能(→对CPU的要求)，I/O控制流程，
传送方式([总线使用权的请求方式]3种)，
DMA接口基本结构→传送过程，I/O接口组织(×)
(中断接口+DMA传送控制) (3段式)
*总体要求：掌握I/O过程的软硬件协同，
(连接/IO过程的操作/指令格式/总线操作实现)
理解各I/O方式的接口组成(功能、I/O端口类型)

## Slide 25
※图解计算机组成
*硬件组成：
*软件组成：
指令序列(指令∈ISA)
程序空间→存储器空间
(地址从0开始、指令长度可变)
*工作方式：
程序存放—
程序执行—
5大部件+总线互连，存储器=主存+辅存
(存储程序方式)
预先装入主存(装入地址可变)
①
②访存时先进行地址变换(逻辑地址→物理地址)
CPU
主存
I/O接口1
…
I/O设备1
I/O接口n(DMA)
I/O设备n
磁盘适配器
辅存(如HD)
主存控制器
BIU
PC←计算结果
执行指令
PC←(PC)＋“1”
取指令
分析指令
…
55H
…
39H
…
…
21020
…
2105F
…
地址 主存
02H
…
55H
…
39H
…
00000000
…
00401020
…
0040105F
…
地址 程序
装入
物理
逻辑 存储器
总体需求：实现工作方式＋ISA
1-39

## Slide 26
*运算器的组成： (任务：实现运算、暂存结果)
部件—
互连—
运算部件的组织—
数据表示：
运算方法：
部件组织：
存放部件的组织—
运算部件(ALU/FPU等)+存放部件(GPRs/PSR等)
总线结构、点点结构(即专用结构) ←相关于CPU的数据通路
(基于ISA)
进制/格式/编码/长度，定点数、浮点数、逻辑数等
定点(算术/移位)、逻辑、关系、浮点运算等
尽量复用器件(如算逻运算)，并行的运算→不同部件
(基于ISA)
锁存器
锁存器
ALU
寄存器
组
桶形移位器
op1
op2
Wr
内部数据通路(总线)
锁存器
状态
寄存器

## Slide 27
*存储系统的组成： (任务：存储信息、按地址访问)
内部结构—
主存的组成—
组成：
优化：
连接(RAM控制器组织)：
Cache的组成—
原理：
组成：
技术：
虚拟存储器的组成—
原理：
组成：
技术：
(基于ISA/用户等)
ROM+SRAM/DRAM，用芯片进行扩展(字/位/字位)
SDRAM、多体交叉MEM(交叉访问/并行访问)、缓冲机制
数据线(＝CPU/总线)、地址线、控制线
(基于性能/成本)
存储空间管理(基于块)、工作流程(地址变换/访问/写回)
行数组+访问控制
映射方式、替换算法、写策略，对应的硬件需求
(基于ISA)
程序装入方法(主存+辅存)、工作过程(地址变换/访问主存)
MMU+软件(处理缺失)
存储管理方式(管理表/变换实现)、地址变换优化(TLB)
行组成：
有效位V
标记Tag
缓存块
M
LRU
存储单元→机器字长
Cache
主存
CPU
辅存
(字/次)
(块/次)
(页/次)
控制器
适配器
CPU总线
HOST总线
I/O总线
MMU
25

## Slide 28
*指令系统的组成：
组成—
实质—
指令功能—
指令格式与指令功能—
操作码编码—
OPD的存放—
寻址方式—
机器指令的集合，指令功能通过指令格式来表示(约定)
软件-硬件间的约定，如运算器/主存/寄存器组等的组成
数据操作(OP+存结果)、指令地址计算
(约定方法)
定长/扩展编码，无二义性(标识不同指令、指明隐含信息)
寄存器/存储器/指令字中的存放方式、地址表示
指令寻址/数据寻址，立即/REG/直接/REG间接/相对/…
操作码
编码
(地址码个数/目的OPD位置)
功能所含信息
地址码
指令格式
指令
需约定
信息
操作码
格式信息
指令功能
信息表示方式(显式/隐式)
表示性能
显式的OPD/指令地址信息
显式的操作/格式信息
隐式的信息
OPD地址/指令地址
OPD的存放(GPRs/MEM/IR等)
地址码编码
(寻址方式)
注：指令所含信息—操作类型(功能+OPD类型)、源/目的OPD、下条指令地址
隐含表示条件—当前指令中，信息的取值只有一种

## Slide 29
*CPU的组成： (任务：按存储程序工作方式执行程序)
功能(需求)—
基本组成(电路组成)—
工作流程(电路控制)—
表示：
数据通路的组成—
部件：
互连：
指令执行过程(控制需求)：
控制器的组成—
基本结构：
时序信号形成电路：
μOP控制信号形成电路：
中断机构的组成—
应用：3.5个(计算机模型/ISA/中断处理)，实现：2.5个
运算器/BIU/MMU/指令 部件/CU/中断机构
循环地 执行指令＋检测并响应中断
循环的操作序列(～指令类型/中断类型)
取指(PC/IR等)＋执行(ALU/GPRs等)
连线结构(总线/点点)，端口连接(各操作序列的数据路径)
各操作序列的组成与控制
CU(ID/时序电路/控制信号形成电路)，其余∈DP
时序系统的组织(信号序列)、实现(定序+定时)
需求(基于时序系统的状态转换图)，实现
事件组织(含处理需求)，处理过程，硬件组成