## Slide 1
第二章 数据的表示与运算

## Slide 2
※主要内容
⑴数据的编码
机器数编码、十进制数编码、字符编码，校验码编码(△)
⑵数据的表示
数据表示方法，整数的表示(含位扩展运算实现)，实数的表示，
非数值数据的表示(含逻辑/关系运算实现)
⑶数据的运算
定点运算—有/无符号的加减、移位、乘法(△)运算规则、部件组织
浮点运算—加减运算规则(△)
⑷运算器的组成
ALU的组成，运算器的组成(部件＋互连)
※总体要求：掌握数据表示方法，可组织运算规则或运算部件
Notes: △表示考核要求较低，了解级别

## Slide 3
§2.1 数据的编码
一、数制及其转换
1、进位计数制 --又称进制或数制
*常用的4种进制：
*R进制数的表示：
参数有数码、基数、位权(进位规则)
 | 二进制 | 八进制 | 十进制 | 十六进制
数码 | 0,1 | 0,1,…,7 | 0,1,…,9 | 0,1,…,9,A,B,…,F
基数 | 2 | 8 | 10 | 16
位权 | 2i | 8i | 10i | 16i
书写(后缀) | B | O | D(缺省) | H
(N )R=(kn-1…k1k0.k-1k-2…k-m)R=
其中，ki∈{0,1,…(R-1)}
※主要内容：进制转换，机器数/十进制数/字符的编码，校验码
思考：如何记A~F对应的值？C语言是如何表示16进制数的？
Notes: 思考：记A、C、F，其余增减；0x(前缀)

## Slide 4
例2—19＝10011B
2、不同进制数之间的转换
*R进制数→十进制数的转换：
转换规则—
*十进制数→R进制数的转换：
转换规则—
按位权展开
例1—(101.01)2＝(1×22＋1×20＋1×2-2)10＝5.25D
3A.CH＝(3×161＋10×160＋12×16-1)10＝58.75
整数、小数分别转换
整数转换规则—除基取余法，或减权定位法
2 19 1 (最低位)
2 9 1
2 4 0
2 2 0
2 1 1 (最高位)
0 余数
19－25 ＜0、
19－24＝3≥0，k4＝1
3－23 ＜0，k3＝0
3－22 ＜0，k2＝0
3－21＝1≥0，k1＝1
1－20＝0≥0，k0＝1
即19＝24＋21＋20
进制?
思考：4097＝ B

## Slide 5
0.6875×2＝1.375 1 (最高位)
0.375 ×2＝0.75 0
0.75 ×2＝1.5 1
0.5 ×2＝1.0 1 (最低位)
例3—0.6875＝0.1011B
小数转换规则—乘基取整法，或减权定位法
0.6875－2-1＝0.1875≥0，k-1＝1
0.1875－2-2 ＜0，k-2＝0
0.1875－2-3＝0.0625≥0，k-3＝1
0.0625－2-4＝0 ＝0，k-4＝1
*二-八-十六进制数的相互转换：
数位长度关系—二:八:十六＝1:3:4
转换规则—整数、小数分别转换，数位不够时向两边补零
测试—(97.75)10＝(1100001.11)2＝(141.6)8＝(61.C)16，
2D.EH＝101101.111B＝55.7O＝45.875D

## Slide 6
*数学上的数据：
组成—
运算特征—
*机器数：
真值—
*机器数编码的类型：
目标—
类型—
二、机器数及其编码
※约定：本章数据的书写方式默认为二进制、省略后缀B，特殊说明除外
指计算机内部用编码表示的数据
└→二进制→┘ └→包括符号、小数点的表示
如：(+10)2→(010)2、(-10)2→(110)2、(-10.1)2→(110101)2
指数学上带+/-、.的数据
便于硬件实现运算 (如符号/数值一起运算、减法不比较大小)
原码、补码、反码、移码等，均用二进制表示
[符号] 数码 [小数点 数码] ←[ ]表示可缺省
如：(10)2、(+10)2、(-10)2、(-10.1)2
符号与数值分开运算，减法先比较大小
内容：常见的类型、每种的编码

## Slide 7
1、原码(sign-magnitude)表示法
*编码思想：机器数的最高位为符号位(0/1表示+/-)，
其余位(数值位)为真值的绝对值
*整数原码定义：设X＝±xn-2…x0，xi＝0或1，
则[X]原＝xn-1xn-2…x0，即
例1—[+1101]原=01101，[-1101]原=11101，
若[X]原=1101，则X=-101
例2—若[+X]原=0110，则[-X]原=1110
若[+Y]原=0000，则[-Y]原=1000 ※[+0]原≠[-0]原
二进制
[X]原＝
0×2n-1＋|X|＝ X 0≤X＜2n-1
1×2n-1＋|X|＝2n-1 －X -2n-1＜X≤0
练习1—若X=-0100、[Y]原=10110，则[X]原=？Y=？
Notes: 练习1：X原=10100，Y=-0110

## Slide 8
*小数原码定义：
设X＝±0.x-1…x-(n-1)，则[X]原＝x0 .x-1…x-(n-1)
[X]原＝
0＋|X|＝ X 0≤X＜1
1＋|X|＝1－X -1＜X≤0
例3—[+0.1001]原=0.1001；[-0.1001]原=1.1001
若[X]原=1.01，则X=-0.01
*原码的特性：
①X与[X]原关系—
②运算方法—
[X]原与X表示值的范围相同，
[+0]原≠[-0]原 →n位编码仅表示2n-1个数
符号与数值分开运算、减法先比较大小
└→不利于硬件实现←┘↑
常用减法实现
机器数中.隐含表示
(此处有.便于阅读)
编码时省略0

## Slide 9
2、补码(twos complement)表示法
编码目标—符号与数值一起运算，减法不比较大小
(1)有模运算与补数
*有模运算：仅计量小于“模”的部分，其余部分被丢弃
模—指计量系统的计数范围
如：拨时针(10点→7点)时，①10－3＝7，②10＋9＝7＋12＝7
特征—
*补数：若a、b、M满足a＋b＝M，称a、b互为模M的补数
运算特征—
若A、B、M满足A＝B＋kM (k为整数)，
则记 A≡B (mod M)，称B和A为模M的同余
如：+3≡+15 (mod 12)，-3≡+9 (mod 12)
c－a＝c－(M－b)＝c＋b (mod M)，
即减去一个数等价于加上这个数的补数
└→减法可用加法实现←┴→可简化硬件
符合硬件运算特征(定长)

## Slide 10
*补码编码目标的实现思路： (硬件是有模运算)
减法不比较大小—
符号/数值一起运算—
(2)补码定义
*编码思想：机器数的最高位为符号位(0/1表示+/-)，
其余位(数值位)为本身或正补数
*整数补码定义：
设X＝±xn-2…x0，则模为2n，[X]补＝xn-1xn-2…x0，即
[X]补＝2n＋X (mod 2n)＝
0×2n-1＋X 0≤X＜2n-1
1×2n-1＋(2n-1－|X|) -2n-1≤X＜0
注意—为了使负数的xn-1=1，应为2n＋X(不是2n-1＋X)
减法用加法实现 ←加法无需比较
如：9－4≡9＋8 (mod 12)，4－9≡4＋3 (mod 12)
负数用其正补数表示，←加负数＝减正数
符号表示本身/正补数 ←基于最高位进位
如：4＋(-3)≡4＋9≡1 (mod 12)，(-4)＋2≡8＋2≡10 (mod 12)
＝正补数
需求：结果符号应表示本身或正补数
Notes: 负数用正补数表示，加法运算时操作数的符号相同，只进行加法，结果符号按规则确定

## Slide 11
原码 无 11…11 10…01 10…00
00…00 00…01 01…11
补码 10…00 10…01 11…11 00…00 00…01 01…11
真值 -2n-1 -(2n-1-1) -1 0 +1 +(2n-1-1)
例4—[+001]补=0001，[+111]补=0111
[-001]补=10000+(-001)
=1000+1000-001=1111
[-111]补=1000+1000-111=1001
例5—[+000]补=[-000]补=0000 ※数0的补码唯一
练习2—
若A=-01100、B=+01100，[A]补=？[B]补=？
例6—4位补码中，X≥0时，[X]补≤0111，Xmax=24-1-1=+7
X＜0时，[X]补≥1000，Xmin=-24-1 =-8
※补码比原码多表示1个数 ←没有冗余编码
1100
0000
1000
0100
0010
0011
0001
0110
0111
0101
1110
1101
1111
1010
1011
1001
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
正补数
本身
0
-8
Notes: 练习2：A补=110100，B补=001100

## Slide 12
*小数补码定义：
设X＝±0.x-1…x-(n-1)，则[X]补＝x0 .x-1…x-(n-1)
[X]补＝2+X (mod 2)＝
0＋X 0≤X＜1
1＋(1－|X|) -1≤X＜0
例7—[+0.1011]补=0.1011
[-0.1011]补=2-0.1011=10.0000-0.1011=1.0101
注意—为了使负数的x0=1，应为2＋X(不是1＋X)
机器数中.隐含表示
纯小数中0隐含表示

## Slide 13
(3)补码的特性
*X与[X]补的关系：下述方法同样适用于纯小数
①设X＝+xn-2…x0，[Y]补＝0yn-2…y0，xi及yi＝0或1
则[X]补 ＝ ，Y＝
②设X＝-xn-2…x0，[Y]补＝1yn-2…y0，xi及yi＝0或1
则[X]补＝
Y＝
[Y]补-2n
＝1yn-2…y0-[2n-1+(2n-1-1)+1]
＝2n-1-2n-1 -( 1…1 - yn-2…y0 + 1 )
＝-( yn-2…y0 + 1 )
+1应不影响符号位
(只涉及真值的低n-1位)
X＝0xn-2…x0 [Y]补＝+yn-2…y0
2n+X ＝[2n-1+(2n-1-1)+1]+X
＝1 0 … 0 + 1 … 1 + 1＝1 0 … 0
- xn-2…x0 + xn-2…x0
+ 1
＝1 xn-2…x0 + 1
最小负数为n位

## Slide 14
X=+0.101，[X]补= ；X=-0.101，[X]补=
例8—X=+101，[X]补= ；X=-101，[X]补=
0 101
1 011
X→[X]补简便方法—
X≥0时，[X]补符号位＝0、[X]补数值位＝X数值位
X＜0时，[X]补符号位＝1，[X]补数值位＝X数值 位＋1
[X]原→[X]补简便方法—
[X]原符号位＝0时，[X]补＝[X]原
[X]原符号位＝1时，[X]补符号位＝[X]原符号位＝1，
[X]补数值位＝[X]原数值位＋1
正补数
0.101 1.011
例9—[X]原=0 101,[X]补= ；[X]原=1 101,[X]补=
0 101 1 011

## Slide 15
[X]补→[X]原简便方法—
[X]补符号位＝0时，[X]原＝[X]补
[X]补符号位＝1时，[X]原符号位＝[X]补符号位＝1，
[X]原数值位＝[X]补数值位＋1
例10—[X]补=0 0101，X=+ 0101；
[X]补=1 1011，X=- 0101
例11—[X]补=0 0101,[X]原=0 0101；
[X]补=1 0101,[X]原=1 1011
[X]补→X简便方法—
[X]补符号位＝0时，X符号位＝＋，X数值位＝[X]补数值位
[X]补符号位＝1时，X符号位＝－，X数值位＝[X]补数值位＋1

## Slide 16
*[X]补与[-X]补的关系：
设[X]补＝xn-1xn-2…x0，则
①当X≥0时，[X]补＝X ，其中xn-1＝0，
[-X]补＝
②当X＜0时，[X]补＝2n -|X|，其中xn-1＝1，
[-X]补＝
[X]补→[-X]补简便方法—[X]补的所有位取反、末位加1
[-X]补→[X]补简便方法—[-X]补的所有位取反、末位加1
例12—[X]补=1 0110，[-X]补= 0 1010
1xn-2…x0 +1＝xn-1xn-2…x0 +1
|X|＝2n -[X]补＝11…1-[X]补+1
＝xn-1xn-2…x0 +1
+1应不影响符号位
注意：上述方法不适用于最小负数(正数/负数的表示范围不同)

## Slide 17
练习3—
①若X=+01001，[X]原、[X]补分别为
A. 0 01001和0 10111 B. 1 01001和1 01001 C. 0 01001和0 01001
②若Y=-01010，[Y]原、[Y]补分别为
A. 1 01010和1 01010 B. 1 01010和1 10110 C. 0 01010和0 10110
③若[X]原=001010，X、[X]补分别为
A. + 01010和1 10110 B. + 10110和0 10110 C. +0 1010和0 01010
④若[Y]原=101110，Y、[Y]补分别为
A. - 01110和1 10010 B. - 10010和1 10010 C. - 01110和0 10010
⑤若[X]补=001110，X＝ +01110 ，[-X]补＝ 110010
⑥若[Y]补=101110，Y＝ -10010 ，[-Y]补＝ 010010
原码、补码编码规则： (设X=±xn-2…x0)
X≥0时，[X]原= 0xn-2…x0 ；[X]补= 0xn-2…x0 ， [-X]补= 1xn-2…x0 +1
X＜0时，[X]原= 1xn-2…x0 ；[X]补= 1xn-2…x0+1，[-X]补= 0xn-2…x0
Notes: ①C ②B ③C ④A ⑤B ⑥C

## Slide 18
3、反码(ones complement)表示法
编码目标—作为补码转换时的过渡编码
*整数反码定义：设X＝±xn-2…x0，则模为2n－1，即
[X]反＝(2n-1)+X (mod 2n-1)＝
0+X 0≤X＜2n-1
(2n-1)+X -2n-1＜X＜0
例12—[+1101]反=01101，[-1101]反=10010
*反码与补码的关系：
若X≥0，则[X]补＝[X]反；
若X＜0，则[X]补＝[X]反＋1
补码定义为： X≥0时，[X]补＝0xn-2…x0
X＜0时，[X]补＝1xn-2…x0+1

## Slide 19
4、移码表示法
编码目标—真值连续时，机器数也连续(机器数＝真值＋偏移量)
*整数移码定义：设X＝±xn-2…x0，则模＝2n、偏移量＝2n-1，
[X]移＝2n-1＋X (mod 2n)＝2n-1＋X -2n-1≤X＜2n-1
例13—[-111]移=0001，[-001]移=0111，[±000]移=1000，
[+001]移=1001，[+111]移=1111，[-1000]移=0000
补码 10…00 10…01 11…11 00…00 00…01 01…11
移码 00…00 00…01 01…11 10…00 10…01 11…11
真值 -2n-1 -(2n-1-1) -1 0 +1 +(2n-1-1)
*移码的特性：
①数轴上数的移码为连续编码，便于比较大小
②[X]移符号位＝[X]补符号位，[X]移数值位＝[X]补数值位
补码为2n ←负数的符号位=1

## Slide 20
※机器数编码小结：
①原码/补码/移码的最高位均为符号位、其余位均为数值位
②[X]原符号位＝[X]补符号位＝0/1(正/负)，[X]移符号位＝1/0(正/负)
③X≥0时，[X]原数值位＝[X]补数值位＝[X]移数值位＝|X|；
X＜0时，[X]原数值位＝|X|，
[X]补数值位＝[X]移数值位＝[X]原数值位＋1
④补码、移码比原码多表示1个负数
原码 无 11…11 10…01 10…00
00…00 00…01 01…11
补码 10…00 10…01 11…11 00…00 00…01 01…11
移码 00…00 00…01 01…11 10…00 10…01 11…11
真值 -2n-1 -(2n-1-1) -1 0 +1 +(2n-1-1)
测试—X=+01001时，[X]原=001001，[X]补=001001，[X]移=101001
Y=-01010时，[Y]原=101010，[Y]补=110110，[Y]移=010110

## Slide 21
三、十进制数编码
指用4位二进制编码表示1位十进制数位的编码方式，又称为BCD码(Binary Coded Decimal，二-十进制编码)
*BCD编码种类：分为有权码和无权码
十进制数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8421码 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001
余3码 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100
缺省BCD码类型—8421码！ (特殊声明除外)
*十进制数的表示： (仅整数[原因稍后解释])
①每个数字对应一个BCD码，符号编码在最低位之后
②符号用特定编码表示 (如1100、1101表示正、负)
③数字和符号的BCD码个数为偶数 (便于按字节存储)
例— +427为0100 0010 0111 1100，-23为0000 0010 0011 1101
Notes: 8421码—便于运算；格雷码—用于计数器时，每次只有一位变化；其他码--加减法时，最高位能正确产生进/借位
2421码—bit3的权为2，bit2的权为4，bit1的权为2，bit0的权为1。
5211码—bit3的权为5，bit2的权为2，bit1的权为1，bit0的权为1。
84-2-1码—bit3的权为8，bit2的权为4，bit1的权为－2(负2)，bit0的权为－1(负1)。
4311码-- bit3的权为4，bit2的权为3，bit1的权为1，bit0的权为1。
后4种编码的特征：0-9、1-8、2-7、3-6、4-5按位或的结果刚好为1111

## Slide 22
四、字符编码
指字符在字符集中的唯一的数字化代码(表示序号或特征号)
*编码种类：交换码、内码、输入码、字模码等
交换码—字符在传送时的编码(序号)，如字符的ASCII码
内 码—字符在存储时的编码(数据)，如char型字符的值
相关: 字符集大小
相关: 字符集大小、存储单元长度
键盘
计算机B
转换
处理器
I/O接口
字模码
内码
输入码
显示器
处理器
计算机A
交换码
内码
内码
字符
数据
字符
字模库
MEM
交换码
I/O接口
缺省编码类型—交换码！ (内码常称为字符数据)

## Slide 23
*常见的字符编码： (缺省指交换码)
编码类型 | 码点个数 | 编码长度 | 说明
ASCII码 | 128 | 7 | 美国标准信息交换码，英文，使用最广泛
EBCDIC码 | 256 | 8 | 扩展二-十进制交换码，英文，IBM定义
Unicode码 | 65536 | 16 | 统一字符码，有UCS-2、UCS-4两种字符集， 支持各国语言，使用较广泛
 | 232 | 32 | 
ANSI码 | 256 | 8 | 美国国家标准协会交换码，英文，含ASCII码
GB2312-80 | 7445 | 14 | 汉字国标码，中文
作业2-1：P86起2～6
Notes: Unicode有UTF-8、UCS-2、UTF-16等多种编码格式，UTF-8、UTF-16为变长编码，UCS-2为定长编码。
UTF-8长度为1B、2B、3B、4B，欧系语言字符用1Bytes或2Bytes表示，大部分亚系语言字符用3Bytes表示，一些补充字符用4Bytes表示。
UCS-2长度为2B。
UTF-16长度为2B、4B，欧系语言的字符（包括ASCII码）和大部分的亚系语言是用2Bytes表示的。

## Slide 24
存储器
或
传输线路
M
M
判断校验码∈合法码字?
根据非法码字→定位错误→纠正错误(取反)
*数据校验过程： --采用冗余校验思想
①用待发数据M形成校验信息P，M与P一起传送
②用接收数据M形成校验信息P，用P及P校验，返回状态
五、校验码
*校验码：指由数据位和校验位组成的编码
*校验码类型：奇偶校验码、海明校验码，循环冗余校验码(CRC)
*校验原理：基础—接收的校验码∈{合法码字,非法码字}
检错—
纠错—
(码距应≥2)
函数f
P
发送方
比较器
P
P
纠正器
M
函数f
接收方
CHK
S
码距—任意2个编码中位值不同的个数最小值，如{000,011,101,110}＝2
Notes: 码距反例：校验码为000～111，无法发现000错成001。

## Slide 25
1、奇偶校验码
*编码原理：使校验码中 1的位数为奇数(或偶数)个
*校验原理：
*校验码的组成：
*校验位的编码方法：
奇校验—
偶校验—
*校验方法：
*校验能力：
*应用：
检测校验码中1的个数，校验有奇校验/偶校验2种
←校验位只需1位(区分奇/偶)
P=p1=mnmn-1…m11=mn+mn-1+…+m1+1 (mod 2)
P=p1=mnmn-1…m1 =mn+mn-1+…+m1 (mod 2)
例1—1010010的奇校验码为10100100、偶校验码为10100101
数据mn…m1
校验位p1
故障字—S=P⊕P，P、P是接收的、M形成的
检错—S=0时无错误，S=1时有错误
例2—接收的校验码0101、1010、1011中有一个有错，编码方式？
只能检测奇数个错误，无纠错能力(无法定位错误)
广泛应用于I/O传输方面 (有甚于无)

## Slide 26
2、海明校验码 (了解)
*编码原理：数据分成多个有重叠的组，各组采用奇偶校验方式
*校验原理：
*校验能力：
多重奇偶校验(某位错误导致多个校验位出错)
与检验位的位数有关，如单纠错码SEC(纠正1位错)
└→＝奇偶校验组个数 ～ 错误定位能力
*编码涉及问题： (以单纠错码为例)
设数据M＝mn…m1，校验位P＝pk…p1(即有k个奇偶检验组)，
则故障字S＝sk…s1，si＝pi⊕pi＝pi+pi (mod 2)
检错—
纠错—
涉及内容—
校验码的编码规则? k的取值?
S＝0时无错误，S≠0时有错误
用S值表示错误位置(有n＋k种)，纠错时位值取反
Notes: SEC(Single error correction)

## Slide 27
*校验位的位数确定： (以单纠错码为例)
校验能力要求—最多有1个错，故 2k-1≥n＋k
校验位数k的值—
n | 1 | 2～4 | 5～11 | 12～26 | 27～57
k(最小值) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
*校验码的组成： (以4个校验组为例[M=m11…m1、P=p4…p1])
错误位置的表示—用S值表示
无 错 误：
校验位错：
数据位错：
校验码字的组成—
按“错误位置＝S值”规则排列
位置 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
内容 | m11 | m10 | m9 | m8 | m7 | m6 | m5 | p4 | m4 | m3 | m2 | p3 | m1 | p2 | p1
0000 →信息位置从1开始编号
0001(p1)、0010(p2)、0100(p3)、1000(p4)
其余值(≥2个si=1) ←数据更重要(加入组≥2个)
Notes: 校验位错的严重性小于数据位，故如此安排P1P2P3P4

## Slide 28
位置H 信息 故障字S | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
 | m11 | m10 | m9 | m8 | m7 | m6 | m5 | p4 | m4 | m3 | m2 | p3 | m1 | p2 | p1
 | 1111 | 1110 | 1101 | 1100 | 1011 | 1010 | 1001 | 1000 | 0111 | 0110 | 0101 | 0100 | 0011 | 0010 | 0001
第4组 |  |  |  |  |  |  |  | △ |  |  |  |  |  |  | 
第3组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |  |  | 
第2组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ | 
第1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △
检验位的编码方法— (缺省为偶校验方式)
p4＝m11+m10+m9+m8+m7+m6+m5 (mod 2)
p3＝m11+m10+m9+m8 +m4+m3+m2 (mod 2)
p2＝m11+m10 +m7+m6 +m4+m3 +m1 (mod 2)
p1＝m11 +m9 +m7 +m5+m4 +m2+m1 (mod 2)
*校验位的编码方法： (以4个校验组为例)
数据分组规则— (基础：位置H＝错误位置S，si=1为出错校验组)
位置H(=hk…h1)上的数据位，加入的校验组为
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | 
√ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | 
√ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √
√ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
{i|hi＝1}
Notes: P27-看检验位的编码目标

## Slide 29
例5—求字符b的ASCII码(m7…m1=1100010)的海明偶校验码
解：
∵23－1＜7＋3、24－1＞7＋4 ∴校验位位数＝4位；
按故障字约定，校验码为m7m6m5p4m4m3m2p3m1p2p1
例4—若数据有16位，则海明校验码的校验位最少为多少位?
解：
2k－1≥16＋k，k最小为5位(24－1＜20、25－1＞21)
偶校验码＝m7m6m5p4m4m3m2p3m1p2p1＝1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
根据数据分组规则，得 （偶校验方式）
p4＝m7⊕m6⊕m5 ＝0
p3＝ m4⊕m3⊕m2 ＝1
p2＝m7⊕m6⊕ m4⊕m3 ⊕m1＝0
p1＝m7 ⊕m5⊕m4 ⊕m2⊕m1＝0

## Slide 30
例6—某海明偶校验码m7m6m5p4m4m3m2p3m1p2p1＝11000011000，接收校验码为①11000011010 ②11000001000 ③11001001000，请进行数据校验（检错及并纠错）。
解：
①接收的M＝1100010、P＝0110，可得P＝0100，
S＝P＋P(mod 2)，得S＝0010，
∴位置2(p2)有错误，数据M＝1100010，实际如此
②M＝1100000、P＝0100，可得P＝0001，则S＝0101，
∴位置5(m2)有错误，数据M＝1100010，实际如此
③M＝1101000、P＝0100，可得P＝0110，则S＝0010，
∴位置2(p2)有错误？实际为位置7(m4)及位置5(m2)错
判错原因：SEC只能纠正1位错，可以检测2位错！
*应用：常用于并行传输、RAID存取等方面 (出错概率小)
└←接收后才能校验→用译码器纠错
p4＝
m7⊕m6⊕m5
p3＝
m4⊕m3⊕m2
p2＝
m7⊕m6⊕
m4⊕m3⊕m1
p1＝
m7⊕m5⊕
m4⊕m2⊕m1
Notes: 上页-看检验位编码方法

## Slide 31
例7—已知M(X)＝1100，G(X)＝X3+X+1，求其CRC码
解：
3、循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)码 (不考)
*编码原理：CRC码能够被整除 ←模2除法(∵只关心余数)
用CRC码模2除以G(X)的余数进行校验
数据mn…m1
校验位rk…r1
*校验原理：
*校验码的组成：
*校验位的编码：
rk…r1＝R(X)＝(mn…m1<<k)/G(X)的余数
即 M(X)·Xk/G(X)＝Q(X)……R(X) (模2除)
整除推导— [M(X)·Xk＋R(X)]/G(X) (模2除)
＝{Q(X)G(X)＋ R(X)＋R(X)}/G(X) (模2除)
＝[Q(X)G(X)]/G(X)＝Q(X)……0 (模2除)
G(X)＝1011，1100000/1011＝1110…010 (模2除)
CRC码＝1100000＋010＝1100 010
编码与多项式—mn-1…m1m0可用mn-1Xn-1+…+m1X+m0=M(X)表示
模2除法—根据余数首位上商，用模2减法求新余数，商无意义
生成多项式—CRC码中用作除数的多项式，常用G(X)表示
模2加法
看模2除法

## Slide 32
*校验方法：
需求—面向串行传输，即边接收、边校验 ←海明码为并行
实现—
对R(X)的要求—
①不同位置出错的R(X)不同 ←数据(错误)要移位
②[Ri(X)<<1]/G(X)的余数等于Ri+1(X) ←称为循环码的原因
└←第i位、第i+1位出错时的余数→┘
CHK
除法
移位寄存器M
1
1
Ix
Oy
R
mn-1…m1
rk…r1
①串行方式求R(X) ←n+k位，不输出数据(Oy＝0)
即 M←M<<1+Ix，R←[R<<1+Ix]/G(X)的余数
mn-1…m1
②输出时校验数据 ←n位，输出数据
即M←M<<1，Oy＝Mout或Mout，R←(R<<1)/G(X)的余数
(首位是/否错)
首位错
=1
Mout
校验
校验时补0
得益于除法特性

## Slide 33
*G(X)的选择：
基本要求— (满足对R(X)的要求)
①任一位错误时，有R(X)不为0
②不同位错误时，有R(X)各不相同
③任一位错误时，有[Ri(X)<<1]/G(X)的余数＝Ri+1(X)
常用的G(X)—
CRC-CCITT：G(X)=X16+X12+X5+1
CRC-16: G(X)=X16+X15+X2+1
CRC-12: G(X)=X12+X11+X3+X2+X+1
CRC-32: G(X)=X32+X26+X23+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+1
*校验能力：由G(X)决定，检错能力较强、纠错能力较弱
*应用：广泛用于网络通信等方面(检错要求高)
└→CRC＋错时重发
回目录

## Slide 34
*应用中的数据类型：
*硬件支持的数据类型：
*数据类型的转换：
§2.2 数据的表示
*数据类型：指一个值的集合，及定义在该值集上的一组操作
└→值集或操作集不同，数据类型不同←┘
数据
数值数据
非数值数据
逻辑数 --布尔数
字符(串) --含汉字
其它 --声音、图形等
无符号数 --自然数
有符号数 --整数、纯小数、实数等
最常用(最基本)的数据类型 ←性/价高
由程序员、编译程序共同完成
程序员
应用中的
数据类型
编程语言支持的
数据类型
硬件支持的
数据类型
编译程序
如：20位整数操作 1个long int操作 2个16位操作
(设sizeof(int)=16b) (设CPU为16位)
※主要内容：数据的表示方法，整数、实数、非数值数据的表示，
位扩展运算、逻辑运算、关系运算的实现

## Slide 35
一、数据的表示方法
*计算机硬件的特征：
①指令和数据用二进制方式表示，运算采用二进制方式
②二进制中只有0和1(没有符号和小数点)
③数据采用定长方式存储及处理(有模运算→会发生溢出)
*数据的数学特征：
数值数据—①进制可有多种
②符号为“+”或“-” ，可缺省(如自然数)
③小数点为“.” ，位置可任意变化，点可缺省
④编码为绝对值编码
⑤长度可任意变化，运算不会产生溢出
非数值数据—编码非数字(如逻辑数、符号)

## Slide 36
*进制的选择：
*符号的表示：有符号数—
无符号数—
*小数点的表示：
①点本身的表示—
②点的位置表示—
*编码方式的选择：
1、数据的表示方法
支持二进制，可能支持二-十进制
用数字表示符号
符号位置为数值
适用于仅存储、I/O的数据
采用隐含方式 (→点的位置须固定)
自然数、整数 | 纯小数 | 实数
隐含于最低位之后 | 隐含于最高位之前 | 纯小数尾数＋整数指数
定点格式 浮点格式
每类数据一种编码(便于运算实现)
操作相同/值集不同→┘ └→可以表示符号
长度应相同
(便于处理)
不同数据类型采用不同格式(点的位置)
*数据表示方法的要素：进制、格式和编码
Notes: 无符号数有2种方法—为数值、恒为0，前者值域增大1倍。

## Slide 37
2、数据表示与运算的关系
*数据的表示：即数据类型的表示，属性有表示方法、长度
硬件需求—
应用需求—
*数据的运算：
运算方法—
溢出处理方法—
*表示与运算的关系：
同一数据类型只有一种长度 ←硬件定长运算所需
同一表示方法可有几种长度 ←提高存储效率所需
基于数据的表示属性(进制/格式/编码/长度)
硬件负责检测/通知，软件负责处理
└←灵活性好
进制(基础为二进制)
格式(小数点的表示)
编码(符号及数值的表示)
长度(值集的表示)
数据表示
数据运算
运算方法
溢出处理方法
组成逻辑实现
本课程的要求：
认知数据表示
(ISA的数据约定)
实现数据运算
(ISA的操作功能)
指令用操作码指明
值集不同→类型不同
如short、int
结构负责设计

## Slide 38
二、整数的表示
1、定点表示方法
*表示方法：数据中的小数点位置固定不变
*表示格式：
*不同编码方式的表数范围： (设数码长度为n位)
类型 编码 | 自然数(无符号) | 整数(有符号) | 纯小数(有符号)
原码 |  | -(2n-1-1)～+(2n-1-1) | -(1-2-(n-1))～+(1-2-(n-1))
补码 |  | -2n-1～+(2n-1-1) | -1～+(1-2-(n-1))
无符号编码 | 0～2n-1 |  | 
无符号整数 有符号整数 纯小数
xn-1 xn-2 … x0
xS xn-2 … x0
xS x-1…x-(n-1)
数值 数符 数值 数符 数值

## Slide 39
2、整数的表示
二-十进制的整数称为BCD数，BCD数整数 ←运算方法不同
*表示方法：
无符号整数—
有符号整数—
*硬件支持的数据类型： ←ISA已约定
二进制、定点格式、无符号编码
二进制、定点格式、补码
例1—IA32(Intel Architecture 32bit)支持6种整数类型
为什么？
常有多种(长度不同)
8位无符号整数
16位无符号整数
32位无符号整数
8位有符号整数
16位有符号整数
32位有符号整数
IA32
支持
unsigned short [int]
unsigned int
unsigned long [int]
short [int]
int
long [int]
char
C语言
支持
例2—IA32中，若int y=-1; unsigned short n=5; 求y、n的机器数
y=FFFFFFFFH，n=0005H
编译器转换
默认long＝int，可不同(改编译选项)
Notes: 思考：补码便于运算实现(减法无需比较大小，符号/数据可一起运算)
32位的C语言编译器中，int和long int的数据长度默认相同，可以不同（设置编译选项）。

## Slide 40
3、整数的类型转换
应用需求—操作数长度可不相同，如short si; int y,z=y+si;
硬件限制—源操作数长度须相同，否则先转换类型
*类型转换方法：
长度相同时—
长度减少时—
长度增加时—
无需运算，解释为新类型
如unsigned short usi=0xFFFE; short si=usi+1;
截断运算，仅保留低位 ←适合有模运算
如unsigned int uy=0x12345678; short si=uy;
位扩展运算，保持真值不变 ←保持数学含义
如unsigned short usi=2; short si=+2,sj=-2;
unsigned int ua=usi,uy=si; int z=sj;
si=?
si=?
ua=? uy=? z=?
Notes: si=-1(0xFFFF)；si=0x5678；ua=2，uy=2，z=0xFFFFFFFE

## Slide 41
*位扩展运算规则： (功能—机器数的位数增加、真值不变)
零扩展— ←无符号数扩展
符号扩展— ←有符号数扩展
*位扩展运算的实现：
输出逻辑—
内部电路—
有符号整数用补码表示
 | D=01101 | D=11101
零扩展 | Q=000 01101 | Q=000 11101
符号扩展 | Q=000 01101 | Q=111 11101
机器数高位补0
机器数高位补符号位
Qn-1 ~ Q0＝Dn-1 ~ D0，Qn+k ~ Qn＝op·Dn-1
设输入为Dn-1…D0、输出为Qn+k…QnQn-1…Q0、
控制端为op(0/1-零扩展/符号扩展)
op
Dn-1
Dn-2…D0
Qn+k…Qn
Qn-1
Qn-2…Q0
&
思考：若只有一种扩展功能，电路如何组织？
Notes: 思考：零扩展时，Qn+k~Qn端接地；符号扩展时，Qn+k~Qn端接VCC。

## Slide 42
三、实数的表示
1、浮点表示方法
实数组成—M×RM E ，尾数M＝±0.m-1…m-k，
阶E ＝±el-1…e0，尾数、阶的基为RM、RE
*表示方法：数据中的小数点位置用阶来表示
*表示格式：
1
SE E
SM M
阶符 阶值 数符 尾数值
1
l
k
或
SE E
M
SM
RE及RM隐式、其余显式表示；RE＝2，通常RM＝2
例1—浮点数表示格式中，若尾数为9位、阶码为5位，尾数及阶均用补码表示，写出-54的浮点机器数
解：
-54＝(-110110)2＝-0.11011000×2+0110，
浮点机器数为
100101000
00110
Notes: RE=2的原因--整数的表数范围与基无关，小利于对阶

## Slide 43
例2—若浮点数用8位尾数、5位阶表示，填充下表空白处
编码格式 |  | 实数 | 浮点数的真值 | 浮点数的表示 | 
阶 | 尾数 |  |  | 阶码 | 尾数码
原码 | 原码 | +10101.11 | +0.1010111×2+101 | 0 0101 | 0 1010111
 |  | -0.0010111 | -0.1011100×2-10 |  | 
 |  | +10101.1111 | +0.1010111×2+101 | 0 0101 | 0 1010111
 |  |  |  | 1 0110 | 1 1011010
移码 | 补码 | +0.0010111 | +0.1011100×2-10 |  | 
 |  | -10101.11 | -0.1010111×2+101 |  | 
 |  |  |  | 0 0101 | 0 1011100
 |  |  |  | 1 1101 | 1 1101000
1 0010 1 1011100
0 1110 0 1011100
1 0101 1 0101001
-0.1011010×2-110
+0.1011100×2-1011
-0.0011000×2+1101
20
练习—若浮点数的尾数用7位补码表示，阶用5位移码表示，写出-54的浮点机器数，及浮点机器数645H的真值
Notes: P20-看各种编码规则
练习：-54=10110 1001010，644H=-0.1111*2-4。

## Slide 44
*表数范围与精度：设RM =2、尾数及阶的值为m位和e位
表数范围—
影响因素—
下溢区
正上溢区
(+∞)
负上溢区
(-∞)
负数区
机器零
绝对零
N正min
正数区
N负max
N正max
N负min
e决定范围、m决定精度
IEEE 754标准(有单精度、双精度2种) ←兼顾精度与范围
例如—IEEE 754标准的单精度格式中，尾数为24位原码、阶码为8位移码，尾数、阶的编码均做了改进(稍后讨论)
2、实数的表示
*表示方法：二进制、浮点格式、尾数及阶单独编码
*硬件支持的类型： ←ISA已约定
N正max ＝-N负min＝(1-2-m)×2+1…1，
N正min ＝-N负max＝2-m×2-1…1
对应于C语言中float、double

## Slide 45
3、浮点数的规格化
目的—使表数精度最大化(尾数的有效位数最多)
*规格化数：
*规格化操作：
尾数的最高数值位为1，即 0.5≤|M|＜1
(浮点数→规格化数)
左规—尾数左移一位，阶码减一
右规—尾数右移一位，阶码加一
例3—若浮点数尾数的基为2，回答下列问题：
非规格化浮点数 | +1.0111×2+010 | -0.00010×2+010 | +1011.1×2+010
规格化操作 | 右规1次 |  | 
规格化浮点数 | +0.10111×2+011 |  | 
左规3次
-0.10000×2-001
右规4次
+0.10111×2+110
如：实数+111.0采用3种表示方法时的表示精度
＝+0.111×23 ＝+0.0111×24 ＝+0.00111×25
0 011
0 111
0 100
0 011
0 101
0 001
机器数：
表示值： 111.0 110.0 100.0

## Slide 46
*规格化数的数码特征： (规格化操作的结束条件)
最高数值位为1
最高数值位与符号相反
└←便于实现、不影响表示精度(-0.5可再左规)
-1.00…00
真值
补码
100…00
-0.11…11
-0.10…01
-0.10…00
-0.01…11
-0.00…01
100…01
101…11
110…00
110…01
111…11
…
…
…
…
绝对零
N规正min
N规负max
N规正max
N规负min
+0.10…0×2-1…1
+0.11…1×2+1…1
-0.10…0×2-1…1
-0.11…1×2+1…1
原码尾数—
补码尾数—
编码格式 |  | 规格化数 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 最小负数 |  | 最大负数 |  | 最小正数 |  | 最大正数 | 
阶 | 尾数 | 阶 | 尾数 | 阶 | 尾数 | 阶 | 尾数 | 阶 | 尾数
原码 | 原码 | 0111 |  | 1111 |  | 1111 |  | 0111 | 
移码 | 补码 |  |  |  |  |  |  |  | 
1111 0000 0000 1111
100000 101111
111111 110000 010000 011111
010000 011111
补码、移码多表示1个负数

## Slide 47
4、IEEE 754标准 (各ISA使用的浮点数表示方法)
*表示格式：
有单精度、双精度两种(32位和64位) ←数符与尾数分离
*编码方式：
①数制— M和E均采用二进制方式(即RM ＝RE ＝2)
②码制—
23
8
1
单精度浮点表示格式
数符S
阶E
尾数M
32
52
11
1
双精度浮点表示格式
数符S
阶E
尾数M
64
M为原码编码的定点小数(改变了点位置)，
E为移码编码的定点整数(改变了偏移值)

## Slide 48
*阶的码制：采用余127码和余1023码 (以单精度格式为例)
余X码—指偏移值为X的移码 ←移码＝真值＋偏移值
标准移码：真值＝E-28-1＝E-128 ←可称余128码
余127码： 真值＝E-(28-1-1)＝E-127
阶域的表示—
*尾数的码制：有非规格化、规格化两种尾数
(以单精度格式为例[24位尾数])
非规格化尾数—
规 格 化尾数—
M的真值＝±1.m-2…m-24，
M的表示＝Sm-2…m-24，表示精度＝24位
1≤E≤254表示规格化数,即-126≤阶≤+127
E＝0和255另作他用(如表示非规格化数等)
└→增加了表示能力，性/价高
M的真值＝±0.m-1…m-23，
M的表示＝Sm-1…m-23，表示精度≤23位
0.1m-2…m-23的扩展
m-1可以＝0

## Slide 49
*浮点数的表示特征： (以单精度格式为例)
表示方法—
表示特征—
格式参数 | 表示的真值N | 说明
E＝0，且M＝0 | N＝0 | 机器零(下溢区)
E＝0，且M≠0 | N＝(-1)S×2-126×0.M | 非规格化数
1≤E≤254 | N＝(-1)S×2E -127×1.M | 规格化数
E＝255，且M＝0 | N＝(-1)S×∞ | ±无穷大(上溢区)
E＝255，且M≠0 | N＝NaN | 非数值
正非规格化数区域
机器零
0.0
+0.0…01×2-126
+0.1…1×2-126
+1.0…0×2-126
正规格化数区域
略
+1.1…1×2+127
下溢区
正上溢区
可表示溢出区域，可减少下溢区大小，
可表示异常(如负数开根等)

## Slide 50
例4—求-11/128的IEEE 754单精度浮点数的机器码
解：
例5—求IEEE 754单精度浮点数CC968000H的真值N
解：
-11/128＝( -1011)2×2-7 ＝(-0.1011)2×2-3
＝(-1.011)2×2-4＝(-1.011)2×2123-127
机器数为：
1
0111 1011
0110 0000 0000 0000 0000 000
CC968000H＝1 10011001 00101101000000000000000，规格化数
阶＝10011001B－(10000000-1)B＝00011010B＝26
尾数＝1.00101101B＝1.17578125
∴N＝(―1)1×1.17578125×226＝-1.17578125×226
48
作业2-2：P86起10、11，14、15(2)、17(2)、18(1)
※数值数据的表示小结：二进制，定点/浮点格式，
某种/两种编码，几种长度
练习—写出-180的IEEE 754单精度浮点数的机器码
[-4]余127
=[-4]移-1
Notes: P48-看IEEE 754编码方法
练习：1 10000110 011010…0=C3340000H

## Slide 51
四、非数值数据的表示
1、逻辑数的表示
*数学特征：值域为{真,假}，运算为与(AND)、或(OR)等
*表示方法：进制—二进制
格式—
编码—
*硬件支持的类型：
位向量 (提高存储效率)
各个数独立编码(逻辑编码)
*逻辑数的运算规则：
运算类型—与、或、非等
运算规则—按位运算，如C语言中的&、|、~等，05H|03H=07H
*逻辑运算的实现：
常有多种(长度与整数相同) ←可复用运算电路
说明：C语言中的&&、||是用指令实现的，如a=(i>5 && j<6)的实
现方法为if (i<=5) a=0; else if (j>=6) a=0; else a=1;
bm-1 b1 b0
Lm-1 … L1 L0
99
复用加减运算部件，位间无进位
Notes: P102-看加减运算的基础是逻辑运算

## Slide 52
2、字符的表示
指字符的交换码在存储/运算时的表示编码，即字符的内码
*表示方法：
进制—
格式—
编码—
*硬件支持的类型：
示例—常见的字符表示 (假设MEM按字节编址)
字符集种类 | 交换码长度 | 内码长度 | 占单元数
ASCII码 | 7 | 8位= 7+1 (K0=0) | 1个
Unicode码 | 16或32 | UTF-8(1B~6B)、UTF16 | 1~6个
GB2312-80码 | 14 | 16位=14+2 (K0=1) | 2个
二进制
定点格式
无符号编码
常有几种字符，每种字符仅一种类型(长度)
└←可用扩展位或环境变量区分
n
Cn-1 Cn-2 … C1 C0
Kp-1… K0
扩展位 交换码
m
扩展位＝0(填充码)或字符集标识码
长度m＝n/w×w，w为MEM单元长度

## Slide 53
*字符的运算规则：类型—关系运算(A＝B、A≥B等)
规则—先比较大小、再形成结果(真/假)
*字符运算的实现：
①产生比较结果—通过减法运算，产生结果标志(Flag)
②形成运算结果—利用结果标志，通过逻辑运算形成
所需结果标志： 零标志ZF—结果为零时ZF＝1，否则ZF＝0
进位/借位标志CF—结果有借位时CF＝1，否则CF＝0
关系运算 |  | A≥B | A≤B | A＞B | A＜B | A＝B
实现 | ①减法运算 | A－B，产生ZF及CF |  |  |  | 
 | ②逻辑运算 |  |  |  |  | 
CF CF+ZF CF+ZF
*字符串的表示：
硬件—仅支持字符表示及关系运算 ←串表示性/价低(长度可变)
软件—用特定字符表示串结束，将串操作转换为字符操作
无符号减法
应用：if (A<B) 可用Flag←A-B及if (CF)实现
CF ZF

## Slide 54
3、其他类型数据的表示
类型包括声音、图像、图形等
※非数值数据的运算小结：
逻辑运算—按位的与/或/非等
关系运算—减法运算＋逻辑运算
特殊运算—饱和运算等，如
*表示策略： (类似于字符串的表示)
硬件仅表示简单数据类型，软件负责数据的类型转换
x+5＝
x+5 结果＜255
255 结果≥255
※非数值数据的表示小结：二进制，定点/向量格式，
某种/两种编码，几种长度
定点格式—无符号编码，适于简单数据(字符、声音等)
向量格式—各元素独立编码(某种/两种编码)，适于复杂数据
(占1位或多位) (如布尔数、像素)

## Slide 55
五、数据表示举例
*常见数据的表示结果：
表示 数据 |  | 进制 | 表示格式 | 编码方式 | 数据类型 | 运算
数值 数据 | 整数 | 二 | 定点(无符号) | 无符号编码 | 几种 | 算术
 |  | 二 | 定点(有符号) | 补码 | 几种 | 
 |  | 十① | 向量 | BCD码 | 几种 | 算术＋校正
 | 实数 | 二 | 浮点(IEEE 754) | 尾数原码、阶移码 | 两种 | 浮点
非 数值 数据 | 逻辑数 | 二 | 位向量 | 逻辑编码 | 几种 | 逻辑
 | 字符 | 二 | 定点(无符号) | 无符号编码 | 几种 | 关系②
 | 像素 | 二 | 定点或向量 | 无符号编码 | 几种 | 饱和
注：①十进制整数又称BCD数，②关系运算都用减法运算及逻辑运算实现 |  |  |  |  |  | 
IA32的数据表示—8/16/32b整数(含逻辑数)，32/64b浮点数，
32/48b指针(定点数)，8b BCD数，
64b压缩SIMD数(向量)，位域
Intel Architecture 32bit
Notes: 位域：长度为各变量长度的和，且为最长数据类型长度的倍数，变量长度≤类型长度，变量类型为int、unsigned int和bool(大部分编译器都进行了扩充)。
例struct N { int a:2; int b:4;}; sizeof(N)=max((2+4)/8,sizeof(int))=4, int改为short时，sizeof(N)=2。
联合(union)：长度为各变量长度的最大值。例union M {int a; char b;}; sizeof(M)=sizeof(int)。

## Slide 56
*数据表示与硬件参数的关系： (ISA研究内容，了解[关联概念])
数据类型的长度—为2m位 ←便于数据组合
存储单元长度w—即存储器的编址单位
组织思路：
组织结果：
数据的存放：
机器字长n—即ALU的宽度
确定结果：
n＝max{所有整数的长度}
重存储效率、轻访问效率 ←有效信息的位数
└←访问可优化(＞1个单元)
w＝min{所有数据类型的长度}，通常＝字节
存放在连续的x个存储单元中(x≥1)，
地址用最小的单元地址表示
※数据表示的学习目标：
目的—为数据运算的实现打基础
要求—认知数据表示方法 (给定表示方法→进行数据-机器数转换)
200
201
202
203
A
B
C
MEM
&A
&B
&C

## Slide 57
思考(第4章)：若数据从2#单元起采用边界对齐方式存放，结果如何？
41H
DCH FFH FFH FFH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MEM
DCH FFH
40H 00H
00H 00H 20H 42H
41H
DCH FFH FFH FFH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MEM
DCH FFH
40H 00H
00H 00H 20H 42H
回目录
测试—IA32计算机中，MEM按字节编址，数据在MEM中采用小端方式存放。下列C语句中，数据从2#存储单元起连续存放，写出存放结果
char a=A; //ASCII码为41H
int b=-36;
short c=b,d=a&c;
float e=40;
数据表示为：①机器数长度分别为 1、4、2、2、4 个字节；
②编码为 41H 、FFFFFFDCH 、FFDCH 、0040H 、42200000H
存放结果为：
小端方式存放—
数据按字节顺序存放，地址最小的单元存放最低有效字节
如：数据B3B2B1B0放在40#～43#单元时，40#单元存放B0,…
回
Notes: 逻辑操作(如&)的OPD为逻辑数，应采用无符号扩展

## Slide 58
§2.3 定点数的运算
回顾逻辑部件
一、定点加减运算
*运算类型：补码加减、无符号加减，原码加减、移码加减
*运算实现：基于加法器，需要判断溢出
1、补码加减运算
(1)运算规则
*加法：[A＋B]补＝[A]补＋[B]补
推导—
[A]补+[B]补=(A+B+2M) (mod M)
=[A+B]补
*减法：[A－B]补＝[A＋(-B)]补＝[A]补＋[-B]补
数据用补码表示→结果为补码
例1—设[A]补=11101，[B]补=10111，求[A-B]补
解：
[-B]补=01001，
[A-B]补=[A]补+[-B]补
=11101+01001=00110
11101 [-3]补
+ 01001 [+9]补
1 00110 [+6]补
└→进位丢弃(有模运算)
16
※主要内容：有/无符号的加减、移位、乘法的运算规则、部件组织
(2)运算的逻辑实现
(3)溢出判断逻辑
Notes: P16-看[-X]补与[X]补的关系

## Slide 59
例2—设A=-01010，B=+01101，求[A+B]补、[A-B]补
解：
[A]补=110110，[B]补=001101，[-B]补=110011，
[A+B]补=[A]补+[B]补=110110+001101= 000011， 结果对
[A-B]补=[A]补+[-B]补=110110+110011= 101001，结果对
练习—整数用8位补码表示，A=+15，B=+24，求[A+B]补、[A-B]补
*运算特征：①减法可以不比较大小
②符号可以与数值一起运算
例3—分析4位补码加减运算结果的符号特征(结果不溢出时)
3+2或3-(-2) 3+(-2)或3-2 -3+2或-3-(-2) -3+(-2)或-3-2
0011([+3]补) 0011([+3]补) 1101([-3]补) 1101([-3]补)
+ 0010([+2]补) + 1110([-2]补) + 0010([+2]补) + 1110([-2]补)
0 0101([+5]补) 1 0001([+1]补) 0 1111([-1]补) 1 1011([-5]补)
[本身+本身＝本身] [本身+补数＝本身] [本身+补数＝补数] [补数+补数＝补数]
[符号位＝正] [符号位＝正] [符号位＝负] [符号位＝负]
√ √ √ √
Notes: 练习：[X+Y]补=00100111，[X-Y]补=11110111

## Slide 60
*加减运算规则特点：
加法— [A]补＋[B]补 ＝[A]补＋[B]补＋ 0
减法— [A]补＋[-B]补＝[A]补＋[B]补＋ 1
*实现思路：
*加减法器组成：
运算用加法器实现，加/减区分用C-1实现(0/1)
即[A±B]补=an-1an-2…a0+bn-1bn-2…b0+C-1，bi=biC-1
(2)运算的逻辑实现
运算处理(加法器及异或门)＋溢出判断，
OF为溢出标志，CF为进位/借位标志(稍后讨论)
用于区分加/减法
思考：op=1表示ADD如何实现？
加法/减法可统一处理
回
100
加减法器
n位加法器
异或门(n个)
=0(ADD)
=1(SUB)
C-1
op
溢出判断逻辑
OF CF
A
B
Z
F
A
B
Notes: 思考：加减法器的op引脚内部增加一个非门

## Slide 61
(3)溢出判断逻辑 --判断结果正确性
*溢出条件：
例4—分析4位补码(-8～+7)加减运算结果的错误特征
6+(-5)或6-5 -1+(-4)或-1-4 5+4或5-(-4) -5+(-4)或-5-4
0110([+6]补) 1111([-1]补) 0101([+5]补) 1011([-5]补)
+ 1011([-5]补) + 1100([-4]补) + 0100([+4]补) + 1100([-4]补)
1 0001([+1]补) 1 1011([-5]补) 0 1001([-7]补) 1 0111([+7]补)
同号相加或异号相减，结果与被加(减)数异号
*基于加减法器的溢出判断逻辑：
设A＝an-1an-2…a0，B＝bn-1bn-2…b0，
F＝fn-1 fn-2…f0，op＝0/1(加/减)
则溢出逻辑为
OF＝
op(an-1bn-1 fn-1+an-1bn-1 fn-1)＋op(an-1bn-1 fn-1+an-1bn-1 fn-1)
特点—逻辑复杂，可优化(基于加法器判断时与op无关)
加法
减法
op
加减法器
A B
F

## Slide 62
*基于加法器的溢出判断逻辑：仅判断加法运算
设A＝an-1an-2…a0、B＝bn-1bn-2…b0，
Z＝zn-1zn-2…z0
加法溢出特征—
(参考上页例)
正溢出(an-1＝0)时，zn-1＝1、Cn-1＝0、Cn-2＝1
负溢出(an-1＝1)时，zn-1＝0、Cn-1＝1、Cn-2＝0
C-1
(op)
加法器
A B
Z
Cn-1
判断方法①—用1位符号位判断
OF＝an-1bn-1zn-1＋an-1bn-1zn-1＝(an-1zn-1)(bn-1zn-1)
判断方法②—用进位位判断
OF＝Cn-1Cn-2
例5—设[A]补=1010，[B]补=0011，[A+B]补、[A-B]补溢出否?
解：[A+B]补=1010+0011=0 1101，[A-B]补=1010+1101=1 0111
 | [A+B]补溢出判断 | [A-B]补溢出判断
使用方法① | OF= | OF=
使用方法② | OF= | OF=
(11)(01)=0 (10)(10)=1
00=0 10=1
回
Notes: 上页-看加法溢出特征
a#b#z+abz#=a#b#z+a#zbz+az#b#z+az#bz#=(a#z+az#)(b#z+bz#)

## Slide 63
判断方法③—用2位符号位判断
变形补码：指采用2个符号位的补码[Z]变补=znzn-1zn-2…z0，
znzn-1表示符号(00为正数、11为负数)
例6—设A=-110，B=+011，[A+B]变补、[A-B]变补是否溢出?
解：
依据：正溢出时znzn-1＝01，负溢出时znzn-1＝10
溢出逻辑：OF＝znzn-1
[A]变补=11 010，[B]变补=00 011，[-B]变补=11 101
[A+B]变补 = 11 010 [A-B]变补 = 11 010
+ 00 011 + 11 101
11 101 10 111
OF=11=0，不溢出 OF=10=0，溢出
练习—设A=+15，B=+24，补码含5个数值位，判断A+B、A-B是否溢出(方法不限)
Notes: 练习：[A]补=001111，[B]补=011000，[-B]补=101000，[A+B]补=100111，[A-B]补=110111，
用1位符号位判断，A+B溢出（01=1），A-B不溢出（00=0）。

## Slide 64
加减法器引脚
*运算的逻辑实现：
实现思路—
加减法器组成—
*溢出判断逻辑：
判断方法—
溢出逻辑—
与补码加减法相同
与补码加减法器相同
CF＝Cn-1C-1，即CF＝Cn-1opSUB
(与补码加减法的逻辑不同→名称不同)
62
60
同一个加减法器可实现
有/无符号的加/减运算
加法时有进位 或 减法时有借位
(C-1＝0、Cn-1＝1) (C-1＝1、Cn-1＝0)
4位减法例：8-10＝1110、Cn-1＝0，10-8＝0010、Cn-1＝1
无需区分运算符号 (运算结果相同)
2、无符号加减运算
*运算规则：加法—[A＋B]无＝[A]无＋[B]无 ＝[A]无＋[B]无＋0
减法—[A－B]无＝[A]无＋[B]补数＝[A]无＋[B]无＋1
(只能基于加法器判断[∵需使用进位位Cn-1])
思考：加减法器怎知运算的符号？
怎知结果的正确性？
同时产生OF及CF (选用时自知)
较差方案：设置OPS、OF引脚
Notes: P60-看有/无符号运算规则相同、逻辑实现相同，P62-看溢出判断方法不同

## Slide 65
4位补码减法例— (-1)－4时OF=0、SF=1，(-5)－4时OF=1、SF=0
4－3或4时OF=0、SF=0，5－(-4)时OF=1、SF=1
53
※有符号关系运算的实现：
产生比较结果—通过减法运算，产生结果标志ZF、SF及OF
(有符号减法) (SF为符号标志，负时SF=1)
形成运算结果—利用结果标志、通过逻辑运算形成
关系运算 |  | A≥B | A≤B | A＞B | A＜B | A＝B
实现 | ①减法运算 | A－B，产生ZF、SF及OF |  |  |  | 
 | ②逻辑运算 |  |  |  |  | 
OFSF OFSF+ZF OFSF·ZF
60
※加减法器的引脚设置：①常不产生CF(仅设置引脚Cn-1[即Cout])
②可支持带进位/借位加减法(A±B±Cin)
CF＝
Cin(CarryIn)
A B
op(通常0-ADD)
(Overflow) OF
加减法器
F
(CarryOut) Cout
Cn-1opSUB
61
需求 1122H 11H 22H
+3344H +33H +44H
+ CF
＝ 及
OFSF ZF
Notes: P60-看加减法器引脚（有CF），P53-看无符号关系运算，P61-看-1＜4、-5＜4运算结果

## Slide 66
*运算规则：设[A]原=an-1an-2…a0，[B]原=bn-1bn-2…b0
*运算的逻辑实现：
*溢出判断逻辑：
3、原码加减运算 (不考，了解)
运算特征—符号与数值分开运算，减法需先比较大小
加减法器＋辅助电路(判断/暂存结果)
OF＝(an-1bn-1)op·Cn-2
⑴判求和/差，op=(an-1bn-1)op，设op=0/1表示加/减
⑵求和(op=0)时，zn-1=an-1，zn-2…z0=an-2…a0＋bn-2…b0，
OF=Cn-2
⑶求差(op=1)时，zn-2…z0=an-2…a0＋bn-2…b0＋1，OF=0
够减(Cn-2=1)时，zn-1=an-1，zn-2…z0=zn-2…z0
不够减(Cn-2=0)时，zn-1=an-1，zn-2…z0=zn-2…z0＋1
60
4、移码加减运算 (不考，了解)
运算特征—类似于补码运算(教材P78)
Notes: P60-看补码加减法器

## Slide 67
※习题课-1：[2011年研究生入学统考题]
假定在一个8位字长的计算机中运行如下C程序段：
unsigned int x = 134, y = 246, z1 = x-y, z2 = x+y;
int m = x, n = y，k1 = m-n, k2 = m+n;
若编译器编译时，将8个8位寄存器R1~R8分别分配给变量x、y、m、n、z1、z2、k1、k2。请回答下列问题。
（1）执行上述程序段后，寄存器R1、R5和R6的内容分别是什么？
（2）执行上述程序段后，变量m和k1的值分别是什么？（十进制）
（3）上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算，这四种运算能否利用同一个加法器及辅助电路实现？简述理由。
（4）如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出？上述程序段中，哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出？
64
1）x=10000110B，y=11110110B，z1=x-y=(0)10010000，z2=x+y=(1)01111100，(R1)=86H，(R5)=90H，(R6)=7CH
2）m=86H=-122，n=F6H，k1=m-n=x-y=86H-F6H=90H=-112
4）判断：同号相加或异号相减，结果与被加(减)数异号。仅k2可能溢出(有符号加)，k2=(1)01111100，溢出
Notes: （1）x=10000110B，y=11110110B，z1=x-y=(0)10010000，z2=x+y=(1)01111100，(R1)=86H，(R5)=90H，(R6)=7CH。
（2）m=86H=-122，n=F6H，k1=m-n=x-y=86H-F6H=90H=-112。
（3）能。加法器实现的是模2n无符号加法运算；无符号的加法直接实现，减法用加补数来实现；根据补码加减公式，有符号的加法用机器数相加即可实现，减法用加机器数的补数即可实现；故整数加/减可用同一加法器及辅助电路实现。
（4）判断：若同号相加或异号相减，结果与被加(减)数异号，则结果溢出。
应用：m、n机器数的最高位均为1，仅k2可能溢出（有符号加法），k2=(1)01111100，溢出。

## Slide 68
二、移位运算
*运算功能：机器数左移或右移k位，相当于真值×2k或÷ 2k
*运算类型： (基本操作类型)
类型—逻辑左移、逻辑右移、算术左移、算术右移
表示— <<L、>>L、<<A、>>A (Logical shift及Arithmetic shift)
1、逻辑移位(Logical Shift)运算
*操作数类型：无符号定点数
*运算规则：
例1—无符号整数的机器码为8位，求57 <<L 2、57 >>L 2
解：57=00111001B，
57=00111001B，
57 <<L 2＝228＝11100100B；
57 >>L 2＝14＝00001110B
机器数整体移位，
移出的数位丢弃，出现的空位补0

## Slide 69
*运算的逻辑实现：
*溢出判断逻辑：
溢出条件—
溢出逻辑—
设输入端为Dn-1…D0、控制端为Sk-1Sk-2…S0 (k=log2n)
左移时移丢码1 (右移时移丢码1仅影响精度)
桶形移位器 或 移位寄存器
(移位位数已知时) (移位位数用脉冲形成时)
OF＝Sk-1(Dn-1＋…＋Dn/2)＋Sk-2(Dn-1＋…＋D3n/4)
＋…＋S0Dn-1
如：n＝4时，OF＝S1(D3＋D2)＋S0D3
n＝8时，OF＝S2(D7＋…＋D4)＋S1(D7＋D6)＋S0D7
功能表：
Q＝D <<L S1S0
0 1
Q3 Q2 Q1 Q0
D3 D2 D1 D0
S1
S0
0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
第1层MUX的输出

## Slide 70
3、算术移位(Arithmetic shift)运算
*操作数类型：有符号定点数(原码、补码等)
*运算规则：
例2 | 真值 | 原码 | 补码 |  | 真值 | 原码 | 补码
 | +2 | 00010 | 00010 |  | -2 | 10010 | 11110
算术左移1位(Y<<A1) | +4 |  |  |  | -4 |  | 
算术右移1位(Y>>A1) | +1 |  |  |  | -1 |  | 
机器数符号位不变、数值位整体移位，
移出的数位丢弃，出现的空位根据编码特征添补
码制 | 真值 | 算术移位运算规则 |  | 
 |  | 符号位 | 左移空位添补 | 右移空位添补
原码 | 正/负数 | 保持 不变 | 补0 (数值低位) | 补0 (数值高位)
补码 | 正/负数 |  | 补0 (数值低位) | 补符号位 (数值高位)
10100
10001
11100
11111
00100
00001
00100
00001
练习—整数用8位补码表示，设A=+15，B=-25，写出B>>1、A+B<<2的机器数
Notes: 练习：B>>1=11110011，A+B<<2=10101011

## Slide 71
*运算的逻辑实现：
实现思路—
实现方法—
*溢出判断逻辑：
溢出条件—原码：
补码：
溢出逻辑—
符号位一起移位 ←便于复用逻辑移位硬件
改进桶形移位器(只考虑结果不溢出时)
补码右移
原码/补码左移
原码右移
0
0
类似于逻辑移位，从n-2位开始判断
逻辑左移：
补码左移：
0
逻辑右移：
补码右移：
0
作业2-3：P87—23、26、27
左移时，最高数值位移丢码1
(例：连续<<A1时，0011→0110→0100， 1011→1110→1100)
左移时，最高数值位移丢与符号相反的码
(例：连续<<A1时，0011→0110→0100， 1101→1010→1100)

## Slide 72
1 1 1
× 1 1 0
0 0 0
1 1 1
1 1 1 0
1 0 1 0 1 0
三、定点乘法运算
*基于硬件的实现需求：
硬件限制—加法器只有2个输入、采用定长运算
实现需求—
多次累加形成乘积，部分积移位后再相加
例1—设A=111、B=110，计算A×B
乘数 | 部分积高位 | 部分积低位 | 说明
110 | 000 |  | 初始部分积P0=0
11 | + 000 0 000 000 | 0 | 当前乘数位=0，+0 为加法器的进位 部分积右移1位
1 | + 111 0 111 011 | 10 | 当前乘数位=1，+¦A¦ 部分积右移1位
 | + 111 1 010 101 | 010 | 当前乘数位=1，+¦A¦ 部分积右移1位
1 1 1
× 1 1 0
0 0 0 …PO
+ 0 0 0
0 0 0 …P1
+ 1 1 1
1 1 1 0 …P2
+ 1 1 1
1 0 1 0 1 0 …P3

## Slide 73
*机器乘法的实现方法：
*机器乘法的实现思路： (设乘数数值位数为n-1位)
①用循环(n-1次)的加法和右移实现
②加法时，根据乘数当前位，决定加(n-1位)被乘数或0
③右移时，加法进位、部分积高位、部分积低位一起右移
例2—设A=a2a1a0、B=b2b1b0，写出用定长加法求A×B的迭代式
A×B＝z5z4z3z2z1z0
＝A×b2×22＋A×b1×21＋A×b0×20
＝22×[A×b2×20＋A×b1×2-1＋A×b0×2-2]
＝23×2-1×{A×b2＋2-1×[A×b1＋2-1×(A×b0＋0)]}
整数乘积右移应补的权(小数点从z3后移到z0后)
加法器及移位器，阵列乘法器
└←有1位乘法、2位乘法等
思考：乘法需要判断溢出吗？理由？若需要，如何判断？
Notes: 上页-看进位一起移位 思考：理论上不需要(long=int*int)，实际上需要(int=int*int)；判断部分积的高位

## Slide 74
1、无符号乘法运算 (只讨论一位乘法)
*运算规则：[A×B]无＝[A]无×[B]无
[A]无、[B]无长度须相同(n位)，[A×B]无应为2n位
运算方法—
递推公式—
设[B]无＝bn-1bn-2…b0，部分积P0＝0
P1＝(P0＋|A|×b0)×2-1
…
Pi＝(Pi-1＋|A|×bi-1)×2-1
…
Pn＝(Pn-1＋|A|×bn-1)×2-1
判断 | 加法 (n位) | 移位
bi-1＝0 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋0， Pi低位＝Pi-1低位 | Pi＝Pi带进位 右移1位
bi-1＝1 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋¦A¦，Pi低位＝Pi-1低位 | 
循环n次的判断-加法-移位操作
部分积的高n位参与
相乘实现方法—
[A×B]无＝|A|×|B|＝z2n-1…z0
表示/存储所需

## Slide 75
例3—设A=111、B=110，用无符号乘法求[A×B]无
解：
|A|=111，|B|=110，循环3次的判断-加法-移位操作
部分积高3位 | 部分积低位 | 乘数 | 说明
000 |  | 110 | 初始部分积P0=0
+ 000 0 000 000 | 0 | 11 | 当前乘数位=0，＋0 P0高3位＋0的结果 部分积带进位右移1位
+ 111 0 111 011 | 10 | 1 | 当前乘数位=1，＋¦A¦ P1高3位＋¦A¦的结果 部分积带进位右移1位
+ 111 1 010 101 | 010 |  | 当前乘数位=1，＋¦A¦ P2高3位＋¦A¦的结果 部分积带进位右移1位
故 [A×B]无＝|A|×|B|＝101010
注意—n位无符号乘法需要移位n次(加和移位的次数相同)

## Slide 76
*无符号乘法的逻辑实现：
思路—①循环n次的判断-加法-移位操作
②部分积低位放在乘数的空位上 ←节省REG、控制简单
└→部分积、乘数同时右移
③加法为n位，部分积带进位右移 ←加法可能产生进位
组成—
控制门输出0或RegA，Cnt用于循环控制
n位加法器
RegA
RegB
RegP
控制门
Cn-1
控制逻辑
计数器Cnt
加法
右移
判断
op(无符号乘法)
Z
时钟Clk
RegP
RegB
Cn-1 Zn-1 … Z1 Z0
思考：加法、移位本来需2个CLK(写2次)，如何在1个CLK内完成(写1次)？
Notes: 上页-看部分积-乘数空位的关系

## Slide 77
z2n-1＋…＋zn
*无符号乘法的控制流程：循环的判断-加法-移位操作
RegB0=1?
Y
RegP←(RegP)＋(RegA)
带进位的RegP、RegB同时右移1位
Cnt←(Cnt)－1
RegA←被乘数，RegB←乘数，op←无符号乘法
RegP←0，Cnt←n
RegP←(RegP)＋0
N
Cnt=0?
N
乘积在RegP及RegB中
Y
判断
加法
移位
*溢出判断逻辑：设乘积为z2n-1…z0，则OF＝
└←乘法结果＝n位时需判断，如int=int*int
n位加法→有进位
练习—用3位无符号乘法求[2×3]无

## Slide 78
2、原码定点乘法运算
*运算规则：[A×B]原＝[A]原×[B]原，[A×B]原应为2n位
设[B]原＝bn-1bn-2…b0，[A×B]原＝z2n-1…z0
①求乘积符号，SP＝an-1bn-1， z2n-1＝SP
②求乘积数值，P＝|A|×|B|，z2n-2…z0＝P扩展1位
判断 | 加法(n-1位) | 移位
bi-1＝0 | Pi高n-1位＝Pi-1高n-1位＋0， Pi低位＝Pi-1低位 | Pi＝Pi带进位 右移1位
bi-1＝1 | Pi高n-1位＝Pi-1高n-1位＋¦A¦，Pi低位＝Pi-1低位 | 
循环n-1次的判断-加法-移位操作
整数乘法高位补0，小数乘法低位补0
Pi＝(Pi-1＋|A|×bi-1)×2-1 (同无符号乘法)，
n-1位加法(不是n位)，仅计算P1~Pn-1(不是P1~Pn)
74
扩展实现方法—
思考：乘积为什么要扩展1位？
运算方法—
递推公式—
相乘实现方法—
表示/存储所需
Notes: 思考：2n位=1位(符号)+2n-1位(乘积)，乘积=2n-2位(n-1位乘法)+1位(扩展)。
P74-看无符号乘法运算规则

## Slide 79
例4—设A=+111、B=-110，用原码乘法求[A×B]原
解：
[A]原=0111，[B]原=1110，|A|=111，|B|=110；
SP＝01＝1；P＝|A|×|B|＝101010(同例3[循环3次])，
P扩展1位＝0101010；[A×B]原＝10101010
*原码乘法的逻辑实现：
思路—①循环n-1次的判断-加法-移位等操作 (不是n次)
②部分积低位放在乘数的空位上(同无符号乘法)
③加法为n位，部分积逻辑右移(不是带进位右移)
应为n-1位┴→不会产生进位→┘
组成—
基于无符号乘法器，增加触发器SP及相关电路
*原码整数乘法的控制流程：
乘积扩展1位的组织—
2n-2位的|A|×|B|
0 |A|
0 |B|
RegA
RegB
×
＝
0 P高位
P低位 0
0 0 P高位
P低位
2n-1位的|A|×|B|
76
循环增加1次(＋0、逻辑右移1位)
小数乘法无需动作(循环n-1次)
Notes: P76-看乘法器组成

## Slide 80
控制流程—循环的判断-加法-移位操作
78
77
部分积扩展1位
思考：与无符号乘法控制流程的差别？
RegB0=1?
Y
RegP←(RegP)＋(RegA)
RegP、RegB同时逻辑右移1位
Cnt←(Cnt)－1
RegA←被乘数，RegB←乘数，op←原码乘法
RegP←0，Cnt←n，SP←RegAn-1RegBn-1
RegP←(RegP)＋0
N
Cnt=0?
N
Y
判断
加法
移位
RegAn-1←0，RegBn-1←0
RegPn-1←SP
求绝对值(n位)
置符号位
乘积在RegP及RegB中
练习—用3位原码乘法求[(-2)×(+3)]原
Notes: P78-看原码成运算方法及步骤，P77-对比无符号乘法的流程，思考：增加了与符号相关的操作（求积符、求绝对值、置积符）

## Slide 81
由算术右移运算规则，有[A×2-1]补＝[A]补×2-1，则
＝2n×{[(bn-2-bn-1)×A]补＋{…＋{[(b0-b1)×A]补
＋{0＋[(0-b0)×A]补}×2-1}×2-1}…}×2-1
3、补码定点乘法运算
*运算规则：[A×B]补＝[A]补×[B]补，[A×B]补应为2n位
运算方法—又称Booth算法 (只讨论整数乘法)
设[B]补＝bn-1bn-2…b0，则 B≥0时bn-1＝0、B＜0时bn-1＝1
有B＝-bn-1×2n-1＋bn-2×2n-2＋…＋b0×20
＝-bn-12n-1＋(bn-22n-1-bn-22n-2)＋…＋(b021-b020)
＝(bn-2-bn-1)2n-1＋(bn-3-bn-2)2n-2＋…＋(0-b0)20
bn-1×2n-1－2n (mod 2n)
[A×B]补＝[A×{(bn-2-bn-1)2n-1＋(bn-3-bn-2)2n-2＋…＋(0-b0)20}]补
＝2n-1×[A×{(bn-2-bn-1)＋(bn-3-bn-2)2-1＋…＋(0-b0)2-(n-1)}]补
＝2n×[{(bn-2-bn-1)×A＋{…＋{(b0-b1)×A
＋{0＋(0-b0)×A}×2-1}×2-1}…}×2-1]补
整数乘法应右移n次
(乘积扩展时高位补符号位)
n次
初始部分积P0
小数乘法应右移n-1次(乘积扩展时低位补0)
n次

## Slide 82
递推公式—设[B]补＝bn-1bn-2…b0，附加位b-1＝0，[P0]补＝0
[P1]补＝{[P0]补＋[(b-1-b0)×A]补}×2-1
…
[Pi]补＝{[Pi-1]补＋[(bi-2-bi-1)×A]补}×2-1
…
[Pn]补＝{[Pn-1]补＋[(bn-2-bn-1)×A]补}×2-1
运算实现方法—
判断 | 加法 (n位) | 移位
bi-1bi-2＝00或11 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋0， Pi低位＝Pi-1低位 | Pi＝Pi算术 右移1位
bi-1bi-2＝01 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋[A]补， Pi低位＝Pi-1低位 | 
bi-1bi-2＝10 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋[-A]补，Pi低位＝Pi-1低位 | 
循环n次的判断-加法-移位操作
74
小数乘法最后一次不移位！
思考：右移时为什么不考虑加法的进位？假设[B]补=1 0 0 1 1 0 1
Notes: 上页-看附加位初值，P74-对比无符号乘法
思考：除+0外，+[A]补与+[-A]补永远交替进行，故永远不会产生进位

## Slide 83
例5—A=+111，B=-110，用Booth算法求[A×B]补
解：
[A]补=0111，[-A]补=1001，[B]补=1010，
循环4次的判断-加法-移位操作
部分积高位 | 低位 | 乘数 | b-1 | 说明
0000 |  | 1010 | 0 | 初值：P0=0，b-1=0
+ 0000 0000 0000 | 0 | 101 | 0 | b0b-1=00，＋0 P0高4位＋的结果 部分积算术右移1位，乘数及b-1亦右移
+ 1001 1001 1100 | 10 | 10 | 1 | b1b0=10，＋[-A]补 P1高4位＋的结果 部分积算术右移1位，…
+ 0111 0011 0001 | 110 | 1 | 0 | b2b1=01，＋[A]补 P2高4位＋的结果 部分积算术右移1位，…
+ 1001 1010 1101 | 0110 |  | 1 | b3b2=10，＋[-A]补 P2高4位＋的结果 部分积算术右移1位，…
故 [A×B]补＝1101 0110，即[A×B]原＝10101010(同原码乘结果)

## Slide 84
*补码乘法的逻辑实现：
思路—①循环n次的判断-加法-移位操作(同无符号乘法)
②部分积低位放在乘数的空位上(同无符号乘法)
③加法为n位，部分积算术右移(不是带进位右移)
组成—
基于无符号乘法器，
增加触发器B附，控制门输出0或RegA或RegA
(用于减法)
76
n位加法器
RegA
RegB
RegP
控制门
控制逻辑
计数器Cnt
加/减
右移
判断
op(补码乘法)
Z
时钟Clk
B附
Notes: P76-对比无符号乘法器组成

## Slide 85
*补码整数乘法的控制流程：循环的判断-加法-移位操作
RegB0 B附
01
RegP←(RegP)＋(RegA)
RegP、RegB、B附同时算术右移1位
Cnt←(Cnt)－1
RegA←被乘数，RegB←乘数，op←补码乘法
RegP←0，Cnt←n，B附=0
RegP←(RegP)－(RegA)
10
Cnt=0?
N
乘积在RegP及RegB中
Y
00 11
*溢出判断逻辑：OF＝
└←乘法结果＝n位时需判断
zn-1·(z2n-1＋…＋zn)＋zn-1·(z2n-1＋…＋zn)
77
思考：与无符号乘法控制流程的差别？
Notes: P77-对比无符号乘法，思考：增加了一种加数，带进位右移改为算术右移

## Slide 86
4、阵列乘法器
*阵列乘法器组成：组合逻辑电路
运算时延—
一位乘法元件组成—
*阵列乘法器功能：
T＝(2n-1)·T位乘 ＜ n·TCLK (加法-移位式乘法器)
Pi+1,j=(Pi,j+1＋ai×bj＋Ci,j-1)
ai
ai
bj
Ci,j
部分积Pi,j+1
部分积Pi+1,j
bj
Ci,j-1
全加器
&
无符号乘法
(其他乘法需增加辅助电路)
阵列乘法器
z7 z6 z5 z4 z3 z2 z1 z0
a3 a2 a1 a0
b0
b1
b2
b3
0
0
P1
P2
P3
P4
回目录

## Slide 87
*浮点数的表示： F=SM×M×2E
进制—
格式—
编码—
长度—
*浮点数表示的精度：≤M的位数
优化—尽量表示为规格化数，即0.5≤|M|＜1
规格化操作—
§2.4 浮点数的运算
M常为二进制，E为二进制
浮点格式(M为纯小数、E为整数)
M常为原码或补码，E常为移码
多种长度，如单精度、双精度
SM M
E
M
E
SM
或
左规：M左移1位、E减1
右规：M右移1位、E加1
※主要内容：浮点加减的运算方法 (不要求逻辑实现)

## Slide 88
有效位数受损(定长运算)
*基本运算过程：设浮点数A=MA×2EA、B=MB×2EB，且EA≤EB
①对阶— 结果的阶＝EB，A＝(MA×2EA-EB)×2EB
②尾数加减— 结果的尾数＝MA×2EA-EB±MB
③尾数规格化—使结果的尾数为规格化数
④溢出判断—判断结果表示是否正确
1、浮点加减运算规则
*浮点加减运算步骤：
对阶、尾数加减、尾数规格化、尾数舍入、溢出判断
*减少运算精度损失的方法：
运算时增加尾数的有效位数 (增加部分常称为附加位)
如IEEE 754标准中，中间结果至少保留保护位、舍入位

## Slide 89
*浮点加减运算方法：
设浮点数A=MA×2EA、B=MB×2EB，
尾数加减后结果F＝MF×2EF，规格化后结果F＝MF×2EF
⑴对阶—①求公共阶：EF＝max(EA,EB)，ΔE＝|EA-EB|
②小阶尾数右移：右移ΔE位，移出的位→附加位
例1—浮点数的尾数用5位补码、阶用3位补码表示，附加位为2位，采用双符号位运算。A＝0.1101×201、B＝(-0.1010)×211，求[A＋B]浮
解-1：ΔE＝|01－11|＝10，[EF]补＝00 11，
[MA]补＝00.0011 01，[MB]补＝11.0110 00
⑵尾数加减—MF＝MA±MB，尾数及附加位一起运算
注意：结果溢出不算出错(∵可以规格化)
解-2：[MF]补＝00.0011 01＋11.0110 00＝11.1001 01
加法器应包容溢出(如双符号位)

## Slide 90
⑶尾数规格化— MF＝规格化后的MF，EF＝EF＋k
处理方法：
|MF|≥1.0时—
0.5≤|MF|＜1.0时— 无操作(已为规格化数) [k＝0]
|MF|＜0.5时—
1次右规(0.a+0.b＜2) [k＝1]
x次左规、直到|MF|≥0.5 [k＝-x]
注意：①左移及右移均为算术移位
②原码规格化数的最高数值位为1，
补码规格化数的最高数值位与符号相反
解-3：因[EF]补＝00 11，[MF]补＝11.1001 01，
故需左规1次，[MF]补＝11.0010 10，[EF]补＝00 10

## Slide 91
⑷尾数舍入— MF＝MF＋y，y根据附加位得到
舍入方法： (结构负责确定，组成负责实现)
截断法—尾数不变 [y＝0]
恒置1法—尾数末位置为1 [y＝(MF末=1)? 0:1]
舍入法—附加位最高位(真值)＝1时入，否则舍
查表舍入法—尾数末几位＝全1时为恒置1法，否则为舍入法
注意：①舍入针对真值，舍使|M|变小、入使|M|变大
└→不同码制的规则不同
②舍入导致尾数溢出时，需进行规格化(1次右规)
解-4：因[MF]补＝11.0010 10，[EF]补＝00 10，MF为负数，
附加位10应选择舍，故[MF]补＝11.0010，[EF]补＝00 10

## Slide 92
⑸溢出判断—判断阶码是否上溢或下溢，并处理
判断方法：与阶的运算方法有关(如单/双符号位及码制)
溢出处理：
负数区
机器零
正数区
下溢区
正上溢区
(+∞)
负上溢区
(-∞)
以IEEE 754标准为例
EF上溢时，结果置为±∞([EF]移＝255,[MF]原＝0)
EF下溢时，结果置为机器零([EF]移＝0,[MF]原＝0)
解-5：因[MF]补＝11.0010，[EF]补＝00 10，阶码未溢出，
故[MF]补＝1.0010，[EF]补＝0 10

## Slide 93
2、浮点加减运算示例
例2—浮点数的尾数用9位补码、阶用4位补码表示，运算时附加位为2位，运算采用双符号，尾数采用舍入法。
求0.11011011×210＋(-0.10101100)×2100的浮点数。
解：[A]浮＝0010;011011011，[B]浮＝0100;101010100
⑴对阶：ΔE＝|010－100|＝10，[EF]补＝max(EA,EB)＝00 100，
[MA]补＝00.00110110 11，[MB]补＝11.01010100 00
⑵尾数加减：[MF]补＝[MA]补＋[MB]补＝11.10001010 11
⑶尾数规格化：|MF|＜0.5，需左规，
[MF]补＝11.00010101 10，[EF]补＝00 011

## Slide 94
⑷尾数舍入：[MF]补符号＝11、附加位＝10，应选择舍
[MF]补＝11.00010101，[EF]补＝00 011
⑸溢出判断：[EF]补符号＝00，不溢出，
[MF]补＝1.00010101，[EF]补＝0011，[F]浮＝0011;100010101
练习—浮点数的尾数用10位补码、阶用6位移码表示，附加位为2位，采用单符号位运算，尾数采用舍入法。
求0.111101001×212+0.110010101×28的浮点数
91
Notes: P91-看尾数舍入方法

## Slide 95
3、浮点加减运算流程
求阶差ΔE＝EA－EB
EF＝EB，MA＝MA×2ΔE，MB＝MB
ΔE＜0？
EF＝EA，MA＝MA，MB＝MB×2-ΔE
得到结果
|MF|＞1？
MF＝MF>>1，EF＝EF＋1
EF溢出？
Y
N
尾数加(减)，MF＝MA＋MB
MF＝MF<<x，EF＝EF－x
MF＝MF>>1，EF＝EF＋1
尾数舍入，MF＝MF＋y
|MF|＞1
|MF|＜0.5
0.5≤|MF|＜1
Y
置溢出标志
N
Y
N
A=MA×2EA
B=MB×2EB
MF＝MF，EF＝EF
回目录

## Slide 96
练习—利用上述器件及门电路，设计如下功能的电路
⑴ ⑵
§2.6 运算器的组成
一、常用数字逻辑电路
*组合逻辑电路：又称操作单元，输出＝f(输入)
类型—三态门、译码器、数据选择器、加法器等 (P48~)
 | 功能 | 输入信号线 | 输出信号线
三态门 | 输出三种状态 | A、G | Y
译码器 | 每个编码都有不同的电位 | D2~D0、E | Y7~Y0
选择器 | 从多个输入中选择一个输出 | D7~D0、S2~S0 | Y
加法器 | 进行全加运算 | A、B、Cin | F、Cout
转ALU组成
①?
②?
③?
④?
⑤?
⑥?
※主要内容：ALU的组成、运算器的组成(部件/互连)
血型配对
供血型X1X0
受血型Y1Y0
结果S (1=成功)
血型：00～11=O/A/B/AB
配对：O→O、O/A→A、O/B→B、4种→AB
Y＝
A·B E=0时
B E=1时
Notes: ①控制线G ②使能线E等 ③Y7~Y0 ④选择线S2~S0 ⑤Ci-1 ⑥Ci
练习1：①一个AND、一个MUX；②2个AND、1个或门，AB+BE。不可以用三态门（逻辑值&高阻值=高阻）
练习2：S=YO&XO+YA&(XO+XA)+YB&(XO+XB)+YAB，2个译码器＋3个与门＋3个或门(OR2*2、OR4*1)，1个选择器＋1个译码器＋2个或门

## Slide 97
触发器—
锁存器—
*时序逻辑电路：又称状态单元，输出＝f(输入,输出old)
类型—触发器、锁存器、寄存器、计数器等，及存储器
(边沿触发) (电平触发)(边沿触发) (边沿触发)
 | 操作功能 | 输入信号 | 输出信号
触发器 | 写入、保持、清零 | D、CP、R | Q
锁存器 | 写入、保持、清零 | D、 E 、R | Q
寄存器 | 写入、保持、清零 | D7~D0、CP、R | Q7~Q0
计数器 | 计数、保持、清零、置数 | CP、D2~D0、LD、R | Q2~Q0
写入值时序应满足建立时间、保持时间的要求
控制信号应在数据稳定时无效
D
Q
En
①?
②?
③?
⑤?
④?
1
0
D
0
Q
CP
＞①
③
＞②
①建立时间setup
②保持时间Hold
③写入延迟Delay
思考：为什么没有读出操作？
Notes: ①控制电平E ②CP ③Q7~Q0 ④置数(写入) ⑤CP、D2~D0、LD
思考：保持就是读

## Slide 98
D2 D1 D0
Q Q
D CP R
Q Q
D CP R
Q Q
D CP R
R
CP
Q2 Q1 Q0
D
Q Q
D CP R
Q Q
D CP R
Q Q
D CP R
R
CP
Q2 Q1 Q0
示例—三态门、触发器、锁存器的特性(Quartus II的实时仿真)
寄 存 器—常由触发器构成
移位寄存器—
器件时延
高阻状态
锁住时刻
器件时延
功能有串→并、并→串、寄存器等
开始变化

## Slide 99
二、加法器的组成
1、全加器
*真值表：半加器没有Ci-1
*内部逻辑：
真值表 | A | B | Ci-1 | 进位Ci | 全加和Si
 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 1 | 0 1 1 0
 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 1 1 1 | 0 1 1 1 | 1 0 0 1
Si
Ci
Ai Bi
Ci-1
≥1
&
&
=1
=1

## Slide 100
2、串行进位加法器
*组成：n个全加器、串行进位逻辑
串行进位逻辑—
*特点：
∑
S0
C0
A0 B0
C-1
∑
Cn-2
∑
Sn-1
Cn-1
An-1 Bn-1
Cn-3
……
Sn-2
An-2 Bn-2
串行形成C0→Cn-1，Ci＝AiBi＋(AiBi)Ci-1
进位电路简单，运算速度慢(T加法=n·Δt)
3、先行进位加法器
目标—同时形成Cn-1～C0，以提高运算速度
*进位辅助函数：假设Ci＝AiBi＋(AiBi)Ci-1＝Gi＋PiCi-1
产生函数Gi— Gi＝AiBi，本地产生进位(不依赖于Ci-1)
传递函数Pi— Pi＝AiBi，本地传递进位(依赖于Ci-1)

## Slide 101
*4位先行进位电路：
≥1
C-1
&
&
≥1
&
&
&
≥1
&
&
&
≥1
&
&
&
&
&
P0
G0
P1
G1
P2
G2
P3
G3
C0
C1
C2
C3
*4位先行进位逻辑：其中Gi=AiBi，Pi=AiBi
C0＝G0+P0C-1
C1＝G1+P1C0 ＝ G1+P1G0+P1P0C-1
C2＝G2+P2C1 ＝ G2+P2G1+P2P1G0+P2P1P0C-1
C3＝G3+P3C2 ＝ G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1G0+P3P2P1P0C-1
C0～C3可同时形成

## Slide 102
*4位先行进位加法器的组成：全加器需输出G、P
*n位先行进位加法器的组成：
进位逻辑—有全并行、组间串行(下图)、组间并行3种
4位先行进位产生电路
∑
S3
A3 B3
G3 P3
C2
∑
S2
A2 B2
G2 P2
C1
∑
S1
A1 B1
G1 P1
C0
∑
S0
A0 B0
G0 P0
C-1
C3
返回定点运算
4位先行进位加法器
S3～0
A3～0 B3～0
4位先行进位加法器
S7～4
C7
A7～4 B7～4
4位先行进位加法器
S11～8
A11～8 B11～8
4位先行进位加法器
S15～12
A15～12 B15～12
C3
C-1
C11
C15

## Slide 103
*ALU的功能：
*ALU的引脚：
*ALU的组成：
三、ALU的组成
实现算术运算及逻辑运算， ←复用逻辑部件
(有时含乘除) (常含移位运算)
产生运算结果状态 ←支持关系运算
2个数据入端、1个数据出端，控制端，状态端
A B
F
功能选择op
…
结果状态
ALU
…
以加法器为基础，由组合逻辑电路构成
M＝0--算术运算
1--逻辑运算
16种算术运算、16种逻辑运算
运算结果状态
(支持关系运算)
先行进位信号
(支持芯片级联)
M
S3
S2
S1
S0
74181
(4位ALU)
F3 F2 F1 F0
C3
A=B
G
P
A3～A0 B3～B0 C-1
Notes: A=B的实现：将内部的异或门结果，再或非一下即可

## Slide 104
四、运算器的组成
*运算器的功能：实现所有的数据运算、暂存运算结果
└←支持类型由ISA确定
*运算器的部件组成：有多种方法(原则是尽量复用器件)
运算部件—
存放部件—
 |  | 表示格式 | 运算方法
数值 数据 | 整数 | 定点(无符号) | 算术
 |  | 定点(有符号) | 
 | 实数 | 浮点 | 浮点
非 数值 数据 | 逻辑数 | 位向量 | 逻辑
 | 字符 | 定点(无符号) | 算术＋逻辑
 | 像素 | 定点/向量(无符号) | 饱和
运算类型 | 实现部件
加/减、移位 | ALU
乘/除等 | 乘除法器等
加/减/乘/除等 | FPU
与/或/非等 | ALU
＞/≤/≠等 | ALU＋门电路
饱和加减等 | MMX或SSE
定点运算(ALU/乘除法器等)、浮点运算(FPU等)，
其他运算(MMX/SSE等) ←常具有并行运算功能
寄存器组(放数据/地址)、状态寄存器PSR等

## Slide 105
定点运算部件组织—
寄存器组组织—
状态寄存器PSR组织—
存放程序的结果标志及工作状态
常见标志： ZF(零)、SF(符号)、OF(溢出)、 CF(进/借位)
ZF＝Fn-1+…+F0、 SF＝Fn-1、OF＝Cn-1Cn-2、CF＝Cn-1C-1
常有多个读端口(可同时操作)、一个写端口
ALU、移位器+寄存器(实现乘除运算)等
状态
寄存器
PSR
移位器
寄存器组
锁存器
…
…
ALU
MUX
锁存器
功能选择
辅助输入
MUX
Q及移位

## Slide 106
*运算器的部件互连： (CPU设计时选定)
总线互连—
点点互连—
部件入端设置多路选择器 ←性能好、控制复杂
部件出端设置三态门， ←避免总线上信号冲突
部件入端设置锁存器 ←避免端口间信号干扰
MUX
ALU
寄存器组
桶形
移位器
op1
op2
Wr
MUX
MUX
MUX
作业2-4：P87起—30(1)、31(1)、34(1)、36
锁存器
锁存器
ALU
寄存器组
桶形
移位器
op1
op2
Wr
内部数据总线
锁存器
回目录
回

## Slide 107
※附1：模2乘法、除法
模2乘法—部分积求和采用模2加法(无进位)求得
模2除法—位商为部分余数的首位，
余数采用模2减法(即模2加法)求得
1 0 1 0
× 1 0 1
1 0 1 0
0 0 0 0
1 0 1 0 ＿
1 0 0 0 1 0
1 0 1 ←商无意义
1 0 1 1 0 0 0 0
1 0 1
0 1 0
0 0 0
1 0 0
1 0 1
0 1 ……余数