## Slide 1
计算机组成原理专题实践
东南大学计算机学院 任国林
Email: renguolin@sina.com

## Slide 2
*教学方式：理论(8学时)＋实验(24学时)
*参考教材：
任国林.计算机组成原理专题实践(2021版)，自编讲义
任国林.计算机组成原理(第2版)，电子工业出版社
*先修课程：计算机组成原理
*教学安排：理论课—
实验课—
※ 教学安排
第1周～第2周，2学时/次、共4次
第3周～第8周，4学时/次、共6次
(课外需要预习、提前实现)
课程群：名称COD-2021，群号796577283

## Slide 3
※ 设计要求
*设计目标：支持ARMv8 A64指令集的模型机主机
*设计要求：
CPU功能—
CPU结构—
主存参数—
*实现要求：
支持14条指令(已指定)，MMU采用实地址管理方式，不支持异常/中断处理
指令周期为单周期/多周期，存储器为哈佛结构，
数据通路为专用结构(即点点结构)，
BIU为64位数据、32位地址空间、3根控制(TA＜0.5TC)，
CU采用硬布线方式实现、同步方式定时
分别为同步ROM、同步SRAM，大小均为4KB
基于Quartus II，电路实现采用原理图方式，
电路测试采用功能仿真方式

## Slide 4
※ 考核方法
*实验单位组成：≤2人[自由组合]的组
*设计验收要求： (验收以组为单位、考核到个人)
验收内容—
验收次数—
*设计报告要求： (以组为单位撰写)
设计报告—
实现电路—
提交方法—
单周期主机或多周期主机的课程设计报告
整个工程文件(电路图、仿真波形图等)
设计报告为纸质稿(按模板要求撰写)，
实现电路为光盘(2个班共一张光盘，每个组一个文件夹)
[名称为学号及姓名×2]
设计方案、实现结果
单周期主机1次，多周期主机1次，改错1次(可选)；
阶段性考核(前8个组)2次(DP及CU各1次)

## Slide 5
*教学要求：
·到实验室做实验，考勤计入平时成绩
·及时进行实验，阶段性考核计入平时成绩、验收成绩
·尽早进行验收，验收时间计入验收成绩
※ 教学要求及建议
*学习建议： (防止浪费太多时间)
·尽早熟练运用Quartus II，提高编程效率[心到手到]
·及时保存电路文件及仿真文件，避免捶脑袋[需要重做]
·按序进行分析→设计→实现，防止走回头路[需重新设计]
·独立完成实验，可以讨论、不要拷贝[改拷贝错误很麻烦]
·组内分工合作，可提高速度、要防挂科[有过优+差]

## Slide 6
※ 课程评分标准
*成绩构成：平时—考勤(6)＋表现(14)
实验—方案(27)＋结果(25)＋创新(8)，
报告—方案&验证(15)＋文字表述(10)＋总结(5)
*评分标准：
平时—
实验—
报告—
考勤(扣1分/次)；态度，进度(阶段性考核/进度记录)
方案的正确性、设计理由；
电路实现，电路仿真，验收时间；
多周期CPU、功能扩展(lb/sb/非零PC等)
分析/设计的过程、逻辑性，测试结果分析；
报告内容的完整性、条理性，写作能力；
所遇问题解决，课程小结(完成内容/需改进/体会)

## Slide 7
§1 计算机组成原理回顾
一、计算机组成与工作过程
*硬件组成：
*软件组成：
*计算机工作过程：
执行准备—
执行过程—
CPU
主存控制器
I/O接口1
…
总线
键盘
I/O接口n
磁盘
主机
BIU
主存芯片
指令序列，指令所在位置用指令地址表示；
执行顺序取决于指令类型(顺序/转移)
先变换(LA→PA)
程序装入主存、PC←程序首地址
循环的指令执行过程，
存储程序工作方式
取指令
分析指令
执行指令
计算指令地址
指令地址
冯·诺依曼模型，层次结构存储器、总线方式互连
按逻辑地址访问主存
R0←M[0004]
R1←(R1)+(R0)
…
x
0000
0001
…
0004
2000
2001
…
2004
程序MEM

## Slide 8
二、CPU组成与工作原理
*CPU功能：
*CPU组成：
*CPU工作流程：
中断机构
PC
IR
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
MDR
MAR
总线逻辑
数据通路结构
BIU
CU
MMU
ALU
…
…
指令部件
DBus
CBus
ABus
请求
响应
状态寄存器
寄存器组
取指令
执行指令
中断响应
Y
有中断请求？
N
指令周期
中断周期
循环地执行指令、处理异常/中断
6个部分，分为数据通路(操作实现)＋控制器(操作控制)

## Slide 9
取指令
指令地址计算
指令操作译码
操作数地址计算
数据操作
操作数地址计算
取操作数
存操作数
当前指令
下条指令
串或向量指令
多个OPD
多个结果
间接寻址
间接寻址
*指令的执行过程：
步骤—
特征—
实现策略—
单周期CPU：指令周期中的所有操作/时钟周期
多周期CPU：指令周期中的1个原子操作/时钟周期
指令地址计算常与其他步骤并行
执行过程由基本操作序列组成，
基本操作有REG间传送、MEM读、MEM写、算逻运算
7
Notes: P7-看指令地址计算与执行指令并行，上页-基本操作的组成

## Slide 10
*数据通路的组成：
功能部件—
互连结构—
数据通路的操作(μOP)—
数据通路的组织(设计)—
目标：
结果：
影响因素：
RS
RD
disp
MUX4
MUX3
MUX1
MUX2
1
ID
类型：基本操作+特殊操作，
实现：向部件发控制信号
实现所有指令执行过程中的所有操作
电路＋工作流程的状态转换图(各μOPCmd序列的汇总)
ISA、指令周期类型、DP互连结构、MEM结构等
BIU
GPRs
PC
ExtU
ALU
IR
MEM
MAR
MDR
总线逻辑
转换电路
GRin
IRin
op
PC+1
PCin
ALUAsel
ALUBsel
GRsel
MARsel
Read Write
MDRin
MARin
类型(操作/状态)，组成(取指阶段/执行阶段等)
总线(三态门+锁存器)，专用(选择器)
数据存放方式/
数据位数扩展
(可在BIU外部)
源数据/结果在状态部件中

## Slide 11
*控制器的组成： (以硬布线CU为例)
时序系统的组织— (2级时序信号)
确定每级时序的信号个数、信号序列(≥1种)、信号定时方式
时序信号形成电路的组成—
定序逻辑：信号发生器/门电路
定时逻辑：同步/异步/联合
μOP控制信号形成电路的组成—
门电路，4种输入
环形信号发生器
…
T0
Tm-1
P0
P1
定时逻辑
1
CLK
CP
ClrN
中断机构
PC
IR
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
CU
…
…
指令部件
中断请求
中断响应
程序状态
机器状态
操作状态
异常请求
所有的μOP控制信号
数据通路等
PSR
Notes: 上页-看状态转换图

## Slide 12
CS
A9~A0
D31~D24
WE
D7~D0
D15~D8
D23~D16
DM3
DM2
DM1
DM0
三、主存组成与其连接
*主存的组成与设计： (设主存编址单位为w位，CPU数据引脚为W位)
引脚组织—
内部组成—
*主存与CPU的连接： (设主存占用CPU可寻址空间的低端)
数据线＝W位，数据掩码线＝m位(访问粒度＞1种时)；
地址线＝log2(S/W)，控制线＝CS＋WE
W＞w时为多体交叉MEM(并行访问)，否则为单体MEM
D7~D0 WE
M3
A9~A0 CS
&
&
&
&
D7~D0 WE
M2
A9~A0 CS
D7~D0 WE
M1
A9~A0 CS
D7~D0 WE
M0
A9~A0 CS
读处理通常由CPU完成
主存
CS
WE
DW-1～D0
Am-1～A0
CPU
DW-1～D0
控制线
A31～Am
Am-1～A0
控制逻辑
★要点：理论是实践的基础！先巩固原理 (特别是＜65分的同学)

## Slide 13
四、Quartus II基本模块回顾 (不熟者≥1/3[已用过2遍!])
*目标：掌握Quartus II提供的模块功能及特性
教训1—DP仿真时slt错→30min→ALU中OF错→加减法器参数选错
教训2—DP仿真时lw错→40min→RAM输出滞后1CLK→RAM参数选错
*达成方法：
32
32
32
lpm_or1
lpm_mux2
data1x[31..0]
data0x[31..0]
result[31..0]
sel
lpm_add_sub1
dataa[31..0]
datab[31..0]
result[31..0]
op
overflow
cout
*组合逻辑模块：门电路、多路选择器、加减法器、译码器
认真测试加减法器、D-dff、RAM，保存文件(可反复测)
注意点—lmp_器件的引脚/参数与功能表的关系
带cin引脚时，操作功能为A＋B＋cin、 A－B－cin

## Slide 14
*时序逻辑模块：寄存器，存储器
寄存器—仅写、同步清零为时序逻辑操作(受clock控制)
aclr | enable | clock | data | Q | 功能
1 | × | × | × | 0 | 清零
0 | 1 | ↑ | d | d | 写入
0 | 1 | 非↑ | × | Q原 | 保持 (读出)
0 | 0 | × | × | Q原 | 
lpm_dff
data[31..0]
q[31..0]
aclr
clock
enable
存储器—Quartus II仅提供同步SRAM(读/写均受clock控制)，
SRAM输出端缺省带锁存功能(读操作2个CLK完成)
clken | wren | clock | addr | data | Q | 功能
1 | 1 | ↑ | a | d | d/Q原 | 写入M[a]=d
1 | 0 | ↑ | a | × | M[a] | 读出
1 | × | 非↑ | a | × | Q原 | 保持
0 | × | × |  |  | Q原 | 保持
lpm_ram_dq
data[31..0]
q[31..0]
clock
wren
addr[9..0]
clken
注意—控制信号常滞后于时钟信号有效
└←由包含Clock的门电路产生，如PCin＝T0+(beq+bne)T2

## Slide 15
*测试要求：测试功能表中的所有功能！
(分析内容：输出值、OF、cout[即Cn-1])
(有符号加/减：[3组＋2组]×2，无符号加/减：[1组＋1组]×2)
(分析内容：保存内容/输出值、改变时刻)
(写：2组[a/b]，读：2组[a/b]，保持：2组)
55
★要点：器件是电路的基础！应熟练使用
可含在有符号加/减中
13
思考①—测试加减法器时，应分析哪些内容？数据需几组？
思考②—测试RAM时，应分析哪些内容？数据需几组？
Notes: ALU共14组数据：有符号—(++、+-、--、正溢出、负溢出)*2，无符号—+、-、进位、借位
P13-看加减法器引脚，P55-看QuartusII使用注意事项

## Slide 16
§2 ARMv8 A64指令系统介绍
ARMv8：64位处理器架构，支持2种执行状态①(AArch64、AArch32)
①—定义了寄存器、指令集、异常模型、虚拟存储系统、编程模型等
AArch64：寄存器结构如下，支持A64指令集，
定义了4个异常等级②(EL0～EL3)
②—如应用程序～EL0级，操作系统内核程序～EL1级，
虚拟机管理器～EL2级，安全监控程序～EL3级
类型 | 位数 | 描述
X0~X30、XZR | 64 | 通用寄存器，XZR恒为零[用硬连线实现]
V0~V31 | 128 | SIMD和浮点寄存器
PSTATE |  | 程序状态寄存器，是一组寄存器统称{NZCV, DAIF等}
PC | 64 | 程序计数器，保存下条指令地址
SP_Elx | 64 | 堆栈指针寄存器(x=0～3)，保存堆栈指针
ELR_ELx | 64 | 异常链接寄存器，保存异常返回地址
SPSR_Elx | 32 | 备份程序状态寄存器，保存异常发生时的PSTATE信息

## Slide 17
*操作数的存放方式：
主存中—长度可 位，向量采用 … 方式存放
整数/浮点数采用 方式存放
指令REG中—长度可 位，采用 方式存放
通用REG中—长度可 位，采用 方式存放
一、数据表示与操作数存放
8/16/32/64
小端/对齐
12/16 小端/不对齐
32/64 低端/全部位
截断→写、读→扩展(讲义P16)
*数据的表示：
进制及格式—
编码—
长度—
*硬件参数的组织：机器字长为 位，存储器编址单位为 位
64 8
整数①、 浮点数、 向量
二进制+定点 二进制+浮点 向量
补码/无符号 IEEE 754 整数/浮点数
8/16/32/64位 16/32/64位 64/128位
①—包含逻辑数(整数支持逻辑运算)

## Slide 18
二、寻址方式
*数据寻址方式：R_OPD为32/64位，I_OPD为12/16位，
M_OPD为8/16/32/64位
寄存器寻址—
立即寻址—
基址寻址—
*指令寻址方式：指令字长＝32位，故PC[1..0]＝00
隐含寻址—
PC相对寻址—
寄存器寻址—
OPD＝(Rx)
OPD＝ZExt(imme)
不可扩展EA＝(Ra)＋SExt(disp)，OPD＝M[EA]
可扩展EA＝(Ra)＋XExt(disp)或XExt((Rm))
[注]：ZExt、SExt、XExt表示零、符号、比例扩展，EA为48位
EA＝(PC)＋4
EA＝(PC)＋SExt(disp)<<2
EA＝(Ra)
←顺序型指令
←转移型指令
思考—PC相对寻址方式为何<<2？基址寻址为何不<<2？
Notes: 思考—PC[1..0]=00,<<2可扩大偏移空间（16b→18b），基址寻址用于数据（粒度为字节）

## Slide 19
 | 31 21 |  |  |  | 20 16 | 15 10 |  | 9 5 | 4 0
R型 | opcode |  |  |  | Rm | shamt |  | Rn | Rd
 | 31 22 |  |  | 21 10 |  |  |  | 9 5 | 4 0
I型 | opcode |  |  | ALU_Imme |  |  |  | Rn | Rd
 | 31 21 |  |  |  | 20 12 |  | 11 10 | 9 5 | 4 0
D型 | opcode |  |  |  | DT_Addr |  | op2 | Rn | Rt
 | 31 26 | 25 0 |  |  |  |  |  |  | 
B型 | opcode | BR_Addr |  |  |  |  |  |  | 
 | 31 24 |  | 23 5 |  |  |  |  |  | 4 0
CB型 | opcode |  | COND_BR Addr |  |  |  |  |  | Rt
 | 31 21 |  |  |  | 20 5 |  |  |  | 4 0
IM型 | opcode |  |  |  | MOV_Imme |  |  |  | Rd
三、指令格式
*种类：共6种，定长指令字结构（32位）
*特征：操作码—扩展编码，目的OPD位置、地址码个数隐式表示
地址码—寻址方式位隐式表示

## Slide 20
四、指令功能
*指令类型：数据处理、数据传送、分支、异常产生、系统操作
名称 | 功能 | 指令格式 |  |  |  | 
ADDI | Rd←(Rn)+ZExt(Imm12) | 1001000100 | Imm12 |  | Rn | Rd
ADDIS | (Rd,NZCV)←(Rn)+ZExt(Imm12) | 1011000100 | Imm12 |  | Rn | Rd
SUBI | Rd←(Rn)-ZExt(Imm12) | 1101000100 | Imm12 |  | Rn | Rd
SUBIS | (Rd,NZCV)←(Rn)-ZExt(Imm12) | 1111000100 | Imm12 |  | Rn | Rd
ANDI | Rd←(Rn)&ZExt(Imm12) | 1001001000 | Imm12 |  | Rn | Rd
ANDIS | (Rd,NZCV)←(Rn)&ZExt(Imm12) | 1111001000 | Imm12 |  | Rn | Rd
ORRI | Rd←(Rn)¦ZExt(Imm12) | 1011001000 | Imm12 |  | Rn | Rd
EORI | Rd←(Rn)ZExt(Imm12) | 1101001000 | Imm12 |  | Rn | Rd
LSL | Rd←(Rn)<<LImm，Immr=64-Imm， Imms=63-Imm | 1101001101 | Immr:Imms |  | Rn | Rd
LSR | Rd←(Rn)>>LImmr，逻辑右移 | 1101001101 | Immr:111111 |  | Rn | Rd
ASR | Rd←(Rn)>>Rimmr，算术右移 | 1001001101 | Immr:111111 |  | Rn | Rd
MOVZ | Rd←ZExt(Imm16)<<(hw*16)，hw=0~3 | 110100101:hw |  | Imm16 |  | Rd
MOVK | Rd←((Rd)&~(FFFF<<(hw*16))) ¦(Imm16<<(hw*16))，Imm嵌入Rd | 111100101:hw |  | Imm16 |  | Rd
√
√
√
*数据处理指令(I型)：算术、逻辑、移位、赋值等
拼接

## Slide 21
名称 | 功能 | 指令格式 |  |  |  | 
ADD | Rd←(Rn)+(Rm) | 10001011000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
ADDS | (Rd,NZCV)←(Rn)+(Rm) | 10101011000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
SUB | Rd←(Rn)-(Rm) | 11001011000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
SUBS | (Rd,NZCV)←(Rn)-(Rm) | 11101011000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
SMULH | Rd←((Rn)*(Rm))127~64，有符号乘 | 10011011010 | Rm | 011111 | Rn | Rd
UMULH | Rd←((Rn)*(Rm))127~64，无符号乘 | 10011011110 | Rm | 011111 | Rn | Rd
MUL | Rd←((Rn)*(Rm))63~0，乘法 | 10011011000 | Rm | 011111 | Rn | Rd
UDIV | Rd←(Rn)/(Rm)，无符号除 | 10011010110 | Rm | 000010 | Rn | Rd
SDIV | Rd←(Rn)/(Rm)，有符号除 | 10011010110 | Rm | 000011 | Rn | Rd
AND | Rd←(Rn)&(Rm) | 10001010000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
ANDS | (Rd,NZCV)←(Rn)&(Rm) | 11101010000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
ORR | Rd←(Rn)¦(Rm) | 10101010000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
EOR | Rd←(Rn)(Rm) | 11001010000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
LSLV | Rd←(Rn)<<L(Rm)，逻辑左移 | 10011010110 | Rm | 001000 | Rn | Rd
LSRV | Rd←(Rn)>>L(Rm)，逻辑右移 | 10011010110 | Rm | 001001 | Rn | Rd
ASRV | Rd←(Rn)>>A(Rm)，算术右移 | 10011010110 | Rm | 001010 | Rn | Rd
注：UDIV/SDIV中，(Rm)=时，Rd=0； |  |  |  |  |  | 
*数据处理指令(R型)：算术、逻辑、移位功能
√
√
√
√
√
√
√

## Slide 22
名称 | 功能 | 指令格式 |  |  |  | 
LDXR | Rt←Mem[(Rn),64] | 11001000010 | 11111011111 |  | Rn | Rt
STXR | Mem[(Rn),64]←(Rt)，Rs←(WrOK)?1:0 | 11001000000 | Rs:011111 |  | Rn | Rt
LDUR | Rt←Mem[(Rn)+SExt(Imm9),64] | 11111000010 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
LDURB | Rt←ZExt(Mem[(Rn)+SExt(Imm9), 8]) | 00111000010 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
LDURH | Rt←ZExt(Mem[(Rn)+SExt(Imm9),16]) | 01111000010 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
LDURSW | Rt←SExt(Mem[(Rn)+SExt(Imm9),32]) | 10111000100 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
STUR | Mem[(Rn)+SExt(Imm9),64]←(Rt) | 11111000000 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
STURB | Mem[(Rn)+SExt(Imm9), 8]←(Rt)7~0 | 00111000000 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
STURH | Mem[(Rn)+SExt(Imm9),16]←(Rt)15~0 | 01111000000 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
STURW | Mem[(Rn)+SExt(Imm9),32]←(Rt)31~0 | 10111000000 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
注：Mem[x,y]—从x单元起访问y位数据 |  |  |  |  |  | 
*数据传送指令：互斥存/取、常规存/取(不可扩展基址寻址)
√
√

## Slide 23
名称 | 功能 | 指令格式 |  |  |  |  |  | 
CMP | NZCV←(Hold(cond))? (Rn)-(Rm):nzcv | 11111010010 |  |  | Rm | cond:00 | Rn | 0:cond
CMPI | NZCV←(Hold(cond))? (Rn)-ZExt(Imm5):nzcv | 11111010010 |  |  | Imm5 | cond:10 | Rn | 0:cond
CSEL | Rd←(Hold(cond))? (Rn):(Rm) | 10011010100 |  |  | Rm | cond:00 | Rn | Rd
CSINC | Rd←(Hold(cond))? (Rn):(Rm)+1 | 10011010100 |  |  | Rm | cond:01 | Rn | Rd
B | PC←(PC)+SExt(Imm26:00) | 000101 | Imm26 |  |  |  |  | 
BL | R30←(PC)+4，PC←(PC)+SExt(Imm26:00) | 100101 | Imm26 |  |  |  |  | 
BR | PC←(Rn) | 11010110000 |  |  | 11111 | 000000 | Rn | 00000
CBZ | if ((Rt)=0) PC←(PC)+SExt(Imm19:00) | 10110100 |  | Imm19 |  |  |  | Rt
CBNZ | if ((Rt)≠0) PC←(PC)+SExt(Imm19:00) | 10110101 |  | Imm19 |  |  |  | Rt
B.cond | if (Hold(cond)) PC←(PC)+SExt(Imm19:00) | 01010100 |  | Imm19 |  |  |  | 0:cond
注：cond[3~1]＝0~7表示Z/C/N/V/C·Z#/N=V/N=V·Z#/1 cond[0]＝0/1表示PSTATE.NZCV是/否满足条件时Hold=1 |  |  |  |  |  |  |  | 
*分支指令：条件比较，条件选择，条件转移，跳转、调用、返回
√
√

## Slide 24
§3 模型机主机设计过程
一、课程设计要求
8
*设计目标：支持ARMv8 A64指令集的模型机主机
*设计要求：
CPU功能—
CPU结构—
主存参数—
支持14条指令(已指定)，MMU采用实地址管理方式，不支持异常/中断处理
指令周期为单周期/多周期，存储器为哈佛结构，
数据通路为专用结构(即点点结构)，
BIU为64位数据、32位地址空间、3根控制(TA＜0.5TC)，
CU采用硬布线方式实现、同步方式定时
分别为同步ROM、同步SRAM，大小均为4KB
Notes: P8-看CPU的组成部件

## Slide 25
⑴需求分析
设计要求分析—形成CPU功能、CPU结构、主存组成的需求
└←含内部结构+外部接口
可选项：指令周期类型(单/多)、指令数(≥14条)
建 议：先完成基本要求，再图创新
指令系统分析—细化CPU功能需求
ISA结构需求：
指令功能需求：
系统启动需求：
二、课程设计过程
※分析-设计的关系：结构/操作/参数需求→数据通路部件的组织
数据路径需求→数据通路部件的互连
设计步骤：需求分析→总体设计 →数据通路设计与实现→
→控制单元设计与实现→CPU及主机实现→主机测试
合称数据操作
数据寻址操作、指令寻址操作，GPR及MEM参数
指令功能操作(含OPD类型)，所需数据路径
总清操作

## Slide 26
⑵总体设计
功能模块划分—
各模块功能分配—
(模块→子模块)
各模块接口设计—
数据通路(指令部件/运算器/BIU)，MMU，
控制器(CU/中断机构[缺省])
DP：实现所有操作(部件及互连)，～结构/ISA
MMU：实现LA→PA变换，～存储管理模式
CU：实现所有操作(含DP/MMU)的控制
总清操作的组织：复位PC+时序电路
DP(3I/2O/1IO)，CU(4I/2O)
常简写为DP(DataPath)
数据通路结构
DBIU
CU
DMMU
运算器
IMMU
IBIU
指令 部件
状态寄存器
寄存器组
运算部件
PC
IR
DMDR
DMAR
总线逻辑
数据转换逻辑
IMAR
IMDR
数据转换逻辑
总线逻辑
……
ID
μOP控制信号
形成电路
…
…
时序信号
形成电路
…
Reset
CLK
实地址模式→MMU可缺省
Notes: DP：3I=工作脉冲、uOPCmd、复位，2O=IR、PSR，1IO=BIU；CU：4I=IR、PSR、操作状态、复位，2O=工作脉冲、uOPCmd

## Slide 27
⑶数据通路设计与实现
通路设计— (在纸上完成)
部件设计：
(子模块→部件)
互连设计：
设计验证：
通路实现—
通路调试—
组织各部件的功能(不兼容的功能→不同部件)，
设计各个部件(IO接口/功能表组织+内部逻辑设计)
逐条添加各指令执行所需的部件、信号线
组织各条指令的μOPCmd序列
分别实现各个部件，再实现数据通路
(各占用一个文件) (占用一个文件)
分别调试各个电路， ←与实现交替进行
调试过程＝准备数据＋仿真＋结果分析＋改错
注意：准备数据时，可枚举功能表，并写好结果；
进行仿真时，在时钟周期结束时写寄存器
(如CLK早于控制信号)
15
Notes: 上页-看运算部件须细化，P15-看如何组织测试数据

## Slide 28
⑷控制单元设计与实现 (仅讨论CU设计[CU实现与调试同数据通路])
形成状态转换图— (基于数据通路、指令功能) ←如讲义P52图B.2
汇总各条指令执行过程的μOPCmd序列
组织时序系统— (基于状态转换图) ←如讲义P52图B.3
信号个数：
信号序列组成：
信号定时方式：
设计ID— (基于指令格式)
设计时序信号形成电路— (基于时序系统) ←如讲义P54图B.4
定序逻辑电路：
定时逻辑电路：
设计μOP控制信号形成电路— (基于状态转换图、时序系统)
填μOPCmd使用时间表，获得μOPCmd有效逻辑，门电路实现
节拍数＝最长路径，工作脉冲数＝数据通路需求
有多种方案(≤路径种类)， ←定长周期时仅1种
有同步、联合方式(本课程为同步方式)
当前状态表示、下一状态产生函数
CP＝CLK或CP＝(WMFC＋WMFC·mfc)·CLK
11
可用触发器入端的函数表示
Notes: P11-看CU结构图，上页-看数据通路的实现、调试

## Slide 29
★要点：每个设计步骤间都有依赖关系！应按序设计
26
⑸CPU及主机实现
CPU实现—
主存设计与实现— (基于需求分析、CPU接口)
引脚信号组织：
内部电路设计：
主机实现—
⑹主机测试
组织测试环境—
编写测试程序—
执行测试程序—
分析执行结果—
电路错误修正—
程序存于主存(.mif)，复位时PC＝程序首址
程序的组织(内容全面)、编写、保存(首址=PC初值)
由复位操作(Reset)触发
按时钟周期分析，关注信号变化时刻
电路只要修改过，就要重新测试
连接数据通路及CU，I/O信号含Reset、Clk、BIU
数据宽度＝BIU，有时需数据掩码线
访问粒度≠数据宽度时为多体交叉结构
连接CPU及主存，连接电路略(都讲烂了)
执行准备的实现
Notes: P26-看CPU外部接口信号

## Slide 30
※需求分析示例：
结构需求—
接口需求—
功能需求—
数据操作
中断机构、MMU缺省，IBIU+DBIU，专用结构，…
Reset、CLK，DBIU的D线=64b×2、C线=3、A线≤32b…
数据类型：
指令功能操作：
数据寻址操作：
指令寻址操作：
寄存器参数：
存储器参数：
所需数据路径：
总清操作：
ADD/SUB | Rd←(Rn)+(Rm) 及 Rd←(Rn)-(Rm)
ANDIS | (Rd,NZCV)←(Rn)&ZExt(Imm12)
LDUR | Rt←Mem[(Rn)+SExt(Imm9),64]
STUR | Mem[(Rn)+SExt(Imm9),64]←(Rt)
CBZ | if ((Rt)=0) PC←(PC)+SExt(Imm19:00)
B | PC←(PC)+SExt(Imm26:00)
有/无符号整数(含逻辑数)
64位的加、减、与，NF/ZF/CF/OF
64位的加、9/12→64位的位扩展
64位的加、21→64位的位扩展、<<2
64位×32个GPR，每条指令≤2次读、1次写
按字节编址、48位地址空间，小端、对齐存放
满足指令功能需要(通路部件互连时确定)
复位PC+时序电路

## Slide 31
※总体设计示例： (单周期CPU→不能复用部件)
模块划分—
数据通路功能组织—
运算部件：
GPRs：
指令部件：
BIU：
CU功能组织—
ID：
时序信号形成电路：
μOP控制信号形成电路：
数据通路＋CU，缺省中断机构、MMU
数据操作(±/&、ZExt/SExt)，指令寻址操作(+/SExt/<<2)
端口(2个R+1个W)、按地址访问、31#≡0
PC(可复位)，缺省IR(读IMEM+写IR+读MEM+写GPR≤3次)
└→指令字在指令周期结束前保持不变
缺省MAR/MDR(同IR)，数据转换电路(小端存放)，
缺省总线逻辑(访问粒度＝数据线数、tA＜0.5tC[设计要求])
└─←常规传输模式←─┴←无需协议←┘
Clk
输出当前指令类型信号(含寻址方式)
一级时序(工作脉冲)、一种信号序列(可复位)
输出当前指令所需的μOP控制信号

## Slide 32
※附1-进度估计：基于课前准备的中等水平学生
(完成设计) (原理勉强懂)
周 | 次 | 内容 | 里程碑
2 |  | ⑴基本模块测试 ⑵需求分析，总体设计 | ⑴加减法器/REG/RAM仿真波形 ⑵撰写设计报告相关内容
3 | 第1次 | ALU、ExtU设计与实现 | 设计方案，电路及仿真波形
4 | 第2次 | GPRs、ACU、BIU设计与实现 | 设计方案，电路及仿真波形
5 | 第3次 | 部件互连设计与实现 | 设计方案，电路及仿真波形
6 | 第4次 | CU设计与实现 | 设计方案，电路及仿真波形
7 | 第5次 | CPU及主机实现 | 设计方案，电路及测试程序
8 | 第6次 | 主机测试 | 电路及仿真波形

## Slide 33
※附2-Quartus使用注意事项：
(1)所有设计使用同一个工程文件，文件放在同一个文件夹
(否则易导致电路、器件引用出错[缺省路径混乱]，好玩？)
(2)采用模块化设计方法，缩短调试时间、提高可靠性
(你是编5天C++程序才调试的人吗？该死！)
(3)对于lpm_器件，参数不同则器件类型(或功能)不同
(不看选项说明、闭着眼睛打钩，仿真结果错，正常！)
(4)每个模块都要先测试、再使用，缩短调试时间
(调试常见现象：CPU错→CU→DP→ALU→加减法器错，愚蠢!)
(5)多个类似信号线命名时，序号位数应相同(如r01、r11)
(6)采用高效的学习方法(看使用指南、及时请教他人等)
(如信号线换名[用wire]、30min找不出仿真问题等)
☆浪费的时间，请从课外补回来！
(不少同学最后说时间来不及，早干嘛去了？！)

## Slide 34
§4 MIPS32单周期CPU设计
一、需求分析
25
*设计要求分析：
内部结构—
I/O接口—
*指令系统分析：
(以7条指令为例)
数据操作
32位的加有符号、减有符号、或按位、减无符号，ZF、OF
32位的加无符号、16→32位的零扩展、符号扩展
32位的加无符号、16→32位的符号扩展、<<2、拼接
32位×32个GPR，每条指令≤2次读、1次写
按字节编址、32位地址空间，大端、对齐存放
略(通路部件互连时分析)
中断机构、MMU缺省，IBIU+DBIU，专用结构，…
Reset、CLK，DBIU的D线=32b×2、C线=3、A线≤32b…
数据类型—
指令功能操作—
数据寻址操作—
指令寻址操作—
寄存器参数—
存储器参数—
所需数据路径—
add/sub | rd←(rs)＋(rt) 及 rd←(rs)－(rt)
ori | rt←(rs) ¦ ZExt(imme)
lw/sw | rt←M[(rs)＋SExt(imme)] 及 M[(rs)＋SExt(imme)]←(rt)
beq | if ((rs)=(rt)) PC←(PC)＋4＋SExt(imme)<<2
j | PC←(PC)高4位‖addr<<2
Notes: P25-看CPU设计步骤、需求分析功能

## Slide 35
二、总体设计
*模块划分：
*数据通路总体设计：(接口组织稍后)
运算部件组织—
GPRs组织—
指令部件组织—
BIU组织—
*CU总体设计：
ID组织—
时序信号形成电路组织—
μOP控制信号形成电路组织—
数据通路＋CU，无中断机构、MMU缺省(PA＝LA)
数据操作部分＋指令寻址操作部分 ←单周期CPU
(±有/±无/或、ZExt/SExt) (＋无/SExt/<<2/拼接)
端口(2个读+1个写)、按地址访问、0#Reg≡0
PC(有复位功能)，缺省IR(读IMEM+写IR+读MEM+写GPR≤3次)
└→指令字在指令周期结束前保持不变
数据转换电路(大端)，缺省MAR/MDR，
缺省总线逻辑(访问粒度＝数据线数、设计要求[tA＜0.5tC])
└←常规传输模式←┴←无需传输协议控制←┘
输出当前指令的指令类型信号
输出时序系统的时序信号序列(有复位功能)
└←仅一级时序(工作脉冲)
输出当前指令所需的μOP控制信号
26
16
Clk
Notes: P26-看总体设计功能，上页-看运算部件功能，P16-看0#Reg≡0

## Slide 36
D15～D0
Op
D15～D0
D31～D16
32
32
A
B
OF
ZF
Out
Op
3
*数据操作单元设计：
ALU设计— (功能与ExtU不兼容)
功能：32位的±有/±无/或，±有产生OF，各操作产生ZF
组成：
ExtU设计—
功能：16→32位的零扩展、符号扩展
组成：
1.功能部件设计
子模块有运算部件(数据操作+指令寻址操作)、GPRs、指令部件、BIU
27
①I/O信号组织、功能表约定
(见讲义)
②内部逻辑组织
Op D15 | 0(零扩展) | 1(符号扩展)
0 | Q＝0…0D15~D0 | Q＝0…0D15~D0
1 | Q＝0…0D15~D0 | Q＝1…1D15~D0
三、数据通路设计
Subctr
Outsrc
OFctr
或门阵列
≥1
&
MUX
加减法
控制信号形成
&
D15
Notes: P27-看数据通路设计步骤，上页-看数据操作功能需求

## Slide 37
ZF Branch Jump
disp
NPC
addr
PC
32
26
16
*指令地址计算单元(记为ACU)设计：
功能—实现指令寻址操作，即
j指令时，NPC＝(PC)高4位||addr<<2，
beq指令且ZF=1时，NPC＝(PC)＋4＋SExt(disp)<<2，
否则，NPC＝(PC)＋4
组成—
①I/O信号组织、功能表约定
②内部逻辑组织：
左移可用拼接实现，如SExt(disp)<<2＝SExt(disp||00)
SExtU
&
MUX
Adder
Adder
4
MUX
32
4
00
00
30
Notes: P30-看指令寻址操作功能需求

## Slide 38
*GPRs设计：
功能—32位×32个，2个读端口、1个写端口 ←单周期CPU须同时读
组成—
*指令部件设计：
功能—PC(有复位功能)，指令字在指令周期结束前保持不变(缺省IR)
组成—
指令字保持不变的实现方法：适当时机写PC
31
Clk
(异步)IMEM
PC
旧
旧值
写
新值
读(输出依赖于地址)
写
Clk
(同步)IMEM
PC
读
旧值
新值(与地址无关)
写
新值
读
rW
dA
dB
Wr
Clk
dW
rA
rB
R0
R31
…
MUX
MUX
译码器
…
…
…
R1
…
VCC
0
Notes: P31-看GPRs功能需求、指令部件功能需求

## Slide 39
*BIU设计：
功能—数据转换电路(大端、对齐)，
缺省MAR/MDR(单周期CPU)，缺省总线逻辑(设计要求)
组成—
IBIU＋DBIU，IBIU为单向数据线
DBIU接口信号组织：总线侧—D=32b*2、C=3b、A=①
通路侧—D=32b*2、C=②、A=32b
①＝32-log2(32b/1B)＝30b；②＝MemR+MemW+Pi
数据转换电路
DMMU
DBIU
32
DMEM总线
MemRd MemWr P1
30
DBIU内部逻辑组织：
内部端口/总线逻辑—
数据转换电路—
78H
56H
34H
12H
203
201
202
200
通路侧
12H
34H
56H
78H
D31~24
D23~16
D15~8
D7~0
D31~24
D23~16
D15~8
D7~0
总线侧
转换电路
31
30
数据转换电路
30
IMMU
IBIU
32
P0 1
32
IMEM总线
0
12H
34H
56H
78H
203
201
202
200
D31~24
D23~16
D15~8
D7~0
总线侧
转换电路
Notes: P31-看BIU功能，P30-看MEM参数

## Slide 40
2.部件互连设计
设计方法—逐条增加每条指令执行过程的部件、信号线
*add/sub指令：rd←(rs)±(rt)
数据路径的设计—
μOP时序的组织—
注:ALU的A端连接(rs)
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
P0
指令字
dA
写GPRs放在Clk结束时 ←指令周期最短
lw/sw指令有此要求
Clk
读为组合逻辑操作
新值
取指+CU延迟
(rs)、(rt)新值
GPR读延迟
ALU延迟
ALUctr
RegWr
GPRs出端
ALU出端
新值
旧值
旧值
旧值
旧值
rd新值
GPR写延迟

## Slide 41
*ori指令：rt←(rs)| ZExt(imme)
数据路径的设计—
μOP时序的组织—
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
MUX2
ExtU
MUX1
imme
RegAsrc
Extctr
ALUBsrc
同add/sub指令
增加ExtU相关路径
答：控制信号滞后于Clk上升沿有效、时长＝Clk
└←由包含Clk的门电路产生，如(add+sub)·T2
a
Clk
Din
Dout
enable
a
c
b
功能仿真效果图
b
a
c
b
b
a
c c
b
时序仿真效果图
功能仿真效果图
14
思考—如何实现Clk结束时(不是Clk开始时)写REG？
Notes: P14-看寄存器的接口信号

## Slide 42
*lw/sw指令：rt←M[(rs)＋SExt(disp)]及
M[(rs)＋SExt(disp)]←(rt)
数据路径的设计—
μOP时序的组织—
读/写DMEM放在Clk的中间 ←Clk结束时写GPRs
└→地址计算在前半周期完成
取指+CU延迟
GPR读延迟
Clk
写GPRs
增加DMEM读/写相关路径(仅CPU内部)
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
MUX2
ExtU
MUX1
imme/disp
RegAsrc
Extctr
ALUBsrc
MUX3
DBIU
MEMRd
MEMWr
RegDsrc
P1
P0
DMEM
连接电路
CPU外部
读/写DMEM
Mem读/写延迟
ALU延迟

## Slide 43
*beq及j指令：PC←((rs)=(rt))？(PC)＋4＋SExt(disp)<<2 : (PC)＋4
PC←PC高4位‖addr<<2
数据路径的设计—
无需增加路径
*取指令及指令寻址：IMEM[(PC)]、PC←ACU，指令字保持不变
数据路径的设计—
μOP时序的组织—
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
MUX2
ExtU
MUX1
imme/disp
RegAsrc
Extctr
ALUBsrc
MUX3
DBIU
MEMRd
MEMWr
RegDsrc
P1
P0
DMEM
连接电路
CPU外部
指令字
增加路径
写PC放在Clk的中间 ←IMEM为同步RAM
、写PC
Clk
取指+CU延迟
GPR读延迟
ALU延迟
写GPRs
读/写DMEM
读IMEM
实现:控制写PC时机→┘
disp
addr
ACU
PC
Bran
Jump
IBIU
P0
1
P1

## Slide 44
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
011 | 100 | 000 | 000 | 001 | 000
1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0
0

1
010
1
1
1
0
0
3.指令执行过程的组织 --验证设计正确性
*指令执行过程的操作：IMEM[(PC)]→CU┬→GPRs/ALU/BIU等
└→ACU→PC
*各指令执行所需的μOPCmd序列：仅含1个步骤(单周期CPU)
指令 信号 | add | sub | ori | lw | sw | beq | j
op | 000000 | 000000 | 001101 | 100011 | 101011 | 000100 | 000010
func | 100000 | 100010 | / | / | / | / | /
Branch |  |  |  |  |  |  | 
Jump |  |  |  |  |  |  | 
Extctr |  |  |  |  |  |  | 
ALUBsrc |  |  |  |  |  |  | 
ALUctr |  |  |  |  |  |  | 
RegAsrc |  |  |  |  |  |  | 
RegDsrc |  |  |  |  |  |  | 
RegWr |  |  |  |  |  |  | 
MemRd |  |  |  |  |  |  | 
MemWr |  |  |  |  |  |  | 
如：add的μOPCmd序列为ALUBsrc、ALUctr=010、RegAsrc、RegDsrc、RegWr
27

## Slide 45
四、控制单元设计
1.形成状态转换图 (基于数据通路、指令功能) --形成CU需求
汇总各指令的μOPCmd序列(单周期CPU仅1个步骤) ←无中断周期
add的μOPCmd
sub的μOPCmd
ori的μOPCmd
lw的μOPCmd
sw的μOPCmd
beq的μOPCmd
j的μOPCmd
取指令及译码(由CLK触发、没有μOPCmd)
add
sub
ori
lw
sw
beq
j
2.组织时序系统 (基于状态转换图)
*时序信号个数：
*时序信号序列：
*时序信号定时方式：
2个工作脉冲(数据通路所需)，无节拍信号(1级时序)
1种，各信号轮流有效
同步(设计要求)，TC＝max{T指令i}＝Tlw指令
3.设计ID (基于指令格式)
用译码电路实现(≤1个输出有效[非法指令时全部无效])
28
39
Notes: P28-看CU设计步骤，P39-看数据通路需要的工作脉冲

## Slide 46
Extctr
ALUBsrc
MemWr
…
μOP控制信号形成电路
P1
P0
主时钟脉冲CLK
时序信号形成电路
复位Clr
CP
6.连接成CU
op func
指令译码器ID
单周期数据通路
Branch
Jump
CU
add sub ori lw sw beq j
28
uOPCmd | P0/P1
Extctr | 
ALUBsrc | 
ALUctr | 
… | 
40
创新建议：
①支持lb指令
②支持sb指令
③PC初值＝10H
1
&
&
1
4.设计时序信号形成电路 (基于时序系统)
*功能：各信号复位时全为0、工作时轮流有效
*组成：
CP＝CLK(同步方式)
状态用门电路表示，P0＝CP·Clr、P1＝CP·Clr
定序逻辑—
定时逻辑—
≥1
≥1
…
5.设计μOP控制信号形成电路 (基于状态转换图、时序系统)
*功能：输出当前指令执行时，所需的μOP控制信号
*组成：
填μOPCmd使用时间表—
获得μOPCmd有效逻辑—
表格(8行/1列)，转入条件(为指令类型)
按行汇总(讲义P41)
Notes: P28-看CU设计步骤，上页-看状态只有1种、转入条件仅为指令类型，P40-看具体指令的转入条件

## Slide 47
§5 主存设计与连接
一、主存设计
*需求分析：
设计要求—
CPU接口—
MEM需求—
*IMEM/DMEM设计：
引脚信号—数据( )、地址( )、控制( )
内部电路—
32b×2 10b CS/WE/CLK
└←同CPU └←=log2(4KB/32b)
并行访问方式的4体交叉MEM(1K×1B×4)
(替代方案：1K×4B的单体MEM) ←访问粒度＝1种
同步ROM/SRAM、4KB容量，直连CPU
每组D＝32b*2、A＝30b、C＝Rd/Wr/Clk，
常规传输模式，操作时延＜0.5CLK(无需协议)
4K×1B同步ROM/SRAM，D＝32b(单向)；
常规传输方式，访问粒度＝32b，TA＜0.5CLK
24
35
78 56 34 12
3# 2# 1# 0#
值12345678
Notes: P24-看设计要求，P35-看BIU接口信号

## Slide 48
*连接电路设计：
CPU的BIU接口—地址=30b、数据=32b*2、控制=3b(Wr/Rd/Clk)
IMEM/DMEM接口—地址=10b、数据=32b、控制=2~3b(CS/Clk)
内部逻辑—
二、主存连接
DMEM
CS
WE
Clk
IMEM
CS
Clk
10
10
30
时钟信号产生器
CPU
DBIU
IBIU
30
CLK Reset
32
自行设计(很简单)
注意：主存的时钟信号来自于CPU(主-从设备间统一)
*连接方法：基于CPU、主存的引脚信号，设计连接电路
连接电路
连接电路
频率不一定相同
Notes: P12-看连接电路组成

## Slide 49
§6 MIPS32多周期CPU设计
一、需求分析
*设计需求分析：
*指令系统分析：
30
二、总体设计
31
*模块划分：
*数据通路总体设计：
指令部件组织—
BIU组织—
附加REG组织—
*CU总体设计：
同单周期CPU ←与指令周期无关
同单周期CPU ←与指令周期无关
同单周期CPU
大多同单周期CPU(下列不同[～指令周期])
PC(有复位功能)、IR
应含MAR/MDR，数据转换电路， 缺省总线逻辑
保存其他周期需使用的μOP结果
ID同单周期CPU，其余电路基本相同
(～时序系统[2级时序]的除外)
思考—相对于单周期CPU，多周期CPU有哪些特征？
可复用部件，TC数可变
Notes: P30-看单周期CPU需求分析结果，P31-看单周期CPU总体设计结果
思考—可复用部件，指令周期数可变(1μOP/TC)

## Slide 50
1.功能部件设计
子模块有运算部件、GPRs、指令部件、BIU、附加REG
*部件复用方案：假设指令寻址操作(ACU)由数据操作单元实现
三、数据通路设计
39
33
*子模块设计：
运算部件—
GPRs—
指令部件—
BIU—
*附加REG设计：(下页)
已有ALU、ExtU，增设SL2(左移2位)、Splice(拼接)
同单周期CPU
已有PC，增设IR
IBIU同单周期CPU(PC/IR兼作IMAR/IMDR)，
DBIU同单周期CPU( ALU出端设置的附加REG兼作DMAR、
GPRs出端设置的附加REG兼作DMDRw、
假设缺省DMDRr)
本来就要设置
Notes: P33-看ACU功能，P39-看数据通路已有部件

## Slide 51
*附加REG设计：
①确定时钟周期长度— (获得1TC可完成的部件操作)
要求：
示例：
②确定基于时钟周期的指令基本操作功能— (按时钟周期来划分)
要求：
示例：
③设置所需的附加寄存器— (位置为基本操作的末个部件出端)
(下页讨论)
部件操作时延相近，忽略长时延部件操作(多个TC)
＝max(GPRs读, GPRs写, ALU操作, REG写)
所含部件操作(按数据路径)尽量多，时延尽量＝1TC
＝微时延操作＋主要部件操作
└ExtU、SL2等 └GPRs读/写、ALU操作、MEM读/写之一
可复用ALU实现
┌────────────→DMEM→┐
IMEM[(PC)]──→ID→GPRs───┴─-──┬→ALU┬→─────┴-→GPRs
→-───────ExtU┘ ZF
(PC)+4─→PC→+ExtU/SL2─────-─────┴→PC
└→──────────────────Splice→PC
Notes: 上页-看已有部件类型

## Slide 52
③设置所需的附加寄存器— (位置为指令基本操作的末个部件出端)
要求：
示例：
目标位置已有REG、末个部件为写操作时缺省
指令基本操作划分结果—
设置方案—
包含A、B(兼作DMDRw)、ALUOut(兼作DMAR)
(IMEM出端已有IR，DBIU设计要求缺省DMDRr)
μOP的时延—GPRs←DMEM[(ALUOut)]为2TC，
其余μOP为1TC
46
┌─────────────-→DMEM→┐
IMEM[(PC)]→IR→ID→GPRs→A&B─────┬→ALU┬→ALUOut──┴-→GPRs
→───────-ExtU┘ ZF
(PC)+4─→PC→­­+ExtU/SL2→ALUOut→-─────┴→PC
└→──────────────────Splice→PC
┌────────────→DMEM→┐
IMEM[(PC)]──→ID→GPRs───┴─-──┬→ALU┬→─────┴-→GPRs
→-───────ExtU┘ ZF
(PC)+4─→PC→+ExtU/SL2─────-─────┴→PC
└→──────────────────Splice→PC
Notes: P46-看DBIU设计方案

## Slide 53
2.部件互连设计
*部件互连：
*时序操作的组织：
GPRs
rd
rt
rs
ALU
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
ExtU
MUX1
imme/disp
IRWr
Extctr
ALUAsrc
MUX3
DBIU
MEMWr
MEMRd
RegAsrc
addr
PC
IBIU
A
B
MUX4
SL2
ALUOut
OF
MUX2
Splice
MUX5
IR
≥1
&
4
PCWr
PCWrB
RegDsrc
PCsrc
ALUOWr
ALUBsrc
IMRd
P0
P1
P0
P0
P1
P0
写REG放在Clk结束时，MEM操作放在Clk中间
Clk
取指令 读GPRs ALU MEM 写GPRs
读IMEM
写IR及PC
读/写DMEM
写GPRs
写A和B
写ALUOut及PC
修改复用方案相关数据路径，连接附加寄存器
39
Notes: P39-看单周期数据通路组成，上页-看所设置的附加REG

## Slide 54
3.指令执行过程的组织 --验证设计正确性
*指令执行过程的操作： (基于数据通路及时序操作组织)
*各指令执行所需的μOPCmd序列：
注意—①读GPRs应为一个步骤(μOP为1TC)
②beq的PC相对寻址需放在t2步(t3步要用ALU实现A-B)
③译码可放在t2步(读GPRs时延很小)
略(1~5步) ←见讲义P47~P48
R-型—取指＋ 读GPRs ＋ALU运算 ＋写GPRs
I-型—取指＋ 读GPRs ＋扩展＋ALU运算 ＋写GPRs
lw—取指＋ 读GPRs ＋扩展＋ALU运算 ＋读MEM＋写GPRs
sw—取指＋ 读GPRs ＋扩展＋ALU运算 ＋写MEM
beq—取指＋ 读GPRs ＋ALU运算
＋扩展＋ALU运算 ＋写PC
j—取指＋ ＋Splice ＋写PC
译码＋
译码＋
译码＋
译码＋
译码＋
译码
Notes: 上页-看基于数据通路的指令执行过程

## Slide 55
四、控制单元设计
1.形成状态转换图 (基于数据通路、指令功能) --形成CU需求
汇总各指令的μOPCmd序列(≤5个步骤) ←无中断周期
wb_m
if
ex_r
wb_r
wb_i
ex_i
id
ex_m
ex_j
ex_b
mem_r
mem_w
add/sub
ori
lw/sw
j
beq
IMRd, IRWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(3), ALUctr(0), PCsrc(1), PCWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(0), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(3), PCsrc(0), PCWrB
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(0/1), ALUOWr
RegAsrc(1), RegDsrc(1), RegWr
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(2), ALUOWr
RegAsrc(0), RegDsrc(1), RegWr
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
MemRd
MemWr
MemRd, RegAsrc(0), RegDsrc(0), RegWr
PCsrc(2), PCWr
lw sw
28
Notes: P28-看CU设计步骤

## Slide 56
2.组织时序系统 (基于状态转换图)
*时序信号个数：
*时序信号序列：
*时序信号定时方式：
5个节拍(最长路径)，2个工作脉冲(数据通路所需)
节拍信号序列有4种(复位时输出为全0)，
工作脉冲序列仅1种(无复位逻辑)
同步(设计要求)，TC＝max{T基本μOPi}
节拍脉冲CP
(取指)T0
(译码)T1
(执行)T2
(访存)T3
(写回)T4
(＝CP)P0
(＝CP)P1
R-指令周期
lw指令周期
sw指令周期
beq指令
复位
3.设计ID (基于指令格式)
同单周期CPU

## Slide 57
4.设计时序信号形成电路 (基于时序系统)
*功能：节拍信号复位时为全0、工作时当前序列信号按序有效，
工作脉冲信号轮流有效
*组成：
Clr
P1 P0 T4 T3 T2 T1 T0
add sub ori lw sw beq j
时序信号形成电路
CLK
CP
定时逻辑
定序逻辑—
定时逻辑—
节拍、工作脉冲状态用触发器、门电路表示；
下一状态产生函数可用节拍入端函数表示(略)
CP＝CLK(同步方式)
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
≥1
&
&
&
≥1
≥1
&
&
&
&
≥1
≥1
≥1
环形信号发生器
1
1
复位逻辑
启动逻辑

## Slide 58
a s o l s b j
5.设计μOP控制信号形成电路 (基于状态转换图、时序系统)
*功能：输出当前指令执行时，当前节拍所需的μOP控制信号
*组成：
填μOPCmd使用时间表—
获得μOPCmd有效逻辑—
6.连接成CU
50
指令译码器ID
多周期数据通路
op func
T0 T1 T2 T3 T4
时序信号电路
P1
P0
Clr CLK
表格(15行/5列)，转入条件(指令类型+时间戳)
按行汇总(讲义P41)
μOPCmd数/时间戳
PCsrc[1] PCWr ALUAsrc
PCsrc[0] RegWr MemRd
μOP控制信号形成电路
…
与门阵列
或门阵列
…
…
Notes: 上页-看时序信号形成电路的外部接口，P49-看状态的转入条件