## Slide 1
计算机系统结构
东南大学计算机学院 任国林
Email: renguolin@sina.com

## Slide 2
目标1—掌握系统结构的原理及设计方法
·理解系统结构的概念及基本原理 (整机概念及相关知识)
·掌握系统结构的分析及设计方法 (分析解决问题能力)
·了解系统结构的新技术 (拓展知识面)
目标2—掌握并行处理的相关技术 (技术学习)
·掌握流水线的组成原理及指令级并行技术
·理解互连网络的组成及控制机制
·理解并行计算机及多处理机的相关技术
课程目标

## Slide 3
教学要求
先修课程—计算机组成原理，操作系统
教学方式—理论教学(64学时)＋实验教学(16学时)
参考教材—张晨曦.计算系统结构教程(第2版).
清华大学出版社, ISBN 978-7-121-33462-7
考核方式—考勤/作业(20%)＋实验(15%)＋测验(15%)＋考试(50%)
课程群：名称CA-2020-Ren，群号904948556
J.L.Hennessy. 计算机系统结构—定量研究方法(第x版)

## Slide 4
第一章 系统结构基础

## Slide 5
※本章主要内容
⑴ 计算机系统结构的概念
计算机的层次结构，系统结构的定义、分类
⑵ 计算机系统的性能评测
性能指标，性能评测(程序/测试/比较)，成本与价格
⑶ 计算机系统的设计
设计步骤、设计思路，
定量原理(采用并行性、局部性原理、关注经常性事件、Amdahl定律等）
⑷ 计算机系统结构的发展
冯·诺依曼结构及其改进，影响系统结构发展的因素，
系统结构结构中并行性的发展
※总体要求
了解系统结构概念，理解量化设计原理，了解并行性开发途径

## Slide 6
第1节 系统结构的基本概念
一、计算机系统的层次结构
软硬件
交界面
L6：应用语言级
L5：高级语言级
L4：汇编语言级
L3：操作系统级
L2：机器语言级
L1：微程序机器级
L0：电子线路
硬件
固件
软件
虚拟机器
实际机器
翻译(应用程序包)
翻译(编译程序)
翻译(汇编程序)
解释
直接执行
部分解释
实现技术
思考④：翻译和解释的特点？能统一吗？
称为传统级机器(第一台计算机)
※主要内容：计算机的层次结构，系统结构的定义、分类
思考③：为什么会有微程序级机器？
思考①：程序员眼里的计算机属性有哪些？
思考②：操作系统级机器的功能是什么？
Notes: 思考①：编程环境(编辑器+语言编译器)、运行环境[即运行时系统](加载+解析+动态链接+执行引擎)
思考②：OS是计算机系统软硬件资源的管理机构(平台)，为高级语言的使用和实现提供所需的基本操作和数据结构(传统机器所没有的)，故作为一级虚拟机器存在。
思考③：指令系统越来越大，指令功能逐步变强，执行控制日益复杂，通过微程序可简化控制

## Slide 7
1、系统结构的定义
*经典定义： --Amdahl提出
系统结构的实质—
*广义定义： --J.L.Hennessy提出
理由—
二、计算机系统结构(Computer Architecture)的定义
传统级机器(机器语言)程序员所看到的计算机属性，
包括概念性结构和功能特性 ←即指令集结构及其特性
确定软/硬件的交界面
包含指令集结构、组织及硬件
(经典CA) (微CA/宏CA) (实现)
①CA设计者关注计算机的性能与成本
②性能与成本涉及计算机的组成及实现
如执行方式(串行/流水)、MEM结构、总线结构、主频等
计算机设计者的任务—指令集设计，功能组织、逻辑设计与实现
CA设计者就是计算机设计者
Notes: 宏CA--多机CA，包括节点互连(结构模型/互连网络)、存储器访问(访存模型/一致性模型)、节点交互(编程/通信/同步模型)

## Slide 8
OPi
F1 A1
F2 A2
数据表示—
寻址方式—
寄存器定义—
指令系统—
存储系统—
I/O结构—
中断系统—
机器工作状态—
信息保护—
硬件能直接识别和处理的数据类型
最小寻址单元、寻址种类及地址计算规则
寄存器的种类、数量和使用方式
机器指令的功能、格式、排序方式
主存的编址单位、可寻址空间，层次结构等
外设的连接、数据传送，I/O操作及状态表示等
中断(含异常)的类型、中断响应的功能等
系统态/用户态的定义与切换
保护方式、保护机构
2、系统结构的研究内容
OS级：进程管理/存储管理/文件管理/设备管理
CO级：CPU/存储器/外设，总线+接口
指令系统
软/硬件交界面
信息保护
工作状态
存储系统
I/O系统
中断系统
思考：硬件如何触发软件运行？

## Slide 9
3、结构与组成及实现的关系
*计算机组成：
研究内容—
*计算机实现：
研究内容—
*三者关系：
关系—
要求—
是系统结构的逻辑实现
CPU、存储系统、总线结构等的设计
如部件功能、部件并行度、控制机构、排队与缓冲、预估与预判、可靠性技术等
是计算机组成的物理实现
部件物理结构、器件使用、组装技术等
硬件的总体框架→逻辑实现→物理实现
结构∶组成∶实现的方案数＝1∶m∶m*n
示例： 计算机结构 计算机组成 计算机实现
乘法功能
主存系统
总线系统
是否有乘法指令 乘法器/加法+移位 芯片及电路
容量、编址方式 速度、措施 器件、电路
带宽、时延 线数、传输控制 介质、线距

## Slide 10
三、系统结构的分类
1、弗林分类法
*分类方法：按指令流和数据流的多倍性分类
*分类结果：SISD、SIMD、MISD、MIMD
*特点：对流水线处理机分类不明确
MISD结构(脉动阵列机无)
…
DS
IS1
IS1
ISn
…
DS
ISn
MMm
…
MM1
PU1
PUn
CU1
CUn
MIMD结构(多处理机)
…
DS1
IS1
IS1
ISn
…
DSn
ISn
MMm
…
MM1
PU1
PUn
CU1
CUn
SIMD结构(并行处理机)
CU
…
DS1
IS
IS
PUn
DSn
PU1
MMm
…
MM1
SISD结构(顺序处理机)
CU
MM
IS
IS
PU
DS
Single Instruction Multiple Data

## Slide 11
2、冯氏分类法
*分类方法：按最大并行度分类
最大并行度—单位时间内能够处理的最大二进制位数
即 Pm＝位片宽m×字宽n
位级芯片可同时处理的字数→┘ └←一个字中可同时处理的位数
*分类结果：字串位串、字串位并、字并位串、字并位并
(早期纯串行机) (传统单处理机) (位级并行机) (字级并行机)
例— EDVAC 8086 STARAN及MPP Core2
*特点：对流水线分类不明确
字宽
位片宽
1 m1 m2
n2
n1
1
纯串行机
SISD机
字长＝1的SIMD机
字长＞1的SIMD/MIMD机

## Slide 12
3、汉德勒分类法
*分类方法：在3个层次，按并行程度及流水处理程度分类
层次— PCU（程序控制部件或宏流水） K级
ALU（算逻部件或指令流水） D级
BLC（位级电路或操作流水） W级
描述— T(C)＝<K×K’，D×D’，W×W’>
其中：K为PCU数、K’为宏流水级数(所含PCU数)，K’≤K
D为每个PCU中ALU数、D’为指令流水级数(所含ALU数)，
W为ALU宽度，W’为操作流水线级数(所含ELC套数)
例：某机采用双核CPU，不同核只有1套I/O接口(串行I/O)，每个核含12个ALU级部件，可构成6级指令流水线，字长为64位，部件最多可实现1~16级操作流水，该机的结构可表示为<2*1,12*6,64*16>。
*特点：对并行及流水线的程度有清晰的描述
注：流水采用时间重叠策略，并行采用资源重复策略

## Slide 13
第2节 计算机系统的性能评测
一、性能指标
1、响应时间
指任务从提交→完成的总时间，即T响应＝TCPU＋T等待
其中，TCPU＝IN×CPI×TC，T等待＝TI/O＋TOS＋…
性能因子 系统属性 | IN | p | m | k | TC
指令系统 |  |  |  |  | 
编译技术 |  |  |  |  | 
PE实现与控制技术 |  |  |  |  | 
Cache和内存层次结构 |  |  |  |  | 
*特点：可反映软硬件的总体性能，但不易测量(可能每次不同)
*影响TCPU的因素：TCPU ＝IN×CPI×TC＝IN×(p＋m×k)×TC
其中，p—处理时延/指令，m—访存次数/指令，k—访存时延
外存-主存间I/O时间
※主要内容：性能指标、性能评测，成本与价格
√ √
√ √ √
√ √
√ √

## Slide 14
2、吞吐率
指单位时间内能够处理的工作量，即TP ＝(∑Wi)/Tn
其中，Wi—任务i的工作量，Tn—完成n个任务的总时间
*表示：常用MIPS、MFLOPS代替(工作量的定义未能统一)
MIPS(每秒百万次指令)—
MFLOPS(每秒百万次浮点运算)—
缺点：不能反映指令功能强弱 (→常用相对MIPS方法)
缺点：仅能反映浮点操作能力
*特点：与I/O软硬件、OS关系密切；
能够反映软硬件系统对多任务的响应能力
Notes: 约定：VAX-11/780机为1MIPS

## Slide 15
*可扩放性：指系统性能随处理机数n的增长比例，Ψ=f (n)
衡量方法—
影响因素—
3、加速比
指现行条件下执行速度相对于基准条件的比值，即S＝T0/Tn
其中，基准条件—可以是单机系统、优化前系统
例如，流水方式相对于串行方式，S＝[n·mΔt]/[mΔt＋(n－1)Δt]
又如，多机系统相对于单机系统，S(p,n)＝T(p,1)/[T(p,n)+H(p,n)]
p--问题规模，n--处理器数量，H--通信时间
*特点：对设计优化的性能评价很重要
测量不同n时的加速比，
得到性能可扩放性曲线
结构、处理机数、问题规模、存储系统等
S
n
1
B系统
A系统
4、其他指标
效率，RAS(可靠性/可用性/可维护)等
可用性=MTTF/(MTTF+MTTR)，MTTF为平均无故障时间，MTTR为平均修复时间
Notes: RAS—Reliablity, Availability, Servicebility
可用性=MTTF/(MTTF+MTTR)，MTTF为平均无故障时间，MTTR为平均修复时间
好用性~环境系统、界面，环境（命令行、GUI、服务器、浏览器）

## Slide 16
二、性能评测
1、基准测试程序
*测试程序种类：
程序类型 | 程序内容 | 测试目标 | 可信度
核心程序 | 真实程序中的关键代码段 | 部件 | 低
小型测试程序 | 几十行的代码段 |  | 
合成测试程序 | 模拟实际应用特征的程序 | 系统 | 
真实的程序 | 测试各方面性能的程序 | 系统 | 高
*基准测试程序：
由多种真实程序组成的、得到行业认可的套件，
涉及多个方面(如CPU/图形/IO)
例：SPEC基准测试程序集，可面向桌面系统、服务器
需求—不同应用(如桌面/服务器/嵌入式)关注的性能(如IO)不同

## Slide 17
2、性能测试
需求—可面向设计中的系统、已实现的系统
*模拟技术：
方法—建立模拟器，模拟系统模型、工作负载模型；
运行测试程序，获得模拟的性能
如：Cache的TA=T命中+F*T缺失，T命中=T取标记+T比较+T访问+…，
根据设计方案，给定每个参数的值，可计算出性能
特点—可应用于设计中系统的分析与评价
└←常用分析技术辅助
*测量技术：
方法—运行基准测试程序(多个)，测量实际的性能
特点—只能用于已实现系统的分析与评价

## Slide 18
3、性能比较
目标—执行多个测试程序后，得到归一化的结果(相对值)
示例 | 计算机X | 计算机Y | 计算机Z
执行程序A(s) | 20 | 10 | 40
执行程序B(s) | 40 | 80 | 20
*方法一：总执行时间 --综合度量标准
Sn＝∑Ti 或 An＝(∑Ti)/n，其中n是测试程序数，Ti为执行时间
存在问题—工作负载中各程序所占比例可能不同
*方法二：加权执行时间 --精准度量标准
An＝∑WiTi，其中Wi是程序i在测试程组中的权重
存在问题—工作负载中各程序的执行频度无法给出
(无法统一)

## Slide 19
*方法三：归一化执行时间 --相对度量标准
算术平均值法— (假设性能是执行速度)
几何平均值法—
调和平均值法—
示例 | 以X归一化 |  |  | 以Y归一化 |  |  | 以Z归一化 |  | 
 | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
程序A | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 0.50 | 0.25 | 1.00
程序B | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 2.00 | 4.00 | 1.00
算术平均值Am | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 2.13 | 1.25 | 2.13 | 1.00
几何平均值Gm | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
调和平均值Hm | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.47 | 0.80 | 0.47 | 1.00
特性—Am结论随参考机而改变；
Gm结论与参考计算机无关，但无法反映性能(n＞2时)；
Hm结论较为精确(平均速度[时间是唯一标准])

## Slide 20
联想 G40-80台式机 | CPU系列 | Intel酷睿i5 5代 | 内存容量 | 4GB（4GB×1）
 | CPU型号 | Intel酷睿i5 5200U | 内存类型 | DDR3
 | CPU主频 | 2.2GHz | 插槽数量 | 2×SO-DIMM (/DIMM)
 | 最高睿频 | 2.7GHz | 最大内存容量 | 16GB
 | 三级缓存 | 3MB | 硬盘容量 | 500GB (+固态HD)
 | 总线规格 | DMI2 5GT/s | 显卡芯片 | AMD Radeon R5 M230
 | 核心架构 | Broadwell | 显存容量 | 2GB
 | 核心/线程数 | 双核心/四线程 | 显存类型 | GDDR3
 | 制程工艺 | 14nm | 显存位宽 | 64bit
 | 指令集 | AVX2，64bit | 流处理器数量 | 320
 | 功耗 | 15W | DirectX | 11.2
 | I/O接口 | USB、VGA、HDMI、RJ45、DVD (内部PCI-E/S-ATA) |  | 
DMI—直接媒体接口(Direct Media Interface)，GT/s—千兆次传输/秒
AVX—高级矢量扩展(Advanced Vector Extensions)，是SSE(流式SIMD扩展)的扩展
⑴理解参数-性能的关系
⑶确定性能、可用性等需求
⑵了解品牌-可用性的关系
⑷权衡参数+品牌～价格
只有参数的性能评价：表妹给你5000元，请你帮忙买台计算机，你咋办？
Notes: HDMI—High Definition Multimedia Interface，高清多媒体接口
SO-DIMM—small outline dual in-line memory module，小外形双列直插式内存模块，体积大约是DIMM的一半

## Slide 21
三、成本与价格
开发成本(一次性)＋生产成本(每次)，软/硬件不同
元器件成本占总价格的1/6~1/3，
开发费用占收入的4%~12%
标价
100%
71~80%
平均折扣
20~29%
平均售价
增加25~40%后
毛利润
25~44%
10~11%
元器件
成本
直接成本
45~65%
元器件
成本
直接成本
元器件
成本
毛利润
15~33%
6~8%
元器件
成本
直接成本
34~39%
25~40%
增加82~86%后
增加33~66%后
直接成本—劳务、采购、报废、质量成本(人员培训、生产管理等)
间接成本—研发、市场、销售、设备维护费用，房租、财务、税务及利润
*成本组成：
*价格组成：
*成本-价格关系：

## Slide 22
⑴需求分析
⑵具体设计
⑶评价及优化
一、系统结构设计的步骤 (类似于软件工程)
进行需求分析—应用环境、语言、OS、外设等方面，及技术经济指标、市场分析等
形成需求说明—设计准则、功能说明、器件性能说明等
└→造价/可靠性/可扩展性/兼容性/速度等方面
进行软/硬件功能划分，确定机器级界面；
组织机器级界面各个方面的功能，可考虑几种方案
第3节 计算机系统的设计
※主要内容：设计步骤、设计思路，定量原理

## Slide 23
*由上向下方法：软件→硬件，适合专用机的设计
特点—
*由下向上方法：硬件→软件，适合通用机的设计
特点—
*从中间开始方法：软/硬件交界面→软件及硬件
特点—周期短(约1/2)，
能够利用最新软、硬件技术 →主流设计方法
要求—
周期长(好几年)，忌需求变化，
不能利用最新软件技术 →形成软、硬脱节
周期长(好几年)，不能利用最新硬件技术，
软件效率低 →形成软、硬脱节
不断交互、优化设计， →需好的评价工具及方法
对设计人员技术要求高
二、计算机系统设计的思路

## Slide 24
1、充分利用并行性 --最有效的优化方法
*基本思想：通过并行处理来提高性能
*应用举例：
指令流水线(操作并行)，SIMD技术(数据并行)，
多CPU(任务并行)，RAID(I/O并行)
2、局部性原理
程序访问局部性—指令和数据访问所呈现出的相对簇聚现象
例— for (int i=0; i<100; i++) Sum=Sum+A[i];
*基本思想：
*应用举例：
根据最近使用的信息，预测将要使用的信息，以此进行优化
层次结构存储系统，缓冲器组织
三、计算机系统设计的定量原理

## Slide 25
*应用举例：
3、重点关注经常性事件 --最重要、最常用的方法
*基本思想：经常性事件优先获得处理权及资源使用权
*应用举例：
指令操作码采用扩展编码，使用频率较高指令的CPI较小，优先提高不溢出情况的性能
4、阿姆达尔(Amdahl)定律
*基本思想：优化某部件所获得的性能提高，受限于该部件的使用频率，或所占执行时间的比例
例：若ALU操作占程序执行时间的40%，将其加快10倍后，则程序的执行速度提高Sp＝1/(0.6＋0.4/10)＝1.56倍
fe
Sp
10
5
1
0.0 0.5 1.0
预测优化性能(已知%)，寻找瓶颈(不知%、S急剧↑)

## Slide 26
*基本思想：
*应用举例：
5、利用CPU性能公式
CPU性能公式—TCPU＝IN*CPI*TC＝∑(Ii*CPIi)*TC，
CPI＝∑[(I i/IN )*CPIi]
分量特性： IN ～ISA及编译技术，
CPI～组成及ISA，
TC～器件及组成
改进CPU性能的某个分量时，尽量不影响其它分量
优化指令系统，比较不同方案(分量易测量)
Amdahl定律的参数不易测量←┘
13
Notes: P20-看分量特性

## Slide 27
第4节 系统结构的发展
一、冯·诺依曼结构及其改进
1、计算机模型
*硬件结构：
*软件组成：
*工作方式：
2、性能瓶颈
①指令执行：串行执行(下条指令地址由当前指令产生)
②MEM访问：访存频率高(REG容量小)、用逻辑地址访问(便于编程)
③I/O方式：I/O与运算串行(受限于早期应用模型)
※主要内容：冯·诺依曼结构改进，系统结构发展影响因素，并行性发展
5大部件，以运算器为中心
指令序列，执行顺序(基于逻辑地址)由指令类型决定
指令及数据预先存放在存储器中，
机器工作时，自动、逐条地取出指令并执行

## Slide 28
3、结构改进
*优化CPU结构：
*改进存储系统：
*改进I/O方式：
*改进指令系统：
采用中断(减小开销)、DMA方式(以MEM为中心)I/O，
提高总线性能(增加宽度/增加级数/优化传输模式)，
采用网络互连(提高并行性)
采用层次结构(降低TA)、哈佛结构(并行访问)，
采用多体交叉MEM(提高带宽)，
采用虚拟MEM、优化地址变换
(优化管理/保护) (不访存/变换-访问并行)
采用流水线、多线程/多核CPU技术(并行处理)，
采用数据流技术(提高指令级并行性)
采用RISC技术(利于并行处理)，
增加数据表示、指令功能(提高代码效率/执行速度)
Notes: 多核处理器又称单芯片多处理器(Chip multiprocessors，CMP)

## Slide 29
二、影响系统结构发展的因素
1、软件对系统结构的影响
*影响因素：主要为软件可移植性
└←以前的程序，想在刚买的计算机上运行
*解决方法：
通常有三种
机器语言级
高级语言级
微程序级
目标机
机器语言级
高级语言级
微程序级
宿主机
执行程序的计算机
编写程序的计算机
②统一机器语言
①统一高级语言
③解释机器语言
宿主机使用解释程序
Notes: 宿主机指现有的计算机，目标机指虚拟机

## Slide 30
(1)统一高级语言
存在一定困难，可争取汇编语言或接口/技术的统一
*影响：对系统结构的发展无限制，
要求相关功能的接口一致(发展或效率受限)
*方案1：采用统一的中间语言(如Java)，可通过解释执行以适应不同的系统结构 (解释执行的效率不太理想)
*方案2：采用标准的开放系统(具有可移植性/交互操作性)，用硬件抽象层技术适应不同的系统结构
应用程序
OS内核
或
硬件抽象层
硬件平台
应用程序
OS内核
硬件抽象层
物理硬件

## Slide 31
*影响1：可使用新的组成及实现技术，推动了系统结构的发展
(出现兼容产品)
对系列机的要求—保证向后兼容，力争向上兼容
软件兼容的种类—向上/向下、向前/向后
发布时间
机器档次
当前机器
向上兼容
向下兼容
(如小型机)高
向后兼容
向前兼容
2005年 2006年 2009年
(如嵌入式系统)低
*影响2：要求系统结构基本不变，限制了系统结构的发展
如：IA16(117+16)→IA32(+40+3+SSE)→IA64(+EM64T)→
(2)系列机
通过保持或扩充系统结构，来实现软件可移植性
29
Notes: SSE—MMX(57)、SSE(+70)、SSE2(+144)、SSE3(+12)、SSE4(+50)

## Slide 32
对系统结构的发展无限制，
模拟/仿真的系统性能不佳(性能受限)
(3)模拟与仿真
*模拟：
*仿真：
*比较：
不同点—
相同点—
*影响：
用机器语言程序解释目标机，来实现软件移植
└←指令系统/存储系统/IO系统/OS等
用微程序解释目标机
解释程序的语言及存放位置、硬件是否参与解释
解释包括指令系统、存储系统、I/O系统、OS
29

## Slide 33
*系统结构的类型：
专用结构—性能好、效率高，价格较高(～市场规模)
通用结构—性能降低、效率降低，价格降低(～市场定位)
*系统结构的设计目标：
选择一种价格具有竞争力、高性能的设计方案
└→结果会随时间而变化[技术进步→器件发展→价格]
常见选择方法—
*影响：
2、应用对系统结构的影响
*应用对系统结构的要求：性能好、效率高、价格低
现状—不存在对所有应用都高效的计算机
保持价格基本不变，提高性能；
保持性能基本不变，降低价格
价格
时间
等性能线
巨型机
大型机
中、小型机
微型机
会促进系统结构的发展
Notes: P22-看效率的概念

## Slide 34
3、器件对系统结构的影响
*器件与系统结构的关联：
*影响：
器件的性能，决定新结构使用的可能性； (如Cache)
器件的功能及使用方法，影响系统结构的性能；
└→通用片→现场片→半用户片→用户片
器件的性/价提高，加速了结构的下移速度； (如SSE)
器件的发展，推动了算法、语言的发展 (如VHDL)
是推动系统结构发展的最活跃因素

## Slide 35
三、系统结构中并行性的发展
1、并行性
指同一时刻或同一时段内完成≥2种工作的特性
类型—有同时性、并发性
(1)并行性的等级划分
常从执行程序、数据处理、信息加工步骤角度来划分
执行程序角度 处理数据角度 信息加工步骤角度
操作级 字串位串 存储器操作并行
指令级 字串位并 处理器操作步骤并行
线程级 字并位串② 处理器操作并行
任务或过程级① 全并行 任务或作业间全并行
作业或程序级
注：①调度单位为进程 ②很少见到(联想MEM用到)
Notes: 字串位串—早期SISD(如串行加法器)，字串位并—SISD(如先行进位加法器)，字并位串—少见，全并行—SIMD、MIMD

## Slide 36
(2)并行性的开发途径
*时间重叠：
*资源重复：
*资源共享：
从时间上开发并行性(并发性)，
多个处理过程同时使用同一硬件设备的不同部分
例—流水线技术
从空间上开发并行性(同时性)，
多个处理过程同时使用重复设置的多个硬件设备
例—多CPU、多核CPU
从软件上开发并行性(并发性)，
多个任务轮流使用 同一硬件设备
例—网络打印机

## Slide 37
2、并行性的发展
(1)单机系统中的并行性发展
*时间重叠：
*资源重复：
*资源共享：
(2)多机系统中的并行性发展
处理机的连接方式—
*时间重叠：
*资源重复：
*资源共享：
分离及细化部件→指令流水→宏流水(如CPU与IO)
多个操作部件→指令级并行→阵列处理机(SIMD)
分时OS→虚拟机
有紧耦合、松耦合2种
(通过MBus) (通过IOBus) (如多CPU、网络计算机)
功能专用化→专用处理机→异构型MP系统
提高可靠性→容错及可重构系统→同构型MP系统
网络化→分布式系统

## Slide 38
※系统结构的发展历程：
标量
顺序处理
先行控制
I/E重叠
功能并行
多个功能部件
流水线
隐式向量
显式向量
存储器-存储器
寄存器-寄存器
SIMD
MIMD
联想处理机
处理机阵列
多计算机
多处理机
空间并行
时间并行
顺序机：冯·诺依曼结构，处理标量
I/E重叠机：取指与执行步骤重叠
多个功能部件机：同时使用多个功能部件
(指令操作码含多个功能)
流水线机：包括指令、操作、存取流水
(用软件循环处理向量)
向量机：用一套硬件循环操作来处理向量，实现数据流水[硬件循环]
SIMD机：用多套硬件同时操作来处理向量，实现数据并行
MIMD机：用多套硬件同时执行指令(可不同)，实现功能并行
VLIW:
LD/ST1
LD/ST2
FADD
FMUL
Notes: 源自《高等计算机体系结构：并行性 可扩展性 可编程性》黄凯著，图1.2

## Slide 39
*现状：CPU设计—
CPU制造—
*危机：
*应对：
宏观层面—
微观层面—
自主产权：申威、龙芯等 ←56所、中科院
ISA授权：海思、飞腾等 ←华为、国防科大
IP核授权：兆芯等 ←上海兆芯
低端可以(中芯国际)，高端外包(台积电、三星)
技术封锁(不授权)，国家霸权(政治化/制裁)
国家长远布局、增大投入、强化基础教育等
我是中国人(我站着做人/中国盛我荣/匹夫有责)，
我是践行者(有理想/好学习/肯付出/能坚持)
四、国内计算机结构发展的现状及危机
作业：P28—5、7、9、11
Notes: ISA授权—可对改造ISA、扩展或缩减指令集；IP核授权—可以内核为基础加上自己的外设。
申威CPU--Alpha架构、SW64指令集，总参56所，机型有神威·太湖之光；
龙芯CPU—MIPS架构、扩展的MIPS指令集，中科院计算所，多用于政府、部队；
海思—ARMv8授权，鲲鹏、麒麟等，华为；飞腾—ARM指令集，国防科大，天河系列计算机；
兆芯—x86架构授权，上海兆芯

## Slide 40
第一章课后复习思考题
⑴系统结构的经典定义、实质是什么？广义定义？系统结构的研究内容？系统结构与计算机组成、实现的关系如何？
⑵系统结构主要有哪几种分类方法？特征是什么？
⑶计算机系统性能指标主要有哪些？评测性能的方法有哪些？
⑷计算机系统结构设计的5个准则的内容、含义是什么？
⑸从软件、应用及器件对系统结构发展的影响角度，分析Intel系列处理器设计者的成功之处与苦衷。
⑹开发计算机系统的并行性有哪些途径？