## Slide 1
第二章 指令系统

## Slide 2
※本章主要内容
⑴ 指令系统概述
指令系统的概念、设计概述
⑵ 指令集结构设计 结构分类，结构及相关参数设计
⑶ 数据表示设计 设计方法、设计举例
⑷ 指令集功能设计 CISC功能设计及优化，RISC功能设计及优化
⑸ 寻址方式设计 编址方式设计、寻址方式设计
⑹ 指令格式设计 操作码设计及优化，指令格式设计及优化，
指令系统分析
※总体要求
掌握指令系统的组成，理解各部分的设计方法
(要设计什么) (怎么设计)

## Slide 3
第1节 指令系统概述
一、指令系统的概念
指硬件可直接识别和执行(实现功能)的命令
用一定格式(指令格式)的二进制编码表示
指所有机器指令的集合，
即指令集(Instruction Set)
└→可反映硬件所有功能
计算机硬件
计算机软件
应用需求
执行
应用结果
实现
形成
指令系统(指令格式)
指令功能-指令格式(硬件-软件)的约定
第1种格式：
…
第k种格式：
A1 A2
…
OP1~i
A
OPj~n
※主要内容：IS所含内容，IS设计的目标、准则、过程
1、指令系统的定义
*机器指令：
表示—
*指令系统：
*指令系统的实质：

## Slide 4
2、指令格式的组织
*指令功能所含信息：
*指令格式的组织：
操作码表示的信息—
地址码表示的信息—
指令格式的组织方法—
操作类型、源/目的OPD、下条指令地址
i: AD←(A1) OPER (A2)
j: …
源/目的OPD(地址形式)、下条指令地址
OP
A1
A2
例：0 0 1 0 0 1 1 0
操作类型、格式信息(地址码个数+目的OPD位置等)
(地址码个数/目的OPD位置)
功能所含信息
地址码
指令格式
需约定
信息
操作码
格式信息
指令功能
操作码编码
指令地址/OPD地址
OPD的存放(GPRs/MEM/IR等)
显式的指令地址/OPD信息
显式的操作/格式信息
隐式的信息
表示方式(显式/隐式)
指令字长尽量短
思考—信息隐式表示的条件？哪些信息须显式表示？
地址码编码
(寻址方式)
可标识不同的指令操作
Notes: 思考—信息只有1种取值时，操作功能(不包含OPD类型)

## Slide 5
指令集结构，指令字结构，REG数量等
(OPD存放方法) (长度/地址码个数) (程序可见的)
支持的数据类型(格式/参数)
支持的操作类型(操作功能+数据类型)
支持的寻址单元及范围、地址形成规则
指令信息的表示(格式/编码)
3、指令系统所含内容
*所含内容：
结构—
数据表示—
功能—
寻址方式—
指令格式—
*相关内容：
存储系统、I/O系统、中断系统，机器状态、信息保护
(地址空间) (IO方式) (中断类型) (VMEM)
6b | 5b | 5b | 5b | 5b | 6b
op | rs | rt | rd | shamt | func
op | rs | rt | imme/disp |  | 
op | addr |  |  |  | 
 | 1B或2B | 0B或1B | 0B或1B | 0B或xB | 0B或xB
 | 操作码 | 地址码 R_R/M | 基/变参数 SIB | 偏移量 A | 立即数 Imme
MOD
REG/OP
R/M
SS
INDEX
BASE

## Slide 6
1、设计目标
*设计目标：指令系统对软件、硬件的支持程度较好，
即程序的代码效率较高、执行效率较高
*代码效率：指能/否减少指令条数及缩短指令字长
减少指令条数—
缩短指令字长—
指令功能强、地址码个数多，
寻址方式多、寻址范围大、对称性好等
地址码个数少、长度短，冗余空间小等
例1：32位运算频率较高时，若IS仅支持8/16位运算，则1个32位运算→2个16位运算指令，代码效率不高(指令条数多)
例2：数组操作频率较高时，若IS仅支持基址/变址寻址、不支持基址+变址寻址，则代码效率不高(地址码较长)
二、指令系统的设计概述

## Slide 7
*执行效率：指能/否减少译码时间及执行时间
减少译码时间—
减少执行时间—
指令格式规整、寻址方式并行识别等
指令功能弱、OPD访问速度快、
地址形成简单等
例3—指令格式不规整时，译码速度较慢(需多级译码)
例4—指令字中MEM_OPD较多时，执行时间长(需多次访问MEM)
第i种指令格式：
OPi(7位) IMME(8位)
第j种指令格式：
OPj(8位) IMME(8位)
OPi(8位) IMME(8位)
OPj(8位) IMME(8位)
指令格式：
OPi DFM A1 DFR A2
A1为目的OPD时，T＝TM+TR+TOP+TM
A2为目的OPD时，T＝TM+TR+TOP+TR
*代码效率与执行效率矛盾时的处理：
采用折中方法处理

## Slide 8
3、设计的基本过程
结构设计—
数据表示设计—
功能设计—
寻址方式设计—
指令格式设计—
2、设计的基本原则 (关注对设计目标的影响)
完整性—
规整性—
正交性—
兼容性—
确定指令集结构，指令字结构、显式OPD个数、REG数量等
确定支持的OPD类型
确定支持的OP类型
确定部件的编址方式、支持的寻址方式
确定各条指令的格式及编码
IS的功能齐全、使用方便 (反例：有AND、无NOT操作)
相似OPD、OP等有相同的约定 (如操作码编码、REG使用)
指令字中不同含义字段相互独立 (如OP/Addr字段)
预留部分操作码，便于IS扩充 (如系列机)
4
Notes: 完整性—基本功能够用，无效率特低的代码（如有AND、无NOT）
规整性—便于提高译码速度
正交性—便于尽早译码、提高执行速度（并行）
兼容性—便于扩展。

## Slide 9
第2节 指令集结构设计
一、指令集结构(ISA)分类
*分类方法：
*结构类型：
堆栈型—
累加器型—
通用寄存器型—
按CPU中操作数(OPD)的存放方法分类
(趋势—R-R风格的通用寄存器型)
OPD放在栈顶/次栈顶，指令字长短/代码效率低
OPD放在AC/MEM中，指令字长长/访存频繁
OPD放在GPRs中，指令字长较短/执行快/…，
风格有R-M型(CISC)、R-R型(RISC)、M-M型
└←指运算类指令的OPD组合
*相关联的指令格式参数：
指令字结构、显式OPD个数，REG数量
※主要内容：结构分类、 结构及相关参数设计
思考：A、B、C为内存中变量，写出4种指令集计算C=A+B的指令序列
Notes: 思考：堆栈型①Push A ②Push B ③Add ④Pop C；累加器型①Load R1,A ②Add B ③Store C；
R-M GPR型①Load R1,A ②Add R1,B ③Store R1,C；
R-R GPR型①Load R1,A ②Load R2,B ③Add R3,R1,R2 ④Store R2,C

## Slide 10
二、指令集结构设计
设计基础—应用需求(程序)，性能、性/价需求
设计内容—指令集结构，
指令字结构、显式OPD个数、REG数量
*指令集结构的确定：
类型—有堆栈型、累加器型、通用寄存器型(R-M或R-R)
设计—
*指令字结构的确定：
类型—有定长指令字、变长指令字
设计—
趋势为R-R风格的GPR型，如MIPS、Power PC
取决于指令集结构(R-R型时为定长结构，其余常为变长结构)

## Slide 11
结构类型 | 显式OPD个数 | MEM型OPD数 | 示例
R-R | 3 | 0 | MIPS、PowerPC、ARM
R-M | 2 | 1 | 80x86、Motorola 68000
M-M | 2、3 | 2、3 | PDP-11、VAX
*显式OPD个数的确定： (针对ALU型指令而言)
类型—堆栈型0个，累加器型1个，GPR型≥2个
设计—
基于ISA类型(通常RISC＞2、CISC＝2)
*寄存器数量的确定：
专用REG数量设计—
通用REG数量设计—
取决于OS、组成，用户程序不可见
如：控制REG、状态REG等，仅特权指令可使用
取决于编译程序、应用程序
└───────←(REG分配算法)＋(变量使用特征)
如：8086为8个(AX~DI)，部分通用(有限制)
思考—若R-R型ISA支持3个显式OPD，某指令有4个操作数，应如何处理？
Notes: 思考—隐式OPD放在堆栈或特定REG中！硬件实现时,通过操作码判别这些约定！
PDP-11小型机：机器字长为16位，有8个GPR，指令字长有16、32、48位3种，16位为零地址、单地址(R)、双地址(R-R)指令，32位为双地址(R-M)指令，48位为3地址(M-M)指令。
VAX小型机：机器字长为32位，PDP-11小型机的发展。

## Slide 12
1、数据表示与数据结构
*定义：数据结构—
数据表示—
*两者关系：
*数据表示所含内容：
第3节 数据表示设计
一、数据表示的设计
※主要内容：数据表示的设计方法、设计举例
表示方法(格式/进制/编码)＋数据长度
数据结构
软件映像法(1-x%)
直接使用法(x%)
数据表示
指软件能够直接识别和引用的数据类型
一个值集及一组操作→┤
指硬件能够直接识别和引用的数据类型
数据表示是数据结构的子集
软/硬件间语义差别
思考—数据表示为什么包含长度？
Notes: 思考：不同数据类型的值域不同
数据表示（Data Representation）

## Slide 13
2、数据表示设计
设计基础—需求程序，性能及性/价需求
设计内容—拟支持的数据类型及其参数
设计目标—性/价较高，性能关注计算速度、存储效率
*数据表示常见类型：
基本数据表示—定点数、浮点数、逻辑数、字符等
高级数据表示—堆栈、向量、树、链表、指针等
*数据表示的设计：
方法—
结果—
需求程序的操作及数据分解为基本操作及基本数据,
统计各种基本数据的使用频率，
选择拟支持的数据类型及其参数
支持频率较高的数据类型及其参数(可有多种)
兼顾存储效率所致→┘
称为频带分析法
思考—支持向量表示后，性能、成本有何变化？选择方法/思路？
含义/公式？
Notes: 思考：指令条数减少、处理速度提高，需增加向量处理部件、向量寄存器/存取缓冲器；高频率用硬件

## Slide 14
二、数据表示的设计举例—浮点数
*格式参数：尾数和指数的码制、数制(rm及re)、长度(p及q)
1、浮点数的表示
*表示方法：纯小数尾数＋纯整数指数(阶)，均为定点格式
N＝M×rm E，M＝(-1)Sm×0.m-1…m-p′，尾数的基为rm；
E ＝(-1)Se×eq′ …e0，指数的基为re
指数e
符号Se
尾数m
符号Sm
尾数M (长度为p) 指数E (长度为q)
设计内容—格式参数设计、操作处理设计
设计基础—需求程序，及表示范围≥N、表示精度≥δ
思考—p及q的长度与基的关系？

## Slide 15
2、浮点数的格式参数设计
*码制的确定： (M及E 的编码)
设计目标—便于浮点运算的硬件实现
选择范围—原码、补码、移码等
设计结果—
尾数常为原码或补码，指数常为移码(便于对阶)
*数制的确定： (rm及re的取值)
设计目标—表(示)数的范围、精度、效率较好
└←＝(rm-1)/rm
选择范围—2、4、8、… (2n可无冗余编码)
re设计结果—
rm设计结果—
re＝2(最易对阶)
分析—整数的表数范围及精度不受基的影响，如28=44=162
通常rm＝2(保证精度)、多种q(增大范围/提高效率)
分析— rm↑时，表数的范围↑、精度↓、效率↑；q ↑时，范围↑
规格化数/全部浮点数
2p+q种编码
Notes: 原理分析可参考郑纬民或李学干的《计算机系统结构》；尾数最高位≠0为规格化数
re设计反例—re=4、q=4时，E=1100需减一，则11→10、00→11麻烦
rm设计例—早期的IBM 360系列等rm=16，Burroughs的B6700系列等rm=8,
后期的Intel x86系列、DEC、CDC等机器rm=2

## Slide 16
*数码长度的设计：
设计目标—满足实数的表示需求(范围≥N、精度≥δ)
选择要求—p＋q＝k×存储单元长度
设计方法—
设计结果—
根据N及δ，计算对应的p、q，并适当调整
p、q种类受限于需求中范围/精度的频率分布，
通常采用IEEE 754标准(性能优、兼容性好)
3、浮点数的操作处理设计
设计目标—保证数据在运算、转换过程中的精度
设计内容—附加位位数、舍入方法
*附加位位数的选择：IEEE 754标准≥2位(保护位＋舍入位)
保证左规精度→┘ └←运算精度
(加法/乘法为1位、除法0位) (舍入为1位)
思考—IEEE 754的格式参数(码制/进制/长度)？

## Slide 17
选择结果—就近舍入法最好(IEEE 754默认方法)
选择范围—方法有截断、恒置1、舍入(含查表舍入)
IEEE 754标准：向上舍入(向+∞入)、向下舍入(向-∞入)、
向零舍入(舍)、就近舍入(4舍6入+5成偶数)
└←又称为向偶数舍入法
*舍入方法的选择：
选择依据—最大误差、平均误差，实现成本
max{|值i表示－值i实际|} ∑(值i表示－值i实际)
 | 有效位 | -11 |  |  |  | -10 |  |  |  | +01 |  |  |  | +10 |  |  | 
 | 附加位 | 11 | 10 | 01 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00 | 00 | 01 | 10 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
向上舍入 |  | -11 |  |  | -11 | -10 |  |  | -10 | +01 | +10 |  |  | +10 | +11 |  | 
向下舍入 |  | -100 |  |  | -11 | -11 |  |  | -10 | +01 | +01 |  |  | +10 | +10 |  | 
向零舍入 |  | -11 |  |  | -11 | -10 |  |  | -10 | +01 | +01 |  |  | +10 | +10 |  | 
就近舍入 |  | -100 | -100 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | +01 | +01 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +11
注：就近舍入—附加位≠10时，舍/入；附加位＝10时，末位奇时入、否则舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: 舍入法平均误差稍偏正(0.5时进位) ，向偶数舍入法平均误差最接近零

## Slide 18
 | 有效位 | -11 |  |  |  | -10 |  |  |  | +01 |  |  |  | +10 |  |  | 
 | 附加位 | 11 | 10 | 01 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00 | 00 | 01 | 10 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
向上舍入 |  | -11 |  |  | -11 | -10 |  |  | -10 | +01 | +10 |  |  | +10 | +11 |  | 
向下舍入 |  | -100 |  |  | -11 | -11 |  |  | -10 | +01 | +01 |  |  | +10 | +10 |  | 
向零舍入 |  | -11 |  |  | -11 | -10 |  |  | -10 | +01 | +01 |  |  | +10 | +10 |  | 
就近舍入 |  | -100 | -100 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | +01 | +01 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +11
注：就近舍入—附加位≠10时，舍/入；附加位＝10时，末位奇时入、否则舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19
第4节 指令集功能设计
设计基础—需求程序，已确定的指令集结构
设计内容—拟支持的操作类型(OP功能+OPD类型)
*指令功能的常规分类：
操作类型 | 实例
算逻运算 | 整数加、减、乘、除等，逻辑与、或、非等
数据传送 | Load、Store，In、Out
控制 | 分支、跳转、调用和返回、自陷等
系统 | OS调用、虚存管理等
浮点 | 浮点加、乘等
十进制 | 十进制加、乘等
字符串 | 字符串拷贝、移动、比较、搜索等
图形 | 象素操作、压缩/解压操作等
※主要内容：CISC功能设计及优化、RISC功能设计及优化

## Slide 20
一、CISC指令集的功能设计及优化
1、CISC指令集的功能设计
*CISC目标：侧重强化指令功能，减少目标代码长度
*设计方法：
*设计结果：
①分解需求程序的操作及数据为基本操作及基本数据
②统计各基本操作的使用频率
③选择拟支持的基本操作
支持频率较高的基本操作
频带分析法

## Slide 21
例1：数据表示的设计结果拟支持BCD数，需求程序中的各基本操作及使用频率如下：
操作类型 |  | 频率 | 操作类型 |  | 频率 | 操作类型 |  | 频率 | 操作类型 |  | 频率
算术 | 加减 | 0.150 | 传送 | 取 | 0.060 | 浮点 | 加减 | 0.060 | 十进制 | 加减 | 0.008
 | ±1 | 0.050 |  | 存 | 0.050 |  | 乘除 | 0.039 |  | 乘除 | 0.007
 | 乘除 | 0.100 | 控制 | 分支 | 0.100 |  | ±1 | 0.001 |  | 调整 | 0.005
逻辑 | 与 | 0.040 |  | 跳转 | 0.050 | 图形 | 叠加 | 0.015 | 字符串 | 拷贝 | 0.004
 | 或 | 0.040 |  | 调用 | 0.020 |  | 反色 | 0.003 |  | 比较 | 0.004
 | 非 | 0.005 |  | 返回 | 0.020 |  | 压缩 | 0.001 |  | 移动 | 0.002
 | 异或 | 0.020 |  | 自陷 | 0.015 |  | 解压 | 0.001 | 系统 |  | 0.140
指令功能设计结果：支持频率≥1%的操作、特殊操作(如调整)
说明--①低频率操作可用软件实现，如逻辑非、浮点±1
②可分解的操作无需统计，如图形叠加
③特殊操作必须支持，如调整(二进制运算←→BCD码)
(保持完整性) (15H+06H=1BH→21H)
替代操作?

## Slide 22
2、CISC指令集的功能优化
*优化方法：
统计各指令操作在代码中及执行时的使用频率，
根据指令(串)的使用频率，增强指令功能、增设新指令
*面向目标程序改进：
*面向高级语言和编译程序改进：
*面向OS改进：
增强指令功能，减少代码条数； 如：REP、寻址及OPD种类↑
设置新指令，减少代码、提高速度 如：功能复杂、CMP+B合并
设置新指令，缩小语义差别； 如：LOOP、INC
强化对称性，优化代码生成 如：R/M←R+M、寻址方式种类↑
设置专用指令，优化OS的执行效率
如：设置进程同步、信息保护、工作状态切换等专用指令
静态频度分析及动态频度分析
Notes: 互斥—LOCK前缀

## Slide 23
二、 RISC指令集的功能设计及优化
1、CISC指令集的主要问题
提高代码效率→指令格式、编译、体系结构的复杂化
指令功能不平衡→不利于并行处理(如流水线)的实现
指令格式复杂→控制器复杂，不利于VLSI的实现
2、RISC指令集的功能设计
*RISC目标：侧重简化指令功能，
以提高执行速度、适应并行处理及VLSI
*设计方法：
*设计结果：
同CISC的功能设计方法
支持频率很高的基本操作 (CISC为频率较高)
例2：对例1，RISC支持使用频率≥2%的操作、特殊操作
19
20

## Slide 24
3、RISC指令集的功能优化
*优化方法：同CISC的统计方法、优化手段
*优化结果：
·支持特殊操作，以提高效率 如：BCD数的调整
·增加指令功能，以支持高级语言和编译程序
如：增加OPD个数、利用冗余位增加子功能
·设置专用指令，以支持OS
·关注指令功能的平衡性，1个时钟周期完成执行
如：指令的OPD均为R-R型，Load/Store指令除外
4、RISC与CISC的比较 (TCPU=IN×CPI×TC )
*特征：CISC—
RISC—
*结果：
强化指令功能，减小了IN、增加了CPI
简化指令功能，减小了CPI、增加了IN
RISC占优(利于并行处理、VLSI)
20
21
作业1：P51—5、PPT思考题⑶

## Slide 25
第5节 寻址方式设计
一、编址方式设计
选择依据—
存储效率(冗余位数)、访问效率(访问次数/OPD)
设计基础—已确定的指令集结构(部件类型)
设计内容—
①编址单位—部件单元存放的信息长度(x)
②编址方式—不同部件地址的相互关系(y)
影响区分方法的组织←┘
0
…
A-1
Y
…
Y+B-1
bitX … bit0
…
※主要内容：编址方式设计、寻址方式设计

## Slide 26
1、MEM的编址单位设计
*数据长度的特征：
*编址单位的类型：
*编址单位设计：
0000H
0001H
…
地址 数据(1位)
0
1
…
1
0000H
0001H
…
00001000
10001111
…
10001111
地址 数据(8位)
0000H
0001H
…
0000100011110000
0000000010001111
…
0000000010001111
地址 数据(设字长为16位)
逻辑数(1位)、其它数据(m种)
二进制位、机器字长、折中长度
常为折中长度(2n位)
└←重存储效率、轻访问效率(可改进[如并行])
MEM编址单位—＝min{所有数据类型的长度}，
通常为字节 ←ASCII码字符最常用
机器字长— ＝max{所有整数类型的长度}
←早期浮点数∈FPU、CPU
硬件支持的

## Slide 27
*数据存放方式设计：
存放方法—存放在连续的存储单元中
数据地址—用最小单元地址(N)表示
存放次序设计—
存放位置设计—
大端、小端方式，任选一种
N
N+1
N+2
N+3
B
B
B
B
数据长度
不对齐、对齐方式，现均为对齐方式
N中内容的约定
N取值的规则
不对齐方式
多体交叉存储器
地址
3~ 0
7~ 4
11~ 8
15~12
C(N=3)
A(N=0)
B(N=1)
C(续)
D(N=7)
D(续)
E(N=9)
F(N=10)
(边界)对齐方式
A(N=0)
B(N=2)
C(N=4)
D(N=8)
E(N=10)
F(N=12)
多体交叉存储器
地址
3~ 0
7~ 4
11~ 8
15~12
大端方式(N～MSB)
N
N+1
N+2
N+3
B3
B2
B1
B0
数据地址
小端方式(N～LSB)
N
N+1
N+2
N+3
B0
B1
B2
B3
数据组成：
B3 B2 B1 B0
MSB LSB

## Slide 28
3、编址方式设计
编址方式指不同部件(REG/MEM/IO)地址的相互关系(→区分方法)
*编址方式的类型：独立编址、统一编址
*编址方式的设计：
REG与MEM及I/O—为独立编址方式 ←地址短(访问路径不冲突)
MEM与I/O—常为独立编址方式 ←可扩展性好(访问路径冲突)
2、其它部件的编址单位设计
*外设的编址单位：
*REG的编址单位：
*堆栈的编址单位：
与MEM一致 ←规整性好(均通过总线访问)
└→数据存放方式也一致
与OPD长度对应 ←REG目标是暂存运算结果
常为机器字长 ←降低实现复杂度(够用就行)
思考①—数据长度与操作数长度的取值依据？可否不同？
思考②—不同编址方式对指令系统的要求是什么？
Notes: 思考①：可以，前者与信息存放相关，关注存储效率(≥MEM/IO编址单位)；后者与信息运算有关，关注运算速度(=ALU长度)
思考②：独立编址、隐含编址需增加新指令

## Slide 29
1、寻址方式种类的确定
*寻址种类：
常见—
其他—
*选择依据：
二、寻址方式
立即，REG，直接、REG间接、基址、变址、相对等
设计基础—已确定的指令集结构，需求程序
设计内容—拟支持的寻址方式及其参数
思考①—i及A均是地址码参数，OPD=(i)、M[(i)]、M[A]、M[(i)+A]、M[(PC)+A]、A时的寻址方式各是什么？存放部件有哪几种？
思考②—基址寻址、编址寻址的区别是什么？适用场景？
索引(P33)、基址+变址，比例变址[(RB)+(RI)*S+A]等
思考③—为什么M_OPD有那么多寻址方式，而R_OPD只有一种？
特征—可减少指令条数/指令长度、增加指令CPI
选择—代码效率与执行时间的折中

## Slide 30
*设计方法：
*设计结果：
CISC—
RISC—
(高频率的定义不同)
尽量多的寻址方式，增加灵活性
尽量少的寻址方式，简化硬件
形成需求程序中各基本操作的数据寻址方式，
种类尽量多→┘
统计各种寻址方式的使用频率，
选择高频率的寻址方式

## Slide 31
例1：VAX计算机中，运行gcc、Spice和Tex基准程序，各种寻址方式的分布如下，该支持哪些寻址方式？
选择结果：
①偏移、立即、REG间接寻址方式，须支持(高频率)
②其他寻址方式，依据CISC/RISC风格，再选择
0%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
6%
1%
1%
0%
16%
6%
24%
3%
11%
43%
17%
39%
32%
55%
40%
Tex
Spice
gcc
MEM间接寻址
缩放寻址
REG间接寻址
立即寻址
偏移寻址
注：偏移寻址—带偏移量的寻址方式，如基址、变址、相对寻址

## Slide 32
2、寻址方式参数的确定
*设计方法： (对每种寻址方式分别设计)
统计每个参数不同取值的使用频率， ←即频带分析法
选择满足需求(≥m%)的参数值(可有几种)
例2：某R-R型机器上运行测试程序时，偏移寻址结果分布如下，要求长度应满足≥85%的访问，偏移长度该如何选择？
选择结果：长度仅1种时，为12~16位(结合指令字长再确定)；
长度有2种时，为6位、12位 ←利于缩短平均码长
0 2 4 6 8 10 12 14 16
SPECint92
SPECfp92
0%
10%
20%
所占百分比
偏移量位数

## Slide 33
第6节 指令格式设计
一、操作码设计
设计基础—已确定的操作类型、使用频率，需求程序
设计内容—各指令的操作码编码
1、操作码的设计
*设计步骤：确定需编码信息的种类，确定编码方法，进行编码
*需编码信息的种类：
*编码方法：
常采用扩展编码方式(规整性较好、平均码长较短)
8
※主要内容：操作码设计、指令格式设计及优化
＝∑(指令i操作类型数*指令i格式信息数)
i操作类型数＝操作功能*OPD长度数＝OPD长度数
i格式信息数＝地址个数种类*目的OPD位置种数(≤地址码数)
思考①—整数加指令支持8/16位OPD、单/双地址(目的OPD靠右)，编码数?
思考②—不同频率(指令)的信息编码如何进行扩展?
Notes: 指令的操作功能决定了OPD个数，目的OPD-源OPD是否相同受限于指令集结构；
地址码个数相关于指令格式，属于优化范畴，如一条指令中，减少一个地址码以提高规整性，通过增加一个操作码来区分

## Slide 34
2、操作码的编码
*扩展编码类型：
*扩展方法：
横向扩展 |  | 纵向扩展 |  | 混合扩展 | 
OP个数 | 扩展编码 | OP个数 | 扩展编码 | OP个数 | 扩展编码
15种 | 0000 … 1110 | 4种 | 0xx | 10种 | 0000 … 1001
15种 | 1111 0000 … … 1111 1110 | 16种 | 1xx 0xx | 20种 | 1010 00 … … 1110 11
15种 | 1111 1111 0000 … … … 1111 1111 1110 | 64种 | 1xx 1xx 0xx | 64种 | 1111 00 0000 … … … 1111 11 1111
OP频率分布1:1:1 |  | OP频率分布1:4:16 |  | OP频率分布1:2:5 | 
根据所有编码信息的频带进行扩展
扩展方向有横向、纵向、混合，
扩展长度有等长、不等长
思考①—两个OP码分别为0100及01001001，编码正确吗?
思考②—操作的使用频率为：4种≈0.12，15种≈0.02，55种≈0.004，如何编码？
不等长扩展
Notes: 思考1：不能，因为硬件不能识别1001是地址码还是操作码
思考2：4种—0XX， 16种—1XX 0XX， 64种—1XX 1XX 0XX

## Slide 35
二、指令格式设计及优化
设计基础—已确定的指令集功能、操作码、寻址方式
设计内容—各条指令的指令字格式
要求—①操作码在前、地址码在后 ←利于正交性 (取指时取首字)
②地址码个数≤结构规定(否则用隐式寻址)
③指令字长＝k*MEM编址单位 ←利于指令寻址
④预留部分OP编码 ←利于兼容性
*指令格式的设计：
方法—将每条指令的操作码、地址码组成指令字，并适当调整
第p种指令格式：
第k种指令格式：
注：①每条指令中，操作码可有多个编码(如多种OPD长度/目的OPD位置)
②每条指令中，寻址方式位AF仅1种取值时可缺省(通过OP指明)
③不同指令中，地址码的个数、寻址方式可不同
OPq-i
AF1 A1
AF2 A2
AF A
OPj~n

## Slide 36
示例—若寄存器有8个32位GPR (可用作16位GPR)和8个32位FPR，存储器按字节编址、地址空间为32位，数据表示、寻址方式、指令集功能如下表所示，指令中显式OPD≤2个，请设计指令格式。
指令名 | 功能 | OPD寻址 | 频率(/操作类型)
ADD/SUB | Rd←(Rd) op OPD， OPD=16/32b | ①② | 2种op*0.05
INC等 | Rd←(Rd) op 1， OPD=32b | ①常数 | 4种op*0.05
AND/OR等 | Rd←(Rd) op OPD， OPD=16/32b | ①② | 6种op*0.002
LSL等移位 | Rd←(Rd) op (R20)，OPD=16/32b | ②固定 | 4种op*0.002
FADD/FSUB等 | Fd←(Fd) op (Fs)， OPD=S | ② | 13种op*0.02
LD | Rd←OPD， OPD=8/16/32b | ③④ | 1种op*0.05
ST | OPD←(Rd)， OPD=8/16/32b | ③④ | 1种op*0.05
操作码设计—
指令格式设计—
指令格式优化—
扩展编码(横向扩展)，4位+8位+13位
字段仅1种取值时缺省，字长=k*8b，已预留扩展编码
数据表示
定点(8/16/32b)
浮点(S/D)
寻址方式
①立即(8b)
②寄存器
③寄存器间接
④基址(偏移8b)
ADD/SUB：
OP0-3
Rd
0 Rs
1 Imme
OP4-7
Rd
Disp
OP8-13
Rd
0 Rs
1111 OP0-12
Rd
Rs
1111 1111 OP0-19
INC等：
LD/ST：
FADD等：
AND/LSL等：
及
及
空闲
OP8-13
Rd
1 Rs
OP0-3
Rd
Rd
Rs

## Slide 37
①操作码分开存放 ←利于规整性
AF1 A1
OPi
AF2 A2
OPj
AF1 A1
OPi
AF2 A2
OPj1
OPj2
②隐含部分地址码 ←利于规整性/码长、弊于编程
AF1 A1
OPi
RA2
OPj
AF1 A1
AF1 A1
OPi
OPj
AF1 A1
仅REG寻址时缺省方式位
约定:RA2为特定REG(如R1)
③隐含部分寻址方式位 ←利于规整性、执行速度
*指令格式的优化：归并格式，以优化性能
约定:A1=k*4时
A=A1:00
OPi
DF2 A2
T寻址=TDF1+TA1+TDF2+TA2
OPi
A1
T寻址=TDF2+max{TA1,TA2}
DF1 A1
DF2 A2
缺省一个寻址方式位
OPi
A1
A21
OPi
A1
A22
用操作码表示

## Slide 38
1、结构与功能
*指令集结构：
*数据表示：
*寻址方式：
编址单位—
数据寻址—
指令寻址—
*指令集功能：
三、MIPS指令系统分析
R-R风格的GPR型，定长指令字(32b)，
显式OPD≤3个，32个GPR
整数(s/u、8/16/32b)，浮点数(S/D)
注—逻辑数包含在整数中(整数支持逻辑运算)
MEM按字节编址，数据按大端、对齐方式存放；
I/O与MEM统一编址；REG按32位编址
立即、REG、基址
相对(16b)、伪直接(26b)
传送、算术、逻辑、移位、浮点、转移控制
(定点/浮点)
＝OPD长度，可≠数据长度
Notes: MIPS MEM空间为32b，划分为4个区域：kusr(0x00000000 - 0x7fffffff)、kseg0（0x80000000-0x9fffffff）、kseg1（0xa0000000-0xbfffffff）、kseg2（0xC0000000-0xffffffff）；kusr区域由用户空间使用，需经过MMU；kseg0、kseg1区域由kernel使用，无需经过MMU，kseg0将最高位清零即可转换成物理地址、数据通过cache；kseg1将最高3位清零即可转换成物理地址，数据不通过cache。
I/O空间大小512MB，映射到MEM空间的A0000000~BFFFFFFF中

## Slide 39
2、指令格式
共3种格式，每条指令1~2种格式
 | 31~26(6b) | 25~21(5b) | 20~16(5b) | 15~11(5b) | 10~6(5b) | 5~0(6b)
R-型指令 | op | rs | rt | rd | shamt | func
I-型指令 | op | rs | rt | imme/disp |  | 
J-型指令 | op | addr |  |  |  | 
注：op及func—操作码，rs、rt及rd—寄存器号(源及目的OPD)，
shamt—移位位数，imme/disp—立即数或偏移量，addr—形式地址
*操作码的编码特征：
采用扩展编码(op+func)，分开存放，
地址码个数、目的OPD位置隐式表示(通过op指明)
*地址码的编码特征：
寻址方式位隐式表示，寻址参数分开存放
(通过op指明) (如基址寻址)

## Slide 40
3、MIPS优化分析
*从代码效率方面优化：
指令种类少(高频/通用)、功能简单(平衡)，
地址码个数多、长度短(代码效率高)
*从执行效率方面优化：
指令格式少，地址码定长、寻址方式少； ←译码简单
操作数为R-R型(load/store指令除外) ←执行速度快
R-型指令 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100000 | rd=rs+rt
(000000) | 000000 | rs | 00000 | 00000 | 00000 | 001000 | PC=rs
I-型指令 | 001000 | rs | rt | imme |  |  | rt=rs+imme
(其余) | 000100 | rs | rt | disp |  |  | rs=rt时PC+=4+disp
J-型指令 | 000010 | (250)10 |  |  |  |  | PC[27..0]=250<<2
(00001*) | 000011 | (250)10 |  |  |  |  | $31=PC+4,PC同上

## Slide 41
四、ARMv8 A64指令系统分析
1、结构与功能
*指令集结构：
*数据表示：
*寻址方式：
编址单位—
数据寻址—
指令寻址—
*指令集功能：
R-R风格的GPR型，定长指令字(32b)，
显式OPD≤3个，32个GPR
整数(s/u、8/16/32/64b)，浮点数(H/S/D)，向量(64/128b)
MEM按字节编址，整数/实数按小端、对齐方式存放，向量可任意；I/O与MEM统一编址；
GPR按64b编址(可访问32b)，V按126b编址(可访问64b)
立即、REG、基址
相对(19/26b)、REG
传送、处理、分支、异常产生、系统操作
(定点/浮点/向量)

## Slide 42
2、指令格式
共6种格式，每条指令1~2种格式
*操作码编码特征：采用扩展编码，分开存放(D型)，
地址码个数、目的OPD位置隐式表示
*地址码编码特征：寻址方式位隐式表示，可扩展基址寻址
(通过opcode指明) (灵活性好)
 | 31 21 |  |  |  | 20 16 | 15 10 |  | 9 5 | 4 0
R型 | opcode |  |  |  | Rm | shamt |  | Rn | Rd
 | 31 22 |  |  | 21 10 |  |  |  | 9 5 | 4 0
I型 | opcode |  |  | ALU_Imme |  |  |  | Rn | Rd
 | 31 21 |  |  |  | 20 12 |  | 11 10 | 9 5 | 4 0
D型 | opcode |  |  |  | DT_Addr |  | op2 | Rn | Rt
 | 31 26 | 25 0 |  |  |  |  |  |  | 
B型 | opcode | BR_Addr |  |  |  |  |  |  | 
 | 31 24 |  | 23 5 |  |  |  |  |  | 4 0
CB型 | opcode |  | COND_BR Addr |  |  |  |  |  | Rt
 | 31 21 |  |  |  | 20 5 |  |  |  | 4 0
IM型 | opcode |  |  |  | MOV_Imme |  |  |  | Rd

## Slide 43
3、A64优化分析
*从代码效率方面优化：
指令种类少(通用)、功能加单(平衡)，支持向量(操作效率高)，
地址码个数多、长度短、寻址功能强(代码效率高)
*从执行效率方面优化：
指令格式少，地址码定长、寻址方式少； ←译码简单
操作数为R-R型(load/store指令除外) ←执行速度快
R型 | 10001011000 |  |  |  | Rm | 000000 |  | Rn | Rd | Rd←(Rn)+(Rm)
I型 | 1001001000 |  |  | Imm12 |  |  |  | Rn | Rd | Rd←(Rn)&Imm12
IM型 | 110100101:hw |  |  |  | Imm16 |  |  |  | Rd | Rd←Imm16<<(hw*16)
D型 | 11111000010 |  |  |  | Imm9 |  | 00 | Rn | Rt | Rt←Mem[(Rn)+Imm9,64]
B型 | 000101 | Imm26 |  |  |  |  |  |  |  | PC←(PC)+Imm26<<2
CB型 | 01010100 |  | Imm19 |  |  |  |  |  | 0:cond | if (cond) PC←(PC)+Imm19<<2

## Slide 44
1、结构与功能
*指令集结构：
*数据表示：
*寻址方式：
编址单位—
数据寻址—
指令寻址—
*指令集功能：
四、x86指令系统分析
R-M风格的GPR型，变长指令字，
显式OPD≤2个(MEM型OPD≤1个)、8个GPR
整数(s/u、8/16/32b)、浮点数(S/D)，BCD数，
位域(8/16/32b)，指针(N/F)
MEM按字节编址，数据按小端、对齐方式存放；
I/O与MEM独立编址；REG按32b编址(可访问8/16位)
立即、REG、直接/REG间接/基址+变址等8种
相对、直接、REG间接
传送(含I/O)、算术(含BCD)、逻辑、移位、
浮点、串操作、转移控制(4种)、系统控制
37
Notes: 指针有近指针(Near)、远指针(Far)2种类型，移位运算的数据类型为位域。
x86 MEM空间为48b，REG相对指偏移寻址(基址或变址)。

## Slide 45
*指令格式：[{指令前缀}+]指令本身 ←[ ]表示可以缺省
2、指令格式
 | 0B或1B | 0B或1B | 0B或1B | 0B或1B
指令前缀 | 功能前缀 | 段前缀 | 操作数长度前缀 | 地址长度前缀
 | 1B或2B | 0B或1B | 0B或1B | 0B或1/2/4B | 0B或1/2/4B
指令本身 | 操作码 | 地址码R_R/M | 基/变参数SIB | 偏移量A | 立即数Imme
MOD
REG/OP
R/M
2b 3b 3b
SS
INDEX
BASE
2b 3b 3b
*指令前缀编码特征： ←保持兼容性的常见方法
功能—显式指明指令本身的功能特征或参数类型
如：功能前缀有LOCK、REP/REPZ/REPNZ，
OPD长度前缀有8/16位、或8/32位，VEX前缀有C1、C5
编码—与操作码的首字节互斥(无二义性)
使用约定—
当前指令的操作数长度前缀、地址长度前缀，
与上条指令相同时可缺省

## Slide 46
43
*指令本身编码特征：
操作码—采用扩展编码，分开存放；
OPD长度、目的OPD位置显式/隐式表示
OPi W
OPk
OPj
1B/2B 1B
MOD
R/M
OPk
D
MOD
W位—表示OPD长度类型
D位—表示目的OPD位置类型
D或W只有一种取值时缺省
地址码—①类型有3种，≤2个/指令(IMM及MEM型各≤1个)
②仅R/M的寻址方式显式表示(MOD)，其余隐式表示
REG型
REG型
REG型
MEM型
IMM型
REG型
IMM型
MEM型
REG型
MEM型
REG型
R/M型
IMM型
R/M型
IMM型
R/M型
IMM型
MOD
REG
R/M
A
MOD
OP
R/M
A
IMM
MOD
OP
R/M
A
REG-REG/MEM型：
IMME-REG/MEM型：
REG/MEM型：
Notes: 位置固定隐含了REG的寻址方式位

## Slide 47
R/M | MOD=11 |  | MOD=00，01，10 |  | 
 | W=0 | W=1 | MOD=00 | MOD=01 | MOD=10
000 | AL | AX | BX+SI | BX+SI+DISP8 | BX+SI+DISP16
001 | CL | CX | BX+DI | BX+DI+DISP8 | BX+DI+DISP16
010 | DL | DX | BP+SI | BP+SI+DISP8 | BP+SI+DISP16
011 | BL | BX | BP+DI | BP+DI+DISP8 | BP+DI+DISP16
100 | AH | SP | SI | SI+DISP8 | SI+DISP16
101 | CH | BP | DI | DI+DISP8 | DI+DISP16
110 | DH | SI | 直接寻址 | BP+DISP8 | BP+DISP16
111 | BH | DI | BX | BX+DISP8 | BX+DISP16
注：地址为32位时，寄存器为32位、DISP16为DISP32 |  |  |  |  | 
③地址码的编码方法如下：
R/M型地址码—
REG型地址码—同MOD=11时的R/M地址码
43
Notes: 思考—单OPD时，C7H为BH或DI，07H为[BX]，4770H为[BX+70H]；
双OPD时，C7H为BH、AL或DI、AX，07H为[BX]、AL或[BX]、AX

## Slide 48
3、x86优化分析
*x86指令格式参考文献：Intel8086ASMCode.doc
*从代码效率方面优化：
指令功能强(如指令前缀)，地址码个数少，
寻址方式多、寻址范围大 ←代码效率高
*从执行效率方面优化：
MEM_OPD数/指令≤1个 ←MEM访问效率高
SHL R/M,v | 110100vw | mod 100 r/m | disp(mod=01或10时) | 
SHR R/M,v | 110100vw | mod 101 r/m |  | 
MOV R←→R/M | 100010dw | mod reg r/m |  | 
MOV R/M←I | 1000111w | mod 000 r/m | Data | Data(w=1时)
INC R | 01000reg |  |  | 
v=1或CL
作业2：P52—9、11

## Slide 49
研讨题目：指令系统分析
研讨内容：介绍所选指令系统的组成、特点(相对其他ISA)，
分析设计理由/设计原则，回答所提问题
组织方法：
①以组为单位介绍，每组10人、自由组合，各组代表为101、117、204、222、315
②第1、3组选MIPS32，第2、4组选ARMv8 A64，第5组选IA16
③提问者可为老师或其他组同学
考核方式：
①各人成绩由小组分及个人分组成，小组分为介绍/分析得分，个人分为回答问题得分
②每组给其他组的介绍/分析评分(±x为相对于本组的百分制得分)
③老师给每个组的介绍/分析评分，给回答问题的个人打分

## Slide 50
第二章 课后复习思考题
⑴指令系统包含哪些内容？设计目标是什么？设计过程是什么？
⑵指令集结构有哪些类型？与结构相关的指令格式参数有哪些？CISC/RISC风格对其有哪些影响？
⑶若指令操作码为8位，存储器按字节编址、地址为64位，寄存器地址为6位，A、B、C、D都是内存中的变量，针对堆栈型、累加器型、R-M风格GPR型、R-R风格GPR型指令系统，写出计算D=A+B-C的指令序列、代码大小。
⑷数据表示与数据结构的关系？数据表示设计的内容、目标、方法？
⑸指令系统功能设计的方法？CISC/RISC风格对功能设计及优化的影响？
⑹数据存储部件可有哪些？确定编址单位的方法？寻址方式设计的内容、目标、方法？
⑺x86及MIPS指令系统的基本特征、指令格式的优化方法？