## Slide 1
第四章 指令级并行技术

## Slide 2
*ILP的类型：
基本块内并行性，跨基本块并行性
*ILP的开发： (目标—保持程序结果)
数据相关处理—
控制相关处理—
※指令级并行(Instruction Level Parallelism)相关概念
基 本 块：由顺序型指令组成、中途无转入点的代码
程序顺序：源程序确定的串行方式下的指令执行顺序
执行顺序：与程序顺序结果相同的指令执行顺序
for (i=0;i<n;i++)
{
p=A[i]/2;
q=B[i]*2
C[i]=p+q;
}
①保持相关，不产生冒险 ←阻塞/转发法
②进行代码变换，消除相关 ←指令重排序
└→静态调度、动态调度
①保持相关，不产生冒险 ←阻塞法
②保持数据流及异常行为 ←预测/重排序
思考：限制ILP的因素有哪些？
静态调度：编译器在编译时进行指令调度(重排序)
动态调度：硬件在执行时进行指令调度(重排序)
不产生新的异常
Notes: 思考：指令之间的相关性（数据冒险、控制冒险）

## Slide 3
※本章主要内容
⑴ 动态调度技术
基本思想，记分牌动态调度，Tomasulo动态调度
⑵ 动态分支预测技术
预测算法，历史信息管理，预测处理流程
⑶ 基于硬件的推测执行技术
基本结构，指令流水组织
⑷ 多指令流出技术
超标量，VLIW，其他软件技术
⑸ 多线程技术
硬件结构，细粒度、粗粒度、同时多线程
※总体要求
掌握动态执行技术，理解指令级并行技术原理

## Slide 4
*基本思想：
*冒险类型：
第1节 指令动态调度技术
一、动态调度基本思想
(用于处理数据冒险，不涉及控制冒险)
①用发射段及读操作数段处理结构冒险、数据冒险
(又称流出) (记为OF)
②操作数就绪的指令优先通过读操作数段
※主要内容：基本思想，集中式动态调度，分布式动态调度
IF
顺序执行流水线:
ID
EX
MEM
WB
按序 按序
IF
发射IS
EX
MEM
WB
取数OF
乱序执行流水线:
无需停顿
处理结构冒险/数据冒险
按序 乱序
I1: R3←(R1)+(R2)
I2: R4←(R3)+(R5)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R4←(R2)+(R6)
I1: R3←(R1)+(R2)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R4←(R2)+(R6)
I2: R4←(R3)+(R5)
乱序
RAW(写后读)，新增WAR(读后写)、WAW(写后写)

## Slide 5
*实现要求：
*优化空间：
*常见调度算法：
①设置指令窗口保存指令 ←提供选择平台
②异常可推迟产生(在指令应该被执行时) ←保持异常行为
└←如溢出等
①执行部件(EX)的时延可不同 ←缩短指令周期
└←按序流动时须相同
②多条指令可同时执行(EX) ←升级为ILP
└←多个功能部件
IF
发射IS
EX
MEM
WB
取数OF
乱序执行流水线:
按序 乱序
指令窗口(多条I)
3
记分牌算法，Tomasulo算法

## Slide 6
二、用记分牌进行动态调度
*核心思想：
*基本结构：
记分牌—
*指令流水组织：
IS段—
OF段—
EX段—
WB段—
优先执行操作数就绪的指令，
用阻塞法处理RAW/WAW冒险
用状态表记录指令/部件/REG的状态，
根据状态表检测冒险、控制部件操作
无结构及WAW冒险时，发射指令(改状态表)，否则IS阻塞
指令的所有源OPD就绪时，部件读OPD，否则指令等待
部件进行操作
无WAR冒险时，结果写入目的REG，否则WB阻塞
IS段
EX段 OF段/WB段
整数部件
浮点加
浮点乘
记分牌
(状态记录
控制器)
RF
取指部件
译码器
控制
思考：OF、EX的结果放在哪里？
Notes: 思考：段间寄存器中

## Slide 7
*记分牌的状态表组织：功能部件表行数＝部件个数
指令 | 指令状态 |  |  | 
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[F4] | √ |  |  | 
F3=F1+F2 | √ |  |  | 
F1=F2-F4 |  |  |  | 
名称 | 功能部件DEV状态 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
LdSt | 1 | LD | F1 | F4 |  |  |  | 1 | 
Add1 | 1 | ADD | F3 | F1 | F2 | LdSt |  | 0 | 1
Mult | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
编号 | RF状态 |  | 
 | Bs | Qi | 值
F1 | 1 | LdSt | 2
F2 | 0 |  | 4
F3 | 1 | Add1 | 6
注：Bs—忙位，表示部件操作是/否空闲，或RF的数据是/否可用；
Fi—目的寄存器编号；Fj、Fk—源寄存器编号；
Qi—向目的寄存器写数据的部件名
Qj、Qk—向源寄存器写数据的部件名(RAW冒险的W部件)
Rj、Rk—=1表示Fj、Fk中的数据就绪(无RAW冒险)、且未取走
 | 检测(IS段) | 处理(IS段)
RAW | 源Fj.Bs＝1时 | 使DEVx.Qj＝Fj.Qi、DEVx.Rj＝0 指令阻塞在IS段，直到DEVx.Rj＝1时
WAR | 目的Fi＝DEVy.Fj且DEVy.Rj＝1时 | 指令阻塞在WB段，直到DEVy.Rj＝0时
WAW | 目的Fi.Bs＝1时 | IS段被阻塞，直到Fi.Bs＝0时(按序写)
*数据冒险处理： (动态调度在IS段实现)
等价于教材的Result
(与后续讲法统一)

## Slide 8
示例：分析指令序列执行过程(LD为3CLK，ADD为2CLK、MUL为10CLK)
指令 | 指令状态 |  |  | 
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[F4] | √ |  |  | 
F3=F1-F2 |  |  |  | 
F4=F1*F3 |  |  |  | 
F1=F2+F5 |  |  |  | 
名称 | 功能部件状态 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
LdSt | 1 | LD | F1 | F4 |  |  |  | 1 | 
Add1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Add2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Mult | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
编号 | RF状态 |  | 
 | Bs | Qi | 值
F1 | 1 | LdSt | 
F2 | 0 |  | 4
F3 | 0 |  | 
F4 | 0 |  | 
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[F4] | √ | √ |  | 
F3=F1-F2 | √ |  |  | 
F4=F1*F3 |  |  |  | 
F1=F2+F5 |  |  |  | 
 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
LdSt | 1 | LD | F1 | F4 |  |  |  | 0 | 
Add1 | 1 | SUB | F3 | F1 | F2 | LdSt |  | 0 | 1
Add2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Mult | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
t3：LD指令完成OF(无RAW冒险)，SUB指令完成IS
 | Bs | Qi | 值
F1 | 1 | LdSt | 
F2 | 0 |  | 4
F3 | 1 | Add1 | 
F4 | 0 |  | 
=1时OPD就绪、未取走
=0时OPD未就绪或已取走
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[F4] | √ | √ | √ | 
F3=F1-F2 | √ |  |  | 
F4=F1*F3 | √ |  |  | 
F1=F2+F5 |  |  |  | 
 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
LdSt | 1 | LD | F1 | F4 |  |  |  | 0 | 
Add1 | 1 | SUB | F3 | F1 | F2 | LdSt |  | 0 | 1
Add2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Mult | 1 | MUL | F4 | F1 | F3 | LdSt | Add1 | 0 | 0
t4：LD指令开始EX，SUB指令无法OF(RAW冒险)，MUL指令完成IS
 | Bs | Qi | 值
F1 | 1 | LdSt | 
F2 | 0 |  | 4
F3 | 1 | Add1 | 
F4 | 1 | Mult | 
t2：LD指令完成IS(无结构冒险/WAW冒险)

## Slide 9
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[F4] | √ | √ | √ | √
F3=F1-F2 | √ |  |  | 
F4=F1*F3 | √ |  |  | 
F1=F2+F5 |  |  |  | 
 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
LdSt | 0 | LD | F1 | F4 |  |  |  | 0 | 
Add1 | 1 | SUB | F3 | F1 | F2 | LdSt |  | 1 | 1
Add2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Mult | 1 | MUL | F4 | F1 | F3 | LdSt | Add1 | 1 | 0
t5-t7：LD完成EX、WB，其余指令阻塞，ADD指令无法进入IS(WAW冒险)
 | Bs | Qi | 值
F1 | 0 |  | 9
F2 | 0 |  | 4
F3 | 1 | Add1 | 
F4 | 1 | Mult | 
t8：SUB完成OF，MUL被阻塞(RAW冒险)，ADD指令完成IS(WAW冒险消除)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13~22 | 23
F1=M[F4] | IF | IS | OF | EX | EX | EX | WB |  |  |  |  |  |  | 
F3=F1-F2 |  | IF | IS | z | z | z | z | OF | EX | EX | WB |  |  | 
F4=F1*F3 |  |  | IF | IS | z | z | z | z | z | z | z | OF | EX | WB
F1=F2+F5 |  |  |  | IF | z | z | z | IS | OF | EX | EX | z | WB | 
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[F4] | √ | √ | √ | √
F3=F1-F2 | √ | √ |  | 
F4=F1*F3 | √ |  |  | 
F1=F2+F5 | √ |  |  | 
 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
LdSt | 0 | LD | F1 | F4 |  |  |  | 0 | 
Add1 | 1 | SUB | F3 | F1 | F2 | LdSt |  | 0 | 0
Add2 | 1 | ADD | F1 | F2 | F5 |  |  | 1 | 1
Mult | 1 | MUL | F4 | F1 | F3 | LdSt | Add1 | 1 | 0
 | Bs | Qi | 值
F1 | 1 | Add2 | 9
F2 | 0 |  | 4
F3 | 1 | Add1 | 
F4 | 1 | Mult | 
6
Notes: P6-看WAW处理

## Slide 10
t9-t11：SUB完成EX、WB，MUL被阻塞，ADD完成OF、EX
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[F4] | √ | √ | √ | √
F3=F1-F2 | √ | √ | √ | √
F4=F1*F3 | √ |  |  | 
F1=F2+F5 | √ | √ | √ | 
 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
LdSt | 0 | LD | F1 | F4 |  |  |  | 0 | 
Add1 | 0 | SUB | F3 | F1 | F2 | LdSt |  | 0 | 0
Add2 | 1 | ADD | F1 | F2 | F5 |  |  | 0 | 0
Mult | 1 | MUL | F4 | F1 | F3 | LdSt | Add1 | 1 | 1
 | Bs | Qi | 值
F1 | 0 |  | 9
F2 | 0 |  | 4
F3 | 0 | Add1 | 5
F4 | 1 | Mult | 
t12：MUL完成OF，ADD被阻塞(WAR冒险)
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[F4] | √ | √ | √ | √
F3=F1-F2 | √ | √ | √ | √
F4=F1*F3 | √ | √ |  | 
F1=F2+F5 | √ | √ | √ | 
 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
LdSt | 0 | LD | F1 | F4 |  |  |  | 0 | 
Add1 | 0 | SUB | F3 | F1 | F2 | LdSt |  | 0 | 0
Add2 | 1 | ADD | F1 | F2 | F5 |  |  | 0 | 0
Mult | 1 | MUL | F4 | F1 | F3 | LdSt | Add1 | 0 | 0
 | Bs | Qi | 值
F1 | 0 |  | 9
F2 | 0 |  | 4
F3 | 0 | Add1 | 5
F4 | 1 | Mult | 
t13：MUL开始EX，ADD完成WB(WAR冒险消除)
*数据冒险处理特征：
RAW处理采用乱序执行＋阻塞法，
WAR、WAW处理采用阻塞法(所有OPD就绪且取走、第一个写完成)
*记分牌的控制算法： (教材P121-122)

## Slide 11
记分牌调度特征—RAW处理采用乱序执行＋阻塞法，
WAR及WAW处理采用阻塞法
三、用Tomasulo算法进行动态调度
①操作数一旦就绪就立即执行
└←转发法获取OPD(非读REG获取)
②通过寄存器重命名来消除WAR和WAW冒险
I1:F0=F1+F2
I2:F3=F0-F4
I3:F4=F1*F3
I4:F3=F5-F4
I1:F0=F1+F2
I2:T=F0-F4 (T消除了WAW冒险)
I3:S=F1*T (S消除了WAR冒险)
I4:F3=F5-S
REG重命名
Tomasulo算法目标—RAW处理采用乱序执行＋转发法，
WAR及WAW自动消除
*核心思想：
Notes: 上页-看记分牌性能
Tomasulo发音为 托马苏洛

## Slide 12
1、基本结构
指令窗口—
CDB—
由RS/FLB/SDB组成，存放操作请求及OPD
(指令功能＝部件操作＋数据传递)
转发通路，实现ALUs/FLB→FLR/RS/FLB/SDB
沿用IS、OF段处理结构冒险、数据冒险的方法
思考①：若部件有4个，RS/FLB/SDB可存放几条指令？记分牌呢？
思考②：RS/FLB/SDB分离的好处？
4m，4
可简化操作控制(冒险检测/操作分派)
思考③：RS/FLB/SDB中保存OPD的好处？
利于转发实现、解决WAR冒险
6
保留站RS
(多条OP)
ALUs
取数缓冲器
FLB(多个OP)
存数缓冲器
SDB(多个OP)
存储器部件
寄存器组
FLR
译码器
取指部件
公共数据总线CDB
IS段
WB段
EX段
(含OF段)
FLR总线
IF段
10
思考④：IS段何时会阻塞？
指令所需的RS/FLB/SDB无空位
Notes: P6-看记分牌结构，P10-看DEV结构
思考①：4*m条（m为缓冲器长度），4（每个部件一条）
思考②：分离等价于一个缓冲器有多个输出端口，各缓冲项包含的内容、控制方式不同，分离可简化操作分派/控制
思考③：利于转发实现、解决RAW冒险
思考④：指令所需的RS/FLB/SDB无空位

## Slide 13
2、指令流水组织
*流水段功能：
IS段—
EX段—
(含OF段)
WB段—
无结构冒险时发射指令、消除WAR/WAW，否则IS阻塞
│ │ └←寄存器重命名技术
│ └←指令的操作分解到RS/FLB/SDB中
└←指令所需的RS/FLB/SDB有空位
RS/FLB/SDB监视CDB、接收CDB上所需数据； ←OF功能
转发法→┘ ┌←乱序执行法
RS/FLB在部件空闲、某行源OPD就绪时，控制操作实现
分布式控制←┘ │
load：地址计算+读MEM，store：地址计算←┘
RS/FLB发送结果到CDB，等待结果的部件接收数据；
RS/FLB/SDB →┴←FLR
SDB在地址和数据就绪时，控制访存操作实现

## Slide 14
FLB1.Bs=1、Addr=A1、Qj=0000，F0.Bs=1、Qi=0001(FLB1)
Add1.Bs=1、Oper=ADD、Qj=0001(FLB1)、Vk=5、Qk=0000，
F2.Bs=1、Qi=1010(Add1)
SDB1.Bs=1、Qj=1010、Vj=25H、Qk=0000
思考②：FLR、SDB为何没有编号？
*缓冲器的状态表组成：
教材写法—
*指令功能的分解：
站号(名称) | 保留站RS状态表 |  |  |  |  | 
 | Bs | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
1010(Add1 ) | 0 |  |  |  |  | 
… … |  |  |  |  |  | 
站号(名称) |  | FLB状态表 |  | 
 |  | Bs | Addr | Qj
0001(FLB1) |  | 0 |  | 
0010(FLB2) |  | 0 |  | 
… | … |  |  | 
名称 | SDB状态表 |  |  |  | 
 | Bs | Addr | Vk | Qj | Qk
SDB1 | 0 |  |  |  | 
SDB2 | 0 |  |  |  | 
… |  |  |  |  | 
 | FLR状态表 |  | 
 | Bs | Vi | Qi
F0 | 0 |  | 
F1 | 0 | 25H | 0000
… |  |  | 
注：Bs—忙位；Addr—MEM地址；Vj、Vk—源OPD的值；Vi—目的OPD的值；
Qj、Qk、Qi—站号(缓冲器行号)，源/目的OPD的产生位置(无RAW时＝0)
例：F0=M[A1] →
F2=F0+5 →
M[F2]=F1 →
→1 A1 0000
→1 0001
→1 25H 1010 0000
→1 ADD 5 0001 0000
→1 1010
7
指令操作＝部件操作＋数据传递
保留站(RS/FLB/SDB) | Bs | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk | A
思考①：如何支持SDB中Qj、Qk的作用？ 基于PPT/教材如何实现Ri←M[Rj+Imme]?
Notes: P7-看记分牌的状态表组织
思考①：Qj支持基址寻址、寄存器间接寻址等方式；Qk可处理RAW冒险；
PPT涉及FLB、RS，教材只涉及一行
思考②：FLR的RAW可用转发处理，故无需编号；SDB的结果不被用作源OPD，故无需编号

## Slide 15
*流水线结构：
思考①：图中无地址部件，如何进行地址计算？支持哪些MEM寻址方式？
13
加法器
乘/除法器
保留站RS
BIU(←→Cache或主存)
1010(A1)
1011(A2)
1100(A3)
值1 号1 值2 号2 控制
FLR总线
存储器部件
值1 号1 值2 号2 控制
1000(M1)
1001(M2)
控制 站号 值 地址
0110(L6)
…
0010(L2)
0001(L1)
地址 控制
忙 站号 值
FLB
存数缓冲器SDB
寄存器FLR
IS
取指部件
指令队列
公共数据总线CDB
思考②：教材图5.5中的地址部件，结构如何组织？
Notes: P13-看流水线中何时计算地址
思考①：通过保留站及加法器实现，直接寻址 思考②：保留站+加法器

## Slide 16
*RAW冒险处理：
RAW检测—
RAW处理—
RAW消除—
源OPD部件FLRx.Bs=1时
取FLRx.Qi到源OPD部件(RS/FLB/SDB)中、指令等待
└←设置转发路径
指令串示例
I1：F1=F0+5
I2：F2=F1-F0
站号(名称) | 保留站RS状态表 |  |  |  |  | 
 | Bs | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
1000(Mult1) | 0 |  |  |  |  | 
1010(Add1 ) | 0 |  |  |  |  | 
1011(Add2 ) | 0 |  |  |  |  | 
 | FLR状态表 |  | 
 | Bs | Vi | Qi
F0 | 0 | 25H | 0000
F1 | 0 |  | 
F2 | 0 |  | 
→1 1010
→1 ADD 25H 5 0000 0000
→1 1011
→1 SUB 25H 1010 0000
3、数据冒险处理
冒险的检测/处理在IS段实现，动态调度在EX段实现
FLB/ALU数据到达时，相关部件收数据、改状态
(设CDB上数据编号=Qx) (与Qx匹配)
1010(Add1 ) | 1→0 | ADD | 25H | 5 | 0000 | 0000
1011(Add2 ) | 1 | SUB | 2AH | 25H | 0000 | 0000
F1 | 1→0 | 2AH | 0000
F2 | 1 |  | 1011

## Slide 17
处理时已消除(取数据或转为RAW) ←不再受W影响
*WAR冒险处理：
WAR检测—
WAR处理—
WAR消除—
指令有源OPD(FLRx)时
FLRx.Bs=0时，取FLRx.Vi；否则取FLRx.Qi
指令串
I1：F1=F0+5
I2：F2=F1-F0
I3：F1=F3+F0
站号(名称) | 保留站RS状态表 |  |  |  |  | 
 | Bs | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
1000(Mult1) | 0 |  |  |  |  | 
1010(Add1 ) | 0→1 | ADD | 25H | 5 | 0000 | 0000
1011(Add2 ) | 0→1 | SUB |  | 25H | 1010 | 0000
 | FLR状态表 |  | 
 | Bs | Vi | Qi
F0 | 0 | 25H | 0000
F1 | 0→1 |  | 1010
F2 | 0→1 |  | 1011
*WAW冒险处理：
WAW检测—
WAW处理—
WAW消除—
目的OPD部件FLRy.Bs=1时 ←欲存结果未产生
取操作部件名(如RSi)到FLRy.Qi中 ←寄存器重命名
1100(Add3 ) | 0→1 | ADD | 10H | 25H | 0000 | 0000
F1 | 1→1 |  | 1010
F2 | 1 |  | 1011
1100
处理时已消除(只保存最后结果) ←不受第一个W影响
寄存器重命名
7
Notes: P7-看记分牌的WAR及WAW处理

## Slide 18
示例：分析下列指令执行过程(LD为3CLK，ADD/SUB为2CLK，MUL为10CLK)
RS | Bs | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
1000(M1) | 0→1 | MUL |  |  | 0001 | 1010
1010(A1) | 0→1 | ADD |  | 30H | 0001 | 0000
1011(A2) | 0 |  |  |  |  | 
FLR | Bs | Vi | Qi
F1 | 0→1 |  | 0001
F2 | 0 | 30H | 
F3 | 0→1 |  | 1010
F4 | 0→1 | 20H | 1000
13
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
F1=M[F4] | IS | EX | EX |  |  |  |  |  |  | 
F3=F1+F2 | IF | IS | z |  |  |  |  |  |  | 
F4=F1*F3 |  | IF | IS |  |  |  |  |  |  | 
F1=F2-5 |  |  | IF |  |  |  |  |  |  | 
RS | Bs | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
1000(M1) | 1 | MUL |  |  | 0001 | 1010
1010(A1) | 1 | ADD |  | 30H | 0001 | 0000
1011(A2) | 0→1 | SUB | 30H | 5 | 0000 | 0000
FLR | Bs | Vi | Qi
F1 | 1→1 |  | 1011
F2 | 0 | 30H | 
F3 | 1 |  | 1010
F4 | 1 | 20H | 1000
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
F1=M[F4] | IS | EX | EX | EX |  |  |  |  |  | 
F3=F1+F2 | IF | IS | z | z |  |  |  |  |  | 
F4=F1*F3 |  | IF | IS | z |  |  |  |  |  | 
F1=F2-5 |  |  | IF | IS |  |  |  |  |  | 
t5：LD完成EX(FLB1有结果)，SUB指令完成IS(消除WAW)
t3-t4：LD指令进行EX ，ADD指令被阻塞，MUL指令完成IS
16
15
FLB |  | Bs | Addr | Qj
0001(L1) |  | 0→1 | 20H | 0000
0010(L2) |  | 0 |  | 
… | … |  |  | 
FLB |  | Bs | Addr | Qj
0001(L1) |  | 1 | 20H | 0000
0010(L2) |  | 0 |  | 
… | … |  |  | 
Notes: P13-看指令操作时间安排，P15-看部件站号，P16-看RAW处理方法，上页-看RAW/WAW处理方法

## Slide 19
t6：LD完成WB，ADD及MUL接收OPD，SUB开始执行(t7完成)
FLB |  | Bs | Addr | Qj
0001(L1) |  | 1→0 | 20H | 0000
0010(L2) |  | 0 |  | 
… | … |  |  | 
FLR | Bs | Vi | Qi
F1 | 1 |  | 1011
F2 | 0 | 30H | 
F3 | 1 |  | 1010
F4 | 1 | 20H | 1000
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
F1=M[F4] | IS | EX | EX | EX | WB |  |  |  |  | 
F3=F1+F2 | IF | IS | z | z | OF | d |  |  |  | 
F4=F1*F3 |  | IF | IS | z | OF | z |  |  |  | 
F1=F2-5 |  |  | IF | IS | EX | EX |  |  |  | 
t8-t9：ADD开始执行(t9完成)，MUL指令被阻塞，SUB完成WB
FLB |  | Bs | Addr | Qj
0001(L1) |  | 0 | 20H | 0000
0010(L2) |  | 0 |  | 
… | … |  |  | 
FLR | Bs | Vi | Qi
F1 | 1→0 | 2BH | 1011
F2 | 0 | 30H | 
F3 | 1 |  | 1010
F4 | 1 | 20H | 1000
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
F1=M[F4] | IS | EX | EX | EX | WB |  |  |  |  | 
F3=F1+F2 | IF | IS | z | z | OF | d | EX | EX |  | 
F4=F1*F3 |  | IF | IS | z | OF | z | z | z |  | 
F1=F2-5 |  |  | IF | IS | EX | EX | WB |  |  | 
思考：为何F1没变？t7时ADD指令为何不开始执行？
EX结果在EX/WB
RS | Bs | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
1000(M1) | 1 | MUL | 45H |  | 0000 | 1010
1010(A1) | 1 | ADD | 45H | 30H | 0000 | 0000
1011(A2) | 1 | SUB | 30H | 5 | 0000 | 0000
RS | Bs | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
1000(M1) | 1 | MUL | 45H |  | 0000 | 1010
1010(A1) | 1 | ADD | 45H | 30H | 0000 | 0000
1011(A2) | 1→0 | SUB | 30H | 5 | 0000 | 0000
Notes: 思考：WAW冒险处理后，F1保存SUB的结果；SUB在t6时开始执行，ADD在t7时本可以执行，但因硬件资源冲突（只有一个加减法器）无法执行

## Slide 20
t10：ADD完成WB，MUL接收OPD t11：MUL开始执行
FLB |  | Bs | Addr | Qj
0001(L1) |  | 0 | 20H | 0000
0010(L2) |  | 0 |  | 
… | … |  |  | 
FLR | Bs | Vi | Qi
F1 | 0 | 2BH | 1011
F2 | 0 | 30H | 
F3 | 1→0 | 75H | 1010
F4 | 1 | 20H | 1000
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
F1=M[F4] | IS | EX | EX | EX | WB |  |  |  |  | 
F3=F1+F2 | IF | IS | z | z | OF | d | EX | EX | WB | 
F4=F1*F3 |  | IF | IS | z | OF | z | z | z | OF | EX
F1=F2-5 |  |  | IF | IS | EX | EX | WB |  |  | 
思考：SUB的EX为何紧跟LD的EX？ADD的EX为何紧跟SUB的EX？
*Tomasulo的控制算法： (教材P131-132)
*相关问题：MEM的RAW冒险处理(取决于MEM一致性模型[见第8章])
基本方案—FLB+SDB采用阻塞法(按程序次序实现OP)
作业1：PPT—2
练习：若第5条指令为F3=F1/F2，画出上述流水线的执行过程图
RS | Bs | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
1000(M1) | 1 | MUL | 45H | 75H | 0000 | 0000
1010(A1) | 1→0 | ADD | 45H | 30H | 0000 | 0000
1011(A2) | 0 | SUB | 30H | 5 | 0000 | 0000
Notes: 思考：两者没有关系，SUB的OPD在t6时就绪即可执行；ADD与SUB共用一个加减法器，故要错开运行。
练习： 6 7 8 9 10 11 … 18 19 20 21
F4=F1*F3 OF z z z OF d d d d EX …
F1=F2-5 EX EX WB
F3=F1/F2 IS z OF EX EX EX … EX WB

## Slide 21
※Tomasulo动态调度小结
*基本思想：
*结构组织：
*冒险处理：
*调度原理：
RAW用动态执行＋转发法，WAR及WAW自动消除
增设RS/FLB/SDB(指令窗口)、CDB，及IS段(处理冒险)
②缓冲器阻塞有RAW指令，CDB转发新产生数据
RS/FLB/SDB优先执行OPD就绪的操作 ←分布式调度
源OPD 地址=x | Rx.Bs=0 |  | WAR | 操作缓冲行中，OPD.站号←0，OPD.值←Rx.值
 | Rx.Bs=1 | RAW |  | 操作缓冲行中，OPD.站号←Rx.站号
目的OPD 地址=y | Ry.Bs=0 | 无 |  | Ry.Bs←1，Ry.站号←操作缓冲行的行号
 | Ry.Bs=1 | WAW |  | Ry.Bs←1，Ry.站号←操作缓冲行的行号
如RS/FLB
①寄存器重命名消除WAR及WAW
保留站RS
(多条OP)
ALUs
取数缓冲器
FLB(多个OP)
存数缓冲器
SDB(多个OP)
存储器部件
寄存器组
FLR
译码器
取指部件
公共数据总线CDB
IS段
WB段
EX段
(含OF段)
FLR总线
IF段

## Slide 22
*采用分支预测的流水机制：
*分支预测的任务：
*分支预测的时机：
*动态分支预测涉及内容：
分支预测算法—
转移历史管理—
预测处理流程—
第2节 动态分支预测技术
预测转移是否发生、获得分支目标地址
IF段(最理想[不停顿])、ID段(次理想[停1拍])
静态预测(如按OP)、动态预测(按转移历史)
保存硬件组织、历史信息管理
预测、更新、误预测处理
※主要内容：预测算法(基本/相关/自适应)，历史信息管理，处理流程
预测转移方向，并执行该方向的指令；
猜对时继续执行后续指令，猜错时回头执行另一方向的指令
└→分支指令不写PC └←清空流水线＋重写PC

## Slide 23
*静态预测算法：
类型—
*动态预测算法：
类型—
一、分支预测算法
定向预测(不转移/转移)、按指令内容预测
└→可用于IF段预测 └→可用于ID段预测
Intel PII的按内容预测算法 |  |  | 预测转移 | 预测不转移
CALL/RET/JMP指令 |  |  | √ | 
其它 指令 | 相对寻址 | 偏移量为负数 | √ | 
 |  | 偏移量为正数 |  | √
 | 非相对寻址 |  |  | √
饱和计数预测、相关预测、自适应预测
(均可用于IF段预测)
Notes: Pentium采用采用2位饱和计数预测器,
Pentium MMX、PII、PIII采用2级自适应局部预测器，4位全局历史位+N*16*2位计数历史位，N为行数
P4采用Agree预测器：2级自适应全局预测器+bias饱和计数器，输出为两者的异或
Pentium M、Core、Core 2采用2级自适应全局预测

## Slide 24
*饱和计数预测器：又称基本预测器
算法—
组成—
特点—
(分支历史用2个二进制位表示)
根据分支历史高位预测(1*转移、0*不转移)，
根据执行结果更新(饱和计数)分支历史
预测:不转移
预测:转移
00
01
10
11
不转移
转移
不转移
转移
转移
不转移
转移
不转移
分支历史表(BHT)＋查找/更新机构
(类似于Cache[无需写])
只根据当前分支的分支历史预测；
连续2次误预测时改变预测方向 ←循环时预测性能较好
分支指令地址 分支历史
… …
PC
(相联查找)
是/否匹配
Branch History Table，BHT
Notes: 分支历史表Branch History Table

## Slide 25
*相关预测器：又称2级预测器
思想—
算法—
组成—
特点—
使用其他分支的行为来预测当前分支
(m,n)预测器含m位全局历史、2m×n位模式历史
根据前m个分支的行为(全局历史)，选择当前所用预测器；
根据所选预测器的分支历史(模式历史)，预测转移方向；
根据执行结果，更新全局、所选预测器的分支历史
L1: if (a==2)
a=0;
L2: if (b==2)
b=0;
L3: if (a!=b){
全局历史(m位)＋模式历史(2m×n位)＋查找/更新机构
性能远超相同容量的(0,n)预测器
例：对同一函数的分支指令，调用者不同、执行结果常不同
移位寄存器
2m个n位预测器
…
全局历史(m位)
PC
模式历史(2m种)
XX
基于YY预测
YY
ZZ
(相联查找)
Notes: 模式历史表Pattern History Table

## Slide 26
Alpha 21264预测器—
组成：
算法说明：
特点—
*Tournament预测器：全局/局部自适应预测器
思想—由全局预测器、局部预测器组成，
当前所用预测器由选择器决定
每次需更新4张表
目前最好的预测器
自适应选择器
全局预测器
局部历史表
全局历史
PC
FG
预测结果
AB
局部预测器
1K×10b
1K×3b
CDE
MUX
4K×2b
4K×2b
12位
预测器
(相联查找)
当前指令最近10次结果

## Slide 27
*分支目标缓冲器(BTB)： 类似Cache
表项组织—
相关参数—
*历史信息的管理：
查找方法—
信息建立—
信息更新—
二、转移历史管理
*预测的实现要求：预测时应可 获得分支目标地址
否则预测无意义→┘
24
有效 | 标记 | 表项管理 | 转移历史 | 分支目标地址
(PC)的一部分
几K行，全/组相联映射，LRU替换算法，无需写
用(PC)查BTB，标记＝(PC)时BTB命中
BTB缺失、执行结果为转移时建立新行，且置：
k.有效←1、 k.标记←(PC)、
k.转移历史←11、 k.分支目标地址←下条指令地址
BTB命中时，根据执行结果，置：
k.转移历史←k.转移历史+xx (xx取决于算法)
提高BTB利用率
└←读取或计算
可IF段预测←┘ └→须ID段预测
因图5.11无转移历史，
故图5.12无更新机制！
Notes: P24-看BHT只能在ID段预测

## Slide 28
*预测处理： (基于图5.13)
*更新处理：
*误预测处理：
三、预测处理流程
译码(ID)
分支指令
顺序指令
BTB缺失
取指(IF)
缺失
置PC
查BTB
(PC)
命中
预测转移(PC=ee)
预测不转移(PC=PC+1)
转移历史
动态预测
预测不转移(PC=PC+1)
控制流
≈静态预测：顺序、(首次)分支指令
①IF段，用(PC)查BTB，命中时预测PC，否则为(PC)+1
②ID段，判断是否为BTB缺失的分支指令(可增加静态预测)
EX段，根据执行结果，建立/更新转移历史
恢复现场(如清空流水线)，重置PC(预测的反方向)
不写PC
执行(EX)
建立/更新BTB
分支指令
预测错误
预测正确
误预测处理
(PC=反方向)
误预测处理
转移
静态预测

## Slide 29
*动态分支预测的性能分析：
IF段预测正确时—
IF段预测错误时—
ID段预测正确时—
ID段预测错误时—
*动态分支预测的性能优化： (了解)
⑴BTB设置分支目标指令域(1～2条)，减少回头延迟
⑵设置返回地址缓冲器，提高准确率 ←过程返回地址可变
应用—返回指令不进入BTB，ID时取返回地址
有效 | 标记 | 表项管理 | 转移历史 | 分支目标地址 | 分支目标指令(串)
停顿0拍
停顿≥(阻塞法)拍 ←获得反方向地址
停顿1拍
停顿≥(阻塞法)拍 ←获得反方向地址
思考：基于分支历史表BHT，应该在何时进行预测？
转移目标地址产生时

## Slide 30
第3节 基于硬件的推测执行技术
※主要内容：基本结构，指令流水组织
1、推测执行(speculation)基本结构
*基本思想：
指令串示例
I1: $1←$2－5
I2: $1=$0时PC←I9
I3: $3←$4＋$5
I4: $3=$0时PC←I7
I5: $4←$5－$6
I1
WB
MEM
EX
IS
IF
I2
I1
I2
I1
I2
I1
I2
I1
猜测(不转移)正确的时-空图
I3
I4
I3
I4
可乱序执行、但不写结果
I3
I3
I4
I3
I6
I5
I6
I5
I5
I5
I6
I6
猜测错误的时-空图
I1
WB
MEM
EX
IS
IF
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I1
I2
I3
I1
I2
I3
I1
I1
I4
I2
I3
I5
I5
I6
空
空
空
空
I9
空
空
空
空
空
28
*需求：采用动态分支预测＋动态调度技术
回头对调度的要求—
调度的范围选择—
预测指令的执行不改变REG/MEM
基本块内调度(性能差)、跨基本块调度(性能好)
按序确认后，才写结果
①用动态分支预测技术选择后继指令
②控制冒险消除前可执行后继指令(可处理误预测)
③用动态调度技术处理数据冒险
Notes: P28-看预测处理流程
本页图假设beq在MEM段写PC

## Slide 31
*基本结构： (基于动态调度流水线结构进行扩展)
①增设分支目标缓冲器(BTB)，实现动态分支预测功能
②增设确认段(RET)，实现按序确认后写结果(REG/MEM)功能
WB段仅写缓冲器→┴→RET段取自缓冲器
③增设再定序缓冲器(ROB)，实现指令窗口(不保存源OPD)及暂存结果(用作SDB和临时FLR)功能
BTB
PC
思考①：Tomasulo算法处理WAR时需保存源OPD，实现者？
依然是RS/FLB
21
保留站RS
(多条OP)
ALUs
取数缓冲器
FLB(多个OP)
存储器部件
寄存器组
FLR
译码器
取指部件
公共数据总线CDB
IS段
WB段
EX段
FLR总线
推测执行基本结构
IF段
存数缓冲器
SDB(多个OP)
再定序缓冲器
ROB(多条指令)
思考②：分支指令预测错误时需清空流水线，包含的内容？
RS/FLB/ROB,段间
RET段
Notes: P21-看Tomasulo算法的冒险处理方法
确认段又称为回收段(Retirement)或提交段

## Slide 32
2、指令流水组织
*流水段功能：
IS段—
EX段—
(含OF段)
WB段—
RET段—
无结构冒险时发射指令、消除WAR/WAW，否则IS阻塞
│ └←指令的操作分解到RS/FLB/ROB中
└←ROB、指令所需RS/FLB有空位
RS/FLB/ROB监视CDB、接收所需数据； ←OF功能
RS/FLB在部件空闲、某行源OPD就绪时，
控制部件完成操作(load/store含地址计算)
RS/FLB发送结果到CDB，等待结果的部件接收数据
RS/FLB/ROB→┘ (不写MEM/REG)
对ROB头部的指令进行确认、处理(含写结果)
分支以外的指令：结果写入REG/MEM，释放ROB行
预测正确的分支指令：释放ROB行 ←不写PC
预测错误的分支指令：清空ROB及流水线，重置PC
13
Notes: P13-看Tomasulo的指令流水组织

## Slide 33
*ROB组成：
功能—
组成—
特点—
*寄存器重命名实现：
按序保存所有指令确认前的结果及状态 ←不存源OPD
项号 | 再定序缓冲器（ROB） |  |  |  | 
 | 忙位 | 类型 | 目的地址 | 目的值 | 状态
1 | 0 | ST | F2 | aa | RET
2 | 1 | OT | F4 | cc | WB
3 | 1 | BR | LOOP1 |  | EX
4 | 1 | OT | F1 | dd | WB
… | 0 |  |  |  | 
用ROB项号代替RS(及FLB)站号 ←简化实现
目的域可代替SDB、用作FLR ←实现了按序写MEM
类型—有3种(分支、存数、其他)，目的域有效性不同
状态—有3种(确认、写结果、执行[含之前])
站号 | 保留站RS状态表 |  |  |  |  | 
 | Bs | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
1010 | 0 |  |  |  |  | 
站号(名称) | FLB状态表 |  | 
 | Bs | Addr | Qj
0001(FLB1) | 0 |  | 
保留站RS状态表 |  |  |  |  |  | 
ROB# | Bs | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
FLB状态表 |  |  | 
ROB# | Bs | Addr | Qj
 | FLR状态表 |  | 
 | Bs | ROB# | Vi
F0 | 0 | 0 | 
 | FLR状态表 |  | 
 | Bs | Vi | Qi
F0 | 0 |  | 

## Slide 34
15
*流水线结构： (基于动态调度流水线)
增设分支预测、ROB、确认段，取消SDB；仅ROB有站号
31
32
加法器
乘/除法器
保留站RS
BIU(←→Cache或主存)
1
2
…
ROB号 值1 号1 值2 号2 控制
FLR总线
存储器部件
ROB号 值1 号1 值2 号2 控制
控制 指令 值 地址
ROB号 地址 控制
忙 ROB号 值
FLB
再定序缓冲器ROB
寄存器FLR
IS
取指部件
指令队列
公共数据总线CDB
分支预测
Notes: P15-看Tomasulo流水线，P31-看流水线基本结构，P32-看指令流水组织

## Slide 35
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ~20 | 21 | 22 | 23
F1=M[F4] | IF | IS | EX | EX | EX | WB | RET |  |  |  |  |  |  |  | 
F3=F1+F2 |  | IF | IS | z | z | OF | z | EX | EX | WB | RET |  |  |  | 
F4=F1*F3 |  |  | IF | IS | z | OF | z | z | z | z | EX | ~EX | WB | RET | 
F1=F2-5 |  |  |  | IF | IS | EX | EX | WB | d | d | d | d | d | d | RET
示例1：分析指令执行过程(LD为3CLK，ADD/SUB为2CLK，MUL为10CLK)
RS | Bs | ROB# | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
 | 1 | 2 | ADD |  | 30H | 1 | 0
 | 0→1 | 4 | SUB | 30H | 5 | 0 | 0
 | 1 | 3 | MUL |  |  | 1 | 2
FLB |  | Bs | ROB# | Addr | Qj
 |  | 1 | 1 | 20H | 0
 |  | 0 |  |  | 
 |  | 0 |  |  | 
FLR | Bs | ROB# | Vi
F1 | 1→1 | 1→4 | 
F2 | 0 |  | 30H
F3 | 1 | 2 | 
F4 | 1 | 3 | 20H
ROB | Bs | 指令类型 |  | D_Addr | D_Val | 状态
1 | 1 | OT | F1=M[F4] | F1 |  | EX
2 | 1 | OT | F3=F1+F2 | F3 |  | EX
3 | 1 | OT | F4=F1*F3 | F4 |  | EX
4 | 0→1 | OT | F1=F2-5 | F1 |  | EX
t1～t4：正常流水；
t5：ADD指令完成EX(FLB有结果)，SUB指令完成IS(消除WAW)
带底纹的行是t5时的动作

## Slide 36
FLR | Bs | ROB# | Val
F1 | 1 | 4 | 
F2 | 0 |  | 30H
F3 | 1 | 2 | 
F4 | 1 | 3 | 20H
ROB | Bs | 指令类型 |  | D_Addr | D_Val | 状态
1 | 1 | OT | F1=M[F4] | F1 | 36H | WB
2 | 1 | OT | F3=F1+F2 | F3 |  | EX
3 | 1 | OT | F4=F1*F3 | F4 |  | EX
4 | 1 | OT | F1=F2-5 | F1 |  | EX
t6：LD完成WB， ADD及MUL接收OPD，SUB开始执行(t7完成)
RS | Bs | ROB# | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
 | 1 | 2 | ADD | 36H | 30H | 0 | 0
 | 1 | 4 | SUB | 30H | 5 | 0 | 0
 | 1 | 3 | MUL | 36H |  | 0 | 2
FLR | Bs | ROB# | Val
F1 | 1 | 4 | 
F2 | 0 |  | 30H
F3 | 1 | 2 | 
F4 | 1 | 3 | 20H
ROB | Bs | 指令类型 |  | D_Addr | D_Val | 状态
1 | 1→0 | OT | F1=M[F4] | F1 | 36H | RET
2 | 1 | OT | F3=F1+F2 | F3 |  | EX
3 | 1 | OT | F4=F1*F3 | F4 |  | EX
4 | 1 | OT | F1=F2-5 | F1 |  | EX
t7：LD完成RET(F1未改变)，SUB执行结束
 | 5 | 6 | 7
F1=M[F4] | EX | WB | RET
F3=F1+F2 | z | OF | d
F4=F1*F3 | z | OF | z
F1=F2-5 | IS | EX | EX
RS | Bs | ROB# | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
 | 1 | 2 | ADD | 36H | 30H | 0 | 0
 | 1 | 4 | SUB | 30H | 5 | 0 | 0
 | 1 | 3 | MUL | 36H |  | 0 | 2
FLB |  | Bs | ROB# | Addr | Qj
 |  | 1→0 | 1 | 20H | 0
 |  | 0 |  |  | 
 |  | 0 |  |  | 
思考：t7时，ADD指令为何不开始执行？
Notes: 思考：仅一个ALU，被SUB占用

## Slide 37
RS | Bs | ROB# | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
 | 1 | 2 | ADD | 36H | 30H | 0 | 0
 | 1→0 | 4 | SUB | 30H | 5 | 0 | 0
 | 1 | 3 | MUL | 36H |  | 0 | 2
FLR | Bs | ROB# | Val
F1 | 1 | 4 | 
F2 | 0 |  | 30H
F3 | 1 | 2 | 
F4 | 1 | 3 | 20H
ROB | Bs | 指令类型 |  | D_Addr | D_Val | 状态
1 | 0 | OT | F1=M[F4] | F1 | 36H | RET
2 | 1 | OT | F3=F1+F2 | F3 |  | EX
3 | 1 | OT | F4=F1*F3 | F4 |  | EX
4 | 1 | OT | F1=F2-5 | F1 | 2BH | WB
t8-t9：SUB完成WB、等待RET，ADD开始执行(t9完成)，MUL被阻塞
RS | Bs | ROB# | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
 | 1→0 | 2 | ADD | 36H | 30H | 0 | 0
 | 0 | 4 | SUB | 30H | 5 | 0 | 0
 | 1 | 3 | MUL | 36H | 66H | 0 | 0
FLR | Bs | ROB# | Val
F1 | 1 | 4 | 
F2 | 0 |  | 30H
F3 | 1→0 | 2 | 66H
F4 | 1 | 3 | 20H
ROB | Bs | 指令类型 |  | D_Addr | D_Val | 状态
1 | 0 | OT | F1=M[F4] | F1 | 36H | RET
2 | 1→0 | OT | F3=F1+F2 | F3 | 66H | WB→RET
3 | 1 | OT | F4=F1*F3 | F4 |  | EX
4 | 1 | OT | F1=F2-5 | F1 | 2BH | WB
t10-t11：ADD完成WB、RET，MUL在t11时开始执行(t20完成)，
SUB等待RET
 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
F1=M[F4] | RET |  |  |  | 
F3=F1+F2 | d | EX | EX |  | 
F4=F1*F3 | z | z | z |  | 
F1=F2-F5 | EX | WB | d |  | 
WB | RET
OF | EX
d | d
带底纹的行是t11时的动作

## Slide 38
RS | Bs | ROB# | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
 | 0 | 2 | ADD | 36H | 30H | 0 | 0
 | 0 | 4 | SUB | 30H | 5 | 0 | 0
 | 1→0 | 3 | MUL | 36H | 66H | 0 | 0
FLR | Bs | ROB# | Val
F1 | 1 | 4 | 
F2 | 0 |  | 30H
F3 | 0 | 2 | 66H
F4 | 1→0 | 3 | 84H
ROB | Bs | 指令类型 |  | D_Addr | D_Val | 状态
1 | 0 | OT | F1=M[F4] | F1 | 36H | RET
2 | 0 | OT | F3=F1+F2 | F3 | 66H | RET
3 | 1→0 | OT | F4=F1*F3 | F4 | 84H | WB→RET
4 | 1 | OT | F1=F2-5 | F1 | 2BH | WB
t21-t22：MUL完成WB、RET，SUB等待RET
RS | Bs | ROB# | Oper | Vj | Vk | Qj | Qk
 | 0 | 2 | ADD | 36H | 30H | 0 | 0
 | 0 | 4 | SUB | 30H | 5 | 0 | 0
 | 0 | 3 | MUL | 36H | 66H | 0 | 0
FLR | Bs | ROB# | Val
F1 | 1→0 | 4 | 2BH
F2 | 0 |  | 30H
F3 | 0 | 2 | 66H
F4 | 0 | 3 | 84H
ROB | Bs | 指令类型 |  | D_Addr | D_Val | 状态
1 | 0 | OT | F1=M[F4] | F1 | 36H | RET
2 | 0 | OT | F3=F1+F2 | F3 | 66H | RET
3 | 0 | OT | F4=F1*F3 | F4 | 84H | RET
4 | 1→0 | OT | F1=F2-5 | F1 | 2BH | RET
t23：SUB完成RET
35
 | 11 | ~20 | 21 | 22 | 23
F1=M[F4] |  |  |  |  | 
F3=F1+F2 | RET |  |  |  | 
F4=F1*F3 | EX | ~EX | WB | RET | 
F1=F2-5 | d | d | d | d | RET
Notes: P35-看时空图

## Slide 39
示例2：PII CPU的动态执行技术(动态分支预测+动态调度+推测执行)
27
34
思考：如何处理结构冒险中的访存冲突？
作业2：PPT—3、4、5
内部公共总线CDB
总线接口单元(BIU)
L1 I-Cache 16K
L1 D-Cache 16K
预取流式缓冲器
指令长度译码器
译码器对齐段
译码后指令队列
RAT/分配器
再定序缓冲器(ROB)，即微操作缓冲池
端口4
端口3
端口2
端口1
保留站
(RS)
端口0
存储数据执行单元
存储地址执行单元
装入执行单元
L2 Cache
微指令序
列器MIS
静态转移预测
存储顺序缓冲器(MOB)
译码 译码 译码
器0 器1 器2
DIS
IFU1
IFU2
DEC1
DEC2
DEC3
RAT
ROB
IA寄存器组
RET
WB
EX
转移目标
缓冲器
前端总线
后端总线
主存
预测错误
简单FPU
复杂FPU
复杂IEU
MMX乘法器
MMX ALU
简单IEU和JEU
MMX ALU
误预测
Next IP
返回堆栈
缓冲器
MMX移位器
RR
Notes: P27-看BTB结构、更新时间，P34-看流水线结构
(多路)分支预测—可跨基本块进行预测，采用2级自适应预测实现
RR—回收就绪段（确认段），RET—回收段。RR+RET等价于课程讲的RET

## Slide 40
提高流水线性能的策略—ILP＝1(单流出)、ILP＞1(多流出)
第4节 多指令流出技术
*多发射处理器风格：
超标量(superscalar)—
VLIW(Very Long Instruction Word)—
*多指令流出特征：
※主要内容：超标量，VLIW，其他软件技术
*多流出流水线：一个时钟周期可完成多条指令
发射与流出—
发射条件—
取指
译码
发射
执行
m条
a条
b条
写结果
n条
都是Issue，指发往执行段、执行段输出(m＝n)
无结构冒险，无数据冒险(可选)
动态发射(m可变)，硬件调度(静态/动态)
静态发射(m固定)，软件调度(静态)
VLIW←a＝1←┘
发射策略—按序发射、乱序发射
完成策略—按序完成、乱序完成
ILP*CPI＝1

## Slide 41
*硬件结构：
*指令调度：
*指令发射：
*性能障碍：
*基本思想：动态发射，硬件检测冲突，静态/动态调度(硬件)
└←每个TC发射的指令数受限于代码情况(如冒险)
一、超标量技术
1、基于静态调度的超标量处理器 --Pentium CPU使用
*核心思想：执行时动态地按序发射
IS检测并处理冒险、组织发射包，无需指令窗口
IF
ID
EX1
WB
IS
按序
IF
ID
EX2
WB
按序
IS阻塞存在结构/控制/数据冒险的指令及后继指令
└←需检测当前-当前指令、当前-前驱指令间
发射包由无冒险的连续指令组成(0≤x≤m)
└→VLIW为1条指令，含m个操作(有效操作/空操作)
REG/MEM访问冲突↑，数据/控制冒险的损失翻倍

## Slide 42
2、基于动态调度的超标量技术 --PII CPU开始使用
*核心思想：执行时动态地乱序发射
*硬件结构：
*指令调度：
*指令发射：
*完成策略：
*性能损失：
IF
ID
EX1
WB
IS
乱序
IF
ID
EX2
WB
乱序
RS
增设IS、保留站RS(实现动态调度)
IS阻塞存在结构/控制冒险的指令，
└←推测执行时仅为结构冒险
RS阻塞存在RAW冒险的指令(不阻塞后继指令)
发射包由无冒险的指令(可不连续)组成(0≤x≤m)
乱序完成(非推测执行时)，按序完成(推测执行时)
<静态调度都是按序完成>
比静态调度超标量好得多(动态调度)

## Slide 43
3、PII CPU的超标量流水技术 (3路超标量＋动态执行技术)
内部公共总线CDB
总线接口单元(BIU)
L1 I-Cache 16K
L1 D-Cache 16K
预取流式缓冲器
指令长度译码器
译码器对齐段
译码后指令队列
RAT/分配器
再定序缓冲器(ROB)，即微操作缓冲池
端口4
端口3
端口2
端口1
保留站
(RS)
端口0
存储数据执行单元
存储地址执行单元
装入执行单元
L2 Cache
微指令序
列器MIS
静态转移预测
存储顺序缓冲器(MOB)
译码 译码 译码
器0 器1 器2
DIS
IFU1
IFU2
DEC1
DEC2
DEC3
RAT
ROB
IA寄存器组
RET
WB
EX
转移目标
缓冲器
前端总线
后端总线
主存
预测错误
简单FPU
复杂FPU
复杂IEU
MMX乘法器
MMX ALU
简单IEU和JEU
MMX ALU
误预测
Next IP
返回堆栈
缓冲器
MMX移位器
RR
思考：3路超标量是指3条指令/拍？ (讲完后)
Notes: RAT—Register Alias Table 寄存器别名表
思考：MEM写为什么有2个端口？减少延时

## Slide 44
超标量流水线组成—12个段，以ROB(再定序缓冲器)为核心
IFU1 | IFU2 | DEC1 | DEC2 | DEC3 | RAT | ROB | DIS | EX | WB | RR | RET
⑴IFU1 取指单元段1
每次从L1-I$取出一个块(32B)，装入预取流式缓冲器(S=2个块)
⑵IFU2 取指单元段2
每次从预取流式缓冲器取出16B信息(起始位置任意)；
对16B信息预译码、标志指令边界(3条指令)；
若发现分支指令，则进行动态分支预测(指令地址送BTB)
※取指段特征—按需动作(非按拍动作)，按序流动
取指
译码
派遣
执行
确认
写回
预取流式缓冲器的空闲≥1个块时
指令被取走时
思考：流水线划分为这么多段有什么好处？
Notes: 思考：利于提高吞吐率(减小段长[时钟周期])、加速比

## Slide 45
⑶DEC1 译码段1
每次从IF段取出≤3条IA指令，按一定次序旋转
└←译码器结构为复杂/简单/简单
※译码段特征—CISC→RISC，按需动作，按序流动
⑷DEC2 译码段2
每次同时译码≤3条指令，形成≤6个μop(118b/μop)
└←4+1+1，复杂指令通过MIS翻造
⑸DEC3 译码段3
每次接收≤6个μop，按程序顺序排队(DIQ)；
若有转移型μop、且BTB缺失，则进行静态分支预测
(含IF段误预测修正)
DIQ空闲≥6个μop时
由相邻指令复杂度决定
43
调整次序
指令1
IF2段 DEC1段
指令2
指令3
译码器1(复)
译码器2(简)
译码器2(简)
MIS
DEC2段
恢复次序
BTB
≤μOP×6
DEC3段

## Slide 46
⑹RAT 寄存器别名表(RAT)和分配器段 --Register Alias Table
每拍取出3个μop，将μop中的IA寄存器，转换为内部寄存器
RAT—实现IA寄存器-内部寄存器的映射
│ └─即ROB行的目的域，存放确认前的数据
└─即RRF(Retirement Register File)，存放确认后的数据
表项＝忙位+ROB项号
表长＝IA寄存器个数(约40个)
ROB
数据 指令
RRF
RAT
0
1
EAX
…
EBP
忙 索引
43
△此段消除了WAR冒险、WAW冒险
分配器—实现OPD的寄存器重命名
①分配μop在ROB中的行
②重命名OPD的寄存器
对源OPD：RAT[i].忙＝0时，取RRF[i]；
RAT[i].忙＝1时，取RAT[i].索引
对目OPD：RAT[i].忙←1，RAT[i].索引←ROB项号
33
8GPR+8FPR+
16MMX(8I+8F)+
6SEG+2IP/FLAG
μOP×3
RAT
ROB
源OPD
目OPD
DEC3段 RAT段
①
②
Notes: P33-看REG状态表与RAT的关系

## Slide 47
⑺ROB 再定序缓冲器段
每拍接收3个μop、按序存放在ROB中
└→仅含目的域─→RS保存源OPD
△ROB为环形缓冲区，保存所有μop的结果和状态
⑻DIS 派遣段 --乱序发射
每拍从ROB拷贝多个μop到RS相应端口；
RS在OPD就绪且EX单元可用时，发送(乱序)μop至EX单元
△此段阻塞RAW冒险指令
※派遣段特征—按需动作→按拍动作，
处理冒险，按序流动→乱序流动
43
33
RS
DIS段 EX段
μOP×3
RAT
ROB
源OPD
目OPD
DEC3段 RAT段 ROB段
①
②
Notes: P33-看ROB组成

## Slide 48
⑼EX 执行段
各部件执行μop，结果送上CDB；若μop为分支，还需更新BTB；
若μop为MEM操作，地址及数据送到MOB(MOB并不写L1$)
⑽WB 写回段
ROB从CDB接收执行结果、修改状态，RS亦如此
※执行段特征—乱序执行，部件并行执行、时延无限制
⑾RR 回收就绪段(确认段)
按程序顺序、以IA指令为单位，对其所含μop进行确认；
处理分支误预测、异常(清除部分或全部ROB)
⑿RET 回收段
将IA指令的结果写回IA寄存器、通知MOB写L1$；
清除ROB中该IA指令对应的μop(有效位复位)
※确认段特征—RISC→CISC，乱序流动→按序流动
MOB名称的由来：按序写入(可乱序接收)
43

## Slide 49
4、Core 2 CPU的超标量流水技术 --Conroe微架构
*结构特征：4路超标量，有效14级流水，动态执行技术
ITLB(128行)
L1 I-Cache(32KB、8路)
预取Buffer/预译码
指令预取单元
译码器1
uCode
ROM
uop Buffer(＞7行)
4uop
译码器2
译码器3
1uop
1uop
160bit
译码器0
1uop
RAT/分配器
再定序缓冲器ROB(96项)
保留站RS(32行)
DTLB(256行)
L1 D-Cache(32KB、8路)
MOB
Load
Addr
64b
ALU
128b
FADD
128b
SSE
RRF
128b
FMUL
Port0
4uop
4uop
4uop
4uop
Port2
128b
SSE
Store
Addr
Store
Data
Port5
Port4
Port3
128bit
128bit
256bit
64b
ALU/Br
ALU
Shift
128b
SSE
Port1
共享的
L2 Cache
(4MB、16路)
BIU
MEM
43
Notes: 有效流水线—指发生分支预测错误时，所需要重新执行的流水线级数。不包含回收、确认等过程。
RRF(Retirement Register File)—回退寄存器文件，存放确认后数据。资料表明，即IA寄存器组(8[GPR]+6[SEG]+2[IP/FLAG]+8[FPR]+16[MMX])
Br(Branch)—分支部件，即PIII的JEU
图中未画出：x86指令队列[预译码-译码器之间]，宏指令融合[x86指令队列后]、微指令融合[uop Buffer后]、循环流检测[x86指令队列后]

## Slide 50
流水线前端— (按需动作[非按拍流动])
ITLB(128行)
L1 I-Cache(32KB、8路)
预取Buffer(64B)
分支预测
指令预取
预译码/指令长度解码
X86指令队列(18行)
*流水线改进：
分支预测算法—新增循环流检测、间接分支检测
└→循环时避免BTB、IF过程(设置队列)
循环流检测
NPC
译码器1
uCode
ROM
uop Buffer(Core i7为28行)
4uop
译码器2
译码器3
1uop
1uop
译码器0
1uop
4uop
宏指令融合/指令对齐
微指令融合
译码指令数
循环流检测
Core i7处理方法
Notes: 循环流检测—无明确资料，输入为指令字内容、NPC，输出为Yes/No、循环体首地址；若指令字内容为循环指令，则记录其指令地址、循环体首地址(执行完成时更新)；若NPC=循环指令地址，则输出Yes、循环体首地址
间接分支预测—无明确资料，可用2级自适应预测实现。如新建一个IBTB，用多行保存该分支的所有分支目标、用PC+全局历史相联查找，表项=有效+分支地址标记+转移历史(用于预测)+分支目标地址

## Slide 51
*技术特征：(相对于Core的创新)
高级智能Cache—
智能内存访问—
宽位动态执行—
高级数字媒体增强—
智能功率能力—
每个Core可共享L2 Cache
(实质：分离Cache→联合Cache)
设置Cache预取器，采用内存消岐技术
(目标：提高命中率，减少串行化)
(参考：第5章降低Cache缺失率，第8章存储一致性)
4路超标量， ←Core是3路
宏指令融合(ID前)、微指令融合(ID后)
(融合实质：增加指令OPD个数)
3个128位的SSE ←Core是2个64位
(目标：减少延迟、增加并行度)
能独立控制各部件的电压及时钟频率
(睿频的实现基础)
49
Notes: 内存消岐技术—优化Tomasulo算法的MEM非二义化技术中，读操作非二义性规则的②，允许SDB中有地址未知行时，R操作提前

## Slide 52
WB-2
WB-1
EX-2
EX-1
ID-2
ID-1
IF-2
IF-1
超标量流水线 ILP(1,2)
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I1
I2
I3
I4
I5
I6
拍
VLIW流水线 ILP(1,2)
WB
EX-2
EX-1
ID
IF
I1
I2
I3
I4
拍
I1
I2
I3
I4
I1
I2
I3
I4
I1
I2
I3
I4
I1
I2
I3
IWord:
OP1
OP2
A1
A2
A3
A4
二、超长指令字(VLIW)技术
*硬件结构：多个操作部件，无冲突检测硬件(采用锁步机制)
指令字中OP字段:
LD/ST1
LD/ST2
FADD
FMUL
*基本思想：静态发射，软件检测冲突，静态调度(软件)
└←每个TC发射的指令数固定 →合并成1条指令→VLIW
主
存
RF (寄存器堆)
LD/ST1
LD/ST2
FADD
FMUL
*指令调度：编译程序生成代码时，消除所有冒险

## Slide 53
*VLIW优化编译技术：
局部调度—
全局调度—
表调度法(基本块范围内的调度)
路径调度法—对非主路径(低频率)通过块拷贝(粒度组合)维持语义、开发并行性
渗透调度法—通过等价交换，将无相关操作不断提前，便于实现表调度法
软件流水法—展开循环体后调度(不同次循环可重叠)
*VLIW与超标量技术的比较：
 | 发射方式 | 冲突检测 | 冒险处理 | 执行方式 | 处理器实例
超标量 | 动态 | 硬件 | 静态调度 | 按序 | Sun SPARCⅡ/Ⅲ
 |  |  | 动态调度 | 乱序 | PⅢ/4, Power2
VLIW | 静态 | 软件 | 静态调度 | 按序 | Itanium, i860
Notes: Itanium安腾，RISC风格

## Slide 54
*循环展开后调度技术：
基本思想—
具体实现—
实现开销—
三、其它软件技术
*主要技术：块内调度及循环展开、块间调度，VLIW、EPIC等
循环体展开几次后，进行等价语义交换，
开发不同迭代之间的并行性(减少RAW及控制冒险)
复制代码后，合在一起调度
代码长度增加，使用寄存器数量增多
$1←50
LL: $4←M[($1)+0]
$5←($4)+($2)
M[($1)+0]←($5)
$1←($1)-4
($1)≠0时 goto LL
$1←50
LL: $4←M[($1)+0]
$6←M[($1)-4]
$5←($4)+($2)
$7←($6)+($2)
M[($1)+0]←($5)
M[($1)-4]←($7)
$1←($1)-8
($1)≠0时 goto LL
展开1次
思考：带转发的MIPS五段流水线中，展开前、展开后的执行时间？
Notes: 思考：展开前=5t+(1+50*5-1)t+(t+3t)*50=455t，展开后=5t+(1+25t*8-1)t+(3t)*25=280t

## Slide 55
TLP(Thread Level Parallslism)—指不同线程间的并行性
TLP开发方法—
多线程技术—
(MultiThreading)
第5节 多线程技术
※主要内容：硬件结构，细粒度、粗粒度、同时多线程
1、MT处理器的基本结构
*线程私有状态：
*基本结构：
ALUs
+
CU
Cache
PC
REGs
PSR
…
ALUs
+
CU
Cache
PC
REGs
PSR
PC
REGs
PSR
指令地址、程序状态、寄存器值、堆栈等
一套功能部件(线程共享)、多套状态部件(线程私有)
思考：单线程处理器在线程切换时，线程状态保存在哪里？
T1
T2
OS
资源
重叠的基础
多处理器技术、多线程技术(基于单处理器)
(目标:提高并行度) (目标:隐藏时延) ―→─┘
单处理器中，多个线程以重叠方式 共享功能部件
目标是隐藏时延[流水线/访存]→┘
Notes: 思考：保存在主存中

## Slide 56
2、MT的实现方法
*细粒度MT：
特点—
*粗粒度MT：
特点—
*同时MT(SMT)：
(又称超线程HT)
特点—
保证线程速度策略—
每个时钟周期切换线程(时间片轮转法)
吞吐率可提高(停顿被隐藏)，单个线程速度变慢(轮转)
有较长停顿(λ)时切换线程
单个线程速度可保证，吞吐率提高有限(＜λ时无效果)
1
+
2
*
3
-
4
+
5
*
6
+
T1
T2
缺失
1
*
2
+
3
*
4
+
5
*
RAW
超标量(单线程) 细MT 粗MT(λ=2时)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
细粒度MT的变体，可同时执行不同线程的指令
不限每个CLK切换←┴← └←部件有空闲时
吞吐率提高幅度大(部件利用率高)
优先线程＋时间片轮转
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
SMT
思考：粗MT、细MT的线程数一般是多少？说明理由
Notes: 思考：细MT的线程数不能多，只要可隐藏停顿即可，一般2个；粗粒度的线程数多了也无用(可交替即可)，一般2个。

## Slide 57
3、SMT流水线的组织
*流水线结构：
*其他要求： (流水+多线程)
部件的容量更大—
不影响时钟周期—
Cache/TLB冲突—
*性能分析：
保留站RS
P0
P1
P5
P2~4
ROB
Cache
RAT
ID
IF
PC1
PC2
4
REGs1
REGs2
FSB
细MT流水线结构
RAT
保留站RS
P0
P1
P5
P2~4
ROB
Cache
ID
IF
PC1
PC2
4
REGs1
REGs2
FSB
SMT流水线结构
优先线程法
按时钟周期交替
ROB分离(不按CLK交替)，回收与ROB匹配
ROB及RS(吞吐率↑)，Cache及TLB(局部性↓)
FSB更高带宽，细化流水线段(段数↑)
改进LRU算法(基于频率的LFU/MRU等)
P4的SMT相比超标量，吞吐率提高1倍
Intel Core i7相比Core 2，提高20%～30%
39
Notes: P39-看前端总线
替换算法—有基于传统(LFU/MRU等)、内容(Size/LRU-MIN)、代价。
LFU—Least Frequently Used，MRU—Most Recently Used，LRU—Least Recently Used；
Size—将最大的内容替换出Cache，LRU-MIN—力图使被替换的文档个数最少。
参考http://www.tuicool.com/articles/ueqYb，http://blog.csdn.net/it_yuan/article/details/8494897

## Slide 58
标量流水技术总结
(1)提高操作级并行性能的方法
细化功能部件，增加流水线深度(超级流水)，
采用多功能、动态、线性、乱序流动方式
指令重排序、循环展开、VLIW，
延迟转移
增设冲突部件、控制器(处理冒险[阻塞/转发])
采用动态执行技术(动态分支预测+动态调度+推测执行)
(2)提高指令级并行性能的方法
超标量、VLIW、SMT
结构方面—
软件方面—
硬件方面—
技术方面—

## Slide 59
第四章课后复习思考题
1、动态调度的基本原理？Tomasulo算法的实现原理(指结构组织、冒险处理等方面)？
2、假设动态调度流水线的保留站结构如图5.7所示(或PPT的RS/FLB/SDB)，LD、ADD/SUB、MUL/DIV指令的操作延迟分别为3、2、5个CLK，写出下列指令序列中LD指令写结果完成时的保留站状态，计算序列的执行时间。
I1: F1=F2+5 I4: F1=F2/2
I2: F3=M[F2] I5: F3=F1/4
I3: F4=F1*F3
3、采用BTB进行动态分支预测后，流水线的IF、ID、EX段所进行的相关操作有哪些？
4、某32位CPU的BTB有512行，采用8路组相联映射、LRU替换算法组织，采用2级相关预测器预测，其中全局历史为3位、模式历史为2位，则BTB容量为多少？
5、推测执行的基本思想？相对于Tomasulo算法流水线，结构上有何变化？

## Slide 60
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22
F6=M[R2+34] | IS | EX | EX | EX | EX | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F2=M[R3+45] |  | IS | d | EX | EX | EX | EX | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F0=F2*F4 |  |  | IS | z | z | z | z | OF | EX | … | … | … | … | … | EX | WB |  | 
F8=F2-F6 |  |  |  | IS | z | OF | z | OF | EX | EX | WB |  |  |  |  |  |  | 
F9=F0/F6 |  |  |  |  | IS | OF | z | z | z | z | z | z | z | z | z | OF | EX | …
F6=F8+F2 |  |  |  |  |  | IS | z | z | z | z | OF | EX | EX | WB |  |  |  | 
t3-t4：计算有效地址，假设仅一个加减法器，故第2条指令在t5-t6计算； t5：有效地址放入FLB中，假设使用RS的加减法器计算，故传送结果需1个时钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
*附1：教材P130例5.3的执行过程图