## Slide 1
第五章 存储系统

## Slide 2
※本章主要内容
⑴ 存储系统的层次结构
概述(引入/组成/性能)，组织(层数/管理机构/MEM结构)
⑵ Cache的基本知识
工作原理，实现技术，性能分析
⑶ Cache的性能优化
降低缺失率，减少缺失开销，减少命中时间
⑷ 主存的性能优化
单体多字MEM、多体交叉MEM、独立存储体
⑸ 虚拟存储器
组织(原理/参数/实现)，性能优化，保护(区域保护/访问保护)，举例
※总体要求
掌握层次结构MEM组成原理，理解性能优化技术
Notes: 2022年虚存举例应加入鲲鹏

## Slide 3
1、存储器的性能指标
*存储容量：
*存取速度：
*传输速度：
第1节 存储系统的层次结构
一、层次结构概述
SM＝w·l·m，w、l、m为存储体的字长、字数、个数
访问时间(TA)—接收命令-操作完成的时间
存取周期(TM)—两次操作请求的最短间隔时间
TM＝TA＋T恢复，如DRAM刷新∈T恢复
MEM带宽(BM)—最大数据传输率(最小数据间隔的倒数)
BM＝m·w/TM 或 w/(TM/m)，m≥1
※主要内容：层次结构的组成、性能、组织(层数/管理)
TA
TM
MEM响应
接收地址/命令
数据有效
MEM响应
MEM恢复
接收地址/命令/数据
写操作完成
MEM恢复
TA
TM
思考：举例说明BM可能与TA无关
Notes: 思考：支持突发传送方式的SDRAM，多体交叉MEM、多体并行MEM有一定关系

## Slide 4
①
近期常用数据 近期未用数据
①
2、层次结构的引入
*MEM的用户需求：
*MEM的用户需求解决方案：
*程序访问的局部性原理：
程序运行时，指令和数据访问所呈现出的相对簇聚现象
示例：for (i=0；i<n；i++) S=S+A[i]；
时间局部性—
空间局部性—
大容量、高速度、低价格
最近访问过的信息，将再次被访问
最近访问信息的相邻信息，将很快被访问
× ×
MEM组成— 快速MEM ＋ 慢速MEM
速度保证—
价格保证— 容量小 容量大
利用局部性
层次结构的
②

## Slide 5
3、存储系统的层次结构
*结构与组成：
*工作方式：
信息存储—
信息传递—
*预期目标：
多种MEM级联，按速度分层、协调工作
存储系统
寄存器
M1
M2
Mn
CPU
…
非易失性MEM
上级MEM中信息为下级MEM中信息的副本
上级改过后需写回←┘
外部只访问M1，内部各级MEM间透明地传递信息
外部不可见(黑匣子)→┴→TA不固定
① c≈cn ② TA≈TA1
注—目标①和②实现后，容量S与TA及c已无矛盾
Notes: 透明性—本来存在的事物或属性，从某个角度看有好像不存在。如高级语言程序员看CPU中寄存器

## Slide 6
4、存储系统的性能参数
*存储容量：
*每位平均价格(c )：
*命中率(H)：
缺失率(F)—
*平均访问时间(TA )：
有效容量S＝SMn ←上层中内容为下层的子集
c＝(c1SM1＋c2SM2＋…＋cnSMn)/(SM1＋SM2＋…＋SMn)
H＝N1/(N1＋N2＋…＋Nn)，Ni为Mi中访问到的次数
F＝1－H
TA＝H·T1＋(1－H)(TA2＋T1)＝T1＋(1－H)TA2
＝T命中＋F·T缺失 ←T缺失即缺失引起的停顿时间
*层次结构的实现要求：
目标①要求—
目标②要求—
层间透明交换所需
SM1<<SM2<<…<<SMn
TM1<<TM2<<…<<TMn，H 较大
(可减小T命中及c) (T缺失的影响变小→利于减小c)

## Slide 7
二、层次结构组织
1、存储系统的层次数量
常见的层次数量—
*Cache-主存层次： (解决主存速度问题)
实现要求—
*主存-辅存层次： (解决主存容量问题)
实现要求—
应用扩展—
层次管理由软件实现，地址变换由硬件实现
常实现虚拟存储器
Cache-主存-辅存，以主存为中心
CPU只直接访问主存→┴→按主存地址访存
CPU
Cache
主存
辅助硬件
主存
地址
地址变换
层次管理
CPU
主存
辅存
辅助软硬件
层次管理、地址变换全部由硬件实现
程序
地址
？
CPU
Cache
主存
主存
地址
辅存
程序
地址
(CPU按程序MEM顺序执行[含访问主存])
MMU
程序地址

## Slide 8
2、层次管理单元的组织
*主要功能：实现层次管理、地址变换
*涉及内容：
访问地址类型(虚/实地址)、层间信息交换单位，
层次管理的实现方式(软件/硬件)
CPU
主存
Cache
辅存
Cache控制器
D/I
(CPU Bus)
MMU
D/I
(I/O Bus)
D/I
(Mem Bus)
虚拟地址
Cache 地址
主存 地址
辅存 地址
Miss时
Hit时
Miss时
Hit时
文件系统
注：Cache控制器负责Cache-主存层次，MMU+文件系统负责主存-辅存层次

## Slide 9
*存储层次的访问地址类型：
类型—
虚拟Cache：
组织—
CPU
主存
Cache
辅存
Cctrl
D/I
(CPU Bus)
MMU
FileS
D/I
(I/O Bus)
D/I
(Mem Bus)
虚拟地址
Miss
Miss
主存-辅存为虚地址，Cache-主存可为实地址或虚地址
可减少一次地址变换；
进程切换需清空$、数据共享困难、I/O麻烦
(VA中含PID) (2个VA~1个PA) (变换2次)
Cache-主存为物理地址，L1$可为虚地址(稍后讨论)
△说明：后续讨论中，Cache均基于物理地址方式组织！
CPU
Cache
虚拟地址
Cctrl
MMU
FileS
D/I
(I/O Bus)
D/I
(Mem Bus)
D/I
(CPU Bus)
辅存
主存
Miss
Miss
Notes: $--Cache的缩写，采用自《并行计算机体系结构-硬件/软件结合的设计与分析》，David E. Culler

## Slide 10
*层间信息的交换单位：
减少TA的方法—
设计依据—
设计结果—
*层次管理的实现方式：
依据—
结果—
满足性能、性/价要求
Cache-主存用硬件实现，主存-辅存用软件实现
目标是速度→┘ 管理表太大→┴←兼顾成本
一次交换多个字，采用猝发传送(成组传送)
即Tn个字＝T地址+T存取+n*T传输 ←存取与传输重叠
CPU
主存
Cache
辅存
字/次
(如4B)
页/次
(如4KB)
块/次
(如32B)
各个层次的平均时延大体相等 ←消除瓶颈
即 FMiTn1个字/n1≈FMjTn2个字/n2
MEM离CPU越远，n越大；n通过量化分析得到
思考①：若T缺失只考虑调入开销，调入采用常规传送，n＝8与 n＝2的TA，哪个更大？
地址变换均用硬件实现
思考②：主存地址32位、按字节编址，页大小4KB，页表项长度4B，进程的页表大小？
Notes: 思考①：依给定条件，TA＝TA命中+F*T调入，两者的TA命中相同，T调入n字＝n*T调入1字；
若访问了连续8个字、每个字2次，则n=8时F＝1/16、T调入＝8T调入1字，n=2时F＝4/16，T调入＝2T调入1字，两者相等；
若访问了连续5个字、每个字2次，则n=8时F＝1/10、T调入＝8T调入1字，n=2时F＝3/10，T调入＝2T调入1字，n=8更大（调入未访问的字增加了开销）。
思考②：=(2^32/2^12)*4B=4MB

## Slide 11
3、层次MEM的结构
*MEM空间管理：
*工作原理：
实现问题—
编址单位＝访问地址的单元长度
交换粒度＝两种(面向上层及下层)
地址变换、数据访问、数据写回
下层地址→本层地址
命中?
Y
访问CM(上层粒度)
请求到达
用下层地址查映射表
请求完成
N
注：CM—本层MEM
DM—下层MEM
映射规则
替换算法
写策略
查找方法
写?
N
存CM数据到DM(下层粒度)
Y
取DM数据到CM(下层粒度)
存CM数据到DM(下层粒度)
选一个牺牲位置
找一空闲位置
找到?
Y
N
映射规则、查找方法、替换算法、写策略
上层 本层MEM 下层

## Slide 12
7
*硬件组成：
*性能优化：
存储体、控制器(地址变换＋层次管理)
TA＝T命中＋F·T缺失，T命中＝ T查找＋T访问，T缺失≥ T调入，
可从3个方面进行(Cache中讨论)
上层
MEM
地址
下层总线
存储
体
映射机构
数据 (字/次)
下层MEM
替换机构
命令
数据 (块/次)
地址
命令
MUX
命中
地址
候选行
MUX
所选
地址
读写机构
注：①是/否命中 ②是/否有空位置 ③是/否需写回 ④是否需调入
②
③
④
①
上层总线
9
Notes: P9-看不同总线，P7-去总结一下

## Slide 13
1、Cache的基本组成
*存储空间管理：
信息交换单位—
信息交换管理—
*组成：
第2节 Cache的基本知识
一、基本工作原理
…
数据块
(字0～字2b-1)
标记
有效
状态
数据块
(字0～字2b-1)
标记
有效
状态
…
又称为目录表
※主要内容：工作原理，实现技术，性能分析
CPU
Cmd
Addr
存储体
(SRAM)
比较器
替换及
读写机构
目录表
Data
Cache-CPU间为字、Cache-主存间为块
目录表(Cache-主存的映射)
存储体、控制器(目录表+比较器+替换机构+读写机构)

## Slide 14
2、Cache的工作原理
*完成访问过程：
*实现技术：
*实现要求：
接收主存地址
通知操作完成
①地址变换，②数据访问，③数据写回主存
数据写回主存
Y
N
是写？
场景：好学生迟到时，老师怎么给其安排座位？
Cache
主存
(层次结构)
N
查找目标主存块
命中？
Y
访问Cache存储体
缺失处理
有空闲行?
调入目标块(到行i)
(=i) Y
N
选出牺牲行(i)
腾空行中内容
映射规则(块可调入哪些行)，
替换算法(如何选牺牲行)，
全部由硬件完成！ ←目标为高速访问
替换算法
写策略
写策略
查找方法(如何找到目标行)
写策略(何时/如何写回主存)
映射规则
查找方法

## Slide 15
全相联＜组相联<<直接
组相联映射方式(全相联的查找/替换成本太高)
1、映射规则
*任务：
*性能指标：
*常见映射：
*性能分析：
*常见选择：
二、实现技术 (4个方面)
确定一个主存块可放到哪些Cache行(候选行)中
块调入时的冲突率
直接、全相联、组相联
块内地址
群内块号
群号
块内地址
组号
组内行号
块内地址
主存块号
块内地址
行号
块内地址
区内块号
区号
块内地址
行号
全相联映射
直接映射
组相联映射
候选行数＝20行
候选行数＝2Len(行号)行
候选行数＝2Len(组内行号)行
思考：4路组相联Cache的相联度是多少？
Notes: 全相联(Fully Associative)，直接映射(Direct Mapping)，组相联映射(Set Associative)

## Slide 16
2、查找方法
*任务：
*性能指标：
*常见方法：
*性能分析：
*常见选择：
确定如何查找目标行
查找的速度、成本
按地址查找(并行)、按内容查找(相联MEM)
└←块地址划分为标记+索引，
主存
地址
块内
地址
索引j
标记r
主存块号
组j
有效位 标记
…
…
1 p
有效位 标记
…
…
1 r
行0
行n-1
…
…
比较器
≥1
命中
比较器
＝
&
…
…
＝
&
索引选择组、标记与各行比较
速度—必须相近，成本—直接＜组相联<<全相联
按地址并行查找 (性/价较好)
…
屏蔽REG
比较REG
字选择
REG
结果
REG
相联存储器
主存地址
块内地址
索引j
标记r
Cache目标是提高速度

## Slide 17
*Cache命中时的工作过程： (暂不考虑写策略)
①取目录项(即行的管理信息)，可同时取缓存块
②比较是否命中，可同时取(读时)或改变(写时)块内数据，
然后存(写时)整块数据到存储阵列
③通知操作完成
索引
1
≥1
命中/缺失
标记
…
多选器
多选器
数据
…
…
块内地址t
主存
地址
群内块号g
群号r
主存块号
…
组0
组g
有效V 标记Tag
块数据
…
…
1 p
…
…
有效V 标记Tag
块数据
…
…
1 r
…
…
行0(路0)
行n-1(路n-1)
…
…
比较器
比较器
＝
＝
译码器
数据
…
性能与成本及功耗的权衡
Notes: 写块内数据：译码器+多个三态门

## Slide 18
解：⑴Tag＝
⑵组号＝ ，条件＝
⑶读次数＝ ，缺失特征＝ H＝
⑷
⑸
例1：主存按字节编址、地址为24位，Cache的容量为32KB、相联度为4，主存块大小为16B。⑴Cache行中标记(Tag)的长度？⑵CPU访存地址为123456H时，可能命中的Cache组号？命中条件？⑶若Cache初态为空，从0#单元起连续读出100B数据(2B/次)，此时Cache的命中率？⑷Cache有几个比较器？⑸若Cache中比较器时延为2ns，存储阵列、目录表时延均为10ns，读块内数据(字)需1ns，则读操作的T命中最小值？
24-log2(16B/1B)-log2[(32KB/16B)/4]＝11b
101000101B (有效位=1)&(标记=00010010001B)
100B/2B＝50 各块首次读时， 43/50
4个(并行查找)
理论上，T命中＝T取目录项+T比较+(T读缓存块+T读块内数据)＝23ns；
实际上，T命中＝max{T取目录项,T读缓存块}+max{T比较,T读块内数据}
≥12ns
有效 标记 状态 缓存块
V
Tag
LRU M

## Slide 19
3、替换算法
*任务：
*性能指标：
*常见算法：
*常见选择：
*LRU算法的硬件实现：
堆栈法—
比较对法—
确定从候选行中如何选出一个牺牲块(行)
对命中率的影响程度、算法的实现成本
└←看替换是/否遵循访问局部性
 | 状态的个数 | 状态更新的时机 | 牺牲行的选择 | 对H的影响
RAND | 1个随机数/Cache | 块替换时，产生随机数 | 随机数对应的行 | H随机
FIFO | 1个计数值/行 | 块调入时，更新n个值 | (n个)值最大的行 | H随机
LRU | 1个计数值/行 | 块访问时，更新n个值 | (n个)值最大的行 | H随n增大
注：n—组相联的路数，即候选行的个数；计数值—刚调入/访问的行清零 |  |  |  | 
LRU算法(∈堆栈型算法)
寄存器堆栈(相联查找＋中部移出)，栈底对应牺牲行
用触发器记录块间次序，用门进行判断
└←C(n,2)/2个 n-1个入端→┴←n个(仅1个有效[选中])
Notes: C(n,2)=P(n,2)/2!=n*(n-2)/2

## Slide 20
4、写策略
*任务：
*性能指标：
*常见策略： (按写命中命名)
全写法—
写回法—
*写缺失处理方案：
不按写分配法—
按写分配法—
*常见选择：
确定写操作的数据，何时写到主存
对TA、总线占用度的影响程度
T命中(写)＝TMem(字)；占用总线/次，保持一致性
T命中(写)＝TCache(字)，替换时写主存；有不一致性
T缺失(写)＝0 ←不调入目标块、直接写主存
T缺失(写)≥TMem(块) ←先调入目标块、再处理写操作
命中 命中 缺失 缺失
CPU的操 作
Cache
主存的动作
写i
写i(字)
写i
读j
读j
状态
动作
命中 命中 缺失(替换行c、c改写过时)
写i
写i
读j
读j
读b
读b
调入b(块)
写a
写c(块)
读b(块)
连接总线的$用写回法，其余的$用全写法
└←TA及总线占用度均好 └←一致性好、 T命中(写)差别小
写a
写a(字)
读b(块)
读b
调入b(块)
读b
配对

## Slide 21
*Cache的工作过程：
N
查找目标主存块
命中？
Y
接收主存地址
访问Cache存储体
通知操作完成
缺失处理
是写？
数据写回主存
Y
N
N
查找目标主存块
命中？
Y
接收主存地址
访问Cache存储体
通知操作完成
缺失处理
有空闲行?
调入目标块
N
Y
找出牺牲行
是写？
N
Y
有空闲行?
调入目标块
N
Y
找出牺牲行
块改过？
N
Y
块写回主存
全写法Cache[不按写分配] 写回法Cache[按写分配]
*Cache的硬件配置：
全写法Cache[不按写分配] 写回法Cache[按写分配]
行组成：
V
Tag
缓存块
LRU
行组成：
V
Tag
缓存块
LRU M

## Slide 22
*Cache写主存的性能优化：
原理—
实现—
缓冲器组成—
Cache
存储体
目录表
主
存
CPU
地址
数据
=?
Y
N
全写法Cache[不按写分配]
写时
读缺失时
(字)
写回法Cache[按写分配]
Cache
存储体
目录表
地址
数据
=?
Y
N
替换时
缺失时
(块)
写提交代替写完成，即零等待写(还没写就通知CPU已完成)
└←Cache提交写主存操作时 └→Cache稍后完成写
如全写法T命中(写)＝TMem(字)→TCache(字)
设置写缓冲器(字)或写回缓冲器(块)，
数据先写入缓冲区、稍后再写入主存
大小为2～4行
主存(块)地址
有效位
主存(块)数据
思考：Cache何时将缓冲区内容写主存？
写
缓冲区
①
②
写回
缓冲区
①
②
Notes: 思考：Cache空闲时或命中时

## Slide 23
三、Cache性能分析
1、平均访问时间TA
TA＝T命中＋F·T缺失，T缺失包括块调入、替换等时延
解：T命中＝(T读命中×N读＋T写命中×N写)/(N读＋N写)，
F·T缺失＝(T读缺失×N读缺失＋T写缺失×N写缺失)/(N读＋N写)
⑴ T写命中＝10Tc，T写缺失＝0Tc，
故TA＝(1*700+10*300)/1000+(40*50+0*15)/1000＝5.7Tc；
⑵ T写命中＝0.8*1Tc+0.2*10Tc＝2.8Tc，故TA＝3.54Tc；
⑶ T写命中＝1Tc，T写缺失＝40Tc，
故TA＝(1*700+1*300)/1000+(40*50+40*15)/1000＝3.6Tc。
例2：设Cache命中时间为1Tc，块缺失开销为40Tc，主存存取时间为10Tc。某程序执行时共有700次读、300次写操作，读、写操作分别缺失50次、15次。⑴求全写法Cache的TA；⑵若全写法Cache设有写缓冲器，可隐藏80%的写主存时延，求其TA；⑶求写回法Cache的TA。

## Slide 24
2、处理器性能与TA
TCPU＝IN*CPI*TC＝(CPU执行的TC数＋存储器停顿的TC数)*TC
＝(CPU执行的TC数＋访存次数* F*T缺失)*TC
└←含T命中，即Cache命中时的指令周期
例3：某CPU的CPI＝2.0，程序中每条指令平均访存1.3次；采用直接映射Cache时TC＝1ns，采用2路组相联映射Cache时TC＝1.2ns(受限于MUX时延)，两者的T命中＝1TC、T缺失＝66ns，相同容量时的F分别为1.4%、1.0%。⑴计算两种Cache的TA；⑵分析哪种CPU性能更优。
解：⑴ TA1路＝1*1ns+0.014*66ns/1ns*1ns＝1.924ns，
TA2路＝1*1.2ns+0.01*66ns/1.2ns*1.2ns＝1.860ns；
⑵ TCPU1路＝ IN*(2+1.3*0.014*66/1)*1ns＝IN*3.2012ns，
TCPU2路＝ IN*(2+1.3*0.010*66/1.2)*1.2ns＝IN*3.258ns；
采用直接映射Cache的CPU性能更优(时钟周期短)。
17
※性能优化：TA＝T命中＋F·T缺失，可从3个方面进行
Notes: P17-看判断命中的门电路、选择数据的选择器

## Slide 25
第3节 Cache的性能优化
※主要内容：降低缺失率，减小缺失开销，减小命中时间
一、降低Cache的缺失率
*缺失的类型：
强制缺失—
容量缺失—
冲突缺失—
*缺失的影响因素：
强制缺失—
容量缺失—
冲突缺失—
*降低缺失率的方法：
第一次访问某个块时，块不在Cache中
所需块不能全部调入，替换后又重新访问
多个块映射到同一组，替换后又重新访问
仅与块大小有关 (与容量、相联度无关)
与Cache容量、软件工作特性(地址流)有关
与相联度有关
有多种(容量、块大小、相联度、预取等)，
应尽量避免增加T命中或T缺失

## Slide 26
1、增加Cache块大小
*测试结果：
*性能分析：
*块大小的选择：
依据—
结果—
S块尽量大，值取决于下级MEM的延迟与带宽
└→保持F·T缺失不变→┴→T调入较小时S块较大
① SCache不变，S块↑时 F先↓后↑
② SCache↑，F最小时的S块↑
S块↑导致F↓、T缺失↑ (T调入＝T存取＋n*T传输)
使TA最小(即F*T缺失最小)
S块
F
SC
2SC
4SC
例1：表中T传输＝2CLK/16B，T命中＝1CLK，选择各容量的S块
S块及T缺失 SC |  | 4KB | 16KB | 64KB | 256KB
16B | 80+2 | 8.57% | 3.94% | 2.04% | 1.09%
32B | 80+4 | 7.24% | 2.87% | 1.35% | 0.70%
64B | 80+8 | 7.00% | 2.64% | 1.06% | 0.51%
128B | 80+16 | 7.78% | 2.77% | 1.02% | 0.49%
256B | 80+32 | 9.51% | 3.29% | 1.15% | 0.49%
解：TA＝T命中＋F·T缺失，
T4K/16＝1+8.57%*82＝8.027CLK,
T4K/64＝1+7.00%*88＝7.160CLK,
得 4KB时S块＝32B，
16KB/64KB/256KB时S块＝64B
改善F强制
改善F冲突
思考②：例1中80→40，结果会变化吗？
思考①：T命中为何与S块无关？
17
Notes: P17-看S块对T命中的影响
思考①：不同块大小，仅影响T命中的块内数据选择时间；②：会，根据计算结果

## Slide 27
2、提高相联度(组内块数n)
*测试结果： (基于P207表7.3)
*性能分析：
*相联度的选择：依据—
结果—
① SCache不变，F8路≈F全相联
② SCache≤128KB，SCache的F1路≈SCache/2的F2路
n↑导致F↓、T命中↑ (T命中＝T查表＋T访问)
使TA最小(F及T命中均较小)
例2：若T命中=1TCn，TC2=1.36TC1、TC4=1.44TC1、TC8=1.52TC1，T缺失=25TC1(与n无关)，基于P207表7.3，满足TA8＜TA4＜TA2＜TA1的条件？
解：TA2＝1.36+F2*25，TA4＝1.44+F4*25，TA8＝1.52+F8*25，
计算后可得，满足条件为：SCache≤8KB、n≤4时。
分析—SCache较大时， n↑导致的T命中↑ ＞ F↓节省的时间
T命中＝1TC时，n尽量低； ←Cache不应影响CPU的TC
T命中＞1TC时，n可较高 ←L1$虚拟索引、多线程
└←────T命中↓←┴→稍后讨论
17
Notes: P17-看判断命中的门电路、选择器
思考：为何相联度为8时产生冲突概率很低？
①指令及数据的局部性较高，相邻信息放在不同组中，无冲突；
②同一时间片内执行的进程不多，相联度接近于进程数即可。

## Slide 28
3、伪相联Cache
*工作过程：
*性能分析：
优化—
*特点：
*应用：
查找直接映射方式的Cache行，
缺失时查找伪相联Cache行，
└←如索引域最高位取反
再缺失时才访问下级MEM
…
…
索引
伪相联行
V Tag 缓存块
伪命中时，交换2个块的内容 ←利用局部性
使流水线设计复杂化，可用于L2$
较少使用(L2$的相联度较高)
思考：块调入到伪相联行的场景？
TA伪＝T命中直＋(F直′－F2路)·T命中伪＋ F2路·T缺失，
有F2路＜F直，但F直′＞F直 ←块可能调入到伪相联行
Notes: 思考：直接映射行V=1、缺失，伪相联行V=0时，块理应调入伪相联行，优化后直接映射行先移到伪相联行，块调入直接映射行。

## Slide 29
4、牺牲Cache (Victim Cache)
*Victim：
*工作过程：
*性能分析：
*Victim的容量：
全相联的小Cache，存放被替换出的块
Cache缺失时，查找Victim，
Victim命中时，将块调入Cache(常为块交换)
└→Cache缺失、候选行已满→┘
Cache
存储体
目录表
下层MEM
地址
数据
=?
Y
N
替换时
读缺失时
Victim
Cache
写回
缓冲区
=?
Y
N
Cache采用直接映射、容量为128个块，
Victim为4个块时， HVictim可达20%~90%
思考：TA还可以优化吗？
TA＝T命中＋HVictim·F·T命中Victim＋(1－HVictim)·F·T缺失
较高(全相联)→┘ └←纳入Cache命中
Notes: 思考：同时查表，TA＝T命中＋HVictim·(T命中Victim－T查表)＋(1－HVictim)·F·T缺失

## Slide 30
5、硬件预取
*优化原理：
*工作过程：
预取算法—
指令/数据访问前，已调入Cache/缓冲区(统称预取器)
Cache缺失时，查找预取器、发出调入及预取请求；
预取器命中时，该块调入Cache、取消调入请求
Cache
预取器
下层MEM
预取器命中时
上层MEM
预取(Cache缺失时)
调入(Cache缺失、预取器缺失时)
根据2次缺失地址的差值选，有多种(如下个块)
例3：某Cache的T命中＝1TC，T缺失＝50TC，F＝1.1%；采用硬件预取技术后，预取器命中需1TC，H预取＝25%；求优化后的缺失率。
解：TA＝T命中＋F·H预取·T预取器命中＋F·(1－H预取)·T缺失，
＝1＋1.1%*25%*1＋1.1%*(1－25%)*50＝1.415TC；
TA＝T命中＋ F ·T缺失，F ＝(1.415－1)/50＝0.83%
Notes: 注：请求不一定马上变成总线操作，如总线忙、总线仲裁失败等

## Slide 31
*测试结果：
*实现要求：
存在问题—
处理方案—
*应用举例：
SC＝256行、 n＝1的I$，FBuff＝1时F↓＝15～25%，
FBuff＝4时F↓＝50%；
SC＝2048行、n＝4的D$，FBuff＝8时F↓＞50%
预取未完成前会阻塞Cache的调入请求
└←Cache空闲时开始
采用非阻塞Cache，且预取优先级较低
├←预取应不影响正常访问
└→首个请求缺失时，可处理后续请求(隐藏调入时延)
Core 2有8个预取器{(L1-I$*1＋L1-D$*2)*2＋L2$*2}；
L1-I$利用Store端口预取(Store端口优先级比Load低)；
L1$、L2$采用不同的预取算法

## Slide 32
6、编译器控制的预取
*优化原理：
*预取类型：
按数据存放位置分—
按故障处理方式分—
*实现要求：
存在问题—
处理方案—
*特点：
编译器在目标代码中适当位置插入预取指令
寄存器预取、Cache预取
故障性预取、非故障性预取
(VA故障时产生异常) (VA故障时放弃预取)
预取可能得不偿失(如数据已在Cache中)
└←执行一条指令，含取数据(块)时间
采用非阻塞Cache ←预取不影响处理器执行
(硬件预取与之相反)
预取效率较高，无硬件成本，软件可移植性差
块/次
数据未装入或保护错

## Slide 33
7、编译优化
*优化原理：
*代码重组：
过程重排序—
块对齐—
转移校正—
*数据重组： (主要针对数组)
数组合并—
循环交换—
分块—
通过优化软件减少指令/数据缺失率
根据配置文件信息判断指令组间的冲突
项的入口与块起始位置对齐 ←连续代码的命中率↑
大概率执行的转移基本块移至分支指令之后
其他变化？→┘
int Val[100]; → struct me { int val;
int Key[100]; int key} m_Arr[100];
根据数组的存储顺序进行交换(提高空间局部性)
for (j=0;j<100;j++) → for (i=0;i<500;i++)
for (i=0;i<500;i++) for (j=0;j<100;j++)
x[i][j]=2*x[i][j]; x[i][j]=2*x[i][j];
对子矩阵(或块)进行操作(提高时间局部性)
if (条件) go LL
基本块1(大概率)
…
LL：基本块2(小概率)
Notes: 其他变化：条件取反

## Slide 34
二、减少Cache的缺失开销
1、读缺失优先于写
*优化原理：
*工作过程：
先处理读缺失，后处理写/写回操作
└←所读数据还可能在缓冲区中
零等待写
写i
写i
读j
写M[i]
读j
写i
CPU 操 作
Cache动作
写(回)缓冲区
主 存
读k
读M[块k]
写a
写a
读k
写M[a]
写a
写i
写i
读j
写M[i]
读j
写i
CPU 操 作
Cache动作
写(回)缓冲区
主 存
全写法Cache
缺失、替换块b(改过)
写i
写i
读k
读M[块k]
读k
写i
写i
写M[块b]
写M[块b]
写回法Cache
读k
读M[块k]
写a
写a
读k
写M[a]
写a
读k
读M[块k]
读k
写M[块b]
写M[块b]
同时查找Cache和写(回)缓冲区，
Cache缺失、缓冲区命中时，该块移至Cache中；
Cache缺失、缓冲区缺失时，立即调入目标块
22
Notes: P22-看零等待写的写缓冲区

## Slide 35
*实现要求：
*性能分析：
Cache
存储体
目录表
地址
数据
=?
Y
N
读缺失时
(字)
写
缓冲区
Cache
存储体
目录表
地址
数据
=?
Y
N
缺失时
(块)
写回
缓冲区
结果—T读缺失＝T读块，T写缺失＝0或T读块
└←原来≤T写字+T读块或≤T写块+T读块
T命中几乎不受影响 ←同时查Cache和缓冲区
缺失率↓ ←写缓冲类似于Victim
②
③
Y
N
=?
①
②
③
Y
N
=?
①
TA＝T命中＋H缓冲区·F·(T缓冲区命中－T查找)＋(1－H缓冲区)·F·T缺失
└←同时查找

## Slide 36
D0
请求内容
D1
D2
①[00100H]←data[2字]
②[00102H]←data[1字]
不采用写合并(优化前)
00100H 0011
00102H 0001
2、写缓冲合并 --用于全写法Cache
*优化原理：合并写请求，隐藏/减少写操作开销
*写缓冲区组成：由几个缓冲行组成
缓冲行组成—
写请求处理—
*写缓冲合并：
*性能分析：
每行包含多个子项，各子项有独立的有效位
└←支持不同长度数据 └←表明所写长度
有空闲行时写入请求，否则阻塞
00100H 0111
00000H 0000
采用写合并(优化后)
地址 有效位
D0
子项3 子项2 子项1 子项0 请求内容
D2
D1
①[00100H]←data[2字]
②[00102H]←data[1字]
行0
行1
地址与待写行匹配时合并请求，否则写入请求
减少写主存的操作次数、提高写缓冲区的利用率
地址 有效位
子项3 子项2 子项1 子项0
行0
行1

## Slide 37
*尽早重启方案：
实现方法—
*请求字优先方案：
实现方法—
*性能分析：
块按序调入，请求字到达时立即送给CPU
计数器(初值=块内地址)＋选择器(存储体/主存)
先调入请求字送给CPU，后调入块中其他字
专门的行读总线事务
例4：若Cache块大小为64B，读出首个8B需9Tc，每传输8B需2Tc，计算是/否采用请求字优先时，连续2次读同一块中不同8B的T缺失。
解：不采用时，T缺失首次＝9＋8*2＝25Tc，T缺失二次＝0Tc；
采用时，T缺失首次＝9＋2＝11Tc，T缺失二次≤25Tc－11Tc。
与首次不重叠
依赖于Cache块大小、未调入部分的访问概率
Cache
存储体
目录表
主存
地址
数据
=?
单字宽
缺失时
块宽度
单字宽
3、请求字处理技术 --适用于Cache块较大时
*优化原理：块调入完成前，将数据送给CPU、操作完成

## Slide 38
增设请求缓冲区，当前请求缺失时处理后续请求
↑ ↓
└命中时┘
4、非阻塞Cache --适用于乱序执行CPU等
*优化原理：当前请求缺失时，可处理后续请求 ←命中时隐藏T缺失
CPU请求发出
Cache操作
R缺失[A]
R请求[A]
块调入{[A]}
R命中[A]
CPU请求完成
R响应[A]
W响应[C]
R命中[B]
R请求[B]
W请求[C]
W命中[C]
R响应[B]
*实现要求：
*性能分析：
*应用：
Cache
存储阵列
目录表
CPU
地址
数据
Y
N
主
存
=?
请求缓冲区
测试表明，处理多重缺失下的命中意义不大
└←多个请求缺失后，某个请求命中
乱序执行CPU、采用预取技术的Cache
思考：为何第2个请求命中时才处理？其缺失时怎么办？
31
Notes: P31-看预取Cache的需求
思考：只有一套比较器等Cache部件；阻塞或查看第3个请求，通常为前者

## Slide 39
5、两级Cache
*优化原理：
*性能分析：
局部/全局缺失率—
L2$的评价指标—
采用层次结构，在不影响T命中时优化T缺失
└←一级Cache小而快，二级Cache大容量
L1$
主存
CPU
L2$
主存
CPU
Cache
例5：若1000次访存中，L1$缺失40次，L2$缺失20次，TL1$命中＝1Tc， TL2$命中＝10Tc，TM缺失＝100Tc，每条指令平均访存1.5次，求每条指令的平均MEM停顿时间。
解：FL1$＝4%，FL2$＝50%，F全局＝2%；TA＝1＋4%*10＋2%*100＝3.4Tc，
T次停顿＝3.4－1＝2.4Tc，T指令停顿＝1.5*2.4Tc＝3.6Tc。
TA＝TL1$命中＋FL1$·(TL2$命中＋FL2$·TM缺失)
FL1$、FL2$为F局部，FL1$·FL2$为F全局
对TL1$缺失的影响，用F全局评价
35
Notes: P35-看局部缺失率

## Slide 40
*测试结果：
结果—
结论—
*第2级Cache的参数：
容 量—
相联度—
块大小—
SL2$＝S单级$、两者的S块及n相同时，FL1$·FL2$≈F
└→须较大、不影响TC→┴→n应较小
优化FL2$时，无需顾忌TL2$命中 ←L2$不影响TL1$命中
可较大，如SL2$＝512KB ←有效降低容量缺失率
可采用较高的相联度 ←有效降低冲突缺失率
可采用较大的块 ←有效降低强制缺失率
└←不同于L1$
例5：L2$中，若TL2$1路命中＝10Tc、FL2$1路局部＝25%、TL2$缺失＝100Tc，TL2$2路命中＝10.1Tc、FL2$2路局部＝20%，分析L2$的相联度对TL1$缺失的影响
解：TL1$1路缺失＝10+25%*100＝35Tc，TL1$2路缺失＝10.1+20%*100＝31Tc，
∴提高L2$相联度，可降低TL1$缺失！ └←2级$时钟需同步
27
思考：为什么不采用更多级Cache？
Notes: P27-看相联度的影响因素 思考：TA下降的主因是T命中及F，更多级减小的是T缺失。

## Slide 41
1、小而简单的一级Cache
T命中＝T取目录项＋T比较标记＋T访问数据 ←用主存地址访问时
*优化原理：
*性能分析：
三、减少Cache的命中时间
减小、隐藏T命中的子项
容 量 小—利于T取目录项↓，便于T命中＝TC
结构简单—利于T比较标记↓，T比较标记与T访问数据并行
例6：假设L1$中，TL1$2路命中＝1Tc、FL1$2路＝4.9%、TL1$缺失＝10Tc，TL1$4路命中＝1.1Tc、FL1$4路＝4.4%，哪种方式的TA更好？
解：TA2路＝1.49Tc；Tc＝1.1Tc，TA4路＝(1＋0.044*10/1.1)Tc＝1.54Tc
└←T缺失不受$影响
└→CPU不访存时也变慢！
思考：如何实现T比较标记与T访问数据并行？
V
Tag
缓存块
LRU M
比较器
命中
块内地址
索引
标记
多路选择器
Notes: 思考：比较器、译码器同时工作

## Slide 42
*虚拟Cache： --VIVT方式
优点—
存在问题—
*优化原理：
性能分析—
容量要求—
2、虚拟索引Cache
物理Cache的TA＝T地址变换＋T取目录项＋T比较标记＋T访问数据＋F*T缺失
虚拟Cache的TA＝ T取目录项＋T比较标记＋T访问数据＋F*T缺失
9
用虚拟地址索引及比较标记，隐藏T地址变换
进程切换需清空$、数据共享困难、I/O麻烦
虚拟索引-物理标识 --VIPT方式
└←(ndx2∈页内地址、标记2∈物理页号)
T地址变换与T取目录项并行 ←VA与PA的ndx2相同
Lndx2+块内≤L页，S＝2Lndx2*n*2L块≤页大小*相联度n
例：PⅢ的L1-I$容量＝27*4*25B＝16KB，ndx2＝7、n＝4
页内地址
块内
ndx2
tag2
ndx1
tag1
实地址
虚地址
块内
组内
Cache地址
ndx2
块内
ndx2
Cache(组相联)
=
MUX
…
V
标记2
块数据
…
=?
tag2
=
ndx1
=?
TLB(组相联)
tag1
MUX
…
V
标记1
实页号
…
Notes: P9-看虚拟Cache结构

## Slide 43
容量扩展方法—
提高相联度：
页着色：
页推测：
好但有限制，如n＞8后F不变、T命中增加
例：Core i7的L1-D$，S块=64B、n=8，容量＝2(6+6)B*8＝32KB
OS使PP#与VP#低m位相同，ndx2扩展m位
例：i7的L1-I$，n=8，m=1(奇页←奇页)，容量=2(m+6+6)B*4＝32KB
硬件推测VP#低m位所映射的PP，ndx2扩展m位
└→标记不匹配时，按正确索引重试(如m=1)
27
3、路预测
*优化原理：
*实现要求：
*工作过程：
*性能分析：
测试结果—
预测下一次访问组(相联度为n)中的哪个行(块)
每个组设置一些预测位
①比较预测行的标记，同时读该行缓存块；
②缺失时，比较其他行的标记；③修改预测位
预测命中时T命中＝1TC；预测失败时T命中＝2TC
n＝2时准确率＞90%， n＝4时准确率＞80%
Notes: P27-看n＞8的测试结果

## Slide 44
41
4、访问流水化
T读命中＝max{T取目录项,T读缓存块}＋max{T比较标记,T输出字}＋T改块状态
T写命中＝max{T取目录项,T读缓存块}＋T比较标记＋T改字＋T改块状态
*优化原理：
*实现要求：
*性能分析：
将操作过程细化，各步骤可流水进行
如：读、写操作均分为2个段(取目录项+其余)
设置段间寄存器、使用双端口MEM
如：第1个段，Cache→取目录项及块数据→段间REG，
第2个段，段间REG→处理操作、块状态及所写字→Cache
T命中不变，带宽成倍提高(便于缩短TC)
思考②：若Cache操作的T流水段＝2Tc时，如何保证指令流水线按Tc流动？
思考①：读、写的改块状态各有哪些操作？该步骤前可通知CPU操作完成吗？
Notes: P41-看max的内容 思考①：读时更新LRU位，写时更新块数据及LRU位；可以
思考②：增加数据宽度+设置缓冲器，每2Tc流出足够数据

## Slide 45
※Cache优化小结：
优化技术 | F | T缺失 | T命中 | O(硬件) | 说明
增加块大小 | + | - |  | 0 | 效果较小
增加Cache容量 | + |  |  | 1 | 广泛使用，特别是L2$
提高相联度 | + |  | - | 1 | 广泛使用
伪相联Cache | + |  |  | 2 | MIPS R10000的L1$使用
牺牲Cache | + |  |  | 2 | AMD Athlon中使用
硬件预取 | + |  |  | I2,D3 | 广泛使用,需非阻塞Cache配合
编译器控制的预取 | + |  |  | 3 | 需非阻塞Cache配合
编译优化 | + |  |  | 0 | 
读失效优先于写 |  | + |  | 1 | 广泛使用
写缓冲合并 |  | + |  | 1 | 广泛使用(全写法Cache)
请求字处理技术 |  | + |  | 2 | 广泛使用
非阻塞Cache |  | + |  | 3 | 广泛使用，特别是乱序执行
两级Cache |  | + |  | 2 | 广泛使用，块大小不同实现困难
小而简单的Cache | - |  | + | 0 | 广泛使用，特别是L1$
虚拟索引Cache |  |  | + | 2 | 广泛使用，特别是小容量L1$
路预测 |  |  | + | 1 | P4中使用
Cache访问流水化 |  |  | + | 3 | 广泛使用
作业1：P241—10、13、5、7、14，PPT—3

## Slide 46
配置容量
(m×w)
第4节 主存的性能优化
※主要内容：单体多字MEM，多体交叉MEM，独立存储体
*主存的组成：
*访存的需求：
*主存的性能：
*主存的优化：
ROM+RAM，所有参数均已给定
├←主存单元长度及主存地址空间，由CA给定
└←主存单元个数 (可选配)，由用户给定
主存地址位数
…
…
…
…
bw-1 … b0
主存地址空间
(CPU可寻址空间)
主存单元长度
An-1 A0
0…00……0
… ……
0…01……1 0…10……0
… ……
1…11……1
最大容量
(2n×w)
一次访问多个连续单元，多次访问的地址连续
(占多个单元/数据) (程序访问局部性)
延迟、带宽，Cache关注前者，I/O关注后者
改进工艺、并行处理(多个MEM)、层次结构(多种MEM)
└→MEM内部，如FPM DRAM、SDRAM、DDR3 SDRAM等

## Slide 47
*单字MEM：
*单体多字MEM：
缺点—
应用—
设存储字长为W(通常＝机器字长)，存储周期为TM，
则MEM带宽BM＝W/TM
例1：若主存的W＝8B，Cache的S块＝32B，调块时发送地址需1Tc、访问每个字需16Tc、传送一个字需1Tc，则T缺失＝4*(1+16+1)＝72Tc
设存储字长W ＝m*W，则TM＝TM，BM＝m*BM
例2：例1中主存的W ＝16B时，T缺失＝2*(1+16+1)＝36Tc
⑴访问有效性差(通常仅访问m个字中的1个字)
⑵功耗较高(每次访问m个字)
适于L1$-L2$间，不适于CPU-L1$、L2$-主存间
(Core 2的W ＝256b) (访问粒度为字)
1、单体多字存储器
存储体—具有地址译码器、读/写电路的MEM模块/芯片
存储字长—指MEM芯片的I/O位数 ←与主存单元长度无关
思考：如何实现只写1个字？
Notes: 思考：先读出m个字到REG中，修改所写字，再写入m个字

## Slide 48
2、多体交叉存储器
*编址方式：交叉编址(便于满足访存需求)
*结构：
*原理：
*应用：
*并行访问MEM：(交叉访问的另一种形式)
原理—
应用—
每隔TM /m启动一个体，突发传输方式I/O(BM＝m*BM)
例3：例2中主存为4体交叉MEM时，T缺失＝1+16+1*2＝19Tc
各种MEM(接口不变、带宽提高)
思考：与单体多字MEM的区别？
TM 2TM
CLK
M0体
M1体
M2体
M3体
输出
输入
D0
D1
D2
D3
D0
D1
D2
D3
46
同时启动各个体，
并行I/O(BM＝m*BM)
字级MEM(粒度不变、字长为字)
w
WE
A11~2
D31~24 DM3
CS
w
w
w
&
&
&
&
DM2
D15~8 DM1
D7~0 DM0
D7~0 WE
M0
A9~0 CS
D7~0 WE
M1
A9~0 CS
D7~0 WE
M2
A9~0 CS
D7~0 WE
M3
A9~0 CS
A1~0
w
WE
存储器控制部件
D7~D0
CS
CLK
w
w
w
w
A11~2
D7~0 CS
M0
A9~0 WE
D7~0 CS
M1
A9~0 WE
D7~0 CS
M2
A9~0 WE
D7~0 CS
M3
A9~0 WE
Notes: P46-看访存需求
思考：读写粒度不同，前者为kw（k可变），后者为mw（m为常数）

## Slide 49
3、独立存储体 (交叉访问的一种改进)
*编址方式：交叉编址(便于满足访存需求)
*结构：
*原理：
*应用：
*体冲突的避免：软件—
硬件—
每个体有独立的地址线、数据线
控制器管理与调度多个请求， ←无体冲突的请求可并行
每个体可独立进行操作 ←实现访问或访问重叠
例4：上图的请求队列中，①、②只能串行， ②、③可以并行
└←访存操作不可乱序
M0
CPU0
CPU1
连接通路
(如交换机)
M1
MEM
控制器
0
2
4
6
1
3
5
7
并行存储器(Corei7的L3$有4个体)，
双通道MEM(上图中③④为同一个请求时，MEM同时存取、流水I/O)
循环交换优化
存储体个数为质数
思考：MEM外部若不使用2套接口，有什么不足？
③
④
②
①
46
Notes: P46-总结主存的优化 思考：不能并行I/O

## Slide 50
第5节 虚拟存储器
※主要内容：VM的组织，VM的保护，VM示例，层次结构综合
存储管理—含主存空间分配、进程空间保护、存储空间扩充
(分区/分页) (区域/环/访问) (覆盖/交换)
一、虚拟存储器的组织
1、虚拟存储器工作原理
*VM的定义：
*VM的组成：
特征—
以透明方式 为程序提供的、>>主存空间的存储空间
└←面向程序员 └←按逻辑地址访问(同执行顺序)
主存、辅存，MMU及相关软件
CPU
虚拟地址
虚拟存储器
辅存
主存
MMU
物理地址
主存用作虚存的缓存，
辅存用作主存的后备MEM、虚存的宿主MEM
MMU常放在CPU中

## Slide 51
*VM的交换单元状态：
*VM的工作原理：
VM的实质—
缓存(主存中)、未缓存、未分配(文件中)
地址变换、访问实现
VM
主存
辅存
数据
虚拟地址
命令
虚存-主存
地址变换
成功
失败
辅助硬件
虚存-辅存
地址变换
主存管理
失败
成功
系统
异常
辅助软件
是面向程序的存储器模型！
交换区：暂存被替换程序信息的空间，替换时使用
文件区：保存程序文件信息的空间，载入时使用
主存空间
程序空间
(虚存空间)
辅存空间(交换区)
虚存-主存映射
虚存-辅存映射
辅存空间(文件区)
Notes: 注：Linux有2种缓存：页面缓存、交换缓存。载入时总是先将程序信息组织在页面缓存中，然后载入；交换缓存构成了交换区。

## Slide 52
2、虚拟存储器的组织
*虚存-主存的交换单位：
*虚存的存储管理方式：
*虚存-主存的层次管理：
映射方式—
查找方法—
映射表位置：
查找方法：
映射表索引：
地址变换：
替换算法—
写 策 略—
程序段、程序页
段式、页式、段页式 ←主存空间分配
全相联方式 ←提高主存利用率
放在主存中 ←表空间巨大、降低成本
按地址查1次 ←主存较慢
用虚地址索引(行数≤S虚存/S交换) ←无标记项
段首址＋段内偏移，<页表[虚页号],页内偏移>
伪LRU ←表在主存中
写回法 ←访存开销大
思考：表长＜S虚存/S交换时的值？实现要求？
装入位
段首址
段表项：
页表项：
段长 …
装入位
实页号
…
Notes: 思考：值为程序实际页数，映射表除表基址外，附加表长项，比较时判断长度。

## Slide 53
*虚存-辅存的层次管理：
虚存空间-文件空间映射—
数据载入管理—
数据交换管理—
文件逻辑空间
VA
offset
编译器
文件系统
堆栈、未满段的p_filesz≤p_memsz
文件中程序头表＋文件管理表
(程序空间→文件逻辑空间→辅存空间)
分配页面、拷贝数据、修改页表项
└←获得PA └←DiskA←offset←VA
同Cache缺失(调入或替换)
程序头表：结构数组，结构体为：
段类型(p_type)、
段首的文件偏移地址(p_offset)、
段首的虚拟地址(p_vaddr)、
段在文件中长度(p_filesz)、
段在存储器中长度(p_memsz)等
缓存
载入
程序逻辑空间
文件物理空间
磁盘
程序物理空间
主存
交换区
页表中页状态(缓存/未缓存/未分配)
Notes: Exe文件中程序头表为结构数组，结构体中包含段类型(p_type)、段首在文件中偏移地址(p_offset)、段首的虚拟地址(p_vaddr)、段在文件中长度(p_filesz)、段在MEM中长度(p_memsz)等；
文件分配表(FAT) 管理所有文件，每个文件占一个目录项；文件内容、设备空间按物理块(如扇区)进行管理，内容索引表实现文件内容到设备的映射管理。目录项中包含文件名称、类型、存取权限、内容索引表(占≥1个物理块)第1个物理块的设备地址(磁盘地址)、创建时间等。

## Slide 54
3、虚拟存储器的实现
*软/硬件功能分配：
*地址变换的实现： --MMU
*缺页处理的实现： --OS
虚存-主存
地址变换
虚存-辅存
地址变换
系统异常
辅助硬件(MMU)
访问TLB/主存 产生异常
失败时
失败时
VA
辅助软件(OS)
执行异常处理程序
MMU负责地址变换，OS负责其他
└←保证速度 └←降低价格
CPU
MMU
主存
①VA
②
③
④异常
失败时
⑤牺牲页
辅存
缺页异常处理程序
⑥目标页
⑦Ins
CPU
MMU
主存
①VA
②PTEA
③PTE
④PA
⑤数据
成功时
执行异常处理程序＋返回到缺页的指令(重新执行)
不同系统有所不同

## Slide 55
*降低F的方法：
*减少TV缺失的方法：
*减少TV命中的方法：
组织：
增加主存容量，增加页大小，两种页大小，预取页式调度
缺失作为异常事件— 减少T请求排队 ←异常优先级较高
增设缺页向量寄存器— 减少T事件响应 ←取向量时避免访存
增设页表缓冲器(快表)— 避免T访存(表项) ←缓冲器在CPU中
小容量Cache(几十行、无需写策略)，H≈99.99%
4、虚拟存储器的性能优化
TVA＝TV命中＋F·TV缺失，TV缺失＝T请求排队＋T事件响应＋T处理，
TV命中＝[T表项地址计算＋T访存(表项)＋T变换]＋T访存(数据)
有效
实页号
标记
行0
LRU
脏
…
引用
有效
实页号
标记
行n-1
LRU
脏
引用
…
…
Notes: TLB中页式管理的标记＝虚页号VPN－索引ndx，ndx＝log2(TLB行数/相联度n)，段页式管理的标记＝段号+虚页号－索引(不存在段表项条目)，理论上条目无需写回页表项。脏位表示该页内容脏（不是实页号脏），引用位、脏位可选，涉及保护检查、替换的处理不同（如写操作/替换时改写页表项）。
Intel CPU 中缺页向量寄存器为CR2

## Slide 56
支持多种页大小—减少地址变换次数
正常页管理：
特大页管理：
并行查快表和慢表—隐藏T表项地址计算 ←快表称为TLB(旁侧式)
页内地址
虚地址
虚页号
实地址
物理页号
慢表(主存中)
装入
实页号(PP)
页内地址
V
Tag
L
快表(CPU中)
M
PP
缺失时
页目录(PD)
属性
页表基址
装入
页表(PT)
属性
实页号
装入
PD基址
页内地址
VA
虚页号
PA
物理页号
页内地址
=?
页表
基址
+
PA
物理页号
页内地址
页内地址
VA
虚页号
多级页表(S页表＞1页时无法索引)
一级页表(属性中用标志位PSE区分)
TLB缺失用硬件处理—减少TTLB缺失 ←软件处理成本低

## Slide 57
5、Core i7的虚拟存储器
*参数：
*页表的组织：
页表级数—
页表项内容—
VA＝48b，PA＝52b，页式管理(支持段页式)，VP＝4KB或4MB
共(48-12)/9＝4级 ←页表项=8B，log2(4KB/8B)]=9
第1-3级、第4级略有不同
XD 未使用 页表物理基地址 未使用 G PS A CD WT U/S R/W P
63 62 52 51 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
XD 未使用 页框物理基地址 未使用 G 0 D A CD WT U/S R/W P
63 62 52 51 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
PTE1-3级:
PTE第4级:
P—子页表/页装入位，A—访问位，D—脏位，
PS—页大小为4KB/4MB，R/W—访问权限，U/S—访问模式
思考：页大小为4MB时，地址变换需访问几级页表？
VPN1 VPN2 VPN3 VPN4
页表(PT)
PT基址
VA:
VPO
PTE
PTE
PTE
PTE
9b 9b 9b 9b 12b
页内偏移
物理页号
Notes: 思考：3级(48-22=26位=9+9+8)

## Slide 58
*TLB的组织：
结构—
组成—
缺失处理—
共2级，第1级分为ITLB及DTLB
DTLB (64行/4W)
ITLB (128行/4W)
L2TLB
(512行/4W)
主存
MMU
虚拟地址VA
物理地址PA
变换异常TE
x y
ITLB
DTLB
L2TLB
4:1 MUX
x b
VA:
VPN<36>
VPO<12>
V
实页号
标记
…
PID
…
V
实页号
标记
PID
…
6b 1b y b 40b
＝?
5 31
4 32
7 29
思考：Core i7为何有PID字段？
每个条目缓存一个页表项，各TLB仅标记位数不同
由硬件实现(即TLB缺失时，TE信号仍无效)
└←仅在缺页/保护错时有效
MIPS由软件实现
Notes: 思考：SMT的VA需包含PID

## Slide 59
56
*地址变换过程的组织：
VA:
VPN<36>
VPO<12>
PPN<40>
VPO<12>
PA:
页表命中时
①访问ITLB/DTLB； (TITLB命中=1Tc)
②ITLB/DTLB缺失时，访问L2TLB、计算PTE地址
(TL2TLB命中=6Tc) (＝PT基址+VPN1*表项长度)
③L2TLB缺失时，访问页表、创建TLB行 (T页表命中=几百个Tc)
④缺页时，产生异常
V
实页号
标记
行0
…
PID
…
V
实页号
标记
行3
PID
…
6b 1b 32b 40b
TLBT TLBI
TLB命中时
VPN1 VPN2 VPN3 VPN4
页表(PT)
PT基址
PTE
PTE
PTE
PTE
9b 9b 9b 9b
TLB缺失时
思考：PT基地址存放在哪里？
Notes: P56-看同时查快表和慢表 思考：放在(系统)寄存器中

## Slide 60
*应用需求：进程的保护和共享 ←地址空间仅在授权时可访问
*实现策略：
*保护的种类：
1、区域保护及其实现
⑴进程的地址空间分为共享区域、私有区域
⑵其他进程禁止访问私有区域、授权访问共享区域
区域保护、访问保护
二、虚拟存储器的保护
*映像表保护： --空间保护(禁止即看不见)
空间管理方法—
保护方法—
保护的实现—
进程的私有区域用进程私有的映像表管理，
所有的共享区域用系统公共的映像表管理
进程只允许访问私有映像表、公共映像表
①进程的区域信息放入私有及系统映像表
②映像表项中含有该区域的保护属性(如R/W)
③访问VM时，MMU比较访问属性与保护属性

## Slide 61
例1：若段内偏移为16位，进程A、B及系统公共的段表如下，其中进程A的段3、进程B的段2为共享段。访问地址用<x,y>表示，x＝L/G (表示私有表/公共表)，y为虚拟地址，进程A访问地址为<L,10500H>、<L,20500H>、<G,10500H>、<G,20500H>时，结果分别是什么？
缺点—
0000H 1 3K
1000H 1 2K
1400H 0 1K
进程A的段表
0
1
2
段号 段基址 装入 段长 …
进程B的段表
2000H 1 2K
2800H 1 1K
0
1
段号 段基址 装入 段长 …
系统公共的段表
1800H 1 2K
0C00H 1 1K
(=A段3)0
(=B段2)1
段号 段基址 装入 段长 …
解：访问<L,10500H>时，
访问<L,20500H>时，
访问<G,10500H>时，
访问<G,20500H>时，
成功，PA＝1000H＋0500H＝1500H
缺页(装入位＝0)，MMU产生缺页异常
越界(0500H＞0400H)，MMU产生保护异常
非法表项(2＞1)，MMU产生保护异常
无法实现共享区域的分级保护
(如进程B的段2被只可被OS访问、不可被用户进程访问)
思考：需要哪些支持？
Notes: 思考：表格管理REG中包含表首址、表长信息

## Slide 62
*环状保护： --分级保护
级别表示—
保护方法—
保护实现—
缺点—
每个进程拥有级别环号，内层＞外层
└→常放在PSR中
外层只能通过系统调用访问共享的内层空间
①映像表项中含有该区域的保护环号
②访问VM时，MMU比较访问环号与保护环号
无法实现共享区域的点点保护(如同一级别的不同进程)
SM
VMM
OS
APP
*键式保护： --点点保护
配对表示—
保护方法—
保护实现—
进程的每个区域有一个存储键(值相同)，
配对用存储键(锁)、访问键(钥匙)表示
进程只能访问配对成功的区域
①OS传送访问键给进程(放在PSR中[便于携带/清除])
②映射表项中含有该区域的存储键
③访问VM时，MMU比较访问键与存储键
通信期间只传一次

## Slide 63
2、访问保护及其实现
*访问类型：
*保护方法：
*保护实现：
读(R)、写(W)、执行(E)
进程只能进行授权的操作
①映像表项中含有该区域操作的允许类型
②访问VM时，MMU比较访问类型与允许类型
※虚存保护的常见应用
①同时采用区域保护(映像表/环状)及访问保护
②映像表项中含有多种保护信息(边界/环号/操作类型等)
③MMU实现(地址变换时)全部保护
保护模式—指采用虚拟存储器、提供信息保护机制的CPU操作模式！
例2：续例1，若进程A、进程B的段0及段2为代码段、其余为数据段，进程A对地址<L,10500H>进行写操作时，结果是什么？
解：<L,10500H>∈数据段，无其他保护异常时操作成功
61

## Slide 64
3、Pentium的保护模式
*多任务的管理：
任务的状态—
管理表格—系统级：
任务级：
1个运行态(当前任务)、其余就绪/阻塞态
任务链表，全局描述符表GDT
任务状态段TSS，段表、二级页表
(局部描述符表LDT) (页目录及页表)
任务链表
全局描述符表GDT
任务i TSS描述符
任务i LDT描述符
任务j TSS描述符
任务j LDT描述符
…
任务i
TSS
任务j
TSS
任务k
TSS
描述符—指表项的内容
(如基址等)
选择符—指表项的索引
(如行号等)
从GDT少一级索引
任务状态段TSS
局部描述符表LDT
页目录
页表
页目录项
页目录项
…
段0描述符
段1描述符
…
页表项
页表项
…
LDT选择符
页目录表基址
段寄存器选择符
通用寄存器值
……
任务链表指针
(在主存中)

## Slide 65
管理表的索引—
用系统寄存器GDTR、IDTR、TR、LDTR实现
任务i LDT描述符
任务i 共享段描述符
任务j TSS描述符
任务j LDT描述符
…
全局描述符表GDT
任务状态段TSS
局部描述符表LDT
页目录
页表
页目录项
页目录项
…
私有段0描述符
私有段1描述符
…
页表项
页表项
…
LDT选择符
页目录表基址
段寄存器选择符
通用寄存器值
……
任务链表指针
中断描述符表IDT
中断门 描述符
任务门 描述符
陷阱门 描述符
…
基址及界限等
TR
基址及界限
GDTR
选择符
基址及界限
IDTR
基址及界限等
CR3
基址及界限等
LDTR
选择符
TSS的结构—
存放进程的CPU状态及管理信息(任务切换时存/取)
ESP0 0 反向链
ESP1 0 SS0(特权级0)
ESP2 0 SS1(特权级1)
CR3(包含页目录基址) 0 SS2(特权级2)
EDI、ESI、EBP、EBX、EDX、ECX、EAX、EFLAG、EIP
GS、FS、DS、SS、CS(同ES) 0 ES选择符
I/O允许位映像域基址 0 T 0 任务LDT选择符
I/O允许位映像(≤8KB)， 中断重定向位映像(32B)， OS可利用(长度可变)
00H
08H
10H
18H
20H
48H
60H
～68H
Notes: 中断重定向位映像用于虚拟8086模式的中断处理，V86任务工作于保护模式（系统）下；系统可以将V86引发的中断全部由V86监控程序处理，为了速度和兼容性等原因，系统也可以在V86的中断向量表中像实模式一样设置中断向量，然后再在位于这个V86任务的TSS的后部的中断重定向位中设置该中断为重定向回V86（映像位=1）。
在需要重定向回V86的中断对应的中断处理程序中，检查堆栈来确定该中断是否为V86引起的，若是，则将该中断转交V86监控程序处理，监控程序跳转到V86内部负责该中断的例程，当该例程用IRET返回的时候，引发通用保护异常，这时V86监控程序截获异常，并实现正常的返回。否则，全部由V86监控程序处理。

## Slide 66
*虚拟存储器的管理与保护：
VM管理方式—
VM保护方式—
段保护需求的表示—
段访问请求属性的表示—
段式(段长≤1MB)、段页式(页大小＝4KB或4MB)
映像表保护：进程只能访问GDT及自身LDT
环状保护：有4级，只用了0级和3级
访问保护：数据段仅读/写，代码段仅执行
放在段表项(占8B)中
放在虚拟地址的段选择符中
基址31-24 G D 00 界限19-16 P DPL S TYPE A 基址23-0 界限15-0
段描述符:
P—装入位，DPL—保护环号，A—访问位，G—段长单位(字节/页)，
S—是/非系统段，TYPE—E/ED/W或E/C/R，E—数据/代码段，W—只读/读写
虚拟地址：
段选择符(16b)
段内地址(32b)
索引
15 ～ 3 2 1 0
│
│
└←目标段在LDT/GDT中的行号
=表项的地址，低3位为0
段选择符：
TI
RPL
│ └←访问请求者(当前任务)的环号
└←目标段所在的映像表类型(1-LDT,0-GDT)
Notes: 段描述符：S=1（非系统段）时TYPE才有效，数据段格式为E/ED/W、代码段格式为E/C/R，ED表示扩展方向(0为向上扩展[偏移地址＜界限])，R表示可读(0为只执行、1为执行/读)。

## Slide 67
地址变换过程— (MMU负责)
保护的实现方法— (MMU负责)
映像表保护：
环状保护：
访问保护：
LDT
GDT
访存请求的VA
段描述符
段描述符
…
TI=1
TI=0
段基地址(32位)
＋
段式VM
段页式VM
索引
TI
RPL
段内偏移地址(32位)
线性地址(32位)
物理地址(32位)
页式虚拟地址(32位)
GDTR
LDTR
其他描述符
段描述符
…
段内偏移地址(32位)
＝
TI限定请求只能访问GDT及自身LDT，
判断请求的VA≤LDTR/GDTR及段描述符的界限
判断请求的RPL≤目标段的DPL(保护环号[0最高])
判断请求的类型∈目标段的允许类型
保护机制
异常
65
Notes: P65-看界限的存放

## Slide 68
三、Core i7的存储器层次结构
*层次结构：
虚存参数—
TLB参数—
Cache参数—
主存参数—
VA＝48b，PA＝52b，页式管理(SVP＝4KB/4MB)
伪LRU、硬件处理TLB缺失
物理寻址、64B块、伪LRU、写回，L1$/L3$略不同
DDR3，支持三通道方式
DTLB
(64行/4W)
ITLB
(128行/4W)
L2TLB
(512行/4W)
数据/页表
L1-I$
(32KB/4W)
L1-D$
(32KB/8W)
L2$
(256KB/8W)
MMU
执行引擎
核共享的L3$
(2MB/16W×4)
DRAM控制器
(64b@10.66GB/s×3)
主存
VA
CPU核
CPU
寄存器
PA
异常
42
49
Notes: P42-看虚拟索引， P49-看独立存储体-多通道
Cache—L1$采用虚拟索引、写一次法、流水化，L3$采用独立存储体结构（不冲突时可并行访问）

## Slide 69
*工作过程： (地址变换＋数据访问)
V
实页号
标记
…
PID
…
V
实页号
标记
PID
6b 1b 40b
4:1 MUX
5b
31b
ITLB
V
实页号
标记
…
PID
…
V
实页号
标记
PID
6b 1b 40b
4:1 MUX
7b
29b
L2TLB
V
实页号
标记
…
PID
…
V
实页号
标记
PID
6b 1b 40b
4:1 MUX
4b
32b
DTLB
V
缓存块
标记
…
D
…
16:1 MUX
13b
V
缓存块
标记
D
1b 1b 64B
33b
L3$
L2$
V
缓存块
标记
…
D
…
8:1 MUX
9b
V
缓存块
标记
D
1b 1b 64B
37b
V
缓存块
标记
…
D
…
8:1 MUX
6b
V
缓存块
标记
D
1b 1b 64B
40b
L1-D$
8:1 MUX
V
缓存块
标记
…
D
…
4:1 MUX
7b
V
缓存块
标记
D
1b 1b 64B
39b
L1-I$
8:1 MUX
主存
2:1 MUX
ITLB或DTLB缺失时
VA:
VPN<36>
VPO<12>
PA:
PPN<40>
VPO<12>
VA:
VPN<36>
VPO<12>
指令/数据
58
59
CN<46>
CO<6>
42
L1-I$或L1-D$缺失时
L2$缺失时
字
块
Notes: P58-看TLB的组成，P59-看地址变换过程，P42-看L1$虚拟索引

## Slide 70
例3：若Core i7的TLB及Cache命中时间如下表所示，访问页表项、调入主存块的时延分别为100Tc、116Tc，对于下列情况，指令中访存操作的最小时延分别是多少？
⑴DTLB命中、L1-D$命中 ⑵L2TLB命中、L1-D$命中
⑶DTLB命中、L2$命中 ⑷L2TLB缺失、L3$命中
ITLB | DTLB | L2TLB |  | L1-I$ | L1-D$ | L2$ | L3$
1Tc | 1Tc | 6Tc |  | 4Tc | 4Tc | 11Tc | 40Tc
思考：会不会发生TLB缺失、Cache命中情况？
会不会发生TLB命中、Cache缺失、缺页的情况？
解： ⑴T＝1Tc＋4Tc＝5Tc ←假设TL1$命中已包含与ITLB重叠时间
⑵T≥(1Tc＋6Tc)＋4Tc＝11Tc
⑶T≥1Tc＋(4Tc＋11Tc)＝16Tc
⑷T≥(1Tc＋6Tc＋100Tc)＋(4Tc＋11Tc＋40Tc)＝162Tc
作业2：PPT—5，P241—12
Notes: 思考：会，PTE在主存中，数据已经调入Cache；不会，TLB命中←PTE有效(装入位=1)←页已装入主存，不可能发生缺页现象

## Slide 71
第五章课后复习思考题
⑴层次结构存储系统的产生原因是什么？为什么只有两个存储层次？不同层间信息交换单位大小为何不相同？
⑵如何实现组相联按地址并行查找？写一次法写策略的特征是什么？
⑶试画出采用读失效优先于写、尽早重启方案的非阻塞Cache结构图。
⑷虚存与Cache的实现技术有何异同？虚存访问的全过程有哪些环节？
⑸若页式虚存的页大小为4KB，TLB有4行，采用全相联映像、LRU替换算法。页表及TLB的初态如下，访问地址流为4669,2227,13916,34587,48870, 12608,49225。
a)给出访问后TLB的内容。
b)若TLB采用2路组相联映射，给出访问后TLB的内容。
⑹相对于用硬件处理TLB缺失，TLB缺失用软件处理时的性能差别有哪些？
⑺优化VM性能的方法有哪些？虚存保护的种类、原理是什么？
⑻Pentium如何实现虚存保护的？
行号 | 0 | 1 | 2 | 3
有效位 | 1 | 1 | 1 | 0
标记 | 11 | 7 | 3 | 4
实页号 | 12 | 4 | 6 | 9
虚页号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
有效位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
实页号 | 5 | － | － | 6 | 9 | 11 | － | 4 | － | － | 3 | 12