## Slide 1
第六章 数据级并行技术

## Slide 2
※数据级并行(Data Level Parallelism)与SIMD
*DLP的应用范围：
科学运算、视音频处理等领域的向量数据处理
向量数据的特征—各分量的操作相同、数据无关
*DLP的开发策略：
资源重复方式(硬件)，如SIMD结构
资源共享方式(软件)，如MIMD结构 ← 关注性/价
*DLP的结构类型：
向量处理机—
阵列处理机—
图形处理单元—
并行性粒度：即计算-通信比，指每次通信可完成的工作量，G＝∑Tw /∑Tc
以流水方式处理各个数据
以并行方式处理各个数据
并行方式支持SIMD、MIMD、多线程
←DLP∈细粒度并行
←粗粒度并行

## Slide 3
※本章主要内容
⑴ 向量处理机
向量处理方式，向量处理机结构，向量处理性能的优化
⑵ 阵列处理机
操作模型，处理机结构，并行算法，x86中的SIMD技术
⑶ GPU
应用概述，基本结构，编程模型
※总体要求
掌握并行计算机相关概念，理解x86所用SIMD技术

## Slide 4
*横向处理方式：
方法—
特点—
*纵向处理方式：
方法—
特点—
*纵横处理方式：
方法—
特点—
第1节 向量处理机
一、向量处理方式
※主要内容：向量处理方式，处理机结构，提高性能的技术
每次处理完一个目标分量，如ei＝bi＋ci，di＝ai×ei
有N次RAW冒险、2N次功能切换，不适于向量处理机
优先处理完一个子操作，如E＝B＋C、D＝A×E
有0次RAW冒险、1次功能变换，适于向量处理机
对向量分组(N/n个组)，组内纵向处理、组间横向处理
有0次RAW冒险、N/n次功能变换，适于向量处理机
示例：D＝A×(B＋C)，向量长度为N，分量操作以流水方式实现
指分量间RAW，向量间RAW有1次
指分量间RAW，向量间RAW有N/n次
Notes: 向量机，又称向量流水。标量（scalar）、向量（vector）

## Slide 5
二、向量处理机结构
1、存储器-存储器结构
*目标：
*基本结构：
向量功能部件—
向量存取部件—
*特点：
向量指令中的向量长度N不受限制(适于纵向处理方式)
└→OPD在MEM中
(标量部件未画出)
存储系统
载入缓冲器
存储缓冲器
向量功能部件
流水化的标量部件(每拍流出1个结果)
流水方式的MEM控制部件
对MEM带宽要求较高，性能不理想(受限于MEM)
└←结构常为多体交叉+多体并行
1 2 3 … m
功能部件(流水线)
Notes: 例：70年代初的Star 100的MEM为32体、存储体字长为64位

## Slide 6
2、寄存器-寄存器结构
*目标：
*基本结构：
指令处理部件—
向量寄存器—
向量长度/屏蔽寄存器—
向量处理性能较高(适于纵横处理方式)
└→OPD在VREG中→向量指令中向量长度≤n
实现取指、译码，标量指令直接控制
标量REG数组，每拍读/写1个分量(下标可以不同)
控制分量的个数/不参与操作的分量
V0
V1
V2
1 2 3 … m
功能部件(流水线)
主
存
标量寄存器组
向量指令
控制部件
向量存取
部件
指令处理部件
···
向量处理机
大容量
存储器
主计
算机
I/O(用户)
向量功能部件
向量寄存器组
向量功能部件
标量功能部件
VM
VL
早期须相同

## Slide 7
3、向量指令
*向量指令的功能：
*M-M型向量机的向量指令：
类型—
格式—
*R-R型向量机的向量指令：
类型—
格式—
运算、规约、存取、压缩、还原等
有M-M、M-S型，目的OPD为向量/标量
有V-V、V-S、V-M型，目的OPD为向量/标量
OP
BS1 BS2 BD Len
例：M[BD]←M[BS1] OP M[BS2]
OP
VS1 BS1 VS2 BS2 VD BD Len
例：VD[BD]←VS1[BS1] OP VS2[BS2]
例1：向量加部件时延为6拍，VREG读/写时延为1拍，向量长度为64的指令V2←V0＋V1的操作时延是多少？
解:T＝(a+m+b)+(64-1)*1
＝(1+6+1)+(64-1)*1＝71
V0
V1
V2
1 2 3 … m
功能部件(流水线)
VL
a
b
思考：多条向量指令能并行执行吗？

## Slide 8
三、提高向量处理机性能的常用技术
无冲突的指令可并行执行(同时)
无功能部件及VREG使用冲突
RAW、WAR、WAW、RAR(下标可能不同)
*设置多个功能部件：
无冲突条件—
VREG冲突类型—
*链接技术：
链接条件—
V0
1 2 3 … 6
浮点加
存储器
向量存取
V1
V2
V3
1 2 3 … 6
例2：画出下列指令的数据路径，计算串行、链接的操作时延(n=64)
指令串：V3←M[R0]，V2←V0+V1，V4←V3*V2
指令译码早已完成(需指令窗口)
解:T串行＝
T链接＝
有RAW冲突的指令可链接执行(重叠[早期为转发])
指令仅含RAW冲突，分量可用时可立即启动
早期：同时送VREG和下个部件→┘ ←同步要求较高
1 2 3 … 7
浮点乘
V4
[(1+6+1)+(64-1)]*2
+(1+7+1)+(64-1)＝214
(1+6+1)+(1+7+1)+63＝80

## Slide 9
*向量屏蔽控制：
*使用存储器组：
目标—
原因—
for (i=0；i<64；i++)
if (A[i]!=0)
A[i]=A[i]-B[i];
用VM控制每个分量是否执行(条件执行)
允许进行多个独立访问(独立存储体)
为向量存取部件提供更高带宽
①每个时钟有多个访存操作 ←如并行/链接执行
②支持非连续数据访问 ←如稀疏矩阵存取
③计算机中含多个向量处理器 ←并行是主线
SNESV V1,0 ;V1[i]!=0时VM[i]复位
SUBVV V1,V1,V2 ;带屏蔽的V1←V1+V2
CVM ;VM置全1(清除屏蔽位)

## Slide 10
第2节 阵列处理机
一、阵列处理机的操作模型
IN
In0
In1
Ini
In7
Out0
Out1
Outi
Out7
IN功能示例：
※主要内容：操作模型，处理机结构，并行算法，x86中的SIMD技术
*操作模型：
表示—
*IN需求：
*特点：
标量
处理器
控制单元CU
标量指令
向量指令
指令
互连网络IN
PE0
(广播总线)
网络控制指令
PEN-1
…
一个CU同时管理多个PE并行操作 ←向量机为流水操作
阵列机＝{N,C,I,M,R}， N—PE数，C—CU直接执行指令集，
I—PE执行指令集，M—PE屏蔽方案集，R—IN寻径功能集
各端口对的互连功能须同时实现
①∈SIMD结构(又称并行计算机)
②∈专用机(IN功能←以某类算法为背景)
思考：阵列机实现P7例1的时延？
7
PE—Process Element (不含CU)
IN—Interconnection Network
6
Notes: P7-看例1内容 思考：T=1+6+1=8

## Slide 11
*分布式结构：
特征—
I/O操作—
通信操作—
每个PE自带MEM(私有)，IN用于PE→PE通信(单向)
主机处理(控制MEM-LM)，LM有2种编址方式(公共/私有)
用通信指令实现(需提前控制IN[PE互连])
二、阵列机基本结构
例 I1: R[j]←LM[i] ;各PE访问LM
I2: LM[i]←R[j]+R[k] ;各PE计算
I3: Out[p+1]←In[p] ;控制IN互连效果
I4: NIC←R[j],R[r]←NIC ;各PE实现通信
主机
标量
处理器
阵列控制器CU
I/O(用户)
大容量MEM
控制MEM
(程序和数据)
标量指令
向量指令
指令
互连网络IN (数据寻径)
LM0
PE0
数据总线
(广播总线)
网络控制指令
LMn-1
PEn-1
…
NIC
NIC
LM：局部MEM
NIC：网络接口电路
Notes: 工作原理：
数据存取—数据集通过数据总线从MEM取到各PE的LM中，各LM中数据存到MEM中
指令执行—通过阵列控制器进行取指、译码、执行(向量指令有PE执行、其余直接执行)，
指令类型有标量、向量运算、向量存取、PE通信(向量)、网络控制
数据寻径—通过网络控制指令控制IN，实现PE间互连
数据通信—通过通信指令实现PE间数据通信

## Slide 12
*集中式结构：
特征—
I/O操作—
通信操作—
SM的无冲突访问—
*应用：
各PE共享m个MEM模块，IN用于PE-SM通信(双向)
主机处理(控制MEM、SM)，SM仅1种编址方式
用访存操作实现
m与n互质、错位存放(行/列) ←同独立存储体
多为分布式结构
IN
In0
In1
Ini
In8
Out0
Out1
Outi
Out8
IN功能示例：
*阵列机的研究重点：并行算法与IN的适应性
主机
标量
处理器
阵列控制器
I/O(用户)
大
容
量
MEM
控制MEM
标量指令
向量指令
互连网络IN (对准网络)
SM0
PE0
数据总线
(广播总线)
网络控制指令
CU
SMm-1
PEn-1
…
…
SM：共享MEM
如n=4，m=5

## Slide 13
*总体结构：
控制存储器—
向量广播总线—
*阵列控制器CU：
三、Illiac Ⅳ阵列处理机
CU、阵列(PE/IN/PEM)、I/O系统
用PEM0～PEM63实现，须双重编址(列序/行列序)
指令控制线、公共数据总线、模式位线
(地址和数据[来自CU总线])
指令的译码与控制、标量指令执行、PE控制
11
控制描述字
控制器 CDC
总线控制器
译码器
模式
位线
PEM0
PE0
阵列控制器CU
PE63
…
PE1
PEM1
PEM63
…
公共数据
总线CDB
指令控制线
标量处理器
控制器
缓冲器
CU总线
I/O总线
I/O缓冲
存储器 BIOM
磁盘文件系统 DFS
IO开关
实时
装置
B6700计算机
1024
256
128
64
64
指令
公共数据
IN(闭合螺旋线阵列)
1024
256
48
48
I/O请求
Notes: P11-看控制MEM、广播总线
模式位线—传送PE的模式寄存器的内容，便于CU执行测试指令

## Slide 14
*IN拓扑结构：
*PE结构：
*阵列MEM：
组成—
访问—
闭合螺旋线(互连函数有i±1及i±8)，64个端口
PE0
PE1
PE7
…
PE8
PE9
PE15
…
…
…
…
PE56
PE57
PE63
…
运算、访存、NIC均由指令控制线(来自CU)控制
64个PEM(2K×64b)，公共编址(行列序)、PE编址(列序)
各PE直接访问(按PE编址[自己的PEM])，存/取数据；
CU通过CU总线访问(按公共编址)，取指令和公共数据；
B6700通过I/O总线访问(按公共编址)
驱动/接收器
操作数选择门
互连REGR
通用REG
算术单元AU
逻辑单元LU
累加REG
地址加法器ADA
模式REG
移位单元SU
变址REGX
MAR
PEM来
CDB来(CU)
东 南 西 北
CU
MEM逻辑部件MLU
思考：CU、PE均访问PMEM，会发生访问冲突吗？

## Slide 15
*阵列机并行算法的影响因素：
*阵列机常用并行算法：
有限差分—
实现：
矩阵加—
实现：
累加求和—
实现：
四、阵列机常用并行算法
每个PE计算一个坐标点，多次迭代(直到误差≤λ)
指令串—[(IN控制+通信)*4+加法*3+除法*1+误差/循环]*迭代数
C(x,y)=A(x,y)+B(x,y)
每个PE计算一个元素
指令串—①LDA α ②ADD α+1 ③STA α+2
s=A[0]+A[1]+…+A[N-1]
屏蔽PE后计算、调整步距，多次迭代(log2N轮)
while ( 2k ＜ N ) //每轮步距为2k，共log2N轮
{ 置PE0～PE2k-1不活跃； PEi+2k += PEi ； k++；}
指令串—(屏蔽指令+IN控制+通信+加法+循环)*log2N
PE数、IN互连功能(～PE间通信性能)
└→ 直接或转发→┘
(以Illiac Ⅳ阵列机为例)
α
α+1
α+2
PEM0
A(0,0)
B(0,0)
C(0,0)
…
PEM63
A(7,7)
B(7,7)
C(7,7)
13
Notes: P13-看阵列机结构

## Slide 16
1、MMX(Multi Media eXtension)技术概述
*多媒体数据表示：
*MMX技术思想：
①向量用阵列机方式处理—
②不增加控制/状态REG—
*MMX实现策略：
*扩展的指令系统：
五、x86中的SIMD技术
向量(分量长度较短) →需扩展指令系统─┐
←需扩展系统结构←┘
性能好(并行＞流水)
兼容现有OS及软件(锦上添花)
同一部件并行处理(分为多个片段)
向量数据打包(长度固定)，
增加4种64位数据表示 ←向量数据类型，标量为32位
使用8个64位MMX寄存器 ←向量寄存器组，地址码长不变
增加57条MMX指令 ←向量指令集
注：向量处理部件IS，∈IS的实现
思考：扩展IS需增加哪些内容？
Pentium时像素为256色/16位/32位

## Slide 17
2、MMX的数据类型与寄存器
*MMX数据类型：
*MMX寄存器：
Pentium—
PII起—
4种64位的无符号整数包
紧缩字节类型—8个字节(B)数据打包
紧缩字类型—4个字(W)数据打包
紧缩双字类型—2个双字(D)数据打包
四字类型—1个四字(Q)数据
W W W W
D D
Q
B B B B B B B B
8个64位寄存器MM0-MM7
借用浮点寄存器，用别名方法实现
│ └←MMX指令中MMi映射到FPi
└→浮点运算与MMX运算互斥
增设MMX寄存器 ←MMX运算和浮点运算可并行
└←开始支持浮点向量运算
思考：当时寄存器已经很便宜了，为何要借用而不增设？
OP
RMMX1 RMMX2
例：RMMX1←RMMX1 OP RMMX2
Notes: 思考：执行MMX程序时（如在看电影），进行浮点运算的概率很小，初期开发尽量降低成本

## Slide 18
3、MMX的指令集
*MMX指令功能：
*MMX指令格式：
*MMX指令的特征：
向量指令—
饱和运算—
积和运算—
比较指令—
转换指令—
共7组，算术、逻辑、移位、比较、转换、传送、清除MMX状态(EMMS)
利用指令前缀(值为0FH)，融入x86指令集
部件可并行处理多个短数据(分量)
溢出时不算异常，结果为极限值(多媒体的需求)
如:结果＜255时为实际值，≥255时为255←┘
点积功能(∑ai*bi)，适于傅里叶变换等
比较结果放在MMX寄存器中(无需新的标志)，
用逻辑运算指令实现分支(屏蔽OPD+具体运算)
数据精度转换(B/W/D/Q)，类型有紧缩、解紧缩，
适于像素点间插值、色彩空间转换等
Notes: 比较指令例—MIPS的slt+beq，转换指令例—short j; int i=(int)j;

## Slide 19
 | 数据包 | 指令集特点
MMX | 64位 | 定点运算(→单精度浮点)
SSE |  | 
AVX |  | 
AVX2 |  | 
4、SIMD技术的发展
*发展历程：
*技术核心：分量个数、运算功能、向量存取、IN功能方面
种类 | 时间 | 版本更新
MMX(Multi Media eXtension) | 1996 | 
SSE(Streaming SIMD Extensions) | 1999 | SSE2(2001)，SSE3(2004)，SE4(2008)
AVX(Advanced Vector eXtensions) | 2010 | AVX2(2013)
256位 | VEX编码(对前缀编码)，3/4个OPD(全新指令格式)， 数据重排(改变字节序列[IN功能])、不对齐访存(优化流式数据)
 | 256位定点运算，FMA指令(融合乘加)， 离散数据加载(地址打包到XMMi中[IN功能])
128位 | 浮点运算(单→双)，流式数据处理(不对齐访存/预取/直写)
作业：P110—7，P384—5，PPT—3
定点运算还是128位
Notes: 流式数据预取—_mm_prefetch指令预取一个Cache块、_mm_stream_pi指令存4*float到主存中（绕过Cache）
VEX—对前缀信息编码(C5+1字节payload或C4+2字节payload)，简化译码器
3/4个OPD—3个OPD为Core i7微指令融合的正式公布，扩展后支持4个OPD
数据重排—存/取过程中，源数据可动态改变字节序列，如取B7~B0时，目的寄存器可保存为B5B4B7B6B1B0B3B2。（实现IN功能）
不对齐访存—不按整数边界访存(主存-REG)。 （支持流式数据存取）
离散数据加载—支持将XMMj各字节所指定的单元的内容，加载到寄存器XMMi中，如XMMj中各字节=<0,2,4,6,8，…,62> （实现IN功能）
FMA—fused multiply-add融合乘加，类似积和运算∑ai*bi

## Slide 20
*GPU的产生： (前身是VGA控制器)
功能—
编程—
*GPU的发展：
功能—
编程—
第3节 图像处理单元
一、GPU应用概述
※主要内容：GPU应用概述，GPU基本结构，GPU编程模型
面向2D/3D的图形处理器(逻辑为图形流水线)，专用结构
基于openGL、DirectX模型 ←开放标准及微软API
支持图形处理/GPU计算/可视化计算的并行处理器，
通用结构(有统一的处理器阵列)
基于CUDA(Compute Unified Device Architecture) ←编程模型和软件平台
└←用C/C++编写单线程程序，GPU实例化为多个线程并行执行
输入装配
顶点渲染
几何渲染
建立&光栅化
光栅操作/输出合并
像素渲染
注：顶点/几何/像素渲染为可编程流水段
Notes: 专用结构：每个可编程段都有专用的处理器
GPU计算：通过并行编程语言和API使用GPU，传统为图形API和图形流水线模型
可视化计算：可为与像素无关的计算任务

## Slide 21
二、GPU基本结构
*基本结构：
SP—
DRAM—
图形流水线(不含渲染段)＋处理器阵列
GPU
TPC
纹理单元
L1-Cache
SMC
几何控制器
互连网络
ROP
L2-Cache
ROP
L2-Cache
ROP
L2-Cache
ROP
L2-Cache
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
显示接口
显示器
…
顶点任务分配
像素任务分配
计算任务分配
主机接口
高清视频处理器
输入装配
视点/修剪/建立/光栅/Z剔除
SM
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
C-Cache
I-Cache
MT发射
SFU
SFU
局部MEM
SM
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
C-Cache
I-Cache
MT发射
SFU
SFU
局部MEM
TPC
纹理单元
L1-Cache
SMC
几何控制器
…
SM
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
C-Cache
I-Cache
MT发射
SFU
SFU
局部MEM
SM
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
C-Cache
I-Cache
MT发射
SFU
SFU
局部MEM
TPC
纹理单元
L1-Cache
SMC
几何控制器
SM
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
C-Cache
I-Cache
MT发射
SFU
SFU
局部MEM
SM
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
C-Cache
I-Cache
MT发射
SFU
SFU
局部MEM
TPC—纹理/处理器簇
SM—流多处理器
SP-流处理器
SFU—特殊功能单元
SMC—SM控制器
ROP—光栅操作处理器
SM
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
常量Cache
指令Cache
MT发射单元
SFU
SFU
局部MEM
高度多线程(如64个)的标量处理器(受MT发射单元控制)
GPU存储器(又称显存)
Notes: NVIDIA GeForce 8800—有7个TPC，每个TPC含2个SM，每个SM含8个SP、16KB局部MEM

## Slide 22
*GPU-CPU的架构：
MEM访问—
主机接口—
*数据并行的实现策略：
并行性能—
应用扩展—
CPU
北桥
GPU
主存
南桥
显存
CPU
北桥
GPU
主存
芯片组
显存
x16 PCIE
显示
均可访问对方的MEM，显存可缺省(低端GPU中)
多通道PCI-Express总线(早期为AGP总线)
SIMT结构，即多个SP同时执行相同指令 ←称为线程块
│ └←MT发射单元控制 ←来自计算任务分配
└←Single Instruction Multiple Thread
与阵列机相当(细粒度并行)
支持MIMD、多线程(即所有SP同时执行的线程块可不同)

## Slide 23
数据分解—三层结构
*线程层次：
线程—
线程块—
网格—
*线程同步：
*内存管理：
并行的基本单位(处理1个元素) ←1个元素＝m个数据
一组可同步及通信(通过共享内存[局部MEM])的并发线程
一组可独立运行的线程块(通过共享全局内存[DRAM]实现通信)
└→线程块中线程同时执行，不同线程块可同时执行
栅障同步 ←通信应在同步之后
三、CUDA编程模型
块(i,j)
网格p
所有数据
元素 元素 元素
(0,0) (1,0) (2,0)
元素 元素 元素
(0,1) (1,1) (2,1)
块 块
(0,0) (1,0)
块 块
(0,1) (1,1)
网格0 网格1 网格2
21
线程私有空间
所属线程块的共享空间
线程可访问3种空间
所属应用的
全局空间
GPU MEM
局部MEM
所在的物理MEM
可用于通信
GPU
MEM
L2
Cache
L1-Cache
I-Cache
C-Cache
局部MEM
物理MEM的结构

## Slide 24
//用循环串行计算y=a*x+y
void saxpy_S(int n, float a,
float *x, float *y)
{
for (int i=0; i<n; i++)
y[i] = a*x[i]+y[i];
}
//唤起SAXPY核 (1个线程)
saxpy_S(n, 2.0, x, y);
//用CUDA并行计算y=a*x+y
_global_ void saxpy_P(int n, float a,
float *x, float *y)
{
int i=blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x;
//线程块数*线程个数/块+块内线程号
if (i<n) y[i] = a*x[i]+y[i];
}
//唤起并行SAXPY核 (每个块256个线程)
int nblocks = (n+255)/256;
saxpy_P<<<nblocks, 256>>>(n, 2.0, x, y);
*编程语言：
*编程方法：
程序结构—
执行方法—
示例：
扩展C/C++语言，如CUDA模型
由CPU上执行、GPU上执行的函数组成
└←函数带_global_或_device_关键字
调用并行内核：函数名<<<线程块数,块大小>>>(实参);

## Slide 25
第六章课后复习思考题
⑴阵列机计算机PE中的功能部件，可以用于向量处理机吗？为什么？
⑵早期的向量机中，向量指令只能在第一个结果分量写入VREG时链接，是如何实现的？现在的向量机中，只要VREG的分量可用，即可启动下条指令，VREG内部要做哪些改进即可实现？
⑶设计一个采用加、乘和通信(数据寻径)操作，实现S＝A1*B1+…+A32*B32的算法,要求在下列2种计算机中所用时间最短，并写出所用时间。假设加法、乘法时延分别为2Tc、4Tc，忽略取指令、取操作数、译码的时延，所有的指令和数据均已装入相关的PE。
a)串行计算机，PE中有一个加法器和乘法器，加法和乘法需分时实现。该计算机中，无需通信操作。
b)有8个PE(PE0～PE7)的阵列计算机，PE采用双向环结构互连。每个PE与相邻PE通信的时延为1Tc。操作数Ai和Bi最初存放在PEi mod 8中，PE中的加法和乘法需分时实现。
⑷为了支持MMX，x86的ISA做了哪些扩展？
⑸GPU实现数据并行的机理是什么？
⑹CUDA的线程间通信，什么情况下涉及局部MEM？什么情况下涉及GPU MEM？