## Slide 1
第七章 互连网络

## Slide 2
※本章主要内容
⑴ 互连函数
互连特性表示方法，基本的互连函数，互连函数的实现
⑵ 互连网络结构参数和性能指标
结构参数，性能指标
⑶ 互连网络基本组成
组成要素，静态互连网络，动态互连网络
⑷ 互连网络控制方式
控制方式，消息传递机制
※总体要求
理解互连网络相关概念，了解互连网络的基本组成

## Slide 3
*IN定义：
*IN抽象：
*IN的互连特性：
节点的互连需求—
互连需求的实现方法—
IN的互连特性—
由开关元件按一定拓扑结构和控制方式构成的网络，用来实现节点间的互连
互连网络IN
···
节点
NIC
节点
NIC
节点
NIC
所有入端到出端的一组 映像(mapping)，同时呈现一种
映像的种类数→┘ └←端口间连接关系
可任意互连(N!种映像)
网络实现，或网络＋节点实现
(1次通信) (多次通信[接收+转发])
有多种映像(种类<<N!) ←涉及软硬取舍
※互连网络(Interconnection Network)的概念
0
…
N-1
0
…
N-1

## Slide 4
1、互连特性的表示
*互连函数表示法：
互连函数
端口编码：
操作类型：
*连线图表示法：
*特点：
第1节 互连函数
※主要内容：互连特性的表示，基本的互连函数，互连函数的实现
y＝f(x)＝基于x操作的结果
x及y＝bn-1…b0，n＝log2N ←二进制编码
排列、置换等，如f(x)=x+1(mod N)
所有出端-入端的连接关系(即拓扑结构)
示例：f(x)=x+1(mod N)
互连函数便于软件描述，连线图便于硬件实现
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111

## Slide 5
2、基本的互连函数
*恒等函数：
*交换函数：
*混洗函数：
fI(bn-1…b0)＝bn-1…b0
fE(bn-1…bi…b0)＝bn-1…bi…b0，有n种
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
恒等
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
交换(Cube0)
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
交换(Cube1)
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
交换(Cube2)
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
混洗
fShu(bn-1bn-2…b0)＝bn-2…b0bn-1
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
逆混洗(＝b0bn-1…b1)
变种—
子函数、
超函数、
逆函数
010
110
011
001
101
100
000
111
思考：64张牌中第3张是大王，多次洗牌后，能准确取出吗？
Notes: 思考：牌分成2叠洗牌，连续6次，取出第3张
混洗子函数：fShu子(bn-1…bkbk-1bn-2…b0)＝bn-1…bkbn-2…b0bk-1，超函数：fShu超(bn-1bn-2…bkbk-1…b0)＝bn-2…bkbn-1bk-1…b0

## Slide 6
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
移数(k=1)
*蝶式函数：
变种—子蝶式等
*移数函数：
*PM2I函数：
fB(bn-1bn-2…b1b0)＝b0bn-2…b1bn-1
fB(k)(bn-1…bkbk-1bk-2…b1b0)＝bn-1…bkb0bk-2…b1bk-1
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
蝶式
fShi(bn-1…b0)＝bn-1…b0＋k (mod N)
fPM2+i(bn-1…b0)＝bn-1…b0＋2i (mod N)
fPM2-i(bn-1…b0)＝bn-1…b0－2i (mod N)
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
子蝶式fB(2)
子蝶式fB(3)
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
PM2I+1
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
PM2I-2
思考①：右图闭合螺旋线结构实现的互连函数有哪些？
思考②：上述基本互连函数可逆的有？
0
1
7
…
8
9
15
…
…
…
…
56
57
63
…
…

## Slide 7
级2 级1 级0
010
110
011
001
101
100
000
111
3、互连函数与拓扑结构
*互连函数的实现：
*多个互连函数选择的实现：
*拓扑结构：
入端-出端直接连线
用交换开关或交叉开关实现
例1：2×2交换开关通过选择恒等、交换函数实现
例2：立方体网络通过选择Cube0、Cube1、Cube2函数实现
例3：多级混洗交换网络通过级联混洗函数、恒等/交换函数实现
指网络内部互连实现时构成的几何形状
互连函数的选择及级联→┘ └←所含的互连函数
交叉开关
(2位控制信号)
MUX
MUX
交换开关
(1位控制信号)
MUX
MUX
5
Notes: P5-看恒等、交换函数

## Slide 8
第2节 互连网络的结构参数和性能指标
※主要内容：结构参数，性能指标
1、互连网络的结构参数
网络的表示—
*网络规模N：
*节点度d：
*节点距离：
*网络直径D：
*等分宽度b：
*对称性：
图＝节点＋边(有向/无向)
└←悬空的边为I/O端口
节点个数 (本例N＝64)
节点所连接边数(节点间)的最大值 (本例d＝4)
任意两个节点间的边数的最小值 (本例＝1)
任意两个节点间的边数的最大值 (本例D＝8)
IN切成两个子网(N/2)的各种切法中，切口边数的最小值 (本例b＝16) ←反映任意互连时的最大流量
从任意节点看，拓扑结构是否相同
(本例＝对称网络) ←对称网络易实现/编程
0
1
7
…
8
9
15
…
…
…
…
56
57
63
…
…

## Slide 9
2、互连网络的性能指标
通信过程—
*网络时延：
*通信时延：
*端口带宽：
*等分带宽：
＝选路时延＋通道时延，仅涉及硬件特征
└～D └＝帧长度/通道带宽 └←未考虑网络竞争
＝软件开销(收/发方开销)＋网络时延＋竞争时延
到任意端口的带宽最小值(～路径，非对称网络～位置)
IN切成两个子网时，切平面中所有边的带宽之和
(＝等分宽度b*通道带宽)
数据打包＋发送＋网络传播＋接收＋数据提取
例1：若IN带宽为1Gbps，信号在线路中的传播速度为20000km/s，欲传送20kb的数据帧，收/发端距离为1km、1m时的通信时延最小值？
解：T1km≥1/20000＋20k/1G＝50＋20＝70μs，T1m≥20.05μs
即网络带宽
发送方开销
数据
网络时延
通道时延
(传输时延)
选路时延
(传播时延)
发送器
接收器
数据
接收方开销

## Slide 10
第3节 互连网络的组成
※主要内容：组成要素，静态互连网络，动态互连网络
1、互连网络的组成要素
互连的实现策略—
*拓扑结构：
*开关元件：
*控制方式：
对多种互连函数进行选择及级联
指端口间连线形状，用于实现互连函数(可几何表示)
0
1
2
3
0
1
2
3
7
6
5
4
f1(i)＝i+1 (i≠N-1)
f2(i)＝i-1 (i≠0)
f1(i)＝i+1 (mod N)
f2(i)＝i-1 (mod N)
指互连函数的改变部件，
用于选择互连函数，或用作互连函数
(如上图连接左/右) (如多级网络中[稍后讲])
指各开关元件的控制时间，用于扩大应用范围
└←同时/分时(改变取值)
7
※IN的类型：静态互连网络、动态互连网络
(基于节点间的连接通路能否改变)
Notes: P7-看交换开关组成

## Slide 11
*拓扑结构：
*开关元件：
*互连特性：
*特点：
2、静态互连网络 --又称直接网络
节点间的连接通路是固定的、运行中不能改变
维数↑，节点度↑、网络直径↓、成本↑
网络类型 | 节点度d | 网络直径D | 链路数l | 等分宽度b | 对称性 | 网络规模
线性阵列 | 2 | N-1 | N-1 | 1 | 非 | N
环形 | 2 | N/2 | N | 2 | 是 | N
二叉树 | 3 | 2(h-1) | N-1 | 1 | 非 | N，h＝log2N
星型 | N-1 | 2 | N-1 | N/2 | 非 | N
2D网格 | 4 | 2(r-1) | 2N-2r | r | 非 | N＝r×r
2D环网 | 4 | 2r/2 | 2N | 2r | 是 | N＝r×r
超立方体 | n | n | nN/2 | N/2 | 是 | N，n＝log2N
全连接 | N-1 | 1 | N(N-1)/2 | (N/2)2 | 是 | N
端口数＝d＋1，复杂度～d2
函数个数～d (选择互连函数)
D～寻径效率，b～网络带宽，l～价格
└←技术改进(虫孔寻径)可淡化
开关
010
110
011
001
101
100
000
111
8
各开关的值相同
Notes: P8-看2D环网(螺旋线的同行连接)、结构参数

## Slide 12
例1：8个节点的循环移数网的拓扑结构如右图所示，互连函数有哪些？网络直径是多少？与3#节点距离最远的节点是？
解：f(x)＝x＋2i (i＝0,1,2)
D＝n/2 (n＝log28＝3)
3#节点的最远节点＝0#或6#。
000
100
110
010
111
011
001
101
例2：8个节点的混洗交换网的拓扑结构如下图所示，互连函数有哪些？网络直径是多少？与3#节点距离最远的节点是？
解：fShu(b2b1b0)＝b1b0b2，
fCube0(b2b1b0)＝b2b1b0
混洗与交换交替进行；
000→111的距离最远，D＝交换3次＋混洗2次＝5；
3#节点的最远节点＝0#。
000
001
010
011
100
101
110
111
5

## Slide 13
3、动态互连网络
网络中设有开关元件，连接通路可动态地改变
*多级网络的互连特性：
开关类型—
控制方式—
级间拓扑—
(三种因素叠加，通常级数＝logkN)
k×k(k＝2、4等)，互连函数为置换(可有广播)
级控制、单元控制、部分级控制 ←决定函数个数
函数个数：
混洗、蝶式、立方体等 ←决定函数功能
 | 总线网络 | 交叉开关网络 | 多级互连网络
组成示例 |  |  | 
拓扑结构 |  |  | 
开关元件 |  |  | 
互连特性 |  |  | 
特 点 |  |  | 
ISCO
P0
P1
…
PN-1
…
…
ISCn-1
…
…
…
P0
P1
…
PN-1
P0
P1
PN-1
…
总线仲裁器
P0 … PN-1
P0
P1
…
PN-1
总线
无(地址识别)
0个函数(N次＝1个)
带宽窄、成本低
全连接
交叉开关，O(N2)
常为N!个(可为NN)
无阻塞、成本高
多个级间拓扑的级联
交换开关，O(k2)
≤NN/2个(～控制方式)
可扩展性好
(k!*logkN) (NN/2种) (k!*logkN～NN/2种)
10
指各开关的取值方法，非取值时间
各开关的值可不同
11
Notes: P10-看控制方式（取值时间）

## Slide 14
※互连网络分类：
※互连网络应用：
互连网络
共享介质网络
非阻塞网络
底板总线 (PCI)
总线 争用总线 (Ethernet)
令牌总线 (ARC-net)
环 (FDDI环)
2D网格交换开关 (Cray X/Y-MP)
共享存储器 (CNET Prelude)
空分总线 (Fore ATMASX-100)
直接网络
(基于寻径器)
间接网络
(基于开关)
网格网络(2D/3D) (Intel Paragon)
环状网络(双向/单向) (Cray T3D)
超立方体 (Intel iPSC, nCUBE)
规则拓扑 (NEC Cenju-3, IBM SP)
不规则拓扑
主干网为静态网络，子网为动态网络
└→性能好 └→灵活性好
Notes: 共享存储器—多端口存储器，实现带缓冲器的交换开关十分有效
空分总线—利用空间位置选择出线，如人工交换机上塞绳一端连入线塞孔、一端连出线塞孔

## Slide 15
第4节 互连网络的控制
※主要内容：控制方式，消息传递机制
1、互连网络的控制方式
指各开关元件控制时间的类型
互连的时间需求—
互连需求的表示—
同时实现时：
分时实现时：
SIMD的互连函数需同时实现， ←指令内部
MIMD的互连函数可分时实现 ←指令之间
P0→P1
P4→P5
P0→P2
P4→P6
P4→P7
分时互连示例
P0→P1
P4→P5
P0→P4
P4→P7
同时互连示例
节点P0
节点P4
P0→P2
P4→P6
IN外部用控制信号表示
各数据包内部用源-目地址表示
└←一个端口对的需求→┘
思考：MIMD的拓扑结构最低要求？
11
Notes: 思考：任一节点可连接任意节点即可，不要求同时互连；对拓扑结构无要求。

## Slide 16
*集中式控制：
组织—
应用—
*分布式控制：
组织—
*应用：
同时控制所有开关的状态，直到再次控制为止
IN有控制引脚，控制器产生所有开关的控制信号
外部部件产生IN控制信号，然后可进行通信
根据数据包的互连需求，控制相关开关的状态，直到数据包通过为止 ←可指特定/常规数据包
开关元件有缓冲区，控制器只产生请求开关的控制信号
指令译码器
PE控制器
计算指令
通信指令
网络控制指令
并行程序
阵列控制器
P0
P1
…
PN-1
IN控制器
ISC(0)
…
…
ISC(n-1)
…
…
…
P0
P1
…
PN-1
集中式控制适于SIMD，分布式控制适于MIMD
入
端
出
端
交叉
开关
接收器
缓冲区
缓冲区
发送器
控制器(路由、调度、控制)
思考：控制器为何要有路由功能？调度可解决什么问题？
Notes: 思考：路由功能决定数据包从哪个出端输出，调度处理多个数据包要求同一出端的情况
集中式控制的开关元件没有缓冲器，分布式必须有。

## Slide 17
2、消息传递机制 --分布式控制
*通信过程：
*传递方式：
思想—
传输粒度—
*寻径方式：
线路交换—
寻径＋消息传递 ←确定中间节点＋节点间传递
线路交换、包交换 ←面向连接、面向无连接的传递
先寻径、再传输，边寻径、边传输
消息(大小可变)、数据包(大小固定)
(线路交换仅1种，包交换有3种)
数据包—大小固定
R—导径信息(目的地址)
S—(数据包)顺序号
D—数据片(大小固定)
包i
片
D D D D
数据包
消息
S
R
N1
N2
N3
N4
R1 M1 M2 R2 M3
R—寻径消息，M—数据消息
时间
节点
先建立物理链路、再传送信息
传输时延：
T＝[L寻径×(D＋1)＋L消息]/B
其中D—中间节点数，B—通路带宽
链路释放：
用消息实现
←电话网、铁路网
Notes: 链路层的交换单元为帧，网络层的交换单元为分组(数据包)，传输层的交换单位为数据段，应用层的交换单位为消息

## Slide 18
数据包的包头到达时，若输出链路空闲，数据包立即传送，否则先存储(整个包)、再转发
传输时延：
缺点：
存储转发—
虚拟直通—
虫蚀寻径—
数据包到达时，先存储(整个包)、再寻径和转发
传输时延：
链路释放：
缺点：
节点
N1
N2
N3
N4
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
数据包
时间
T＝[L包×(D＋1)]/B
包通过时自动(包交换方式通用)
缓冲区大(数据包)，时延大(～距离)
T≥[(L头×(D＋1)＋L包]/B
缓冲区大(数据包)，阻塞时延大
N1
N2
N3
N4
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
时间
D
D
D
R
数据包各片按流水方式传送，阻塞时缓冲1个片
传输时延：
缺点：
T≥(L片×D＋L包)/B
阻塞代价大(占用多个节点)
N1
N2
N3
N4
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
时间
D
D
R
R
D

## Slide 19
*寻径之死锁避免：
死锁产生—
虚拟通道—
死锁避免—
由收/发节点的片缓冲区、物理通道组成，
多个虚拟通道可共享一个物理通道 ←利用率/带宽↑
A
D
B
C
C1
C2
C3
C4
A
D
B
C
C1
C2
C3
C4
V3
V4
物理通道
交叉
开关
交叉
开关
部分路径上增加虚拟通道
└←打破闭环
节点输出缓冲区满、通道构成闭环时(并发传递所致)
思考②：各输出端口缓冲区的大小？
思考①：设置输出缓冲区的好处？
交叉
开关
片缓冲区
被阻塞时
Notes: 思考①：减少交叉开关使用的冲突概率。思考②：≥输入端口个数。

## Slide 20
*寻径之包冲突处理：
冲突产生—
需解决问题：
处理方案—
应用选择—
2个包同时到达、请求同一缓冲器/输出通道
缓冲器/通道分配给谁，被拒绝的包如何处理
有4种 (假设通道分配给包1)
包1
包2
①
①
(d)绕道
包1
包2
①
②
(b)阻塞
前2种较多，如存储转发、虚拟直通采用方案(a)，
虫蚀寻径采用方案(b)
包1
包2
丢弃
①
①
(c)丢弃并重发
包1
包2
包缓冲区
MUX
①
②
①
(a)虚拟直通
软件发现并实现
可能更浪费资源
拥塞控制：确保网络承载的流量≤极限流量，网络的控制
(场景：网络带宽为1Gbps，50台主机欲以100Mbps速率发送数据)
流控制：确保发送方的传输速率≤接收方的吸收能力，端-端的控制
(场景：网络带宽为10Gbps，主机A以5Gbps速率向PC机发送数据)
教材中的“流控制”与《计算机网络》矛盾

## Slide 21
第七章课后复习思考题
⑴IN的互连函数小于N!种时，能实现节点任意互连的目标吗？说明理由。
⑵增加等分带宽，可以减少网络竞争时延吗？说明理由。
⑶IN采用不同的控制方式时，开关元件的结构有哪些不同？
⑷IN采用分布式控制方式时，线路交换、包交换的信息传递单位是什么？互连通道何时释放？
作业：P296—8，9，5
使用Cube0或σ一次