## Slide 1
第八章 线程级并行技术

## Slide 2
※本章主要内容
⑴ 引言
并行系统结构分类，并行处理的挑战
⑵ 集中式共享存储器系统结构
结构概述，Cache一致性(协议/实现/多级Cache一致性)，示例
⑶ 分布式共享存储器系统结构
结构概述，Cache一致性的实现，示例
⑷ 同步机制 同步事件组成，基本硬件原语，锁的实现
⑸ 存储器连贯性模型 基本概念，顺序连贯性，宽松连贯性
⑹ 多计算机系统 MPP，机群(结构/示例)
⑺ 并行程序的开发 并行语言，并行算法，示例
※总体要求
掌握并行系统结构相关概念，了解多处理机相关技术

## Slide 3
第1节 引言
※主要内容：并行系统结构分类，并行处理的挑战
*程序并行性的等级：
并行的类型—
功能并行等级—
数据并行等级—
*TLP(Thread Level Parallslism)的开发方法：
多处理器(MP)技术— (目标是提高并行度)
多线程(MT)技术— (目标是隐藏时延[流水线/访存])
功能并行，数据并行(DLP)
操作级，指令级(ILP)， ←SISD扩展
线程级(TLP)，任务级，作业级 ←MIMD
分量流水，分量并行 ←SIMD
多个处理器同时执行多个任务 ┴→多套(运算部件+状态部件)
单个处理器并行执行多个线程 ┴→一套运算部件+多套状态部件

## Slide 4
1、并行计算机的系统结构
*结构模型：
 | 按并行内容分 | 
并行体系结构 | SIMD (数据并行) | 
 | MIMD (功能并行) | 
互连网络
…
P1/C1
P2/C2
Pn/Cn
SM1
…
SM2
SMm
P—处理器
C—Cache(私有)
SM—共享MEM
LM—局部MEM(私有)
NIC—网络接口电路
互连网络
…
SM1或LM
NIC
P/C
MBus或IOBus
节点1
节点n
思考：集中式MEM为何仅单地址空间？
处理器-处理机的差别？多核处理器-多处理器的差别？
按MEM 位置分 | 按MEM 地址空间分 | 结构名称
集中式 | 单地址空间 | 
分布式 |  | 
集中式 | 单地址空间 | 
分布式 | 单地址空间 | 
 | 多地址空间 | 
对称共享MEM多处理器
MD要求有多个MEM
阵列处理机
集中式共享MEM多处理器(CSM或SMP)
分布式共享MEM多处理机(DSM)
大规模并行处理机(MPP) ←紧耦合
机群(COW) ←松耦合
又称多计算机
Notes: 思考：多地址空间性能差(时延>>P直连)、通信成本大(增加一套机构)；是否带(主)存储器；是否在一个芯片内(一套I/O接口)
CSM(Centralized Shared-Memory MP),SMP(Symmetric shared-memory Multi-Processor),
DSM(Distributed Shared-Memory MP), MPP(Massively Parallel Processor), COW(Cluster of Workstation)

## Slide 5
*访存模型：
UMA—
NUMA—
NORMA—
*通信方式：
共享MEM—
消息传递—
各PE可访问所有MEM，访问时延相同 ←集中式/单一空间
各PE可访问所有MEM，访问时延不同 ←分布式/单一空间
各PE仅访问本地MEM(不能访问远程MEM) ←分布式/多个空间
通过存/取指令访问同一单元实现 ←单地址空间时
通过发送/接收消息实现 ←多地址空间时
└→过程：发请求→——→收请求→处理请求┐
│ 收应答←——←发应答←————┘
└→可看作远程过程调用(RPC)
思考：2个处理机通过a进行通信、通过flag进行同步，通信如何实现？
P1 P2 .
a=x； /*set a*/ while (flag == 0 )；
flag=1； b=a； /*use a*/
Notes: UMA(Uniform Memory Access), NUMA(Non-Uniform Memory Access), NORMA(No-Remote Memory Access)

## Slide 6
*并行计算机系统结构： --宏体系结构
包含内容—
节点间互连：
存储器访问：
节点间交互：
分类结果—
结构模型 | 类型 |  | SIMD | SMP | DSM | MPP | COW
 | MEM结构 |  | 集中/分布 | 集中式、共享 | 分布式、共享 | 分布式、独占 | 
 | 互连方式 |  | 紧耦合 | 紧耦合 |  |  | 松耦合
 | 节点规模 |  | 近百个 | 常≤8 | 几十个 | 上万个 | 
互连网络 |  | 类型 | 定制网络 | 总线/交叉开关 | 定制网络 | 定制网络 | 商用网络
 |  | 控制 | 集中式 | 分布式 |  |  | 
访存模型 |  |  | UMA(单地址) | UMA(单地址) | NUMA(单地址) | NORMA(多地址) | 
通信方式 |  |  | 控制IN | 共享MEM |  | 消息传递 | 
同步机制 |  |  | 指令级同步 | 显式同步(MIMD特性为异步或松同步) |  |  | 
编程模型 |  |  | 数据并行 | 共享变量 |  | 消息传递 | 
涉及结构模型(MEM结构/互连方式)、互连网络
涉及访存模型、一致性模型、同一性模型
涉及通信方式、同步机制
4
Notes: P4-看结构模型
NORMA的同步通过消息传递原语（RECV/SEND）实现

## Slide 7
2、并行处理的挑战
*性能障碍：
程序中并行性有限—
通信开销较大—
*处理方法：并行性有限—
通信开销大—
例1：若用100个PE获得的加速比为80，则程序中串行部分所占%？
解：按Amedal定律，有80＝1/[(1-s)/100+s]，则s＝0.75%
例2：若MP除通信外的访问均命中本地MEM，T远程访问＝200ns，远程访问时PE挂起；PE的主频为2GHz、基本CPI(访存均命中Cache)为0.5，MP在无远程通信时，比0.2%的指令需远程通信时快多少？
解：实际CPI＝0.5+0.2%*200ns/(1/2G)＝1.3，快1.3/0.5倍
介于完全并行-串行之间(～并行算法)
与通信频率、通信方式、IN时延等有关
采用更好的并行算法[软]
降低远程访问频率、容忍远程延迟
├→缓存共享数据[硬]
└→调整数据的结构[软]
└→多线程、预取
需解决一致性问题[硬/软]

## Slide 8
第2节 对称式共享MEM系统结构
※主要内容：结构特性，Cache一致性(协议/实现)，Cache一致性实例
一、SMP系统结构概述
*节点互连：
*访存模型：
性能优化—
*通信方式：
性能优化—
*同步机制：
节点为CPU或CPU核，IN为对称式网络(分布式控制)
互连网络
…
P1/C1
P2/C2
Pn/Cn
SM1
…
SM2
SMm
D1
Dd
…
P—处理器
C—Cache(私有)
SM—系统MEM(共享)
D—I/O设备
UMA方式，时延较大(读/写＝TMEM+TIN)
设置Cache(缓存私有数据)，采用高速IN(紧耦合互连)
共享MEM方式，时延较大(读/写＝TMEM+TIN)
用Cache缓存共享数据(读/写≥TCache)
(8.4节讨论)
└→问题：各Cache中同一单元的副本可能不一致
Pi
Pj
SMp
SMq
Pi
Pj
SMp
SMq
6
Notes: P6-看宏体系结构的内容

## Slide 9
P0:
R1=1
W1=3
W1=2
R1=2
R1=3
R1=2
R6=5
W6=7
P1:
存储系统
二、Cache一致性
1、Cache一致性的概念
*Cache不一致原因：
*一致性的存储系统：
*一致性的特性：
(对同一单元X的操作，需满足下列条件)
⑴任意P发出访问X操作的次序，与进程访问X的次序相同
⑵每个读X返回的值，均为最后一次写进去的值
某P写操作的效果对其他P可见
各P以相同顺序看到所有写操作
指程序中读单元X的结果为最后一次写X的结果
某P写单元X后，其Cache中为新值，其他P的Cache中为旧值
写偏序
(全局可见)
读操作无需串行化
写传播—
写串行化—
处理器序=程序序

## Slide 10
2、Cache一致性的实现
*Cache一致性的需求：
需求—
分析—
*Cache一致性的实现方案：
实现方法—
一致性协议—
*一致性协议的类型： (副本改变策略)
写作废协议—
写更新协议—
Cache处理写操作时，还完成写传播、写串行化动作
所有Cache适时迁移或复制共享数据
本地缺失时→┘ └←远程改写时
各Cache协同，实现一致性协议(何时迁移/复制)
各Cache跟踪共享数据块的状态变化，并改变自身副本状态，来保持一致性的分布式算法
写入前P拥有唯一访问权(通知其他Cache作废该副本)
写入时P更新所有的副本(通知其他Cache更新该副本)
思考：哪种协议更好？
Notes: 思考：根据应用特性评价，写作废适合写多读少、局部性明显的情况，更新协议适合写少读多的情况

## Slide 11
*块状态的跟踪方法： (基于节点互连方式)
监听法— (适于总线互连)
块状态记录：
块状态跟踪：
目录法— (适于网络互连)
块状态记录：
块状态跟踪：
块状态记录(操作时)在各Cache中(分布存放)
操作者广播请求，其余Cache监听总线
块状态记录在目录中(集中存放)
操作时→┘ └←哪些节点有副本，常放在各SM中
操作者挨个通知(根据目录)相关Cache，
相关Cache接收通知
…
主存
CPU
Cache
CPU
Cache
DMA
I/On
I/O1
…
总线互连
互连网络
···
网络互连
SM
CPU
Cache
NIC
DMA
SM
CPU
Cache
NIC
DMA

## Slide 12
3、MESI协议
是一种基于写作废的四态一致性协议
 | 同一个块在各Cache中的状态枚举(可保持一致性) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P0 Cache | I | S | S | I | S | E | I | I | M | I | I
P1 Cache | I | S | I | S | S | I | E | I | I | M | I
P2 Cache | I | I | S | S | S | I | I | E | I | I | M
*Cache块的状态：
修改态(M)—
独占态(E)—
共享态(S)—
无效态(I)—
脏 块(异于主存)，块同时在一个Cache中存在
干净块(与主存同)，块同时在一个Cache中存在
干净块(与主存同)，块同时在多个Cache中存在
缺失块(尚未调入)，块在本Cache中不存在
块拥有者：指块最新数据所在的Cache(M态)，
是其他Cache调入块时的数据提供者
10
Notes: P10-看写作废的原理

## Slide 13
*Cache响应CPU操作的流程：
*Cache可见的操作/事务： ←操作来自CPU或自身、事务来自总线
状态 CPU操作 | 缺失 |  | 命中
 | 无空闲位置 | 有空闲位置 | 
PrRd(读) | 选择被替换块i； 块i为M态时写回主存； 转右列 | 调入目标块； 转右列 | 完成操作
PrWr(写) |  |  | 通知其他Cache作废目标块、完成操作
①PrRd、PrWr ←可能产生调入、通知作废事务
②Repl(替换操作) ←可能产生写回事务
③BusRd、BusWB、BusRdX(总线互斥读[调入+通知])
主存
CPU
Cache
CPU
Cache
PrRd、PrWr
Repl
BusRd、BusWB、BusRdX

## Slide 14
*协议的实现技术：
①操作/事务的处理方法—
②写作废策略的组织—
③总线事务的数据提供方法—
根据块状态、操作/事务类型，产生相应事务、改变块状态
└─────┴→状态转换图←┴────────┘
接收到PrWr时，产生BusRdX(通知作废)、块状态改为M，
再进行M态的PrWr处理；
监听到BusRdX时，块状态改为E/S/M→I(被作废)
由主存或块拥有者提供，块拥有者提供有2种实现方式
BusRd
发送数据
接收数据
Cache2提供数据、主存接收数据
Cache1(块a为I态)：
Cache2(块a为M态)：
主存(块a为旧数据)：
BusRd
BusWB
接收数据
BusRd(重新)
发送数据
Cache2抢占总线
主存提供数据
12
Notes: P12-看块拥有者概念

## Slide 15
*协议的状态转换图：
说明：① A/B—A操作或事务被Cache观察到时，产生B操作或事务；
② 实线—操作处理时的状态变化，虚线—监听命中处理时的状态变化；
③ S—块共享信号(监听命中时有效)；
④ newPrWr—M态块的写操作；
⑤ Flush(冲刷)—为事务提供数据 (否则事务的数据由主存提供)
PrRd/—
PrRd/—
M
I
PrRd/BusRd(S时)
S
E
PrRd/—
PrRd/BusRd(S#时)
PrWr/—
PrWr/—
PrWr/(BusRdX+new
PrWr/(BusRdX+newPrWr)
Repl/BusWB
Repl/—
Repl/—
BusRd/—
BusRd/Flush
BusRd/—
BusRdX/Flush
BusRdX/—
BusRdX/—

## Slide 16
例：写出不同CPU对块u操作时，各Cache的状态转换
Pi操作 | Cache 1 块u状态 | Cache 2 块u状态 | Cache 3 块u状态 | 产生的 总线事务 | 监听信号线的状态 |  | 块数据 提供者
 | I | I | I |  | H | HM | 主存
P1读u块 |  |  |  |  |  |  | 
P3读u块 |  |  |  |  |  |  | 
P3写u块 |  |  |  |  |  |  | 
P1读u块 |  |  |  |  |  |  | 
P2读u块 |  |  |  |  |  |  | 
主存
CPU 1
Cache 1
PrRd、PrWr
事务(BusRd、BusRdX、BusWB)，监听状态(命中H、M态命中HM)
CPU 2
Cache 2
CPU 3
Cache 3
E I I P1:BusRd 0 0 主存
S I S P3:BusRd 1 0 主存
I I M P3:BusRdX 1 0 主存
S I S P1:BusRd 1 1 Cache 3
S S S P2:BusRd 1 0 主存
*一致性实现的保证：操作的处理过程具有原子性
└←指所有Cache

## Slide 17
4、多级Cache的一致性
*多级Cache的结构：
*Cache一致性的需求：
*块状态的跟踪方法：
*包含性的实现策略：
L2$
L1$
P1
存储器
L2$
L1$
P1
监听
处理
监听
处理
有贯穿式(L1$为L2$子集)、旁侧式(不确定)2种
(假设为贯穿式)
①连接总线的Cache之间满足一致性
②本地各级Cache之间满足包含性
包含性：①上级Cache中内容是下级Cache的子集
②块在上级Cache为拥有态时，在下级必是修改态
└←M态(新数据) └←MI态(旧数据)
底层采用监听法，其余级采用处理法
(扩充一致性的传播机制)
①Ln$的块状态改变(总线事务/替换引起)，须传播到L1$
②L1$的块状态改变(读缺失/非M态写引起)，须传播到所有级
思考：块在Li$=M态，在Li-1$的状态？
Notes: 思考：I态

## Slide 18
L1$
L2$
PrRd
L1$
L2$
PrWr
*包含性的传播方案：
向上传播 | S | E | MI | M
BusRd |  |  |  | 
BusRdX |  |  |  | 
Repl |  |  |  | 
向下传播 | I | S | E | MI | M
PrRd |  |  |  |  | 
PrWr |  |  |  |  | 
PrRdX |  |  |  |  | 
BusWB
M
M
PrWr
BusRdX
I/S/E
I/S/E
PrRdX
Repl
Repl
BusRd
命中
命中
PrRd
缺失
缺失
Repl
Repl
不变，不传 | →S，上传 | →S，不传
→I，上传 |  | →I，不传
→I，上传 | →I，下传
BusRd
M→I
M→S
E→S
M→S
MI→S
E→S
BusRdX
M→I
E/S→I
MI/E/S→I
L1$
L2$
BusRdX
BusRd
→M，下传 | →M，不传 | 不变，不传
→MI，下传 | / | →MI，不传
→S/E，下传 | 不变，不传 | / | →M/MI，不传

## Slide 19
三、Pentium/Pentium Ⅱ的Cache技术
容量各为8KB、块大小为32B，2路组相联映射、LRU替换算法、写一次法或全写法写策略
容量为256/512KB、块大小为32B，2路组相联映射、LRU替换算法、写回法或全写法写策略
系统总线
L2 Cache
本地总线
CPU核心
L1 I-Cache
L1 D-Cache
1、Pentium的Cache技术
*Cache结构：
结构—
L1$参数—
L2$参数—
L1$与L2$为贯穿式结构，L1$采用哈佛结构
└→L1$为L2$子集

## Slide 20
*Cache的一致性协议：
L1$一致性协议—
L2$一致性协议—
M
读丢失
WB/WT#低
读丢失
WB/WT#高
写监听命中
读监听命中
写丢失
不分配
读命中
写命中、
WB/WT#高
读监听命中
读命中
写命中
写监听命中
↓
写监听命中
读命中
I
S
E
↓
↑
↑
读监听命中
↓
写命中
↓
说明：① ↑为片外MEM读周期(BusRd)，↓为片外MEM写周期(BusRdX或Flush)
② WB/WT#为高时，表示L2 Cache采用的是写回法，否则为全写法
③ 替换操作的动作(BusWB)及状态变化在该图上未标识
基于写一次法的MESI协议
└←I态写丢失、S态写命中的处理写回法不同
基于写回法的MESI协议
写一次法
15
Notes: P15-看MESI状态转换图

## Slide 21
*Cache一致性协议的实现：
本地总线支持—
监听状态表示：
操作状态表示：
L2$支持—
系统总线支持—总线事务：
监听状态：
HIT#、HITM#
AHOLD(L2$传播)、INV，BOFF#(L2$抢占总线)
实现MESI协议、Cache级间包含性(向上/向下传播)
MEM行读、MEM写、MEM写并无效
SBO#(M态监听命中)、SDONE(监听命中)
总线接口单元BIU
L2 Cache(含控制器)
系统总线
本地
总线
KEN#
CACHE#
M/IO#
D/C#
W/R#
32位AB
L1 I-Cache
监听窗口
L1 D-Cache
监听窗口
64位DB
M/IO#~W/R#--CPU的操作命令
CACHE#--CPU命令的数据大小
KEN#--块的读操作允许信号
PWT—L1$写策略(高为全写)
HIT#--L1$监听命中
HITM#--L1$ M态监听命中
WB/WT#--L2$写策略(高为写回)
INV—系统总线事务类型(W/R#)
AHOLD—地址请求保持
BOFF#--CPU操作等待(脱离总线)
PWT
BOFF#
HITM#
HIT#
WB/WT#
AHOLD
INV
19
14
Notes: P19-看本地总线 P14-看抢占总线 PCI总线：SBO#(A41，M态监听命中)、SDONE(A42，监听命中)

## Slide 22
2、Pentium Ⅱ的Cache技术
*Cache结构：
结构—
L1$参数—
L2$参数—
L1$与L2$为旁侧式结构，L1$采用哈佛结构；
L1$与L2$为主-辅关系 ←如x∈L1$、xL2$，有效容量↑
旁侧式结构特点：
L1$缺失时同时查L2$及主存，
L2$命中时取消主存操作
容量各为16KB、块大小为32B，4路组相联映射、LRU替换算法、写回法写策略、非阻塞Cache
容量为512KB、块大小为32B，4路组相联映射、LRU替换算法、写回法写策略、非阻塞Cache
BIU
CPU核心
L2 Cache
前端总线(系统总线)
L1 I-Cache
L1 D-Cache
后端总线
19
Notes: P19-看Pentium结构

## Slide 23
*Cache的一致性协议：
L1$一致性协议—
L2$一致性协议—
改进目标：
基于写回法的MESI协议
改进的基于写回法的MESI协议
M态块仅在L1$或L2$中存在(主-辅关系要求)
说明：①L1$的BusRd及BusRdX作为L2$的读(PrRd)、写(PrWr)
②读/写命中时，M态块作废(M→I)、L1$成为M态
③监听L1$的BusWB，接收块数据、块状态I→M
④ ↑为片外(FSB)MEM读周期，↓为片外(FSB)MEM写周期
M
读丢失(S)
读丢失(S#)
写监听命中
读监听命中
读命中
读监听命中
读命中
写监听命中
↓
写监听命中
Ll$的BusWB
I
S
E
↑
↑
读监听命中
↓
读命中，写命中
写命中，
写命中，

## Slide 24
※疑问1：SMP的系统结构，就只涉及Cache一致性吗？
解答：SMP系统结构∈宏体系结构，
宏体系结构＝{节点互连、MEM访问、节点交互}
(1)节点互连—
(2)MEM访问—
(3)节点交互—通信方式
同步机制
P-MEM互连为集中式结构，P可以带Cache
MEM空间为单一地址空间，访存模型为UMA，
Cache需保证一致性
为共享MEM，通过存/取指令实现
为显式同步，通过读-改-写硬件原语实现
放在8.4节统一讨论
8
应用示例：通过a通信、通过flag实现同步
P1 P2 .
a=x /*set a*/ while (flag == 0 )；
flag=1； b=a； /*use a*/
※疑问2：并行程序如何在SMP上执行？
解答：OS管理SMP、提供API(进程/存储/设备/文件管理)
Notes: P8-看SMP体系结构

## Slide 25
第3节 分布式共享MEM系统结构
※主要内容：结构特性，Cache一致性，SMP/DSM示例
一、DSM系统结构概述
*节点互连：
*访存模型：
*通信方式：
*同步机制：
*可用性管理：
节点为CPU+MEM，IN可为非对称式网络(分布式控制)
CA维护MEM全局地址表(实现MEM分布共享)
NUMA方式 ←远程访存通过CA实现
共享MEM方式，可以用Cache缓存共享数据
(8.4节讨论)
OS管理硬件、提供API
互连网络
…
SM1
NIC
P/C
MBus
节点1
节点n
IO桥
IOBus
CA—通信辅助部件
CA
CA
伪P
伪MEM
SM
CA
伪P
伪MEM
CA工作模型：
8

## Slide 26
二、Cache一致性
1、Cache一致性的实现
*实现方案：
*一致性协议的类型：
*块状态的跟踪方法：
目录的组成—
目录的存放—
状态的跟踪—
各Cache协同，实现一致性协议
写作废协议(如MSI)，或写更新协议
目录法
互连网络
···
SM
CPU
Cache
NIC
CA
DIR
SM
CPU
Cache
NIC
CA
DIR
记录哪些节点有副本，常为位向量
在宿主节点中，或专门节点中
└→可扩展性好、不易拥塞
操作者挨个通知相关节点(根据目录)
存在位
脏位
Notes: DIR—directory，全局表（类似于段表），表长=n，表项=有效+基地址+节点LM空间+节点IN地址+…
Cache一致性（Cache Coherence）

## Slide 27
对拥有者
的Rd请求
数据回答
用拥有者的
标识符响应
对目录的
修正信息
块目录
节点
对目录的
Rd请求
1
2
3
4a
4b
请求节点
脏节点
CA
P
$
Mem/Dir
CA
P
$
Mem/Dir
CA
P
$
Mem/Dir
对共享的
作废请求
作废确认
用共享者的
标识符响应
块目录节点
对目录的
RdX请求
1
2
3a
4b
请求节点
共享节点
对共享的
作废请求
3b
作废确认
4a
共享节点
CA
P
$
Mem/Dir
CA
P
$
Mem/Dir
CA
P
$
Mem/Dir
CA
P
$
Mem/Dir
*一致性协议的操作过程：
访问目录、通知其他Cache、获取数据

## Slide 28
三、多处理机举例
2个IA内核(Core)的SMP，集中式共享MEM，
IN拓扑结构为总线
FSB
共享的 L2 Cache
L1-I$
L1-D$
处理器P
BIU
Core 0
L1-I$
L1-D$
处理器P
Core 1
主
存
特点—
①可扩展性较差，
集中式MEM→┘
②访存性能较差
UMA+总线拓扑→┘
1、Core 2 CPU
*节点间互连：
*存储器访问：
*节点间交互：
UMA方式，支持Cache一致性(MESI协议)
通信方式为共享MEM，
同步机制为显式同步(互斥/点点事件/全局事件)
Notes: IA内核—Intel Archecture内核，FSB--Front Side Bus

## Slide 29
ITLB(128行)
L1 I-Cache(32KB、8路)
预取Buffer/预译码
指令预取单元
译码器1
uCode
ROM
uop Buffer(＞7行)
4uop
译码器2
译码器3
1uop
1uop
160bit
译码器0
1uop
RAT/分配器
再定序缓冲器ROB(96项)
保留站RS(32行)
DTLB(256行)
L1 D-Cache(32KB、8路)
MOB
Load
Addr
64b
ALU
128b
FADD
128b
SSE
RRF
128b
FMUL
Port0
4uop
4uop
4uop
4uop
Port2
128b
SSE
Store
Addr
Store
Data
Port5
Port4
Port3
128bit
128bit
256bit
64b
ALU/Br
ALU
Shift
128b
SSE
Port1
共享的
L2 Cache
(4MB、16路)
BIU
MEM
注：红色为改进部分
*内核结构：(微架构Yonah→Core→Penryn)
4路超标量流水(14级)，动态执行，SSE4指令，粗粒度MT
Notes: RRF(Retirement Register File)—回退寄存器文件，存放确认后数据。资料表明，即IA寄存器组(8[GPR]+8[FPR]+6[SEG])。
图中有些未画出，如译码器前的18行指令队列。
http://courses.cs.washington.edu/courses/csep548/06au/lectures/reorderBuf.pdf
http://server.chinaunix.net/a2009/0329/269/000000269924_6.shtml
Core系列的主存块大小均为64B

## Slide 30
2、Core i7 CPU
*节点间互连：
环形总线—
4核SMP(可扩展为DSM)、GPU(≥2代)，集中式共享MEM，
IN拓扑结构为总线(1代)、环形总线(≥2代)
QPI
内存
内存
内存
QPI
集成
内存
控制器
(IMC)
QPI
Core 0
L3$
(包含式)
内存
Core 1
Core 2
Core 3
内存
内存
QPI
I/O Hub
I/O卡
注：QPI—快速通道互连(Quick Path Interconnect)，一种高速串行总线
静态网络，f(i)=i±1，节点为3×3开关
系统
代理
QPI
Core 0
内存
内存
L3$-0
GPU
Core 1
Core 2
Core 3
L3$-1
L3$-2
L3$-3
IMC
注：GPU—图形处理器，系统代理—管理非核心部件(相当于北桥)
28
Notes: P28-看Core2 环形总线中，L3$紧靠2个Core之间

## Slide 31
QPI总线—
参数：
特点：
*存储器访问：
集成MEM控制器(IMC)—
目标：
NUMA实现：
包含式L3 Cache—
共享实现：
替换算法：
*节点间交互：
同步、串行总线，包传输、点点连接协议
差分、倍速传输，数据包为80位
带宽高、效率高(多条总线)、通信方便(不经过芯片组)
传输频率=6.4GT/s
QPI带宽=2*(2B/T)*(6.4GT/s)
=25.6GB/s
16位数据+4位校验
I/O Hub
CPU
…
CPU
内存
内存
NUMA方式，支持Cache一致性(MESI协议)
CPU直接连接MEM(3通道、DDR3)
降低延迟、增加带宽，提高MIMD可扩展性(NUMA)
OS/硬件管理地址表，远程访问通过QPI网络实现
各内核L2$是L3$的子集
4位包含位(对应各核) ←利于包含性传播实现
基于传统(LFU/MRU等)、内容(Size/LRU-MIN)、代价
同Core 2
17
28
Notes: P17-看包含性
LFU—Least-Frequently-Used，MRU—Most Recently Used，LRU—Least Recently Used；
Size—将最大的内容替换出Cache，LRU-MIN—力图使被替换的文档个数最少。
参考http://www.tuicool.com/articles/ueqYb，http://blog.csdn.net/it_yuan/article/details/8494897

## Slide 32
*内核结构： (微架构Nehalem→Sandy Bridge→Haswell→Skylake)
4路超标量流水，动态执行，AVX指令(≥2代)，SMT
共享的
L3 Cache
(8MB)
ITLB(144行)
L1 I-Cache(32KB)
预取Buffer/预译码
指令预取
ID0
ID1
ID2
ID3
uOP LSD Buffer
RAT/分配器
再定序缓冲器ROB(168项)
4uop
保留站RS(54行)
DTLB(100行)
L1 D-Cache(32KB)
执行单元
Port0
MEM操作单元
Port1
Port5
Port2
Port3
Port4
2ndTLB
(512行)
私有的
L2 Cache
(256KB)
Core i7
分支预测
FP PRF(144个)
INT PRF(160个)
P4技术
29
Notes: 图中有些未画出，如译码器前的18行指令队列

## Slide 33
LSD Buffer—
PRF(物理寄存器文件)—
AVX(Advanced Vector Extensions)—
1.5K μOP、直接映射，H≈80%、降低功耗
L1-I$(32KB)
预取/Buffer/预译码
uOP Cache(1.5K)
译码器
分支预测单元
存放操作数，可代替RRF
ROB仅携带指针(单次拷贝、计算/确认后无数据移动)
1
ROB
数据 指令
RRF
RAT
1
0
EAX
…
EBP
忙 索引
EAX
…
EBP
Nehalem
微架构
1
PRF
ROB
索引 指令
RAT
1
0
EAX
…
EBP
忙 索引
Sandy Bridge
微架构
256位向量、VEX编码、3/4 OPD、
数据重排、不对齐访存
Notes: LSD—Loop Stream Detector， uOP Cache、PRF、AVX等均是二代以后的优化
Sandy Bridge认为：RRF有3个读端口，RAT最多需要8个R_OPD/clk，会导致读停顿；故采用PRF彻底解决问题。
（设置3个读端口的原因，估计是5个读从ROB中取得[存在RAW相关]）

## Slide 34
第4节 同步机制
※主要内容：同步事件组成，基本硬件原语，锁的实现方法
1、同步事件的组成
*同步事件的类型：
*同步事件的组成：
*同步权的操作方法：
同步权的表示—
同步权的操作—
互斥、栅障(全局事件)、事件(点点事件)
获得(同步权)、等待(同步权)、释放(同步权)
常放在MEM单元中(0-空闲、1-被占)
获得(读-改-写操作)，释放(写操作)
等待(忙等待或阻塞)
常规写操作
释放
I等待
失败
获得
P1：
P2：
P3：
I常规
释放
获得
I请求
竞争同步权
获得
失败
请求
I请求
I请求
I等待
I释放
请求
请求
I常规
失败
I常规
I等待
I释放
I常规

## Slide 35
2、基本硬件原语
*用户级同步操作： (软件层面)
互斥—
事件—
栅障—
*硬件级同步原语： (硬件层面)
类型—
选择—
Lock()、Unlock()等函数
Signal()、Wait()等函数 ←如P(mutex)、V(mutex)
Barrier()函数
指具有读-改-写功能的原子操作，同步操作的构造单元
原子交换：Ri=1，mutex←→Ri，判Ri=0？
测试并置定：if (mutex==0) mutex←1，判if
取并加1：Ri←mutex1++，判Ri=mutex？
LL/SC：Ri←mutex，if (mutex==Ri) mutex←Rj，判if
依据同步算法(等待方法)的类型
其他P会改变mutex

## Slide 36
3、锁的实现方法
*简单的软件锁： (如Test&Set锁)
获取方法—
等待算法—
释放方法—
性能分析—
性能优化—
各P执行硬件原语(如Test&Set)，成功者获得同步权
lock: t&s reg, loca //读锁变量loca并尝试置为1
bnz lock //失败(loca=1)，等待
ret //成功(loca=0)，获取同步权
unlock: st loca, #0 //写0到锁变量loca中(常规写)
ret //释放了同步权
总线流量大，一致性开销大，可扩展性差等
(产生BusRdX事务/次) (流量与P数成正比)
改进等待算法(如Test-Test&Set软件锁)
lock: test loca, #0 //读loca并与0比较
bnz lock //失败(loca=1)，等待
t&s reg, loca //读锁变量loca并尝试置为1
bnz lock //失败，等待
ret //成功，获取同步权
可不产生总线事务
(如Cache命中)

## Slide 37
*高级的软件锁： (如票锁[加号锁])
目标—
获取方法—
锁结构：
硬件原语：
等待算法—
释放方法—
性能分析—
※同步机制设计策略：
锁被释放时，只有一个P去尝试获得锁
锁变量lock＋各P的Ti
struct node {
int T; //票号
int S; //服务号
} lock;
取并加1(Fetch&increment)
myTicket = fetch&inc( plock→T ); //请求(取T)
while ( myTicket != plock→S ); //等待(等S)
plock→S++ ;
总线流量小，可扩展性、公平性好
优先考虑总线流量和时延指标；
选择依据是应用特性及机器结构

## Slide 38
第5节 存储器连贯性模型
※主要内容：基本概念，顺序连贯性，宽松连贯性
*存储器连贯性(Memory Consistency)的引入：
示例：flag=0时，下列程序结果中b=？
P1 P2 .
a=1； while (flag==0)；
flag=1； b=a；
Cache一致性(Cache Coherence)的局限性—
程序执行行为的保证—
*存储器连贯性模型：
本质—
*存储器连贯性的类型：
结果： (P2按序访存时)
P1按序访存时，b=1；
P1乱序访存时，b=1或0！
未保证对不同单元的读/写次序(处理器→存储系统)
约定程序中所有MEM操作的执行次序
指对程序中MEM操作次序与处理器中MEM操作次序的约定
(程序次序) (执行次序)
程序员与硬件系统关于程序执行行为的约定
顺序连贯性、宽松连贯性
9
进程→处理器永远一致
有称同一性、一致性

## Slide 39
1、顺序连贯性模型
*SC模型的定义：
*SC模型对MEM操作的约束：
*SC模型对程序性能的影响：
优化—
(多处理器系统需满足的条件)
①程序每次执行结果都与各P按某一顺序的执行结果一致
②在该顺序中，每个P的执行次序和它的程序次序一致
①各P执行次序＝程序次序
②MEM操作具有原子性
性能较差(无法编译优化)
①利用推测执行技术隐藏MEM时延
②开发低约束条件的连贯性模型
进程P1
…
主存
进程P2
进程Pn
处理器P1
处理器P2
处理器Pn
…
次序相同
按请求次序

## Slide 40
2、宽松连贯性模型
目标—
类型—
*处理器连贯性模型：
*弱连贯性模型：
*释放连贯性模型：
放松对P执行次序的限制，以提高性能(隐藏MEM时延)
└←结果可推断 └←有4种：R→R、W→W、R→W、W→R
处理器连贯性、弱连贯性、释放连贯性等
各P中W→R的R可提前，其余遵循程序次序
各P中同步操作与访存操作之间、同步操作之间遵循程序次序(访存操作间无要求[满足一致性])
同步操作分为获取、释放的弱连贯性模型
R1
P0:
P1:
W1
W2
R2
W2
W2
W4
R3
S2
S3
S3
S4
R2
R3
R4
R1
P0:
P1:
W1
W2
R2
W2
R2
R1
W4
W3
R3
R1

## Slide 41
*节点互连：
*访存模型：
*通信方式：
*同步机制：
*可用性管理：
第6节 多计算机系统
※主要内容：MPP，COW，实例
*多计算机系统：MEM分布式非共享，互连可紧耦合/松耦合
一、大规模并行处理机 --MPP(Massively Parallel Processor)
节点为CPU+MEM，紧耦合互连(定制网络)
└←MEM分布非共享，可有I/O(仅驻留部分OS)
NORMA(No-Remote Memory Access, 非远程MEM访问)
消息传递方式 ←常采用异步消息传递协议
同步消息传递协议＋消息收发串行完成
硬件/OS提供单一系统映像(SSI)
互连网络
…
LM1
NIC
P/C
MBus
节点1
节点n
IO桥
IOBus
25
SSI包含内容：单一入口点、单一文件层次结构、单一管理和控制点、单一作业管理系统、单一网络

## Slide 42
1、系统结构
*节点互连：
*访存模型：
*通信方式：
*同步机制：
*可用性管理：
二、机群 --COW(Cluster Of Workstation)
节点为CPU+MEM+I/O，松耦合互连(商用网络)
└←MEM分布非共享，I/O驻留全部OS
互连网络IN(商用)
…
LM1
NIC
P/C
MBus
节点1
节点n
IO桥
IOBus
NORMA
消息传递方式 ←常采用异步消息传递协议
同步消息传递协议＋消息收发串行完成
集群管理系统提供SSI，作业管理系统实现调度
(OS附加层)
互连网络IN
…
机群中间层(单一系统映像等)
并行编程环境
(PVM、MPI等)
串行应用
并行应用
节点
OS
节点
OS

## Slide 43
2、机群举例—IBM Cluster 1350
*硬件系统：
节点结构—
节点组结构—
节点-节点组-系统3级结构
HS20刀片服务器
刀片服务器中心
L2$(1MB)
P4(3.0G)
主存
(4GB)
HD(73GB)
×2
系统管理
处理器
Ethernet卡
(1G)×2
InfiniBand
网卡(10G)
L2$(1MB)
P4(3.0G)
InfiniBand交
换机(18口)
Ethernet交
换机(18口)
RS-485总线
以太网
接口
……
刀片01
管理
模块
刀片14
用户接口卡/USB开关
USB、CD、FDD
USB总线
KVM总线
I/O IN
数据IN

## Slide 44
系统级结构—
互连网络—
*软件系统：
操作系统—
集群管理—
作业管理—
编程环境—
刀片中心＋IN＋管理计算机＋存储阵列
数据网络：InfiniBand或Ethernet
管理/控制网络：Ethernet
I/O网络：KVM
RedHat Linux 9.0
CSM(核心Director)
Torque for Linux
MPI、PVM，Gun C/C++、Fortran等
光纤接口
中心1
中心3
中心2
Ethernet交换机(24口)
InfiniBand交换机(24口)
管理计算机
KVM交换机
K、V、M
RAID
(5TB)
远程管理计算机
远程应用网络
Notes: 云基础架构：
包括硬件层、虚拟化层、云层，是三个层次的融合。硬件层有计算、网络、存储三类资源，不同节点的资源有所差异；虚拟化层进行计算、网络、存储资源的虚拟化，向上呈现标准化接口；云层对计算资源池、网络资源池、存储资源池进行管理，调配资源，满足应用需要。融合有横向融合、纵向融合两种。
云计算技术：
1、虚拟化技术：不同于单一系统虚拟化，它是涵盖整个IT架构的，包括资源、网络、应用和桌面在内的全系统虚拟化。
2、分布式资源管理技术：关键是保证分布数据的一致性，靠一致性协议实现。超大规模的分布式系统中，各个分系统、子系统可能使用不同的协议，Google公司的Chubby是最著名的分布式资源管理系统，通过Chubby服务锁机制，使得解决分布一致性问题不再仅仅依赖一个协议或者是一个算法，而是有了一个统一的服务(service)。
3、并行编程技术：并发处理、容错、数据分布、负载均衡等细节都被抽象到一个函数库中，通过统一接口，用户大尺度的计算任务被自动并发和分布执行。

## Slide 45
第7节 并行程序的开发
※主要内容：并行语言，并行算法，并行程序举例
*并行程序的开发涉及内容：语言、编译、算法、OS等
 | 并行单位 | 负载/数据分配 | 通信与同步
共享变量 | 进程/线程 | 显式/隐式，隐式 | 共享变量，读-改-写指令
消息传递 | 进程/线程 | 显式，显式 | 收发消息，消息传递协议
数据并行 | 向量指令 | 隐式，隐式 | 通信指令，指令自然同步
 | 方法1 | 方法2 | 方法3 | 方法4
语言开发 | 设计新语言 | 扩充现有语言 | 提供并行函数库 | 现有语言
编译器实现 | 新语言编译器 | 增加预编译器 (识别并行语句) | 可链接函数库 | 增加并行化编译功能
SPMD程序模型(如GPU)
1、并行程序设计语言
*并行程序编程模型：
*并行程序设计语言开发：

## Slide 46
2、并行算法
*同步并行算法：
特点—
*异步并行算法：
类型—
进程等待其它进程完成某一步，才激活下一步
适用于进程速度波动较小的情况
进程根据通信的结果，决定是否激活下一步
简单异步迭代算法、自适应算法等
3、并行程序设计举例
*程序功能：求π，
*并行算法：
--异步并行算法
有m个并发进程(0#~M-1#)，1/4圆划分为N个矩形；
i#进程计算i+km个矩形(k=0~N/m-1)，0#进程兼做管理进程

## Slide 47
*利用MPI函数库实现的并行程序：
#include ′′mpi.h′′
#include <stdio.h>
#include <math.h>
double f(double x) //定义函数f(x)
{ return(4.0/(1.0+x*x));
}
int main (int argc,char * argv[])
{
int n=0, myid, numprocs, i，namelen;
double PI25DT=3.141592653589793238462643;
double mypi,pi,h,sum=0,x；
char processor_name[MPI_MAXPROCESSOR_NAME];
MPI_Status status;
MPI_Init(&argc,&argv); //初始化MPI环境，argv包含并行进程数
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numprocs); //获取总进程数
//MPI_COMM_WORLD为自定义的通信域句柄
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&myid); //获取本进程的进程号
MPI_Get_processor_name(processor_name,&namelen);
fprint(stdout, ′′Process %d of %d on % s\n′′,
myid, numprocs, processor_name);

## Slide 48
if (myid==0) { //0#进程
printf(′′Please give N=′′);
scanf(&n);
for (j=1;j<numprocs;j++) //通知n的值
MPI_Send(&n,1,MPI_INT,j,99,MPI_COMM_WORLD);
//Buff首址、数据个数、数据类型、目的进程号、消息标志、通信域
}
else //其余进程接收n的值
MPI_Recv(&n,1,MPI_INT,MPI_ANY_SOURCE,99,MPI_COMM_WORLD,&status);
//参数：Buff首址、数据个数、数据类型、源进程号、
// 消息标志、通信域、返回状态
//所有进程开始计算
h=1.0/(double)n; //计算步长
for (i=myid+1;i<=n;i+=numprocs) { //求各f(x)之和
x=h*((double)i-0.5);
sum+=f(x);
}
mypi=h*sum; //当前进程的计算结果

## Slide 49
if (myid != 0) //其余进程发送计算结果
MPI_Send(&mypi,1,MPI_DOUBLE,0,myid,MPI_COMM_WORLD)；
else { //0#进程接收结果、求和
pi=mypi;
for (j=1;j<numprocs;j++) {
MPI_Recv(&mypi,1,MPI_DOUBLE,MPI_ANY_SOURCE,
MPI_ANY_TAG,MPI_COMM_WORLD,&status);
pi=pi+mypi;
}
printf(′′pi=%.16f,ErrValue=%.16f\n′′, pi,fabs(pi-PI25DT));
fflush(stdout);
}
MPI_Finalize(); //结束MPI环境
}
作业：P346—2，3，6，P359--2